## Slide 1
İstanbulUzman
İSTANBULUZMAN
Fiziksel Risk Etkenleri

## Slide 2
İSTANBULUZMAN
Amaç & Öğrenme
Hedefleri
Amaç Öğrenme Hedefleri
Notes: 2
2

## Slide 3: FİZİKSEL RİSK ETKENLERİ (FRE)
Katılımcıların;
«İşyerindeki sağlığı ve güvenliği olumsuz etkileyen fiziksel risk etmenleri hakkında bilgi sahibi olmalarını ve bu etmenlere karşı alınması gereken İSG tedbirlerini öğrenmelerini sağlamaktır.»
Konunun
Genel Amacı
Çalışanların sağlığını olumsuz etkileyen fiziksel riskleri tanımlar
FRE’nin ortam ve kişiye yönelik ölçüm metotlarını sıralar
Ulusal ve uluslararası standartlarda müsaade edilen değerleri belirtir
Ülkemizde ve dünyada FRE’ne maruziyetin yüksek olduğu iş kollarını karşılaştırır
FRE’nin işyerinde kontrolü ve işyeri hekiminin bu konudaki görevlerini açıklar
Öğrenme
Hedefleri
İşyerinde sağlığı olumsuz etkileyebilecek fiziksel risk etmenleri;
  Gürültü
  Titreşim
  Termal Konfor
  Aydınlatma,
  İyonize-noniyonize ışın
  Alçak ve yüksek basınç
  İlgili mevzuat
Konunun
Alt Başlıkları
İSTANBULUZMAN
Notes: 3
3

## Slide 4
İSTANBULUZMAN
Sınav Sorular
Notes: 4
4

## Slide 5
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / GENEL
İSTANBULUZMAN
İGU
Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde karşılaşılabilecek fiziksel risk etmenlerinden birisi değildir?
  Havalandırma
  Radyasyon
  Titreşim
  Antropometri
Notes: 5
5

## Slide 6
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / GÜRÜLTÜ
İSTANBULUZMAN
İH İGU
Gürültü Yönetmeliği’ne göre yeterli sınır değerini aşmaması gereken ölçümle tespit edilen ve aşılmaması gereken haftalık maruziyet sınır değeri kaçtır?
  100 dB (A)
  90 db (A)
  80 db (A)
  87 dB (A)
İGU
Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler tanımını ifade eden kavramdır?
  Yüksek gürültü
  Eşdeğer gürültü
  Endüstriyel gürültü
  Arı gürültü
İH
Gürültüden kaynaklanan işitme kayıpları için kanuni yükümlülük süresi aşağıdakilerden hangisidir?
  6 gün
  6 hafta
  6 ay
  6 yıl
Notes: 6
6

## Slide 7
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / GÜRÜLTÜ
İSTANBULUZMAN
İH İGU
Çalışanların olası zararlardan korunması için önlemler önceliğe göre hangi doğru sırada alınmalıdır?
  Kişiye yönelik koruma - ortama yönelik koruma - kaynağında korunma
  Kaynağında korunma - ortama yönelik koruma - kişiye yönelik koruma
  Ortama yönelik koruma - kişiye yönelik koruma - kaynağında korunma
  Kişiye yönelik koruma - kaynağında korunma -ortama yönelik koruma
İH
Aşağıdakilerden hangisi gürültü açısından değerlendirilecek bir işyerinde dikkate alınacak parametrelerdendir?
  Şiddet ve frekans
  Şiddet ve maruziyet süresi
  Frekans ve maruziyet süresi
  Şiddet, frekans ve maruziyet süresi
İGU
Gürültüye karşı alınacak önlemler arasında yer alan kullanılan makinelerin gürültü düzeyi düşük makinelerle değiştirilmesi hangi grupta değerlendirilen önlemdir?
  Ortamda alınan önlemler
  Kaynağında alınan önlemler
  Alıcı üzerinde alınan önlemler
  Kaynakla alıcı arasındaki önlemler
Notes: 7
7

## Slide 8
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / GÜRÜLTÜ
İSTANBULUZMAN
İH
Gürültüye bağlı akut işitme kayıplarına neden olacak ses düzeyi kaçtır?
  80 dB (A)
  90 dB (A)
  100 dB (A)
  120 dB (A)
İH
Bir işyerinde gürültü düzeyi 85dB ise ILO standardına göre işgörenler bu ortamda kaç saat çalıştırılmalıdırlar?
  8,5
  8
  7,5
  7
İH
İşyerinde işçide gürültüye bağlı işitme kaybı görüldüğünde işveren aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak yapmak zorunda değildir?
  Mevzuat uyarınca alınan önlemleri gözden geçirmek
  İşçiyi gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirmek
  Mevzuat uyarınca yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirmek
  Derhâl işçiye gürültüye karşı koruyucu malzeme sağlamak
Notes: 8
8

## Slide 9
Fiziksel Risk
Etkenleri?
İSTANBULUZMAN
Notes: 9
9

## Slide 10: İŞYERLERİNDEKİ FİZİKSEL RİSK ETKENLERİ
Gürültü
Titreşim
Termal Konfor
  Nem
  Sıcak
  Soğuk
  Isıtma
  Havalandırma
Aydınlatma
Radyasyon (İyonize ve Non-iyonize Işınlar)
Basınç (Alçak ve Yüksek Basınç)
İSTANBULUZMAN
Fiziksel riskler nelerdir? / Hangisi fiziksel risk değildir? / Fiziksel risklere bağlıdır?

## Slide 11
İGU
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde karşılaşılabilecek fiziksel risk etmenlerinden birisi değildir?
  Havalandırma
  Radyasyon
  Titreşim
  Antropometri
İH
Aşağıda yer alanlardan hangisi fiziksel etkenlerle ortaya çıkan meslek hastalıkları arasında yer almaz??
  Silikozis
  Gürültü sonucu işitme kaybı
  İyonlaştırıcı ışınlarla olan hastalıklar
  Titreşim sonucu kemik-eklem zararları
Notes: 11
11

## Slide 12
Ses Nedir?
İSTANBULUZMAN
Notes: 12
12

## Slide 13
SES NEDİR?
«Maddesel bir ortamda (katı, sıvı, gaz) meydana gelen bir titreşimin, ortam moleküllerini (katı, sıvı, gaz) dalgalandırması (sıkışma-genleşme şeklinde ilerleyen) ve oluşan bu dalgalanmaların maddesel ortamda yayılarak kulağa taşınmasıyla (etkisiyle, çarpmasıyla) oluşan bir duygudur, enerjidir, dalgadır.»
TANIM
İŞYERLERİNDEKİ FİZİKSEL RİSK ETKENLERİ
İSTANBULUZMAN
Tanım ezberlenmeli
Notes: 13
13

## Slide 14
DALGA ÇEŞİTLERİ
Dalgalar genel olarak, elektromanyetik ve mekanik dalgalar olmak üzere iki ana gruba ayrılır.
Elektromanyetik dalgalar; yayılmak için bir ortama ihtiyaç duymazlar ve boşlukta da yayılabilirler.
Mekanik dalgalar; enerjilerini aktarabilmek için ortam taneciklerine ihtiyaç duyarlar. Bu yüzden boşlukta yayılamazlar. Ses dalgaları da mekanik dalgalar olduklarından yayılmak için maddesel bir ortama ihtiyaç duyarlar. Ses dalgaları tıpkı deniz dalgalarına benzer...
İŞYERLERİNDEKİ FİZİKSEL RİSK ETKENLERİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 14
14

## Slide 15
BOYUNA «LONGİTUDİNAL» DALGALAR (SES DALGALARI)
İŞYERLERİNDEKİ FİZİKSEL RİSK ETKENLERİ
İSTANBULUZMAN
«Ortam parçacıklarının, dalganın hareket doğrultusuna paralel hareket etmesiyle oluşup ilerleyen dalgaya boyuna dalga denir.»
Ses Kaynağı

## Slide 16
ENİNE «TRANSVERSE» DALGALAR (ELEKTROMAGNETİK DALGALAR)
İŞYERLERİNDEKİ FİZİKSEL RİSK ETKENLERİ
İSTANBULUZMAN
«Ortam parçacıklarının dalga hızına dik olarak hareket etmesiyle ilerleyen dalgaya enine dalga denir.»

## Slide 17
KOMBİNE DALGALAR (SU DALGALARI)
İŞYERLERİNDEKİ FİZİKSEL RİSK ETKENLERİ
İSTANBULUZMAN
«Su dalgaları enine ve boyuna dalgaların bir kombinasyonudur. Su yüzeyindeki dalga hareketi saat yönünde dairesel harekete benzer»

## Slide 18
SİNUS DALGALARI
İŞYERLERİNDEKİ FİZİKSEL RİSK ETKENLERİ
İSTANBULUZMAN

## Slide 19
SESİN FİZİKSEK ÖZELLİKLERİ
İŞYERLERİNDEKİ FİZİKSEL RİSK ETKENLERİ
İSTANBULUZMAN
Periyot-T (t)
(1 DB için geçen zaman)
G: Genleşme-Min Basınç
(Çukur Noktası)
S: Sıkışma-Max Basınç
(Sinüs Tepe Noktası)
ZAMAN
KONUM
BASINÇ
Genlik (Şiddet)
G
G
S
Frekans-F (Hertz&1/sn) (Sesin 1 saniyedeki dalga sayısı)
Sesin Hızı-V (Sesin 1 saniyede aldığı yol)
fxT=1
V=fx λ
Dalga Boyu-λ (cm)
A
B

## Slide 20
SESİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (SESİN BASINCI VE GÜCÜ)
İŞYERLERİNDEKİ FİZİKSEL RİSK ETKENLERİ
İSTANBULUZMAN
1 Metre
Ses Basıncı=Ses Gücü
Atmosfer Basıncı
Ses basıncı; sesi duyan kişinin, ses kaynağına olan yakınlığına-uzaklığına bağlı olduğundan, ses gücünün de hesaba katılması gereklidir.
Kulağa gelen ses basıncına kulağın verdiği tepkinin, logaritmik hesaplanmasına dB denir.
Bir
Sinüzoidal
«saf ses»
Ses Basıncı=Sıkışma-Genleşme
(Basınç: Birim alana uygulanan kuvvet)
Bir/Bir
Farklı sesler
Ses dalgalarının sıkışma ve gevşemeler sırasında birim yüzeye yaptığı basınç, nesnel olarak ölçülebilir.

## Slide 21
SESİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (SESİN BASINCI VE GÜCÜ)
İŞYERLERİNDEKİ FİZİKSEL RİSK ETKENLERİ
İSTANBULUZMAN
1 Metre
Ses Basıncı=Ses Gücü
Ses basıncı; sesi duyan kişinin, ses kaynağına olan yakınlığına-uzaklığına bağlı olduğundan, ses gücünün de hesaba katılması gereklidir.
Atmosfer
Kuvvet
Kuvvet
Kuvvet
Birim alana uygulanan kuvvet= (Ses) Basıncı
Ses dalgalarının sıkışma ve gevşemeler sırasında birim yüzeye yaptığı basınç ölçülebilir/ölçüldüğünde; Ölçülen ses ya Saf-Tek sestir ya da Farklı sestir.
Ses Kaynağı

## Slide 22
SESİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ (SESİN ŞİDDETİ)
İŞYERLERİNDEKİ FİZİKSEL RİSK ETKENLERİ
İSTANBULUZMAN
Birim Alandaki Ses Gücü=Ses Yoğunluğu
Sesin Yoğunluk Düzeyi = Ses Şiddeti
1 Metre
Ses Basıncı
«Sesin Gücü/Akustik Güç»
Ses Basıncı | Ses Gücü | Ses Yoğunluğu | Ses Şiddeti
Bar (Newton/cm²) | Watt (W) | W/m² | dB (Bell/10)
(Uzaklığın Karesiyle Orantılı)

## Slide 23
SESİN DALGA BOYU (λ)
(cm)
SESİN PERİYODU (T)
(sn)
SESİN FREKANSI (F)
(1/sn & Hertz-Hz)
Arka arkaya gelen iki sinüs tepe noktası arasındaki toplam uzaklık.
Ses dalgaları boyuna dalgalardır.
Titreşimle ortaya çıkan sıkıştırma dalgalarıdır.
Ses dalgaları hava veya diğer maddesel ortamlarda hareket edebilir, boşlukta hareket edemezler.
Bir dalga boyu için geçen zaman.
Birim saniyedeki devir sayısı.
Birim zamandaki (bir saniyedeki) dalga sayısı.
Bir dalganın boyu arttığında frekansı azalır.
Subsonik sesler F<20 Hz
İşitilebilen sesler F: 20-20000 Hz
Ultrasonik sesler F>20000 Hz.
«İnsan kulağı 16 Hz (infrason) ile 20.000 Hz (ultrason) arasındaki sesleri algılayabilir. Pratikte 4000 Hz üzeri frekanslara rastlanmaz.»
SESİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN AÇIKLANMASI
İSTANBULUZMAN

## Slide 24
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İGU
İnsan kulağının duyarlı olduğu sesler kaç Hz arasındaki seslerdir?
  100 - 100000
  10 - 10000
  20 - 20000
  20 - 1000
Notes: 24
24

## Slide 25
İSTANBULUZMAN
SESİN HIZI
(m/sn)
SES BASINCI
(Bar & Newton/cm²)
SESİN GÜCÜ (Akustik Güç)
(Watt - W)
Sesin hava ve su gibi değişik ortamlarda birim zamanda aldığı yol.
Hareketin oluşması için geçen zaman.
Sesin hızı yayıldığı ortamın sıcaklığına ve yoğunluğuna bağlıdır.
20°C havada hızı 340 m/sn
20°C sudaki hızı 1410 m/sn
Atmosferik basınç ile sıkışma ve genleşme arasındaki basınç farkına ses basıncı denir.
Titreşen ses dalgalarının havada oluşturduğu basınca «ses basıncı» denir.
İşitme kaybı açısından en önemli parametre ses basıncıdır.
(psacal-Pa)
Ses kaynağından bir metre (1m) uzaklıktaki ses basıncı.
SESİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN AÇIKLANMASI

## Slide 26
İSTANBULUZMAN
SESİN YOĞUNLUĞU
(W/m²)
SES YOĞUNLUK DÜZEYİ
(Bell)
SESİN ŞİDDETİ
(dB)
Ses gücünün, belirlenmiş birim zamanda, birim alana düşen miktarı.
Ses yoğunluğu bakımından, kaynak ile etkilenen yer arasındaki uzaklık önemlidir.
İşitilebilen en düşük ses yoğunluğuna işitme eşiği denir.
Birim alandaki sesin yoğunluk düzeyi.
İnsan kulağına çok değişik özellikte sesler gelir.
Bu seslere insan kulağı logaritmik tepki verir.
Bunu ölçmek için logaritmik bir ölçü geliştirilmiştir.
Bu ölçü birimine “Bell” denir.
Sesin yoğunluk düzeyi.
İşitme kayıplarında en önemli faktör sesin şiddetidir.**
SESİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN AÇIKLANMASI

## Slide 27
Gürültü
İSTANBULUZMAN

## Slide 28
GÜRÜLTÜ TANIMLARI*
  «Fiziksel olarak ses ile gürültü arasında bir fark yoktur.»
«ILO: İşitme kaybına yol açan, sağlığa zararlı olan veya başka tehlikeleri ortaya çıkaran bütün sesler gürültüdür.»
«Gelişi güzel, arzu edilmeyen, istenmeyen, rahatsız edici sestir.»
  «Endüstride gürültü; İşyerlerinde çalışanların üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler olarak tanımlanabilir.»
GÜRÜLTÜ
İSTANBULUZMAN
GÜRÜLTÜ NEDİR?
Tanımlar Ezberlenmeli / Metin verilip hangi tanım olduğu soruluyor
Notes: 28
28

## Slide 29
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / GÜRÜLTÜ
İSTANBULUZMAN
İGU
Aşağıdakilerden hangisi çalışanlar üzerinde fizyolojik ve psikolojik etkiler bırakan ve iş verimini olumsuz yönde etkileyen sesler tanımını ifade eden kavramdır?
  Yüksek gürültü
  Eşdeğer gürültü
  Endüstriyel gürültü
  Arı gürültü
Notes: 29
29

## Slide 30
İSTANBULUZMAN
Gürültü Düzeyi (dBA) | Yer ve Konum
0 (Duyma Eşiği) | İşitme (duyma) eşiği
20 | Sessiz bir orman
30 | Fısıltı ile konuşma
40 | Sessiz bir oda
50 | Şehirde bir büro
60 | Karşılıklı (normal) konuşma
70 | Dikey matkap
80 | Yüksek sesle konuşma / Yoğun trafik
90 | Kuvvetlice bağırma / Sinema salonu
100 | Dokuma salonları / Tekstil atölyeleri
110 | Havalı çekiç / Ağaç işleri / Rock konseri
120 | Bilyeli değirmen / Şimşek gürültüsü / Presler / Pnömotik çek
130 | Yolcu uçakları (Yer hizmetleri) / Beşiktaş Çarşı
140 (Ağrı Eşiği) | Tüfek patlaması
150 (Zar Yırtılır) | Jet uçakları / Top patlaması
180 | Roket
GÜRÜLTÜ KAYNAKLARI – GÜRÜLTÜ DÜZEYLERİ
Duyma ve Ağrı eşikleri / Gürültü kaynakları
Notes: 30
30

## Slide 31
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İH
I- Ağaç ve tekstil işleri, II-Hava limanlarında yapılan yer hizmetleri, III-Pnömatik matkap ve metal şekillendirme presleriyle çalışma
Kulak koruyucuları en çok yukarıdaki iş kollarından hangisi/hangilerinde kullanılır?
  Yalnız I
  Yalnız II
  I - II
  I - II - III
Notes: 31
31

## Slide 32
İSTANBULUZMAN
GÜRÜLTÜ SINIFLANDIRMASI-SEMPTOMLAR
dB(A) | Gürültü Derecesi | Oluşturduğu Rahatsızlıklar
30-60 | 1. Derece | Konforsuzluk, rahatsızlık, sıkılma duygusu, kızgınlık, konsantrasyon ve uyku bozukluğu
65-90 | 2. Derece | Kalp atışının değişmesi, solunum hızlanması, beyin basıncının azalması
90-120 | 3. Derece | Baş ağrısı
120-140 | 4. Derece | İç kulakta bozukluk
>140 | 5. Derece | Kulak zarının patlaması
Notes: 32
32

## Slide 33
İSTANBULUZMAN
Gürültü Takibi
Ölçülmesi
Notes: 33
33

## Slide 34
İSTANBULUZMAN
GÜRÜLTÜ KONTROL LİSTESİ
Makinelerin ya da gürültülü parçaların çevresi kapatılmış mı ya da tümüyle tecrit edilmiş mi? | □ | □
Gürültü artışını önlemek için makinelere düzenli servis veriliyor mu? | □ | □
Tavanda, duvarlarda ya da makine kapaklarında ses yutucu materyal kullanılmış mı? | □ | □
Gürültülü teçhizat ve gürültülü parçalar daha sessiz modellerle değiştiriliyor mu? | □ | □
Gürültünün yayılmasını önlemek için yeterli bariyer kullanılmış mı? | □ | □
Bidonlarda ve kutularda biriktirilen eşyaların düşüş mesafesi azaltılmış mı? | □ | □
Daha sessiz makinelerde çalışanlar diğer makinelerin oluşturduğu gürültüye karşı korunuyorlar mı? | □ | □
Gürültülü alanlarda çalışanlar uzun süre gürültüye maruz kalmamaları için rotasyona yapılıyor mu? | □ | □
Gürültü düzeyinin 85dB ya da daha yüksek olduğu yerlerde kulaklık/kulak tıkacı kullanılıyor mu? | □ | □
Notes: 34
34

## Slide 35
İSTANBULUZMAN
DOZİMETRE
Bir işyerinde, gürültü düzeyi ölçmeleri, gürültü ölçme cihazları ile yapılır. Gürültü ölçme cihazları, anlık gürültü ölçme cihazları, ortam dozimetreleri ve kişisel dozimetreler şeklinde düzenlenmiştir.
GÜRÜLTÜ ÖLÇME ALETİ
Notes: 35
35

## Slide 36
GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
  Ses ölçme cihazlarında A, B, C ve Lineer ölçme konumları vardır.
  Bunlardan (A) skalası insan kulağının duyma eğrisine göre kalibre edilmiştir. Bir başka ifade ile (A) skalasındaki ölçme, insan kulağının duyduğu değerdir.
  B skalası, telefon şirketleri tarafından kullanılan,
  C skalası tüm seslerin ölçmesinde kullanılan bir skaladır,
  Lineer skala frekans analizi yapılmak istendiğinde kullanılır.
  «Desibel telefonun mucidi Alexander Graham BELL’den gelir»
İSTANBULUZMAN
GÜRÜLTÜ ÖLÇME ALETİ «DOZİMETRE»
Notes: 36
36

## Slide 37
İSTANBULUZMAN
GÜRÜLTÜ ÖLÇME ALETİ «DOZİMETRE»
[A skalasındaki ölçme, insan kulağının duyduğu değerdir. B skalası, telefon şirketleri tarafından kullanılan, C skalası ise tüm seslerin ölçmesinde kullanılan bir skaladır.]
Notes: 37
37

## Slide 38
İSTANBULUZMAN
AYNI İKİ GÜRÜLTÜ KAYNAĞININ BULUNDUĞU ORTAMLARDA |  | 
BİRİNCİ SES KAYNAĞI (dB) | İKİNCİ SES KAYNAĞI (dB) | TOPLAM SES DÜZEYİ (dB)
1 | 1 | 3
2 | 2 | 5
3 | 3 | 6
4 | 4 | 7
5 | 5 | 8
6 | 6 | 9
7 | 7 | 10
8 | 8 | 11
10 | 10 | 13
12 | 12 | 15
100 | 100 | 103
200 | 200 | 203
AYNI 2 GÜRÜLTÜ KAYNAĞININ GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
Toplam Gürültü Düzeyi = Birinci Ses Kaynağı + 3
Notes: 38
38

## Slide 39
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İH
Her biri ayrı ayrı 90 dB gürültüye neden olan iki makine aynı çalışma ortamında birlikte çalıştırıldıklarında kaç dB gürültüye neden olurlar?
  180
  93
  88
  73
Notes: 39
39

## Slide 40
İSTANBULUZMAN
FARKLI İKİ GÜRÜLTÜ KAYNAĞININ BULUNDUĞU ORTAMLARDA | 
SES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ FARK (dB) | YÜKSEK DÜZEYDEKİ SESE EKLENECEK MİKTAR (dB)
0 | 3.0
2 | 2.6
3 | 1.8
4 | 1.5
5 | 1.2
6 | 1.0
7 | 0.9
8 | 0.8
10 | 0.4
12 | 0.3
14 | 0.2
16 | 0.1
FARKLI 2 GÜRÜLTÜ KAYNAĞININ GÜRÜLTÜ ÖLÇÜMÜ
Fark = Yüksek Ses Kaynağı – Düşük Ses Kaynağı (Farka Karşılık Gelen + Yüksek Ses)
Notes: 40
40

## Slide 41
İSTANBULUZMAN
Gürültünün
Zararları
Notes: 41
41

## Slide 42
FİZYOLOJİK
ETKİLERİ
PSİKOLOJİK
ETKİLERİ
PERFORMANS
ETKİLERİ
Geçici veya sürekli işitme bozuklukları (kayıpları),
Kan basıncının artması, dolaşım bozuklukları,
Solunumda hızlanma,
Kalp atışlarında yavaşlama ve ani refleksler.
Not: Endüstride, meslek hastalıklarının %10'u, gürültü sonucu meydana gelen işitme kayıplarıdır.
Davranış bozuklukları,
Aşırı sinirlilik-tepkiler,
Hoşnutsuzluk, tedirginlik,
Stresler.
İş veriminin düşmesi,
Konsantrasyon bozukluğu,
Hareketlerin yavaşlaması,
Dinlenmenin bozulması,
GÜRÜLTÜNÜN İNSAN ÜZERİNE ETKİLERİ
İSTANBULUZMAN

## Slide 43
İSTANBULUZMAN
İşitme Kaybını
Etkileyen Faktörler?
Notes: 43
43

## Slide 44
İŞİTME KAYBINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER*
  Gürültüyü Meydana Getiren : Sesin Frekansı
  Gürültüyü Meydana Getiren : Sesin Şiddeti
  Gürültüden Etkilenme : (Maruziyet) Süresi
  Gürültüye Maruz Kalan : Kişinin Yaşı
  Gürültüye Maruz Kalan Kişinin : Kişisel Duyarlığı (!)
  Gürültüye Maruz Kalan Kişinin : Cinsiyeti (!)
İSTANBULUZMAN
GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBI NEDENLERİ
Etkileyen faktörler nelerdir
Notes: 44
44

## Slide 45
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İH
Aşağıdakilerden hangisi gürültü açısından değerlendirilecek bir işyerinde dikkate alınacak parametrelerdendir?
  Şiddet ve frekans
  Şiddet ve maruziyet süresi
  Frekans ve maruziyet süresi
  Şiddet, frekans ve maruziyet süresi
Notes: 45
45

## Slide 46
Aynı sürede daha çok dalga üreten sesin frekansı daha yüksektir.
Kulağımız için yüksek frekanslı (ince-tiz) sesler, alçak frekanslı (kalın-pes) seslerden daha zararlıdır.
Aynı sürede daha az dalga üreten sesin frekansı daha düşüktür.
YÜKSEK FREKANS (İNCE-TİZ SES)
DÜŞÜK FREKANS (KALIN-PES SES)
ZAMAN
BASINÇ
ZAMAN
BASINÇ
FREKANSA GÖRE İŞİTME KAYBI
DİPNOT
Kedi, ayıya göre daha yüksek frekanslı ses üretir ve insan kulağı için daha tehlikelidir.
İSTANBULUZMAN
7 Dalga/Saniye
2 Dalga/Saniye
Notes: 46
46

## Slide 47
Genliği derin olan ses, şiddetlidir.
Kulağımız için yüksek şiddetli sesler, düşük şiddetli seslerden daha zararlıdır.
Genliği düşük olan ses, alçak sestir.
YÜKSEK GENLİKLİ (ŞİDDETLİ) SES
DÜŞÜK GENLİKLİ (ALÇAK) SES
ZAMAN
BASINÇ
ZAMAN
BASINÇ
GENLİĞE (ŞİDDETE) GÖRE İŞİTME KAYBI
DİPNOT
Uçak, arabaya göre daha şiddetli ses üretir ve kulak için daha tehlikelidir.
İSTANBULUZMAN
Notes: 47
47

## Slide 48
İSTANBULUZMAN
Chart: 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 20 | 50
97 dB | 0 | 10 | 18.5 | 27.5 | 36 | 45 | 50 | 52 | 53
92 dB | 0 | 3 | 8 | 13 | 20 | 26 | 30 | 32 | 34
83 dB | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 12 | 15 | 17
MARUZİYET SÜRESİNE GÖRE İŞİTME KAYBI
dB
Yıl
Maruziyet süresi arttıkça işitme kaybı da artar
Notes: 48
48

## Slide 49
YAŞ-İŞİTME KAYBI
«Yaş ilerledikçe fizyolojik işitme kaybı görülür.»
Odyometrik ölçümlerde 40 yaşından sonraki her yaş için 0,5 dB düşme fizyolojik olarak hesaplanır.
YAŞA GÖRE İŞİTME KAYBI
İSTANBULUZMAN
Notes: 49
49

## Slide 50
Ritmik seslerin dalgaları yumuşaktır.
Gürültüde seslerin dalgaları keskindir.
RİTMİK SES
GÜRÜLTÜLÜ SES
KİŞİSEL DUYARLILIĞA GÖRE İŞİTME KAYBI
İSTANBULUZMAN
SORU
Kulak için hangi ses daha tehlikelidir?
Notes: 50
50

## Slide 51
GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBI**
Gürültü büyük oranda kişiden kişiye farklılık gösterir. Farklılık göstermeyen en önemli etkisi ise işitme kaybı üzerine olan etkisidir.
İç kulak hasarını ortaya çıkaran; sesin müzikal kalitesi veya kaynağı değil, iç kulağa gelen enerjidir. Yani iç kulağa aynı şiddette erişen güzel bir melodi ya da makine gürültüsü gibi herhangi bir tür enerji kaynağı eşit derecede hasar yapar.
«Kişisel duyarlılık açısından insanların %20 aşırı duyarlıdır.»
KİŞİSEL DUYARLILIĞA GÖRE İŞİTME KAYBI
İSTANBULUZMAN
Notes: 51
51

## Slide 52
İSTANBULUZMAN
İşitme Kaybı
İzlemi ve Tanısı
Notes: 52
52

## Slide 53
İSTANBULUZMAN
SORULAR | 
İşitme azalması hissediyor musunuz? | 
İşitme kaybı olan yakınınız var mı? | 
Daha önce gürültülü bir ortamda çalıştınız mı? | 
Baş dönmeniz veya denge probleminiz var mı? | 
Kulaklarınızda çınlama ya da uğultu var mı? | 
Kulaklarınızda aşırı buşon (kulak kiri) oldu mu? | 
Kulak ağrınız veya akıntınız oldu mu? | 
Ateşli silah kullandınız mı? | 
Ağır kafa travması geçirdiniz mi? | 
Düzenli/uzun süreli kullandığınız ilaç (ototoksik) var mı? | 
Gürültülü hobileriniz var mı? | 
Havaalanı, demiryolu ya da otoyol yakınında mı oturuyorsunuz? | 
Kulak ameliyatı ya da ağır kulak enfeksiyonu geçirdiniz mi? | 
Kulak zarınız delik mi? | 
Çalışırken kişisel koruyucu ekipman kullanıyor musunuz? | 
Size göre işitme seviyeniz normal mi? | 
İŞİTME SAĞLIĞI KAYIT İZLEM FORMU
Notes: 53
53

## Slide 54
İSTANBULUZMAN
FİZİK MUAYENE BULGULARI | 
Dış kulak yolu veya kulak kepçesinde enfeksiyon var mı? | 
Timpanik membran görülebiliyor mu? | 
Timpanik membranlar normal mi? | 
Malleus belirgin mi? | 
Dış kulak yolunda buşon var mı? | 
İŞİTME SAĞLIĞI FİZİK MUAYENE FORMU
Notes: 54
54

## Slide 55
ODYOMETRİ
Odyometreler, kalibre edilmiş saf ses üreten, konuşma ve çeşitli maskeleme sesleri çıkartan, bir uygulayıcı tarafından maniple edilen (mikrofonlu, kulaklıklı ve kemik yolu için vibratörlü) cihazlardır.
Subjektif bir yöntemdir. Elde edilen grafiğe ise odyogram denir.
GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBI KESİN TANISI
İSTANBULUZMAN
Notes: 55
55

## Slide 56
ODYOMETRİDE KULLANILAN SAF SESLER
ODİO SESLERİ | FREKANSLAR -Hertz
 | 125
 | 250
 | 500
 | 1000
 | 2000
 | 3000
 | 4000
 | 6000
 | 8000
İSTANBULUZMAN
Notes: 56
56

## Slide 57
ODYOMETRİ
  1-İşe başlamadan önce,
  2-Gürültülü alanda çalışmaya başlamadan önce,
  3-Farklı alanda çalışmaya başladığı zaman,
  4-İşten ayrılırken (?),
ODYOMETRİK TESTLERDE MAX KORUMA
İSTANBULUZMAN
Notes: 57
57

## Slide 58
İSTANBULUZMAN
Akut-Kronik
İşitme Kaybı
Notes: 58
58

## Slide 59
AÇIKLAMALAR
İnsan kulağı, sesleri özellikle düşük ve yüksek frekanslarda belli kayıplarla duyar.
Günlük konuşma frekansı 500-2000 Hz aralığıdır.
İşitme kayıplarında ilk etkilenen frekans aralığı 4000-4500 Hz aralığıdır.
Frekanslar: 20-125-250-500-1000-2000-3000-4000-8000-10000-20000
Konuşma Aralığı İlk İşitme Kayıp
AKUT-KRONİK İŞİTME KAYIPLARI
İSTANBULUZMAN
Notes: 59
59

## Slide 60
AKUT İŞİTME KAYBI
Gürültüye akut bir şekilde maruz kalma sonucunda oluşan işitme kaybına «Akustik Travma» denilmektedir.
Akustik travma 120dBA’den daha yüksek şiddet düzeyindeki sese, kısa bir süre içinde maruz kalma sonucunda meydana gelir.
Örnek;
Top mermisinin patlaması
Tüfeğin patlaması
Dinamit patlatma
AKUT-KRONİK İŞİTME KAYIPLARI
İSTANBULUZMAN
Tanımlardan biri soruluyor / Metin verilip hangi tanım olduğu soruluyor
Notes: 60
60

## Slide 61
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İH
Gürültüye bağlı akut işitme kayıplarına neden olacak ses düzeyi kaçtır?
  80 dB (A)
  90 dB (A)
  100 dB (A)
  120 dB (A)
Notes: 61
61

## Slide 62
KRONİK İŞİTME KAYBI
Gürültüye kronik bir şekilde maruz kalma sunucunda oluşan işitme kaybına;
«Gürültüye Bağlı İşitme Kaybı – GBİK» denir.
Gürültüye bağlı işitme kaybı (GBİK) 90dBA üzerindeki gürültüye uzun süre (kronik) maruz kalma sonucunda ortaya çıkar.
AKUT-KRONİK İŞİTME KAYIPLARI
İSTANBULUZMAN
Direkt tanımlar / Metinden tanımlar
Notes: 62
62

## Slide 63
KRONİK İŞİTME KAYBI
Gürültüye bağlı işitme kayıplarında odyogramda erken dönemde tipik olarak her iki kulakta da sadece 4000Hz’i tutan çentik tarzı hafif bir SNİK saptanır ve başlangıçta bu düzeyin altı ve üstü frekanslardaki işitme eşikleri genellikle normaldir.
AKUT-KRONİK İŞİTME KAYIPLARI
İSTANBULUZMAN
Notes: 63
63

## Slide 64
İSTANBULUZMAN
ETKİLENEN FREKANS ARALIĞI (92 dBA)
250
500
1000
2000
4000
7000
8000
Notes: 64
64

## Slide 65
KRONİK İŞİTME KAYBI - SNİK (ALGI) VE İTİK (İLETİM)
Sensorinöral tip işitme kayıplarına SNİK denir.
Koklea, 8. kafa çifti veya santral bağlantıları ile ilgili patolojiler nedeniyle olur.
İletim tipi işitme kaybına İTİK denir.
Kulak zarı, orta kulak, kemikçikler ve östaki borusu ile ilgili patolojilerde görülür. Ses şiddeti, dış ve orta kulaktan geçerken bir kayba uğrar ve iç kulağa aynen iletilmez.
AKUT-KRONİK İŞİTME KAYIPLARI
İSTANBULUZMAN
Notes: 65
65

## Slide 66
İSTANBULUZMAN
Gürültüden
Korunma Yolları
Notes: 66
66

## Slide 67
GÜRÜLTÜDEN KORUNMADA AMAÇ
«Ağır ve tehlikeli işlerin yapıldığı işyerlerinde 95 diğer işyerlerinde ise 80 desibelden az olmasını sağlamak ve işçilerin etkilenmesini önlemek olmalıdır.»
GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YOLLARI
İSTANBULUZMAN
Notes: 67
67

## Slide 68
İSTANBULUZMAN
: LEX, 8h=87dB(A) Ppeak=200Pa
: LEX, 8h=85dB(A) Ppeak=140Pa
: LEX, 8h=80dB(A) Ppeak=112Pa
En Yüksek Maruziyet Sınır Değeri
En Yüksek Maruziyet Etkin Değeri
En Düşük Maruziyet Etkin Değeri
Çalışma Süresi
Maruziyet
Çalışma Süresi
Maruziyet
MARUZİYET SINIR VE ETKİN DEĞERLERİ*
AÇIKLAMA
Hiçbir koşulda aşılmayacak (Önlem) : 87
Kulak koruyucuları kullanılacak : 85
Kulak koruyucuları hazır bulunduracak : 80
Tanımlardan biri soruluyor / Metin verilip hangi tanım olduğu soruluyor
Notes: 68
68

## Slide 69
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İH İGU
Gürültü Yönetmeliği’ne göre yeterli sınır değerini aşmaması gereken ölçümle tespit edilen ve aşılmaması gereken haftalık maruziyet sınır değeri kaçtır?
  100 dB (A)
  90 db (A)
  80 db (A)
  87 dB (A)
Notes: 69
69

## Slide 70
ORTAMDA
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
KİŞİDE
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
Makinenin Değiştirilmesi;
«Kullanılan makinelerin, gürültü düzeyi düşük makineler ile değiştirilmesi»
İşlemin Değiştirilmesi;
«Gürültü düzeyi yüksek olarak yapılan işlemin, daha az gürültü gerektiren işlemle değiştirilmesi»
Ayrı Bölmeye Alınması;
«Gürültü kaynağının ayrı bir bölmeye alınması»
Ses Emici Malzeme;
«Makinelerin yerleştirildiği zeminde, gürültüye ve titreşime karşı önlemlerin alınması, sesin geçebileceği ve yansıyabileceği duvar, tavan, taban gibi yerleri ses emici malzeme ile kaplanması»
Araya Engel Koyma;
«Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasına gürültüyü önleyici engel koymak»
Mesafeyi Artırma;
«Gürültü kaynağı ile gürültüye maruz kalan kişi arasındaki mesafeyi artırmak»
Sessiz Bölme İçine Alma;
«Gürültüye maruz kalan kişinin, sese karşı iyi izole edilmiş bir bölme içine alınması»
Maruziyet Süresini Azaltma;
«Gürültülü ortamdaki çalışma süresinin kısaltılması»
KKD Kullanma;
«Gürültüye karşı etkin kişisel koruyucu kullanmak»
GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YOLLARI – TEKNİK
KAYNAKTA
ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER
İSTANBULUZMAN
Tanımlar ve sıralama ezberlenmeli / Metin verilip hangi tanım olduğu soruluyor
Notes: 70
70

## Slide 71
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İH İGU
Çalışanların olası zararlardan korunması için önlemler önceliğe göre hangi doğru sırada alınmalıdır?
  Kişiye yönelik koruma - ortama yönelik koruma - kaynağında korunma
  Kaynağında korunma - ortama yönelik koruma - kişiye yönelik koruma
  Ortama yönelik koruma - kişiye yönelik koruma - kaynağında korunma
  Kişiye yönelik koruma - kaynağında korunma -ortama yönelik koruma
İGU
Gürültüye karşı alınacak önlemler arasında yer alan kullanılan makinelerin gürültü düzeyi düşük makinelerle değiştirilmesi hangi grupta değerlendirilen önlemdir?
  Ortamda alınan önlemler
  Kaynağında alınan önlemler
  Alıcı üzerinde alınan önlemler
  Kaynakla alıcı arasındaki önlemler
İH
Aşağıdakilerden hangisi risklerin kontrolünde öncelikli yaklaşım değildir?
  Kişisel korunma
  Yalıtım ve izolasyon
  Riskin ortadan kaldırılması
  Daha düşük riskli olan durumun seçimi
  (Genel-ortak soru)
Notes: 71
71

## Slide 72
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İH
İşyerindeki tehlikelerden korunmak yönünden en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?
  Periyodik muayene
  Kişisel koruyucular
  İşe giriş muayenesi
  Kaynakta kontrol
İH
Aşağıdakilerden hangisi çalışanların iş kazalarına karşı iş sağlığı ve güvenliği kapsamında korunabilmesi için temel "Koruma Önlemleri"nden birisi olarak kabul edilemez?
  Kaynağında koruma önlemleri: İş güvenliğini tehdit eden tehlikeli unsurlar tespit edilip bu unsurlar güvenli olanlar ile kaynağında değiştirilir
  Malzemeye yönelik koruma önlemleri: İş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden malzemeler tespit edilir ve bu malzemeler olabildiğince iş sağlığı ve güvenliğini tehdit etmeyen malzemeler ile değiştirilir.
  Kişiye yönelik koruma önlemleri: Çalışma ortamındaki tehlikeli unsurların yok edilmemesi veya azaltılamaması durumunda çalışanların korunması için onlara kişisel koruyucu donanımlar verilir
  Ortama yönelik koruma önlemleri: Çalışma ortamında iş sağlığı ve güvenliğini tehdit eden tehlikeli unsurlar tespit edilip, ya bu unsurlar veya etkileri ortadan kaldırılır veya azaltılır, ya da tehlikeli unsurların bulunduğu bu ortam sağlıklı ortamdan tecrit edilir ve bu ortama giriş ve çıkışlar kısıtlanır
Notes: 72
72

## Slide 73
İSTANBULUZMAN
DÜZELTİLMİŞ GÜRÜLTÜ MARUZİYET DÜZEYLERİ
MAKSİMUM GÜRÜLTÜ DÜZEYİ (dBA) | MAKSİMUM MARUZİYET DÜZEYİ (OSHA - ILO) | MAKSİMUM MARUZİYET SÜRESİ (GÜR.KONT. YÖN.)
80 | 16 | -
85 | 8 / 7,5 | -
90 | 4 | 8
95 | 2 | 4
100 | 1 | 2
105 | 1/2 | 1
110 | 1/4 | ½
115 | 1/8 | 1/4
«Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 15.04.2004/25434 Madde-4»
«OSHA (AB İş Sağlığı Güvenliği Ajansı) (Saat/Gün)»*
Tanımlardan biri soruluyor / Metin verilip hangi tanım olduğu soruluyor
Notes: 73
73

## Slide 74
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İH
Bir işyerinde gürültü düzeyi 85dB ise ILO standardına göre işgörenler bu ortamda kaç saat çalıştırılmalıdırlar?
  8,5
  8
  7,5
  7
Notes: 74
74

## Slide 75
TIBBİ – 1
Gürültülü işlerde çalışacakların işe girişlerinde odyogramları alınmalı ve sağlıklı olanlar çalıştırılmalı,
Gürültülü işlerde çalışanların, her 6 ayda bir odyogramları alınmalı ve işitme kaybı görülenlerde gerekli tedbirler alınmalı,
İş kazalarının önlenmesinde kesin denilebilecek yeterli önlem alınabiliniyorsa, gürültülü işlerde doğuştan sağır ve dilsizlerin çalıştırılması düşünülebilir,
GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YOLLARI – TIBBİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 75
75

## Slide 76
TIBBİ – 2
  Pamuk : 5 - 16 dB
  Parafinli pamuk : 20 - 35 dB
  Kulak tıkacı : 20 - 45 dB
  Kulaklık : 12 - 48 dB
  «Kişiye özel kulaklıklar…»
GÜRÜLTÜDEN KORUNMA YOLLARI – TIBBİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 76
76

## Slide 77
İSTANBULUZMAN
KULAK TIKACI ADAPTASYON PROGRAMI
İş Günleri | Sabah | Öğleden Sonra
1. Gün | ½ Saat | ½ Saat
2. Gün | 1 Saat | 1 Saat
3. Gün | 2 Saat | 2 Saat
4. Gün | 3 Saat | 3 Saat
5. Gün | Tam Gün | Tam Gün
Notes: 77
77

## Slide 78
İSTANBULUZMAN
İşitme Kaybında
Yaklaşım&Tedavisi
Notes: 78
78

## Slide 79
İSTANBULUZMAN
İŞVEREN SORUMLULUKLARI
İşçi, hekim veya uygun nitelikli diğer bir kişi tarafından kendisi ile ilgili sonuçlar hakkında bilgilendirilmeli,
Maruziyet sonlandırılmalı (iş değiştirme),
Yapılan risk değerlendirmesi gözden geçirilmeli,
Riskleri önlemek veya azaltmak için alınan önlemler gözden geçirilmeli,
Benzer biçimde maruz kalan işçilerin sağlık durumunun gözden geçirilmesi için de düzenli bir sağlık gözetimi uygulanmalı,
İş sağlığı uzmanları veya diğer uygun nitelikli kişilerin veya yetkili makamın önerileri dikkate alınmalı,
GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBINDA YAKLAŞIM
Notes: 79
79

## Slide 80
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İH
İşyerinde işçide gürültüye bağlı işitme kaybı görüldüğünde işveren aşağıdakilerden hangisini öncelikli olarak yapmak zorunda değildir?
  Mevzuat uyarınca alınan önlemleri gözden geçirmek
  İşçiyi gürültüye maruz kalmayacağı başka bir işte görevlendirmek
  Mevzuat uyarınca yapılan risk değerlendirmesini gözden geçirmek
  Derhâl işçiye gürültüye karşı koruyucu malzeme sağlamak
Notes: 80
80

## Slide 81
İSTANBULUZMAN
GÜRÜLTÜYE BAĞLI İŞİTME KAYBI TEDAVİSİ
dBA | Sağırlık % | İşitme Kaybı Derecesi |  | İşitme Kaybı Tedavisi |  |  | 
10 |  |  |  |  |  |  | 
20 |  |  |  |  |  |  | 
26 | 0 | Çok Hafif | 21-35 | Herhangi Bir Tedaviye Gerek Yok. |  |  | 
30 | 6 |  |  |  |  |  | 
35 | 14 |  |  |  |  |  | 
40 | 21 | Hafif | 36-45 | Sadece Özel Durumlarda İşitme Cihazı Kullanılır. |  |  | 
45 | 29 |  |  |  |  |  | 
50 | 36 | Orta | 46-55 | İşitme Cihazı Kullanması Gerekir. |  |  | 
55 | 44 |  |  |  |  |  | 
60 | 52 | Orta İleri | 56-70 |  |  |  | 
70 | 67 |  |  |  |  |  | 
80 | 82 | İleri | 71-90 |  |  |  | 
90 | 97 |  |  | İşitme Cihazı Kullanılması Gerekir. Konuşma ve Dudak Okuma Eğitimleri Gerekir. |  |  | 
92 | 100 | Çok İleri | >91 |  |  |  | 
100 |  |  |  |  |  |  | 
110 |  |  |  |  |  |  | 
120 |  |  |  |  |  |  | 
Frekans | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8.000
Konuşma Frekans Aralığı
Notes: 81
81

## Slide 82
Mevzuat
İSTANBULUZMAN
Notes: 82
82

## Slide 83
Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü
«Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki yıl, gürültü şiddeti sürekli olarak 85dB’lin üstünde olan işlerde en az 30 gün çalışılmış olmak gereklidir» denilmektedir.
Gürültü için yükümlük süresi 6 ay olarak belirtilmiştir.
MEVZUAT
İSTANBULUZMAN
Notes: 83
83

## Slide 84
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İH
Gürültüden kaynaklanan işitme kayıpları için kanuni yükümlülük süresi aşağıdakilerden hangisidir?
  6 gün
  6 hafta
  6 ay
  6 yıl
Notes: 84
84

## Slide 85
Yönetmelik
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedibuçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik 15.04.2004/25434
Madde:4-u
«İşçiler gürültü düzeyi 85 dB(A)’yı aşan işlerde günde ancak yedi buçuk saat çalıştırılabilir. Fazla çalıştırmak yasaktır.»
MEVZUAT
İSTANBULUZMAN
Notes: 85
85

## Slide 86
Titreşim «Vibrasyon»
İSTANBULUZMAN

## Slide 87
TİTREŞİM-VİBRASYON
Mekanik bir sistemdeki salınım hareketlerini tanımlayan bir terimdir.
«Bir başka ifade ile potansiyel enerjinin kinetik enerjiye, kinetik enerjinin potansiyel enerjiye dönüşmesi olayına titreşim (vibrasyon) denir.»
Titreşimin özelliğini, frekansı, şiddeti ve yönü belirler.
TANIM
TİTREŞİM-VİBRASYON KAVRAMI
İSTANBULUZMAN
Notes: 87
87

## Slide 88
Araç, gereç ve makinelerin,
çalışırken oluşturdukları salınım
hareketleri sonucu meydana gelir.
Çalışmakta olan ve iyi dengelenmemiş araç ve gereçler genellikle titreşim oluştururlar.
İŞYERİNDE TİTREŞİMİN OLUŞMASI
İSTANBULUZMAN

## Slide 89
FAKTÖRLER
Tüm vücudun veya el ve kolların titreşime maruziyeti sonucunda oluşan etki;
Titreşimin frekansına,
Titreşimin şiddetine,
Titreşimin yönüne,
Titreşime maruz kalınan süreye,
Titreşime maruz kalan kişinin yaşına,
Titreşime maruz kalan kişinin cinsiyetine
Titreşime maruz kalan kişinin kişisel duyarlılığına
Titreşime maruz kalan kişinin genel sağlık durumuna
Titreşimin uygulandığı bölgeye – büyüklüğüne ….bağlıdır.
TİTREŞİMİN ETKİLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER
İSTANBULUZMAN
Notes: 89
89

## Slide 90
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İGU
I-Titreşimin bedene etki noktasını, II-İvme ve frekansını, III-Etki süresi ve rezonans
Mekanik titreşimlerin etkisini değerlendirmek için yukarıdakilerden hangilerinin bilinmesi gerekir?
  I - II
  II - III
  I - III
  I - II - III
Notes: 90
90

## Slide 91
FAKTÖRLER
Tüm vücudun veya el ve kolların titreşime maruziyeti sonucunda oluşan etki;
1.Titreşimin frekansına,
2.Titreşimin şiddetine,
3.Titreşimin yönüne,
4.Titreşime maruz kalınan süreye,
5.Titreşimin uygulandığı bölgeye-büyüklüğüne,
6.Titreşime maruz kalan kişinin yaşına, cinsiyetine ve kişisel duyarlılığı ile genel sağlık durumuna bağlıdır.
TİTREŞİMİN ETKİLERİNİ BELİRLEYEN FAKTÖRLER
İSTANBULUZMAN
Tanımlardan biri soruluyor / Metin verilip hangi tanım olduğu soruluyor
Notes: 91
91

## Slide 92
İSTANBULUZMAN
Vücudun tümüne aktarıldığında, işçilerin sağlık ve güvenliği için risk oluşturan, özellikle de, bel bölgesinde rahatsızlık ve omurgada travmaya yol açan mekanik titreşimi ifade eder.
İnsanda el-kol sistemine aktarıldığında,
işçilerin sağlık ve güvenliği için risk
oluşturan ve özellikle de; damar, kemik,
eklem, sinir ve kas bozukluklarına yol
açan mekanik titreşimi ifade eder.
TÜM VUCÜT TİTREŞİMİ
EL-KOL TİTREŞİMİ
TÜM VÜCUT TİTREŞİMİ
EL – KOL TİTREŞİMİ
TİTREŞİMİN İNSAN ÜZERİNE ETKİLERİ
Notes: 92
92

## Slide 93
İSTANBULUZMAN
Kömür ve madencilikte kullanılan pnömatik çekiçler
Parlatma ve rendelemede kullanılan makineleri
Taş kırma işlerinde kullanılan makineler
Ormancılıkta kullanılan taşınabilir testereler
Taş Kırma Mak
Rende Makinesi
Taşınır Testere
Pnömatik Çekiç
EL-KOL TİTREŞİM KAYNAKLARI
Notes: 93
93

## Slide 94
EL-KOL TİTREŞİMİ-VİBRASYONU*
El-Kol titreşiminde 1-1000 Hz frekanslar hissedilir.
8 Saatlik çalışma süresi için titreşimin günlük
      Maruziyet sınır değeri 5 m/s²
      Maruziyet etkin değeri 2,5 m/s²
EL-KOL TİTREŞİMİNDE MARUZİYET
İSTANBULUZMAN
Tanımlardan biri soruluyor / Metin verilip hangi tanım olduğu soruluyor
Notes: 94
94

## Slide 95
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İH
El kol titreşimi için sekiz saatlik çalışma süresinde günlük maruziyet sınır ve etkin değerleri aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
  1,15 m/s² – 0,5 m/s²
  5,00 m/s² – 2,5 m/s²
  2,00 m/s² – 1,0 m/s²
  1,80 m/s² – 0,9 m/s²
Notes: 95
95

## Slide 96
Traktör Kamyon
Bakım-Onarım Mak
Çelik Konstrüksiyon
Dokuma Tezgahı
TÜM VÜCUT TİTREŞİM KAYNAKLARI
İSTANBULUZMAN
Kömür ve madencilikte kullanılan pnömatik çekiçler
Yol yapım, bakım ve onarım makineleri
Traktör ve kamyon benzeri araçlar
Çelik konstrüksiyonlu yapılarda titreşime sebep olan makineler
Notes: 96
96

## Slide 97
BÜTÜN VÜCUT TİTREŞİMİ-VİBRASYONU*
Tüm vücut titreşiminde 1-80 Hz frekanslar hissedilir.
8 Saatlik çalışma süresi için titreşimin günlük
Maruziyet sınır değeri 1,15 m/s²
Maruziyet etkin değeri 0,5 m/s²
BÜTÜN VUCÜT TİTREŞİMİNDE MARUZİYET
İSTANBULUZMAN
Tanımlardan biri soruluyor / Metin verilip hangi tanım olduğu soruluyor
Notes: 97
97

## Slide 98
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İGU
Bütün vücut titreşimi için sekiz saatlik süre boyunca günlük maruziyet sınır ve etkin değerleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
  Sınır değer: 1,15 m/s² Etkin değer: 0,5 m/s²
  Sınır değer: 5 m/s² Etkin değer: 2,5 m/s²
  Sınır değer: 2,15 m/s² Etkin değer: 1,5 m/s²
  Sınır değer: 1,15 m/s² Etkin değer: 2,5 m/s²
Notes: 98
98

## Slide 99
İSTANBULUZMAN
Titreşimin
Vücuda Etkileri
Notes: 99
99

## Slide 100
TİTREŞİM-VİBRASYON
Fiziksel ve Biyomekanik
Psikolojik (Sensoryel)
Fizyolojik
Patolojik
TİTREŞİMİN VÜCUDA ETKİLERİ
İSTANBULUZMAN
Tanımlardan biri soruluyor / Metin verilip hangi tanım olduğu soruluyor
Notes: 100
100

## Slide 101
SEMPTOMLAR (Başlangıçta Yüksek, Sonra Normal)
Vücutta bazı doku yapılarının deformasyonuna,
Solunum hızının artmasına,
Oksijen ve enerji harcamasının artmasına,
Performansta gerilemeye,
Sübjektif algılamada bozulmaya,
Kalp atım sayısının artmasına, (5 Hz frekanslı titreşime maruz kalanların %50’inden fazlasında HT),
MSS hücre fonksiyonlarında aksamaya neden olur,
Kanda glikoz ve glikojen konsantrasyonunda azalma,
TİTREŞİMİN VÜCUDA ETKİLERİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 101
101

## Slide 102
VÜCUT HAREKET HALİNDE İKEN
Titreşim;
Duyu organlarında,
Kas, bağ ve eklemlerde,
İç kulak denge organında,
Deride kıl dibi ve deri altı dokularda,
Kılcal damarlarda,
………………………… zararlı ve kalıcı etkiler yapar.
TİTREŞİMİN VÜCUDA ETKİLERİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 102
102

## Slide 103
ÇOK DÜŞÜK FREKANSLARDA (<2 Hz) SEMPTOMLAR
At, otomobil, uçak, gemi gibi araçlarla seyahat sırasında merkezi sinir sistemi şikayetleri meydana gelebilir.
Bulantı, kusma, soğuk ter olabilir. Seyahat bitince belirtiler belli bir süre sonra ortadan kalkar.
TİTREŞİMİN VÜCUDA ETKİLERİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 103
103

## Slide 104
DÜŞÜK FREKANSLARDA (2-30 Hz) SEMPTOMLAR
Klinik belirtiler genel olarak titreşimli el aleti kullanan işçilerde, elde dolaşım bozuklukları, hipersensitivite ve daha sonra uyuşukluk şeklinde olur.
Titreşimle birlikte, 8-10 derece ısıya kısa süre maruziyette parmaklarda ve avuç içinde beyazlaşma, «Beyaz el - Ölü el - Anjionörotik Bozukluk» olur.
Titreşime maruziyet sürerse omuz başlarında ağrı,
yorgunluk, soğuğa karşı hassasiyet olabilir. Ön kol ve omuz kaslarında ağrılar görülebilir.
TİTREŞİMİN VÜCUDA ETKİLERİ
İSTANBULUZMAN
Tanımlardan biri soruluyor / Metin verilip hangi tanım olduğu soruluyor
Notes: 104
104

## Slide 105
YÜKSEK FREKANSLARDA (>30 Hz) SEMPTOMLAR
Sırt ve bel ağrıları (Vertebralarda artrozik değişim…),
Dirsekte kemik eklem zararları,
El bilek kemikleri zararları (Ağrı, güç kaybı, …),
Vazomotor bozukluklar (parmaklarda iskemi…),
Parmaklarda trofik bozukluklar (10.000-50.000 Hz)
Disk kayması (tüm vücut titreşimine bağlı)
TİTREŞİMİN VÜCUDA ETKİLERİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 105
105

## Slide 106
İSTANBULUZMAN
Titreşimde
Tanı Yöntemi
Notes: 106
106

## Slide 107
ÖLÇÜM
İşçi sağlığı bakımından önemli olan titreşim, frekans bantlarına ayrılarak vibrasyon detektörü ile ölçülür.
Frekans (Oktav ) Bantları (Hz);
    1-2,
    4-8-16,
    31.5-125-250-1.000-2.000-4.000,
    8.000
TİTREŞİMİN ÖLÇÜLMESİ
İSTANBULUZMAN
Tanımlardan biri soruluyor / Metin verilip hangi tanım olduğu soruluyor
Notes: 107
107

## Slide 108
ÖLÇÜM YÖNTEMİ
Titreşim ölçümlerinde, titreşim düzgün ise; etkin değer (m/sn²) cinsinden oktav bantları ile ölçülür,
Titreşim, insan vücudunun titreşimle temasta olduğu noktalardan ölçülür,
Lokal titreşimde ölçüm, elle tutulan veya aletin çalışan kısmı üzerinden, tüm vücut titreşiminde oturulan veya ayakta durulan noktalardan ölçülür,
Titreşim, vücuda yayıldığı nokta veya bölgeye en yakın yerden ölçülür. Eğer iletim esnasında bir engel veya diğer faktörler etkili ise bunlar ölçüm esnasında göz önünde bulundurulur,
TİTREŞİM ÖLÇÜM YÖNTEMİ – 1
İSTANBULUZMAN
Notes: 108
108

## Slide 109
ÖLÇÜM YÖNTEMİ
Her titreşim kaynağı için bir ölçüm kartı tutulmalı, belirtilen veriler ve değerler bu karta işlenmeli,
Ölçüm yapılan noktalar ve alınan değerlerin tümü, kayıt altına alınmalı,
Titreşim ölçüm kartı yetkililerin her istediğinde gösterilmek üzere hazır bulundurulmalı,
Titreşim ölçüm sonuçlarına, istemeleri halinde işçi ve/veya temsilcileri tarafından ulaşılabilir olmalıdır.
TİTREŞİM ÖLÇÜM YÖNTEMİ - 2
İSTANBULUZMAN
Notes: 109
109

## Slide 110
KEMİK-EKLEM VE ANJİONÖROTİK
Kemik-eklem için; «Radyolojik İnceleme»
Anjionörotik Bozukluklar için;
  Termometre aracılığı ile parmağın dorsal yüzünde cilt sıcaklığı ölçümü (vardiya sonunda, başlangıçtan 5-6 derce fazla olmalı),
  Bağlanarak 2 dakika dolaşımı durdurulmuş parmağın tekrar ısınması için 75 saniyeden fazla zaman geçmeli,
  Parmak pletismografisinden yararlanılabilir,
TİTREŞİM ÖLÇÜM YÖNTEMİ - 3
İSTANBULUZMAN
Notes: 110
110

## Slide 111
İSTANBULUZMAN
Titreşimden
Korunma Yolları
Notes: 111
111

## Slide 112
Maruziyeti Azaltıcı Yöntemler
  Ergonomik tasarım ve uygun iş ekipmanı seçimi
  Bütün vücut titreşimini azaltacak oturma yerleri ve el-kol titreşimini azaltacak el tutma yerleri vb.
TİTREŞİMDEN KORUNMA YOLLARI
İSTANBULUZMAN
Yeterli çalışma sürelerini kapsayan uygun çalışma programı
Uygun bakım programları
İşyerinin ve çalışma yerlerinin tasarımı ve düzeni
Bilgi, eğitim ve talimat verilmesi
Maruz kalan işçiyi soğuktan ve nemden koruma
Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlandırılması
Maruziyet süresi ve şiddetinin sınırlandırılması

## Slide 113
1
3
2
Titreşimden
Korunma
Kişileri Soğuk ve
Nemden Koruma
Bilgi, Eğitim,
Talimat
Maruziyet Süre ve
Şiddetini Azaltmak
Uygun Çalışma Programı
Çalışma Yeri Tasarımı-Düzeni
Uygun Bakım
TİTREŞİMDEN KORUNMA
4
5
6
İSTANBULUZMAN

## Slide 114
Mevzuat
İSTANBULUZMAN
Notes: 114
114

## Slide 115
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü / Madde-79
Titreşim yapan aletlerle çalışacak işçilerin, işe alınırken, genel sağlık muayeneleri yapılacak, özellikle, kemik, eklem ve damar sistemleri incelenecek ve bu sistemlerle ilgili bir hastalığı veya arızası olanlar, bu işlere alınmayacaktır.
Titreşim yapan aletlerle çalışacak işçilerin, periyodik olarak, sağlık muayeneleri yapılacak, kemik, eklem ve damar sistemleri ile ilgili bir hastalığı veya arızası görülenler, çalıştıkları işlerden ayrılacak, kontrol ve tedavi altına alınacaktır.
YASAL MEVZUAT
İSTANBULUZMAN
Notes: 115
115

## Slide 116
MEVZUAT
Titreşim sonucu kemik-eklem zararları ve anijionörotik bozukluklar” olarak, Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü’ne ekli listede belirtilmiştir.
SGK yıllık istatistiklerinde, titreşimden ileri gelen meslek hastalıklarına rastlanılmamaktadır.
Titreşimden oluşan meslek hastalığının yükümlülük süresi 2 yıldır.
YASAL MEVZUAT
İSTANBULUZMAN
Notes: 116
116

## Slide 117
Yönetmeliklerdeki Ortak Yükümlülükler
  Sağlık Gözetimi,
  Çalışanların Bilgilendirilmesi,
  Çalışanların Eğitimi,
  Risklerin Değerlendirilmesi,
  Çalışanların Görüşlerinin Alınması ve Katılımlarının Sağlanması,
YASAL MEVZUAT
İSTANBULUZMAN
Notes: 117
117

## Slide 118
Termal-Isıl Konfor
İSTANBULUZMAN

## Slide 119
TERMAL KONFOR
  Bir işyerinde termal konfor denilince; O işyerinin hava sıcaklığı, nem yoğunluğu, hava akım hızı ve radyant ısısı akla gelmelidir.
  Genel olarak bir işyerinde çalışanların büyük çoğunluğunun sıcaklık, nem, hava akımı gibi iklim koşulları açısından, gerek bedensel, gerekse zihinsel faaliyetlerini sürdürürken belirli bir rahatlık içinde bulunmalarına «termal konfor» denir.
TERMAL – ISIL KONFOR
İSTANBULUZMAN
Notes: 119
119

## Slide 120
İSTANBULUZMAN
Hava Sıcaklığı
Notes: 120
120

## Slide 121
ORTAM ISISININ ETKİLERİ
  Uyku ve oturma halinde : 63-100 Kcal/Saat,
  Hafif işlerde (Oturma, hafif el ve ayakta çalışması) : 100-200 Kcal/Saat,
  Orta ağır işlerde (Oturarak ağır el ve ayak hareketi) : 200-350 Kcal/Saat,
  Ağır işlerde (Ağır bir malzemeyi taşımak veya itmek) : 350-500 Kcal/Saat,
  Yüksek sıcaklığın sebep olduğu rahatsızlıklar:
  Vücut sıcaklık regülasyonunun bozulması ile, vücut sıcaklığının 41 dereceye kadar ulaşması sonucu, ısı çarpması olur,
  Aşırı terleme nedeni ile kaslarda ani kasılmalar şeklinde ısı krampları olur,
  Aşırı yükleme sonucu tansiyon düşüklüğüne, baş dönmesine yol açan ısı yorgunlukları olur,
  Ayrıca, yüksek sıcaklık kaşıntılı kırmızı lekeler şeklinde deri bozukluklarına, moral bozukluklarına, konsantrasyon bozukluklarına ve aşırı duyarlılık ile endişeye sebep olabilir.
ORTAM ISISININ VÜCUT ÜZERİNE ETKİLERİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 121
121

## Slide 122
VÜCUT ISISI (DERECE - C°)
  Oral Isı : 36,8±0,4 (36,4-37,2)
  Rektal Isı : Oral Isı+0,6
  0,5 derecelik artış-azalışlar patolojik kabul edilir.
  Hipotermi : <34
  Normotermi : 36-38
  Ateş : 38-40
  Hipertermi : 42-44
VÜCUT ISISI
İSTANBULUZMAN
H=M+R+C+E+D
Notes: 122
122

## Slide 123
VÜCUT ISISI – ORTAM ISISI
  H: Vücudun ısı yüküdür. Eğer, H pozitif ise, ısı kazancı, negatif ise ısı kaybı meydana gelir. H sıfır ise vücudun ısı dengesi sabit kalır.
  M: Metabolik ısıdır. Vücudun bazal ve fiziksel çalışması sırasında açığa çıkar. M vücudun ısı yükünü pozitif yönde etkiler.
VÜCUT ISISI – ORTAM ISISI İLİŞKİSİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 123
123

## Slide 124
VÜCUT ISISI – ORTAM ISISI
  R: Radyant enerjidir. İnsan; radyant enerji kaynağı olarak soğuk ortamlarda ısı yayabilir veya sıcak ortamlarda ısı kazanabilir. R vücudun ısı yükünü pozitif veya negatif olarak etkiler.
  C: Konvektif ısı yüküdür. Isı enerjisinin hava molekülleri ile taşınması sonucunda meydana gelir. Ortam sıcaklığı cilt sıcaklığından fazla ise cilt sıcaklığı artacak, tersi ise cilt sıcaklığı düşecektir. C vücudun ısı yükünü pozitif veya negatif olarak etkiler.
VÜCUT ISISI – ORTAM ISISI İLİŞKİSİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 124
124

## Slide 125
VÜCUT ISISI – ORTAM ISISI
  E: Buharlaşma (terleme) yoluyla vücuttan atılan ısıdır. Her zaman vücudun ısı yükünü negatif olarak etkiler ve ısı kaybı sağlar.
  D: Vücudun herhangi bir madde ile direkt teması sonucunda ısı kazanması veya kaybetmesidir. D vücudun ısı yükünü pozitif veya negatif olarak etkiler.
VÜCUT ISISI – ORTAM ISISI İLİŞKİSİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 125
125

## Slide 126
VÜCUT ISISI
İSTANBULUZMAN
H=M+R+C+E+D
Notes: 126
126

## Slide 127
İSTANBULUZMAN
Nem
Notes: 127
127

## Slide 128
NEM
  Havada belli bir miktarda nem bulunur. Havadaki nem miktarı mutlak ve bağıl nem olarak ifade edilir.
  Mutlak nem; birim havadaki su buharı miktarıdır.
  Bağıl nem; aynı sıcaklıkta doymuş havadaki mutlak nemin, yüzde kaçını ifade ettiğini gösterir.
NEM
İSTANBULUZMAN
Notes: 128
128

## Slide 129
NEMİN ETKİSİ
  Bir işyerinde bağıl nem %30-80 olmalı ve bu sınırı aşmamalıdır.
  Yüksek ortam sıcaklığında yüksek bağıl nem (80-100) bunalma hissine neden olur ve kişinin çalışma gücünü düşürür.
  Düşük ortam sıcaklığında yüksek bağıl nem ise üşüme ve ürperme hissi verir.
BAĞIL NEMİN ORGANİZMAYA ETKİSİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 129
129

## Slide 130
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İGU
Havadaki nem oranı hangi aletle ölçülür?
  Termometre
  Manometre
  Higometre
  Kalorimetre
İGU
Aşırı sıcak işyerleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  İşçi sık sık dinlenme ihtiyacı duyar
  Ortamda bulunanların kalp atış sayısı artar
  Terleme ile vücut ısılarının yükselmesi engellenir
  Ortamda rutubet azaldıkça çalışma koşulları zorlaşır
Notes: 130
130

## Slide 131
BAĞIL NEMİN ORGANİZMAYA ETKİSİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 131
131

## Slide 132
İSTANBULUZMAN
Hava Akım Hızı
Notes: 132
132

## Slide 133
İŞYERLERİNDE
  Hava akım hızı saniyede 0,3-0,5 metreyi aşmamalıdır.
  Çünkü daha hızlı hava akımları rahatsız edici esintiler halinde hissedilir.
HAVA AKIM HIZI
İSTANBULUZMAN
Notes: 133
133

## Slide 134
HAVA AKIM HIZI
  İşyerinde termal konforu sağlamak ve sağlığa zararlı olan gaz ve tozları işyeri ortamından uzaklaştırmak için uygun bir hava akım hızı temin edilmesi gerekir.
  «Hava akım hızı saniyede 0,3-0,5 metreyi aşmamalıdır»
  Çünkü vücut ile çevresindeki hava arasında hava akımın etkisi ile ısı transferi olur. Hava vücuttan serinse, vücut ısısı kaybolur. Hava vücuttan sıcaksa vücut ısısı artar. Böyle durumlarda ısı stresleri oluşur.
HAVA AKIM HIZI
İSTANBULUZMAN
Notes: 134
134

## Slide 135
İSTANBULUZMAN
Radyant Isı
Notes: 135
135

## Slide 136
RADYANT ISI
  Radyant ısı absorplanacağı bir yüzeye çarpmadıkça, ısı meydana getirmeyen elektromagnetik bir enerjidir. Dolayısı ile hava akımları radyant ısıyı etkileyemez.
  Termal radyasyondan korunmanın tek yolu, çalışanla kaynak arasına ısı geçirmeyen bir perde koymaktır. Ancak, konulan perde ısıyı yansıtmıyorsa, ısıyı absorplayarak ısı kaynağı haline de gelebilir.
RADYANT ISI (TERMAL RADYASYON)
İSTANBULUZMAN
Notes: 136
136

## Slide 137
İSTANBULUZMAN
Termal Konfor
Bölgesi
Notes: 137
137

## Slide 138
TERMAL KONFOR BÖLGESİ
  Termal konfor bölgesi; İnsanların iş yapma ve faaliyetlerini sürdürme açısından en rahat durumda oldukları termal konfor koşullarının üst ve alt sınırları arasındaki bölgedir.
  Bunalım bölgesi; İnsanların vücutlarından ısı atmalarının güçleşmesi sebebiyle, hava akımı olmayan bir ortamda bunalma hissettikleri sıcaklık ve bağıl nem kombinasyonları bölgesidir.
TERMAL KONFOR BÖLGESİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 138
138

## Slide 139
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
    Ortam sıcaklığı,
    Ortamın nem durumu,
    Ortamdaki hava akımı,
    Yapılan işin niteliği (hafif iş, orta iş, ağır iş),
    İşçinin giyim durumu,
    İşçinin yaşı ve cinsiyeti,
    İşçinin beslenmesi,
    İşçinin fiziki durumu,
    İşçinin genel sağlık durumu vb.
TERMAL KONFOR BÖLGESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
İSTANBULUZMAN
Notes: 139
139

## Slide 140
SICAKLIK
  Aşırı sıcaklığın üretim üzerindeki olumsuz etkisi;
    29 °C olursa performans %5 düşer
    30 °C " " %10 "
    31 °C " " %17 "
    32 °C " " %30 "
  Faaliyetin Şekli Hava sıcaklığı (Derece)
  Oturarak yapılan hafif el işleri 20
  Oturarak yapılan hafif kol ve el çalışmaları 20
  Ayakta yapılan ağır kol işleri 17
  Çok ağır işler 15-16
SICAKLIK PERFORMANS İLİŞKİSİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 140
140

## Slide 141
Aydınlatma
İSTANBULUZMAN

## Slide 142
İŞYERLERİNDE AYDINLATMA
    Tabi (Doğal) Aydınlatma
    Suni (Yapay) Aydınlatma
AYDINLATMA
İSTANBULUZMAN
Notes: 142
142

## Slide 143
DOĞAL AYDINLATMA
    Aydınlatmanın güneş ışığı ile yapılması esastır.
    İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğünün 13. Maddesinde «işyeri taban yüzeyinin en az 1/10’i oranında ışık almasına sağlayacak şekilde pencerelerin olması» şartı getirilmiştir.
DOĞAL AYDINLATMA
İSTANBULUZMAN
Notes: 143
143

## Slide 144
YAPAY AYDINLATMA
    Gün ışığının yeterli olmadığı veya gece çalışmaları gibi hiç olmadığı durumlarda, suni aydınlatma yapılması gerekmektedir. Gerek tabii ve gerekse suni ışıkların homojen bir şekilde dağılması sağlanmalıdır.
    Suni aydınlatma mümkün mertebe elektrik ile yapılmaktadır. Başka aydınlatma araçları kullanıldığında, ortamın havasının bozulmamasına, yangına ve patlamalara sebep olmamasına dikkat edilmelidir.
SUNİ (YAPAY) AYDINLATMA
İSTANBULUZMAN
Notes: 144
144

## Slide 145
YAPAY AYDINLATMA
      Direkt,
      Endirekt,
      Yarı direkt olarak yapılabilir.
SUNİ (YAPAY) AYDINLATMA
İSTANBULUZMAN
Notes: 145
145

## Slide 146
YAPAY AYDINLATMA – 1
    Elektriğin olduğu yerlerde elektrik ışığı kullanılmalı ve tesisat teknik usul ve koşullara uygun bir şekilde yapılmalı,
    Suni ışık tesis ve araçları; havayı kirletecek nitelikte olmamalı, gaz, koku çıkarmamalı, keskin, göz kamaştırıcı ve titrek ışık meydana getirmemeli,
    35˚C’den aşağı sıcaklıkta parlayabilen ve buhar çıkaran benzin ve benzol gibi sıvılar, aydınlatma cihazlarında kullanılmamalı,
SUNİ (YAPAY) AYDINLATMA
İSTANBULUZMAN
Notes: 146
146

## Slide 147
YAPAY AYDINLATMA – 2
    Sıvı yakıtlar ile aydınlatmada, lambaların hazneleri metal olmalı, sızıntı yapmayacak ve kızmaması için de gerekli tedbirler alınmış olmalı,
    Lamba alevinin, parlayabilen gaz ve maddelerle teması ihtimali olan işlerde; alev, tel kafes gibi malzemeler ile örtülmeli,
SUNİ (YAPAY) AYDINLATMA
İSTANBULUZMAN
Notes: 147
147

## Slide 148
YAPAY AYDINLATMA – 3
    İçinde kolayca parlayıcı veya patlayıcı maddeler ile ilgili işler yapılan ya da parlayıcı, patlayıcı maddeler bulunan yerler, sağlam cam mahfazalara konulmuş lambalarla, ışık dışardan yansıtılmak suretiyle aydınlatılmalı,
    Sıvı yakıtlar ile aydınlatmada lambalar ateş ve alev yakınında doldurulmamalı, üstlerinde 1 metre yanlarında 30cm kadar mesafede yanabilecek eşya ve malzeme bulundurulmalı ve sağlam bir şekilde tespit edilmelidir.
SUNİ (YAPAY) AYDINLATMA
İSTANBULUZMAN
Notes: 148
148

## Slide 149
İSTANBULUZMAN
PARÇA BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE AYDINLATMA
İşlenen Parça Büyüklüğü | Müsaade Edilen En Az Aydınlatma | Önerilen Aydınlatma
0,2 mm< | 200 lüx | 280 lüx
0,2-1 mm | 150 lüx | 200 lüx
1-10 mm | 100 lüx | 150 lüx
10-100 mm | 60 lüx | 100 lüx
>100 mm | 40 lüx | 60 lüx
İri-Hacimce Büyük | 20 lüx | 40 lüx
Notes: 149
149

## Slide 150
İSTANBULUZMAN
YAPILAN İŞE GÖRE AYDINLATMA
Yapılan İşler – Aydınlatma Oranı* | Lüx
İşyerlerindeki avlular, açık alanlar, dış yollar, geçitler ve benzeri yerler | 20
Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması ve benzeri kaba işlerin yapıldığı yerler ile iş geçit, koridor, yol ve merdivenler | 50
Kaba montaj, balyaların açılması, hububat öğütülmesi, kazan dairesi, makine dairesi, insan ve yük asansör kabinleri malzeme stok ambarları, soyunma ve yıkanma yerleri, yemekhane ve helalar | 100
Normal montaj, kaba işler yapılan tezgahlar, konserve kutulama ve benzeri işler | 200
Ayrıntıların yakından seçilebilmesi gereken işlerin yapıldığı yerler | 300
Koyu renkli dokuma, büro ve benzeri sürekli dikkati gerektiren ince işlerin | 500
Hassas işlerin sürekli olarak yapıldığı yerler | 1000
Notes: 150
150

## Slide 151
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İH
Ayrıntıların yakından seçilebilmesini gerektiren işlerin yapıldığı yerlerde aydınlatma en az kaç lüks ile yapılmalıdır?
  300
  200
  150
  100
Notes: 151
151

## Slide 152
ŞARTLAR VE ÖZELLİKLER
    Patlayıcı ortamlarda ex-proff armatürler kullanılmalı,
    Parlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan yerlerde aydınlatma etanj armatürlerle yapılmalı,
    Nemli rutubetli yerlerde su geçirmez contalı kapaklı armatürler kullanılmalı,
AYDINLATMADA KULLANILAN MALZEMELER
İSTANBULUZMAN
Notes: 152
152

## Slide 153
ŞARTLAR VE ÖZELLİKLER
    Parlayıcı, patlayıcı, tehlikeli ve zararlı maddelerle çalışılan yerlerde aydınlatma devresi yılda bir kez yetkili elektrikçiye kontrol ettirilmeli,
    Kazan içinde veya buna benzer dar ve iletken kısımları bulunan yerlerle ıslak yerlerde, alternatif akımla çalışan lambalar kullanıldığı takdirde, çalışma yerinin dışında bulunan ve sargıları birbirinden ayrı olan transformatör yardımı ile elde edilen küçük gerilim (en çok 42 v) kullanılmalıdır.
AYDINLATMADA KULLANILAN MALZEMELER
İSTANBULUZMAN
Notes: 153
153

## Slide 154
Radyasyon
(İyonize-Noniyonize)
İSTANBULUZMAN

## Slide 155
TANIM VE DENETİM
Radyasyon (veya Işınım), elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji yayımı ya da aktarımıdır.
Radyasyon Latince bir kelime olup dilimizde ışıma olarak kullanılır. Atomlardan, güneşten ve diğer yıldızlardan yayılan enerjiye radyasyon enerji denir.
İşyerlerinde radyasyonun kullanılmasını ve denetlemesini «Türkiye Atom Enerjisi Kurumu» yapar?
RADYASYON
İSTANBULUZMAN
Notes: 155
155

## Slide 156
Doğal
(Radon)
RADYASYON KAYNAKLARI
İSTANBULUZMAN
Mesleksel
(Nükleer Santral)
Medikal
(Radyoloji)
Radon; Kaya, toprak ve sudaki doğal uranyumun bozunması

## Slide 157
RADYASYONUN YAYILMASI
Radyasyon enerjisi ya dalga biçiminde ya da parçacık modeli ile yayılırlar.
C = λ x f (C ışık hızı, λ dalga boyu, f ise frekanstır)
Işığın boşluktaki hızı 299.792.458 ̴300.000 km/s’dir.
RADYASYON
İSTANBULUZMAN
    (gama, X-ışınları)
    (alfa, beta, nötron)
Notes: 157
157

## Slide 158
İSTANBULUZMAN
ELEKTROMAGNETİK SPEKTRUM
Not: K sıfır noktası olarak mutlak sıfırı (–273.15°C) alan sıcaklık ölçüsü birimidir. Santigrat derecesi sıfır noktasını suyun donma noktası olarak alır. Örneğin: 22°C = (22+273.15) K
Notes: 158
158

## Slide 159
İYONİZE VE NONİYONİZE RADYASYON
İyonlaştırıcı: Atomlardan elektron sökebilen
    Parçacık (alfa, beta, nötron)
    Dalga (gama ve X-ışınları)
İyonlaştırıcı olmayan: Atomlardan elektron sökemez
    infrared, görünür, mikrodalga, radyo dalgası
RADYASYON
İSTANBULUZMAN
Notes: 159
159

## Slide 160
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / RADYASYON
İSTANBULUZMAN
İH
Aşağıdakilerden hangisi iyonlaştırıcı radyasyon kaynağıdır?
  Mikrodalga ışınları
  Görünen ışık ışınları
  Gama ışınları (x ışınları)
  Enfraruj (kızılötesi) ışınları
Notes: 160
160

## Slide 161
İSTANBULUZMAN
ELEKTROMAGNETİK SPEKTRUM*
Kozmik Işınlar
Enerjileri Artar
Dalga Boyları Artar
Notes: 161
161

## Slide 162
RADYASYONUN YAYILMASI
Radyasyon enerjisi ya dalga biçiminde ya da parçacık modeli ile yayılırlar.
C = λ x f (C ışık hızı, λ dalga boyu, f ise frekanstır)
Işığın boşluktaki hızı 299.792.458 ̴300.000 km/s’dir.
RADYASYON
İSTANBULUZMAN
    (gama, X-ışınları)
    (alfa, beta, nötron)
Notes: 162
162

## Slide 163
RADYASYONUN GİRİCİLİĞİ
İSTANBULUZMAN

## Slide 164
Radyasyonun
Çeşitler-Zararları
İSTANBULUZMAN
Notes: 164
164

## Slide 165
ALFA IŞINLARI
Alfa ışınları veya alfa partikülleri; helyum atomunun pozitif yüklü çekirdeğidir.
Yapay olarak meydana getirilebildiği gibi teknolojinin gereği olarak istenmediği zaman yan ürün olarak (elektron tüplerinde olduğu gibi) ortaya çıkabilir.
ALFA IŞINLARI
İSTANBULUZMAN
He
2
4
Notes: 165
165

## Slide 166
ALFA IŞINLARI
Alfa ışınları, ağır parçacıklar olup çok uzağa gidemezler. Havada yaklaşık 5cm’lik mesafedeki bir kağıt tabakasını veya alüminyum levhayı geçemezler. Bu nedenle çevreden gelebilecek alfa ışınları önemli bir tehlike oluşturmaz.
Ancak, kaynağından çıktıklarında hücreler üzerinde çok zararlı etkiye sahiptirler. Solundukları veya yutuldukları zaman zararlıdırlar.
ALFA IŞINLARI
İSTANBULUZMAN
He
2
4
Notes: 166
166

## Slide 167
BETA DALGALARI
Beta ışınları; negatif yüklü hızlı elektronlardır. Yapay olarak izotop elde etmekte hızlandırılmış elektronlar kullanılır.
Elektron tüplerinde de katottan anoda elektron akışı vardır. Bu elektronların bir kısmı anoda gitmeyip yön değiştirerek açığa çıkabilirler.
BETA IŞINLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 167
167

## Slide 168
BETA DALGALARI
Beta ışınları, madde içine fazla nüfuz etmezler. Bu ışınlar, cilt üzerinde yanık etkisi meydana getirirler ve kas içine birkaç milimetre mesafeye kadar etki ederler.
Beta ışınlarının yutulması ve solunması tehlikeli olabilir.
BETA IŞINLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 168
168

## Slide 169
PROTON IŞINLAR
Proton ışınları; atom çekirdeğinde bulunan ve pozitif elektron yüklü partiküllerdir.
Bu ışın da nükleer çekirdek bölünmesi reaksiyonları sırasında meydana gelirler.
PROTON IŞINLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 169
169

## Slide 170
PROTON IŞINLAR
Proton ışınları vücudun derinliklerine girebilir ve dokulara hafif derecede nüfuz edebilir. Bu nedenle vücuda zararlıdır.
PROTON IŞINLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 170
170

## Slide 171
NÖTRON IŞINLAR
Nötron ışınları; atom çekirdeğinde bulunan yüksüz parçacıklar olup önemli ve özellikleri olan bir radyasyon tipidir.
Nükleer çekirdek bölünmesi ve reaksiyonları sırasında meydana gelirler.
NÖTRON IŞINLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 171
171

## Slide 172
NÖTRON IŞINLAR
Nötron ışınları oldukça tehlikelidir. Vücudun derinliklerine girebilirler. Doku hücrelerinin otom çekirdekleri içerisine nüfuz edebilirler. Bu nedenle dokulara zarar verirler.
NÖTRON IŞINLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 172
172

## Slide 173
ÖZELLİĞİ
Kozmik ışınlardan sonra en kısa dalga boyuna sahip ışınlardır. Dalga boyu: 0,0001-0,001 nm
Gamma ışınları hem uranyum ve radyum gibi doğan radyoaktif maddelerin parçalanmaları sırasında hem de bir nükleer reaktörde ya da bir atom bombası patlatıldığında atom çekirdeklerinin parçalanmasıyla meydana gelir.
GAMA IŞINLARI
İSTANBULUZMAN
Notes: 173
173

## Slide 174
ZARARI VE KULLANIM ALANLARI
Bu ışınlar canlılar için zararlıdır. Dokulara derinliğine girerler ve dokuları tahrip ederler.
Tıpta kanserli hücreleri yok etmede, araç ve gereçlerin mikroplardan arındırılması gibi yararlı işlerde de kullanılır.
GAMA IŞINLARI
İSTANBULUZMAN
Notes: 174
174

## Slide 175
X IŞINLAR
X-ışınları; röntgen cihazlarında meydana gelen ışınlardır.
X-ışınlarının dalga boyları gamma ışınlarının dalga boylarına göre 100 kat daha büyüktür. X-ışınlarının dalga boyları 0,001nm-100 nm arasında değişir.
X IŞINLARI
İSTANBULUZMAN
Notes: 175
175

## Slide 176
X IŞINLARI
X-ışınları, vücuda derinlemesine kolayca girebilir ve dokulara nüfuz ederek tahrip edici etki gösterir.
X-ışını, tıpta iç organların ve kemik yapının izlenmesinde çok sık kullanılır.
X IŞINLARI
İSTANBULUZMAN
Notes: 176
176

## Slide 177
UV (MORÖTESİ) IŞINLAR
Güneş ışını içerisinde bulunduğu gibi yapay olarak da meydana getirilebilir.
Dalga boyları: 1-1000 nm
UV (MORÖTESİ) IŞINLARI
İSTANBULUZMAN
Notes: 177
177

## Slide 178
UV (MORÖTESİ) IŞINLARI
Morötesi ışınlar (UV); derinin yüzey hücreleri ve gözün kornea tabakası üzerine etki yapar.
Deri (güneş yanığına benzer yanıklar, pigmentasyon, ekzema, sivilce, deri kanserleri)
Gözlerde (göz sulanma-yanma, kaşıntı, ağrı, konjonktivit, iritis, kornea ülseri ve kalıcı körlük)
UV (MORÖTESİ) IŞINLARI
İSTANBULUZMAN
Notes: 178
178

## Slide 179
GÖRÜNÜR IŞINLARI
Görünür ışık, güneş ışığı içerisinde bulunduğu gibi yapay olarak da meydana getirilebilir.
Dalga boyu 400-740 nm (mor-kırmızı ışığa) kadar uzanır.
GÖRÜNÜR IŞINLARI
İSTANBULUZMAN
Notes: 179
179

## Slide 180
İSTANBULUZMAN
ELEKTROMAGNETİK SPEKTRUM
Notes: 180
180

## Slide 181
IR (KIZILÖTESİ) IŞINLAR
Güneş ışını içerisinde bulunduğu gibi yapay olarak da meydana getirilebilir. Güneş ışınlarındaki ısı kızıl ötesi ışınlardan kaynaklanır. Dalga boyları: 740-100.000 nm
Kaynak işlemi esnasında oluşan ark enerjisinin yaklaşık %15’i radyasyon şeklinde ortama yayılır.
Bu ışınların dağılımı ise;
%60 İnfrared,*
%30 Görünür,
%10 Ultraviyole,
İNFRARED-IR (KIZILÖTESİ) IŞINLARI
İSTANBULUZMAN
Notes: 181
181

## Slide 182
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İGU
Gözlerde kum hissi, mercek ve korneada hasar ve deride yanıklar oluşturabilecek ve kaynak ışığının %60’ını oluşturan zararlı ışın grubu aşağıdakilerden hangisidir?
  Ultraviyole
  Görülebilir ışık
  Kızıl ötesi (infrared)
  Mor ötesi
Notes: 182
182

## Slide 183
KIZILÖTESİ-IR IŞINLARI
Bu ışınlar vücuda kolayca girer ve aşırı ısı verirler. Vücudun açık kısımları ısınır ve fiziki gerginlik olur.
Bu ışınların şiddetine maruziyet süresine ve ışına maruz kalan vücut bölgesine bağlı olarak;
Deri yanıkları, katarakt gibi bazı göz hastalıkları meydana gelebilir.
İNFRARED-IR (KIZILÖTESİ) IŞINLARI
İSTANBULUZMAN
Notes: 183
183

## Slide 184
FİZİKSEL RİSK ETMENLERİ / SORULAR
İSTANBULUZMAN
İGU
İşyeri ortamında işçilerin radyasyondan etkilenmesi açısından bakıldığında en az önemli olanı aşağıdakilerden hangisidir?
  Alfa ışınları
  Gama ışınları
  Enfraruj (kızılötesi) ışınları
  Ultraviyole (morötesi) ışınları
Notes: 184
184

## Slide 185
RADYO DALGALARI
Dalga boyları birkaç milimetreden 1km’ye kadar uzanır.
Radar sistemlerinde dalga boyları 3-25cm arasındaki mikrodalgalardan yararlanılır.
Mikrodalga fırınlarda kullanılan ışınların dalga boyları genellikle 12cm dolayındadır.
Televizyon yayınlarında ise, 1km ya da daha uzun olan radyo dalgaları kullanılır.
RADYO DALGALARI
İSTANBULUZMAN
Notes: 185
185

## Slide 186
Radyasyon Tanısı
İSTANBULUZMAN
Notes: 186
186

## Slide 187
RADYASYON
RADYASYON TANISI
İSTANBULUZMAN
Gözle görülmez
Dokunarak algılanmaz
Sesi duyulmaz
Tadı alınmaz
Kokusu alınmaz
Notes: 187
187

## Slide 188
RADYASYONU ALGILAMAK VE ÖLÇMEK
Doz Hızı Ölçerler (Surveymetreler): Bulunduğu yerdeki radyasyon doz hızını ölçerler
Kontaminasyon Monitörleri
Dozimetreler: Belli bir zaman aralığındaki toplam radyasyon dozunu ölçer
RADYASYON TANISI
İSTANBULUZMAN
Notes: 188
188

## Slide 189
KESİN TANI
Dıştan etki yapan ışınların ölçülmesi için parsiyel global dozimetri,
İç kontaminasyonun ölçülmesi için total veya parsiyel beden spektrometresi yapılır.
Işına maruz kalınan işlerde, çalışanların özel kuruluşlar tarafından sürekli denetlenmesi ve hastalıkları halinde bu denetimin sonuçlarından yararlanılması gerekir.
RADYASYON TANISI
İSTANBULUZMAN
Notes: 189
189

## Slide 190
RADYASYONU ALGILAMAK VE ÖLÇMEK
RADYASYON TANISI
İSTANBULUZMAN
Film
TLD
Kalem
Notes: 190
190

## Slide 191
Radyasyondan
Korunma Yolları
İSTANBULUZMAN
Notes: 191
191

## Slide 192
KULLANIM AVANTAJLARI
Çok dar bir bölgede lazer ile kaynak yapılabilir
Hassas elektronik parçaların kaynak işleminde kullanılır (Bu tip parçalar direnç kaynağına dayanamaz)
Vakum ortamında lazer ile kaynak yapılabilir
İş parçaları mengene gibi aletler ile bağlanmadan lazer ile işlenebilir (Böylece malzemede gerilme olmaz)
Kaynak işleminde; Başka ek malzeme ve cihaza gereksinim olmadan kaynak yapılır
Birbirinden farklı metaller kaynak edilir
Isıl işlem uygulanması parçaların belli bölgeleriyle sınırlı kalabilir
RADYASYON
İSTANBULUZMAN
Notes: 192
192

## Slide 193
KULLANIM AVANTAJLARI
Koruyucu kabin, kabinin uyarı işaretlemesi
Ürün tanıtımı etiketi ve sertifikası
Güvenlik kilitlemesi
Emisyon göstergesi
Uzaktan kilitleme uygulaması
Anahtar koruması
Işın zayıflatıcı
Kontrol bölgesi spesifikasyonları
Optik görüşün sınırlandırılması
Işın güvenlik koruması
Işının elle müdahale ile kesilebilmesi
RADYASYON
İSTANBULUZMAN
Notes: 193
193

## Slide 194
İSTANBULUZMAN
RADYASYONDAN KORUNMA SİSTEMİ
Radyasyon korunmasının etkinliği, radyasyon dozuna neden olan kaynağa veya bütün kaynaklardan bir kişi tarafından alınan doza bağlı olarak ifade edilir.
Radyasyondan Korunma;
Kaynak ilişkin sistem
Kişi ilişkin sistem
RADYASYON
Notes: 194
194

## Slide 195
RADYASYONDAN KORUNMA
İSTANBULUZMAN
Mesleksel Işınlama
(Kaynak-Çevre-Kişi)
Medikal Işınlama
(Kaynak-Çevre-Kişi)
Toplum Işınlaması
(Kaynak-Kişi-Çevre)

## Slide 196
İSTANBULUZMAN
DOZ SINIRLAMA SİSTEMİ
JUSTİFİKASYON (Gerekçelendirme-Net Fayda)
OPTİMİZASYON (En Düşük Doz Alınması / ALARA)
DOZ SINIRLARI
RADYASYONDAN KORUNMA
Notes: 196
196

## Slide 197
İSTANBULUZMAN
JUSTİFİKASYON (Gerekçelendirme – Net Fayda)
Kişilere veya topluluklara, radyasyon hasarlarına kaşı net bir yarar sağlamayan radyasyon uygulamalarına izin verilmemelidir.
Örnek;
«Türkiye’ye nükleer santrallerin kurulması…»
«Mesleki, yasal veya sağlık sigortası amaçlı radyolojik
uygulamaların, klinik bir bulgu yoksa ve kişinin sağlığı ile ilgili önemli bir bilgi beklenmiyorsa, profesyonel kuruluşlar tarafından istenmedikçe justifiye edilmemesi…»
RADYASYONDAN KORUNMA
Notes: 197
197

## Slide 198
İSTANBULUZMAN
OPTİMİZASYON (En Düşük Doz – En İyi Sonuç / ALARA)
Uygulamalarda net yararı maksimize etmek üzere ışınlanan kişilerin sayısı, bireysel dozun büyüklüğü, ekonomik ve sosyal faktörler dikkate alınarak, mümkün olan en düşük dozun alınmasının başarılmasıdır.
ALARA (As Low As Reasonably Achievable)
«Mümkün olan en düşük dozun alınması»
RADYASYONDAN KORUNMA
DÜŞÜK
RİSK
Notes: 198
198

## Slide 199
İSTANBULUZMAN
RADYASYONDAN KORUNMA
  Denetimli Alan
Gözetimli Alan
Gözetimli Alan
RADYASYON ALANI
Paravan
Zırhlama
Notes: 199
199

## Slide 200
Güvenlikli Çalışabilmek İçin;
  Işının gücü/çıkış enerjisi,
  Işın kaynağına uzaklık,
  Işının çapı,
  Işının dağılımı,
  Sinyal atım hızı sıklığı,
  Dalga boyu,
  Işının optiği ve ışın yolu,
  Maruziyet süresi,
  Hastanın boyutu,
              bilinmelidir……
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 200
200

## Slide 201
İSTANBULUZMAN
RADYASYONDAN KORUNMA
4
8
12
16
20
10
20
30
85 kVp
130 kVp
Derinlik /cm
Soğurulan Doz
2 mm-Al
75 cm
20 cm
KAYNAĞIN ENERJİSİ / TÜP KİLOVOLTAJI (kVp)
Notes: 201
201

## Slide 202
KAYNAĞA UZAKLIK
RADYASYONDAN KORUNMA
Ters Kare Kanunu: Uzaklığın karesiyle ters orantılıdır.
Notes: 202
202

## Slide 203
KOLİMASYON
RADYASYONDAN KORUNMA
0.3 mGy/h
0.6 mGy/h
0.8 mGy/h
100 kV
1 mA
Hastadan 1m uzaklıkta
Hasta kalınlığı 18 cm
0.7 mGy/h
1.1 mGy/h
1.3 mGy/h
11 x 11 cm
17 x 17 cm
Notes: 203
203

## Slide 204
IŞININ DAĞILIMI
RADYASYONDAN KORUNMA
Primer
Demet
Saçılan Işınlar
Tüp Sızıntı Radyasyonu
Notes: 204
204

## Slide 205
İSTANBULUZMAN
HASTANIN BOYUTU
RADYASYONDAN KORUNMA
Notes: 205
205

## Slide 206
İSTANBULUZMAN
KORUYUCU BARİYERLER
RADYASYONDAN KORUNMA
Notes: 206
206

## Slide 207
İSTANBULUZMAN
KORUYUCU BARİYERLER
RADYASYONDAN KORUNMA
Notes: 207
207

## Slide 208
Mevzuat
İSTANBULUZMAN
Notes: 208
208

## Slide 209
İSTANBULUZMAN
İSİG Tüzüğü Madde 83
Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile yapılan çalışmalarda aşağıdaki tedbirler alınacaktır:
Her çalışma için gerekli radyoaktif maddenin, zararlı en az miktarı kullanılacaktır.
Kaynak ile işçiler arasında, uygun bir aralık bulunacaktır.
İşçilerin, kaynak yakınında mümkün olduğu kadar kısa süre kalmaları sağlanacaktır.
Kaynak ile işçiler arasına, uygun koruyucu bir paravana (ekran) konulacaktır. Bu paravanalar, gama ve (x) ışınları için, kurşun, beton ve benzeri beta ışınları ve nötronlar için plastik ve benzeri malzemeden yapılmış olacaktır.
RADYASYONDAN KORUNMA
Notes: 209
209

## Slide 210
İSTANBULUZMAN
İSİG Tüzüğü Madde 83
İşçilerin ne miktarda radyasyon aldıkları, özel cihazlarla ölçülecek ve bunlar en geç ayda bir defa değerlendirilecektir. Alınan radyasyon, izin verilen dozun üstünde bulunduğu hallerde, işçi bir süre için, bu işten uzaklaştırılacak, yıllık total doz korunacaktır.
İşyerinde uygun aspirasyon sistemi kurulacak, boşaltılan havanın radyasyon yönünden süzülmesi sağlanacak, temizlik sırasında, özel maskeler kullanılacaktır.
İşyeri ve işçinin temizliğine dikkat edilecek, radyoaktif atıklar, usulüne uygun bir şekilde yok edilecektir.
Taşınabilen radyoaktif malzemeler uygun ve özel kutularda bulundurulacaktır.
RADYASYONDAN KORUNMA
Notes: 210
210

## Slide 211
İSTANBULUZMAN
İSİG Tüzüğü Madde 83
Tabii veya suni radyoaktif ve radyoinizan maddeler veya diğer korpüsküler emanasyon kaynakları ile çalışacak işçilerin, işe alınırken genel sağlık muayeneleri yapılacak ve özellikle sinir, kan ve kan yapıcı sistemi incelenecek, sinir ve kan hastalıkları ile ilgili bozuklukları görülenler, bu işlere alınmayacaklardır.
Yılda bir yapılacak periyodik sağlık muayenesinde sinir ve kan hastalıkları ile ilgili bozukluk görülenler, çalıştıkları işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.
RADYASYONDAN KORUNMA
Notes: 211
211

## Slide 212
İSTANBULUZMAN
İSG Tüzüğü Madde 80
Enfraruj ışınlar saçan işler ile yapılan çalışmalarda, bu ışınların zararlı etkilerinden korunmak için aşağıdaki tedbirler alınacaktır;
RADYASYONDAN KORUNMA
Notes: 212
212

## Slide 213
İSTANBULUZMAN
İSG Tüzüğü Madde 80
Enfraruj ışınlar saçan kaynaklar, bu ışınları geçirmeyen ekranlarla tecrit veya otomatik kapaklarla teçhiz edilecektir.
Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışan işçilere, bu ışınları geçirmeyen gözlükler ile diğer uygun kişisel korunma araçları verilecektir.
Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışacak işçilerin, işe alınırken genel sağlık muayeneleri yapılacak, özellikle görme durumu ve derecesi tayin olunacak ve gözle ilgili bir hastalığı olanlar, bu işlere alınmayacaklardır.
Yılda bir yapılacak periyodik sağlık muayenesinde, gözle ilgili bir hastalığı ve arızası görülenler, çalıştıkları işlerden ayrılacaklar, kontrol ve tedavi altına alınacaklardır.
RADYASYONDAN KORUNMA
Notes: 213
213

## Slide 214
İSTANBULUZMAN
DOZ SINIRLARI
Kişilerin radyasyon dozları normal uygulamalarda yıllık doz sınırlarını aşmamalıdır.
16 yaşından küçükler mesleki ışınlanmalara maruz kalınacak işlerde çalıştırılamaz. 18 yaşın altındakiler gözetim altında olmadıkça ve eğitim maksatları dışında kontrollü alanlarda çalıştırılamaz.
Çalışma koşulları embriyo veya fetusun halk için izin verilecek düzeyi aşmayacağı şekilde (1mSv) korunmasını sağlayacak şekilde ayarlanmalıdır.
RADYASYONDAN KORUNMA
Notes: 214
214

## Slide 215
İSTANBULUZMAN
Sınıf 1 | Kullanımı her koşulda güvenlidir. Maruziyet sınırı yoktur.
Sınıf 1 M | Kullanımı her koşulda güvenlidir. Işınların çapı geniştir.
Sınıf 2 | Görülebilir alandadır, göz kırpma refleksi ile korunabilir; 1mw ile sınırlı ise, emisyon süresi 0,25sn’den azsa, ışın yağmuru yoksa,
Sınıf 2 M | Görülebilir alandadır, güvenlidir göz kırpma refleksi ile korunmak mümkündür.
Sınıf 3 R | Dikkatli olunduğu sürece zarar vermez 5mw ile sınırlıdır. Göz koruması gerekir.
Sınıf 3 B | Doğrudan bakılırsa zararlıdır. Mat yüzeylerden yansıması zararsızdır. Kilitleme sistemi ve göz koruması gerekir.
Sınıf 4 | 3 B üzerinde güce sahip bütün lazerler bu sınıfa girer. Mutlaka kilitleme sistemi olmalıdır.
RADYASYON SINIFLAMASI
Notes: 215
215

## Slide 216
Sınıf 3 ve Üzeri Durumlarda
Yönetici lazer güvenliği konusunda bilgili olmalı,
Yetkili olmayan personelin ilgili alana girmemeli,
Tehlike durumunda sistem durdurulabilmeli,
Gerekli uygun yansıtıcı malzeme kullanılmalı,
Uygun göz koruyucuları kullanılmalı,
Uygun cilt koruyucular kullanılmalı,
Işının yolu güvenlik altına alınmalı,
Işın kaçaklarına karşı gerekli korumalar sağlanmalı,
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 216
216

## Slide 217
Mühendislik Önlemleri Öncelik Olmalı;
    Uygun işaretleme
        Sınıf 2 ve daha üzerinde
    Uygun göz koruması
        Sınıf 3 ten itibaren kullanılmalı
    Cilt koruması
        Kıyafetler (sınıf 4 için yanmaz olmalı)
        Eldivenler (sık dokuma ve opak olmalı)
        Koruyucu kremler kullanılmalı
    Bariyerler
    Havalandırma (zorlu emiş…)
    Diğerleri
GÜVENLİK ÖNLEMLERİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 217
217

## Slide 218
Basınç
(Yüksek-Düşük)
İSTANBULUZMAN

## Slide 219
BASINÇ
Birim alana yapılan kuvvete basınç denir.
Birimi Bar & Newton/cm²’dir.
Normalde 4 N/cm²’lik basınç değişimi organizmada rahatsızlık hissi dışında herhangi bir sağlık sorunu oluşturmaz.
BASINÇ TANIMI
İSTANBULUZMAN
Notes: 219
219

## Slide 220
İSTANBULUZMAN
BASINÇ AZALMASI VE ARTMASI
Normal şartlarda hava basıncı 76 cmHg basınçtır.
Balon ve uçak gibi araçlarla
süratle yükseklere çıkınca basınç azalır.
Dalgıçlarda, gemi kurtarıcılarında deniz dibine inildikçe basınç artar.
Notes: 220
220

## Slide 221
DÜŞÜK BASINÇ
Basıncının düşmesi nedeniyle, normal atmosfer basıncı altında dokularda erimiş olan gazlar serbest hale gelir ve vücutta;
Çeşitli organlarda karıncalanma,
Kol ve bacaklarda ağrılar,
Bulanık görme,
Kulak ağrıları,
Vücuttaki oksijenin parsiyel basıncının düşmesi sonucu anoksemi (Kanda O₂ azalması),
Taşikardi görülebilir.
DÜŞÜK BASINÇTA GÖRÜLEN ŞİKAYETLER
İSTANBULUZMAN
Notes: 221
221

## Slide 222
BASINCIN ANİ DÜŞMESİ
Yüksek basınçtan normal basınca ani geçişte;
  Kaşıntı,
  Subkutan amfizem,
  Kas ve eklem ağrıları,
  Kulak çınlaması ve işitme kaybı,
  Baş dönmesi,
  Hipertermi,
  Ödem,
  Taşikardi ve miyokart enfarktüsü,
  Öfori, psişik bozukluklar, epilepsi, felçler (en çok alt ekstremiterlerde ve menier sendromu kalıcıdır.)
DÜŞÜK BASINCIN AKUT ZARARLARI
İSTANBULUZMAN
Notes: 222
222

## Slide 223
YÜKSEK BASINÇ
Basıncın 4 atmosferi aşması halinde, kişi solunum ile fazla azot alacağından, azot narkozu içine düşebilir ve vücutta;
Karar vermede, düşünmede, istemli hareketlerde kötüleşme ve şuur çekilmesi,
Oksijen parsiyel basıncının artması ileri safhada komaya sokar,
Kişi normal basınca döndüğünde bu belirtiler hemen kaybolur.
YÜKSEK BASINÇTA GÖRÜLEN ŞİKAYETLER
İSTANBULUZMAN
Notes: 223
223

## Slide 224
BASINCIN ANİ ARTMASI
Basınç aniden artarsa;
  Baş ağrısı,
  Kulak ve diş ağrıları (özellikle çürük dişler),
  Denge bozukluğu,
  Kulaklarda ve yüz sinüslerinde ağrı,
  Karın ağrıları,
  Bilinç kaybı,
YÜKSEK BASINCIN AKUT ZARARLARI
İSTANBULUZMAN
Notes: 224
224

## Slide 225
Basınçtan
Korunma Yolları
İSTANBULUZMAN
Notes: 225
225

## Slide 226
İŞÇİLER
  Genç ve tecrübeli olmalı,
  Obez ve alkolik olmamalı,
  Kronik solunum sistemine hastalıkları olmamalı,
  Akut KBB yakınmaları olmamalı,
BASINÇLI İŞLERDE İŞÇİ SEÇİMİ
İSTANBULUZMAN
Notes: 226
226

## Slide 227
İŞÇİLER
  Tam sistemik muayene yapılmalı,
  Akciğer ve sinüs grafileri çekilmeli,
  Büyük eklemlerin işe girişte ve periyodik muayenede radyolojik incelemeleri yapılmalı,
  İncelemeler işçi işten ayrıldıktan sonra da 2 yıl tekrarlanmalı,
  Basınç altında kazaya uğrayanlar ile hastalananlar yeniden işe döndürülmemeli,
  Basınç altında çalışanlar çok iyi eğitilmeli,
BASINÇLI İŞLERDE ÇALIŞANLARA YAPILAN İŞLEMLER
İSTANBULUZMAN
Notes: 227
227

## Slide 228
Mevzuat
İSTANBULUZMAN
Notes: 228
228

## Slide 229
BASINÇ
Düşük ve yüksek basıncın işçiler üzerinde meydana getirdiği olumsuz etkiler bir meslek hastalığıdır.
Basınç değişikliği nedeni ile görülen;
Akut hadiselerde yükümlülük süresi 3 gündür,
Diğer hadiselerde yükümlülük süresi 10 yıldır.
Sosyal Sigortalar Sağlık İşlemleri Tüzüğü'ne ekli meslek hastalığı listesinde "E-4 Hava basıncındaki ani değişmelerden olan hastalıklar" başlığı ile verilmiştir.
YASAL MEVZUATI
İSTANBULUZMAN
Notes: 229
229

## Slide 230
İSG Tüzüğü Madde: 82
  Dalgıç odalarında, şahıs başına saatte en az 40m³ hava sağlanacak ve bu havadaki CO₂ miktarı %0,1’i geçmeyecek,
  Bir dalgıç 22m’den fazla derinliğe bir günde 2 defadan fazla dalmayacak ve bu 2 dalış arasında en az 5 saat geçecek,
YASAL MEVZUATI
İSTANBULUZMAN
Notes: 230
230

## Slide 231
İSG Tüzüğü Madde: 82
  Bu gibi işlerde çalışacak işçiler, işe alınırken, klinik ve laboratuvar usulleri ile genel sağlık muayeneleri yapılacak ve özellikle;
    EKG
    Akciğer fonksiyon testleri
    Kalp-dolaşım,
    Kemik sistemi …. incelenecek,
  İşe girdikten 15 gün sonra adaptasyon muayeneleri yapılacak,
YASAL MEVZUATI
İSTANBULUZMAN
Notes: 231
231

## Slide 232
İSTANBULUZMAN
Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak 7,5 Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkındaki Yönetmelik (Madde: 5) «Su altında basınçlı hava içinde çalışmayı gerektiren işler (iniş, çıkış, geçiş dahil)»
20-25 (20 hariç) metre derinlik veya 2-2,5 (2 hariç) kg/cm² basınçta 7 saat
25-30 (25 hariç) metre derinlik veya 2,5-3 (2,5 hariç) kg/cm² basınçta 6 saat
30-35 (30 hariç) metre derinlik veya 3-3,5 (3 hariç) kg/cm² basınçta 5 saat
35-40 (40 hariç) metre derinlik veya 3,5-4 (3,5 hariç) kg/cm² basınçta 4 saat
Dalgıçlar için bu süreler; 18 metre derinliğe kadar 3 saat, 40 metre derinliğe kadar 1/2 saat
BASINCIN YASAL MEVZUATI - 3
Notes: 232
232

## Slide 233
İSTANBULUZMAN
Teşekkür Ederim
Notes: 233
233