## Slide 1
İŞ EKİPMANLARI KULLANIMINDA GÜVENLİK

## Slide 2
1-TASARIM VE İMALATTA GÜVENLİK
Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT )
2-KULLANIMDA GÜVENLİK
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

## Slide 3: Yasal Mevzuat
Makinelerin Gerekli Korunma Tertibatı İle Teçhizine Dair 119 sayılı ILO Sözleşmesi
(5 Haziran 1963)
Makine Koruyucuları Yönetmeliği
(17.5.1983 tarih ve 18050 sayılı Resmi Gazete)
Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT )
(3 Mart 2009 tarih ve 27158 sayılı Resmî Gazete,
Yürürlüğüne girme tarihi 29/12/2009)
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
(25.04.2013 tarih ve 28628 sayılı Resmi Gazete)
.)

## Slide 4
Makinaların, usulüne uygun şekilde kurulduğunda, bakımı yapıldığında ve kendinden beklenen amaçlar doğrultusunda kullanıldığında, insan sağlığına ve güvenliğine ve durumuna göre evcil hayvanlara ve mallara zarar vermiyorsa piyasaya arz edilmelerini ve hizmete sunulmalarını teminen, tasarım ve imalat aşamasında uyulması gereken temel emniyet şartları ile takip edilmesi gereken uygunluk değerlendirme prosedürlerini ve uygunluk değerlendirmesi yapacak onaylanmış kuruluşların görevlendirilmesinde dikkate alınacak asgari kriterleri düzenlemektir.
Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

## Slide 5: TANIMLAR
Operasyon noktası: Makine ve tezgahta talaş kaldıran, şekillendiren delen, ezen kesen veya başka şekilde işlem yapan kısım ile iş alıp verirken tehlikeli olan bölge. (Makine Kor.Yön.)
Koruyucu: Makinenin; özellikle fiziki bir engel vasıtasıyla korumayı temin etmek için kullanılan bir parçası. (TS-EN 292)
Güvenlik Tertibatı: Tek başına veya bir koruyucu ile beraber riski gideren veya azaltan (koruyucudan başka) bir tertibat. (TS-EN 292)

## Slide 6: 1-TASARIM VE İMALATTA GÜVENLİK Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
AB’ nin, 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikasına uyarınca hazırlanan Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamına giren ürünlerin bu direktiflere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir AB işaretidir
CE UYGUNLUK İŞARETİ

## Slide 7
CE işareti,
CE, "Conformite Europeenne" yani fransızca Avrupa'ya Uygunluk kelimelerinin baş harflerinden oluşmaktadır.
CE Uygunluk İşareti: Makinelerin çalışırken veya kullanılırken insanların ve çevrenin sağlık ve emniyetini tehdit etmeyecek nitelikte olduğunu belirten işarettir.

## Slide 8
Ürünlerin, amacına uygun kullanılması halinde;
İnsan, can ve mal güvenliğine,
Bitki ve hayvan varlığına,
Çevreye zarar vermeyeceğini,
diğer bir ifadeyle ürünün güvenli olduğunu göstermek için kullanılan bir işarettir.
CE UYGUNLUK İŞARETİNİN AMACI

## Slide 9: CE İŞARETLEMESİ ADIMLARI
Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre
İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi,
makinayı piyasaya arz etmeden ve/veya hizmete almadan önce;
a)Temel sağlık ve güvenlik kurallarının karşılanmasını sağlamak,
b) Kullanım/bakım talimatlerı, risk değerlendirmesi gibi dokümanları içeren teknik dosyayı sağlamak,
c) Özellikle talimatlar gibi gerekli bilgileri temin etmek,
ç) Uygunluk değerlendirmesi için gerekli işlemleri yerine getirmek,
d) AT Uygunluk Beyanını makinaya uygun olarak hazırlamak,
e) CE uygunluk işaretini ekipmana iliştirmek zorundadır.

## Slide 10: “CE” İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜN GRUPLARI HANGİLERİDİR ?
Alçak gerilim cihazları,
Basit basınçlı kaplar,
Oyuncaklar,
İnşaat malzemeleri,
Elektromanyetik uyumluluk,
Makinalar,
Kişisel koruyucu donanımlar,
Otomatik olmayan tartı aletleri,
Vücuda yerleştirilebilir aktif tıbbi cihazlar,
İn vitro diagnostik tıbbi cihazlar,
Gaz Yakan Aletler

## Slide 11: “CE” İŞARETİ İLİŞTİRİLMESİ ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER
Sıcak su kazanlarının verimlilik gerekleri,
Sivil kullanım için patlayıcılar,
Patlayıcı ortamlarda kullanılan ekipmanlar,
Asansörler,
Ev tipi elektrikli buzdolapları,
Basınçlı ekipmanlar,
Radyo ve telekomünikasyon terminal cihazları(2)
Gezi amaçlı tekneler,
Yolcu taşıma amaçlı kablo üzerinde hareket eden araçlar

## Slide 12
DOĞRU CE işaretlemesi (SOLDA)
SAHTE CE işaretlemesi (AŞAĞIDAKİLER)

## Slide 13: Makinelerin İşaretlenmesi
Bütün makineler, aşağıdaki asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunur ve silinemez bir şekilde işaretlenmelidir:
İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve tam adresi,
Makinenin tanımı,
CE İşaretlemesi (Ek III)
Seri veya tip tanımlaması,
Varsa seri numarası,
İmalat yılı, yani imalât işleminin tamamlandığı yıl.
Makineye CE işareti iliştirilirken tarih öne veya ileriye alınamaz.
Bunun yanı sıra, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş makineler buna göre işaretlenmelidir.
Makineler, tipi ve güvenli kullanım için esas olan bütün bilgileri de taşımalıdır.

## Slide 14: İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Madde:5
Risklerden korunma ilkeleri -(YT:31.12.2012)
MADDE 5 – (1) İşverenin yükümlülüklerinin yerine getirilmesinde aşağıdaki ilkeler göz önünde bulundurulur:
Risklerden kaçınmak.
Kaçınılması mümkün olmayan riskleri analiz etmek.
Risklerle kaynağında mücadele etmek.
İşin kişilere uygun hale getirilmesi için işyerlerinin tasarımı ile iş ekipmanı, çalışma şekli ve üretim metotlarının seçiminde özen göstermek, özellikle tekdüze çalışma ve üretim temposunun sağlık ve güvenliğe olumsuz etkilerini önlemek, önlenemiyor ise en aza indirmek.

## Slide 15: YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013 Sayısı:28628
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ

## Slide 16: TANIMLAR
Özel risk taşıyan iş ekipmanı: Tehlikelerin teknik önlemlerle tam olarak kontrol altına alınamadığı iş ekipmanını,
Periyodik kontrol: İş ekipmanlarının, bu Yönetmelikte öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerini,
Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişi: Bu Yönetmelikte belirtilen iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ve EK-III’te yer alan istisnalar saklı kalmak kaydıyla ilgili branşlardan mühendis, tekniker ve yüksek teknikerleri,
Tehlikeli bölge: İş ekipmanının bünyesinde veya çevresinde yer alan ve kişiler için sağlık ve güvenlik yönünden risklerin bulunduğu bölgeyi,ifade eder.

## Slide 17: İş Ekipmanları Yönetmeliği
Genel yükümlülükler
İşveren,
işyerinde kullanılacak iş ekipmanının yapılacak işe uygun olması ve bu ekipmanın çalışanlara sağlık ve güvenlik yönünden zarar vermemesi için gerekli tüm tedbirleri alır.
a) İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat eder.
b) İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alır.

## Slide 18: İŞ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ
İşveren, iş ekipmanının kullanımı süresince, yeterli bakımını yaptırarak bu maddenin (a) bendinde belirtilen hususlara uygun durumda olması için gerekli önlemleri alır.
İşveren, işyerinde kullanılan iş ekipmanının, EK-II’de belirtilen hususlara uygun güvenlik düzeyinde olmasını sağlar.

## Slide 19
İş ekipmanının kontrolü
İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.
İŞ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ

## Slide 20: İŞ EKİPMANLARI YÖNETMELİĞİ
Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce periyodik kontrollerinin yapılması,
Çalışma şeklinde değişiklikler, kazalar, doğal olaylar veya ekipmanın uzun süre kullanılmaması gibi iş ekipmanındaki güvenliğin bozulmasına neden olabilecek durumlardan sonra, arızanın zamanında belirlenip giderilmesi ve sağlık ve güvenlik koşullarının korunması için periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerce gerekli kontrollerin yapılması sağlanır.

## Slide 21: PERIYODIK KONTROL SONUÇLARI
Kontrol sonuçları kayıt altına alınır ve yetkililer her istediğinde gösterilmek üzere uygun şekilde saklanır.
İş ekipmanı işletme dışında kullanıldığında, yapılan son kontrol ile ilgili belge de ekipmanla birlikte bulundurulur.
Hangi tür iş ekipmanın kontrole tabi tutulacağı, bu kontrollerin hangi sıklıkla ve hangi şartlar altında yapılacağı ile kontrol sonucu düzenlenecek belgelerle ilgili usul ve esaslar Yönetmelik EK-III’te belirtilmiştir.
(EKTEKİ MMO DOKÜMANINDA PERİYOTLAR BELİRTİLMİŞTİR)

## Slide 22: ÖZEL RİSK TAŞIYAN İŞ EKİPMANLARI
Özel risk taşıyan iş ekipmanı
Çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden, özel risk taşıyan iş ekipmanlarının kullanılmasında aşağıdaki önlemler alınır.
a) İş ekipmanı, sadece o ekipmanı kullanmak üzere görevlendirilen kişilerce kullanılır.
b) Bu ekipmanların tamiri, tadili, kontrolü, bakımı ve hizmete alınması bu işleri yapmakla özel olarak görevlendirilen kişilerce yapılır.
İş sağlığı ve ergonomi
Asgari sağlık ve güvenlik gereklerinin uygulanmasında, çalışanların iş ekipmanı kullanımı sırasındaki duruş pozisyonları ve çalışma şekilleri ile ergonomi prensipleri işverence tam olarak dikkate alınır.

## Slide 23: ÇALIŞANLARIN BİLGİLENDİRİLMESİ
Çalışanlara, kullandıkları iş ekipmanına ve bu iş ekipmanın kullanımına ilişkin yeterli bilgi ve uygun olması halinde yazılı talimat verilir.
Bu talimat, imalatçı tarafından iş ekipmanıyla birlikte verilen kullanım kılavuzu dikkate alınarak hazırlanır.
Talimatlar iş ekipmanıyla beraber bulundurulur.

## Slide 24: Bu bilgiler ve yazılı talimatlar en az aşağıdaki bilgileri içerecek şekilde hazırlanır.
1) İş ekipmanının kullanım koşulları.
2) İş ekipmanında öngörülen anormal durumlar.
3) Bulunması halinde iş ekipmanının önceki kullanım deneyiminden elde edilen sonuçlar.
(2) Çalışanlar, kendileri kullanmasalar bile çalışma alanında veya işyerinde bulunan iş ekipmanlarının kendilerini etkileyebilecek tehlikelerinden ve iş ekipmanı üzerinde yapılacak değişikliklerden kaynaklanabilecek tehlikelerden haberdar edilir.
(3) Bu bilgiler ve yazılı talimatların, basit ve kolay anlaşılır bir şekilde olması gerekir.

## Slide 25: ÇALIŞANLARIN EĞİTİMİ
İşverence iş ekipmanını kullanmakla görevli çalışanlara, bunların kullanımından kaynaklanabilecek riskler ve bunlardan kaçınma yollarına ilişkin eğitim almaları sağlanır.
İş ekipmanının tamiri, tadili, kontrol ve bakımı konularında çalışanlara işverenlerce yeterli özel eğitim verilir.

## Slide 26: Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi
Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler, bilgilerini Bakanlığa elektronik ortamda kayıt yaptırır.
Bakanlığa elektronik ortamda yapılacak kayıt, asgari aşağıdaki bilgileri içerir.
Adı ve soyadı.
T.C. kimlik numarası.
Mezun olduğu okul, bölüm, tarihi ve diploma numarası.

## Slide 27: Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi
Hizmet zorunluluğu bulunması halinde çalıştığı kurum veya işletmenin sigorta sicil numarası.
Periyodik kontrol yapacağı iş ekipmanı.
Bildirimde beyan esastır. Bu kişilere Bakanlıkça kayıt numarası verilir.

## Slide 28: Periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişilerin bildirimi
Kaydı silinenlerin silinme tarihinden itibaren üç yıl içerisinde yaptığı başvurular, üç yılın tamamlanmasına kadar askıya alınır.
Periyodik kontrol raporlarında kayıt numaralarının bulunması gerekir.
Beyan edilen bilgilerin doğru olmadığı tespit edilenler ile kayıt numarası almayanlar tarafından düzenlenen periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.

## Slide 29: Yetkilendirme, eğitim ve denetim
Periyodik kontrol yapacak kişi ve kuruluşlara akreditasyon, yetkilendirme ve eğitim zorunluluğu getirmeye Bakanlık yetkilidir.
Periyodik kontrolleri yapılmış iş ekipmanları ile ilgili olarak, periyodik kontrol raporunun gerçeğe aykırı düzenlenmesi, bu Yönetmelikte yer alan kriterlere uygun olmayan kişilerce yapılması, uygun olmayan deney ve test yöntemleri kullanılarak yapılması gibi uygunsuzlukların Bakanlıkça tespit edilmesi durumunda, periyodik kontrol raporları geçersiz sayılır.

## Slide 30
İŞ EKİPMANLARINDA
BULUNACAK ASGARİ
GENEL GEREKLER
(Yönetmelikte EK I olarak belirtilmiş)

## Slide 31: Kumanda cihazlarında bulunacak asgari genel gerekler
İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olur. Gerektiğinde uygun şekilde işaretlenir.
Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilir ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmaz. Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmaması gerekir.

## Slide 32
Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin olması gerekir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunur.

## Slide 33
İş ekipmanının çalıştırılması veya durdurulması sebebiyle doğabilecek tehlikelere maruz kalan çalışanlar yeterli zaman ve imkân sağlayan tedbirlerle bu tehlikelerden korunur.
Kumanda sistemleri güvenli ve planlanan kullanım şartlarında meydana gelebilecek arıza, bozulma veya herhangi bir zorlanma göz önüne alınarak uygun nitelikte seçilir.

## Slide 34
İş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için yapılmış kumandaların ancak bilerek ve isteyerek kullanılması ile sağlanır.

## Slide 35: İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler
Bilerek ve isteyerek kumanda etme kuralı, çalışanlar için tehlike oluşturmadığı sürece;
a) Herhangi bir sebeple iş ekipmanın durmasından sonra tekrar çalıştırılmasında,
b) Hız, basınç gibi çalışma şartlarında önemli değişiklikler yapılırken de, uygulanır.

## Slide 36: İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler
Bilerek ve isteyerek kumanda etme kuralı otomatik çalışan iş ekipmanının normal çalışma programının devamı süresindeki tekrar harekete geçme veya çalışma şartlarındaki değişiklikler için uygulanmaz. ÖRNEK: CNC makinesi

## Slide 37: İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler
Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem bulunur. Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, iş ekipmanının tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve bu ekipmanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi bulunmalıdır.

## Slide 38: İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler
İş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli olması gerekir. İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji de kesilecek özelliğe sahip olur.
İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil durdurma sistemi bulunur.
Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldırmaya uygun güvenlik tertibatı ile donatılır.
Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak veya çekecek uygun sistemlerle donatılır.

## Slide 39: İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler
Çalışanların sağlığı ve güvenliği açısından gerekiyorsa, iş ekipmanı ve parçaları uygun yöntemlerle sabitlenir.
Çalışanların sağlık ve güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturabilecek, iş ekipmanının parçalarının kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun koruma önlemleri alınır.
İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılır.

## Slide 40: Koruyucu örnekleri

## Slide 41: Koruyucu örnekleri

## Slide 42: Koruyucularda bulunacak asgari genel gerekler
Koruyucular ve koruma donanımı;
Sağlam yapıda olur,
İlave bir tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur,
Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olur,
Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunur,
Ekipmanın görülmesi gereken operasyon noktalarına engel olmayacak özellikte olur,

## Slide 43
Sadece işlem yapılan alana erişimi kısıtlar ve bunların çıkarılmasına gerek kalmadan parça takılması, sökülmesi ve bakımı için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olur.
İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan bölge ve operasyon noktaları, yapılacak işleme uygun şekilde aydınlatılır.
İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçalarına çalışanların yaklaşmasını veya temasını engelleyecek tedbirler alınır.
İş ekipmanına ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olur.
İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılır.

## Slide 44: İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler
İş ekipmanının bakım işleri, ancak iş ekipmanı kapalı iken yapılabilir. Bunun mümkün olmadığı hallerde, bakım işleri yürütülürken gerekli önlemler alınır veya bu işlerin tehlike bölgesi dışında yapılması sağlanır.
Bakım defteri bulunan makinelerde bakımla ilgili işlemler günü gününe bu deftere işlenir. 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa uygun olarak güvenli elektronik imza ile imzalanmış ve elektronik ortamda saklanan kayıtlar da bakım defteri olarak kabul edilir.
İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir ve tanınabilir özellikte olur. Ekipmanın enerji kaynaklarına yeniden bağlanması çalışanlar için tehlikeye sebep olmayacak özellikte olur.
İş ekipmanlarında, çalışanların güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler bulunur.

## Slide 45: İş ekipmanlarında bulunacak asgari genel gerekler
Çalışanların üretim, bakım ve ayar işlemleri yapacakları yerlere güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri ve orada güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun şartlar sağlanır.
Bütün iş ekipmanları, ekipmanın aşırı ısınması veya yanmasına veya ekipmandan gaz, toz, sıvı, buhar veya üretilen, kullanılan veya depolanan diğer maddelerin yayılması riskine karşı çalışanların korunmasına uygun olur.
Bütün iş ekipmanları, ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan maddelerin veya ekipmanın patlama riskini önleyecek özellikte olur.
Bütün iş ekipmanları, çalışanların doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden korunmasına uygun olur.

## Slide 46: MAKİNE KORUYUCU TÜRLERİ
• Sabit koruyucular
• Hareketli koruyucular
• Ayarlanabilir koruyucular
• Kilitlemeli koruyucular
• Kumandalı koruyucular

## Slide 47: Makine Koruyucuları
1. Sabit Koruyucular
Kayış kasnak koruyucuları
Dişli-zincir koruyucuları
Kaplin-mil-volan koruyucuları
Makine gövdesi
Zımpara taşı koruyucuları
Pervanelere yapılan koruyucular
Korkuluklar, siperler

## Slide 48: Makine Koruyucuları
22. Kilitlemeli Koruyucular
Kapaklara takılan emniyet sviçleri (Enjeksiyon preslerinde, helezon taşıyıcılarda, kazan kapaklarında)
Çift el kumanda tertibatı
Bir makinede birden fazla işçi çalışması durumunda kumanda tertibatı
Kaldırma makinelerinde alt ve üst limit sviçleri
Tehlikeli bölgeleri sınırlayan emniyet sviçleri
Makinelerin hareket alanını sınırlayan emniyet sviçleri
Mekanik ve hidrolik kilitleme sistemleri

## Slide 49: Makine Koruyucuları
2.2. Kilitlemeli Koruyucular
Kapaklara takılan emniyet sviçleri (Enjeksiyon preslerinde, helezon taşıyıcılarda, kazan kapaklarında)
Çift el kumanda tertibatı
Bir makinede birden fazla işçi çalışması durumunda kumanda tertibatı
Kaldırma makinelerinde alt ve üst limit sviçleri
Tehlikeli bölgeleri sınırlayan emniyet sviçleri
Makinelerin hareket alanını sınırlayan emniyet sviçleri
Mekanik ve hidrolik kilitleme sistemleri

## Slide 50: Makine Koruyucuları
3. Otomatik Koruyucular
Kişi tehlikeli alana girdiğinde fiziki olarak uzaklaştıran sistemlerdir.
(Preslerde ve makaslarda )
4. Yaklaşma Koruyucuları
Sabit engeller
Tel kafesler
Emniyet şeritleri, ipleri
5. Ayarlanabilir Koruyucular
Şerit testere koruyucuları
Matkap koruyucuları
Daire testere koruyucuları

## Slide 51: Makine Koruyucuları
6. Durdurma ve Ters Döndürme Sistemi
Merdaneli çamaşır makinelerindeki durdurucu çubuk
Emniyet telleri emniyet çubukları
Kaldırma araçlarındaki sınırlama sviçleri
Yürüyen vinçlerdeki alan sınırlama sviçleri
Merdaneli ezicilerdeki emniyet çubukları
Fotosel presler, makaslar
Basınca duyarlı taban ile durdurma

## Slide 52: Makine Koruyucuları
7. Eylemsizlik Koruyucu Sistem
Makinenin hareketi durmadan kapaklarının açılmasını engelleyen sistemdir.
Otomatik çamaşır makinesi kapakları
Santrifüj makineleri kapakları
Kaldırma makinelerinin otomatik fren sistemi

## Slide 53: Makine Koruyucuları
8.8. Mekanik Engelli Aygıtlar
Yatay hareketli tabla
Düşey hareketli tabla
9. Besleme Çıkarma Aygıtları
Preslerde, kıyma makinelerinde, öğütücülerde, konkasörlerde, ağaç işleme tezgahlarında

## Slide 54: İş Ekipmanlarının Kullanımında İşçilerin Sorumlulukları
İşyerindeki makine, cihaz, araç, gereç, tesis ve binalarda sağlık ve güvenlik yönünden ciddi ve yakın bir tehlike ile karşılaştıklarında ve koruma tedbirlerinde bir eksiklik gördüklerinde, işverene veya çalışan temsilcisine derhal haber vermek.

## Slide 55: ÖZEL TİPTEKİ İŞ EKİPMANINDA BULUNACAK ASGARİ EK GEREKLER

## Slide 56
A-Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanları için asgari gerekler;

## Slide 57
1. Üzerinde işçi bulunan iş ekipmanı, ekipmanın bir yerden bir yere götürülmesi sırasında tekerleklere veya paletlere takılma veya temas etme riski de dahil bütün riskleri azaltacak şekilde uygun sistemlerle donatılacaktır.
2. Çekilen ekipman veya aksesuarları ya da yedekte çekilen herhangi bir nesnenin, birbirine çarpma veya sıkışmaya karşı çarpma ve sıkışmayı önleyecek koruyucularla donatılacaktır.

## Slide 58
3. İş ekipmanının hareketli kısımları arasında enerji aktarımını sağlayan kısımların yere teması nedeniyle hasar görmesi veya kirlenmesine karşı önlem alınacaktır.
4. Üzerinde işçi bulunan hareketli iş ekipmanı, normal çalışma koşullarında devrilme riskine karşı; üzerinde bulunan işçinin ekipman ile yer arasında sıkışarak ezilmesini önleyici sistem bulunacaktır.

## Slide 59
5. Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa;
Yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunacaktır.
Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanında bu elemanların çarpışmasının etkilerini en aza indirecektir.
Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı bulunacaktır.

## Slide 60
Doğrudan görüş alanının yetersiz kaldığı durumlarda, görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır.
Gece veya karanlık yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış iş ekipmanında, aydınlatma sistemi bulunacaktır.
Yangın çıkma tehlikesi olan iş ekipmanda yeterli yangın söndürme cihazları bulunacaktır.

## Slide 61
Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır.
Uzaktan kumandalı iş ekipmanının, çarpma riski kontrol altına alınacaktır.

## Slide 62
B-Yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için asgari gerekler;

## Slide 63
Yüklerin kaldırılması için sabit olarak kurulan iş ekipmanları, kullanımı sırasında, sağlam, dayanıklı olacaktır.
Kaldırılabilecek maksimum yük açıkça görülebilecek şekilde işaretlenmiş olacak, kullanılan aksesuarlar da güvenli kullanım için gereken özelliklerini gösterecek şekilde işaretlenmiş olacaktır.

## Slide 64
Sabit olarak kurulan iş ekipmanı, yükün;
a) İşçilere çarpması,
b) Tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi,
c) İstem dışı kurtulması,
riskini azaltacak şekilde tesis edilecektir.

## Slide 65
İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında;
a) Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenecek,
b) Kullanıcının kabinden düşme riski önlenecek,
c) Cisimlerle istenmeyen temas sonucu, kullanıcının çarpma, sıkışma veya ezilme riski önlenecek,
d) Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanacaktır.

## Slide 66
B- Kendinden hareketli veya başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili hükümler:
Kendinden hareketli iş ekipmanları, uygun eğitim almış işçiler tarafından kullanılacaktır.
İş ekipmanı bir çalışma alanı içinde hareket ediyorsa, uygun trafik kuralları konulacak ve uygulanacaktır.
İş ekipmanının çalışma alanında görevli olmayan işçilerin bulunmasını önleyecek gerekli düzenleme yapılacaktır

## Slide 67
İşin gereği olarak bu alanda işçi bulunması zorunlu ise, bu işçilerin zarar görmesini önleyecek uygun tedbirler alınacaktır.
seyyar iş ekipmanlarında, ancak güvenliğin tam olarak sağlanması halinde işçi taşınmasına izin verilecektir.
Çalışma yerlerinde, işçiler için güvenlik ve sağlık riski yaratmayacak yeterli hava sağlanması şartıyla içten yanmalı motorlu seyyar iş ekipmanı kullanılabilecektir.

## Slide 68
C- Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili genel hükümler:
Yük kaldırmak için tasarlanmış seyyar veya sökülüp-takılabilir iş ekipmanlarının sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
İnsanların kaldırılmasında sadece bu amaç için sağlanan iş ekipmanı ve aksesuarları kullanılacaktır.

## Slide 69
Acil olan istisnai durumlarda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş ekipmanı, gerekli önlemleri almak ve gözetim altında olmak şartıyla insanların kaldırılmasında kullanılabilir.
İşçiler yük kaldırmak için tasarlanmış iş ekipmanı üzerindeyken, ekipmanın kumandası için her zaman görevli bir kişi bulunacaktır. Kaldırılan kişilerin güvenilir haberleşme imkanları olacaktır.
İşin tekniği yönünden zorunlu olmadıkça kaldırılan yükün altında insan bulunmaması için gerekli tedbir alınacaktır.

## Slide 70
Kaldırma aksesuarları, sapanın şekli ve yapısı dikkate alınarak, kaldırılacak yüke, kavrama noktalarına, bağlantı elemanlarına ve atmosfer şartlarına uygun seçilecektir.
Kaldırma aksesuarları bozulmayacak veya hasar görmeyecek şekilde muhafaza edilecektir.

## Slide 71
Kılavuzsuz (askıda iken serbest olan yük) yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanı ile ilgili hükümler :
Çalışma alanları kesişen iki veya daha fazla kaldırma aracı ile kılavuzsuz yüklerin kaldırıldığı bir alanda, yüklerin ve/veya kaldırma araçlarının elemanlarının çarpışmaması için gerekli önlemler alınacaktır.
Kılavuzsuz yüklerin seyyar iş ekipmanı ile kaldırılmasında ekipmanın yana eğilmesi, devrilmesi veya gerekiyorsa kaymasını veya yerinden oynamasını önlemek için gerekli tedbirler alınacaktır.

## Slide 72
Kılavuzsuz yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanının operatörü doğrudan veya gerekli bilgileri sağlayan yardımcı cihazlar vasıtasıyla yük yolunun tamamını göremiyorsa, operatöre yol gösterecek uzman bir kişi görevlendirilecek
Yükün işçiler tarafından elle bağlanması veya çözülmesi halinde işin güvenlikle yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılacak, özellikle iş ekipmanının kontrolünün doğrudan ya da dolaylı olarak işçide olması sağlanacaktır.

## Slide 73
Bütün yük kaldırma işleri işçilerin güvenliğini korumak için uygun şekilde planlanacak ve gözetim altında yürütülecektir.
Özellikle bir yük, yükleri kaldırmakta kullanılan iki veya daha fazla iş ekipmanıyla aynı anda kaldırılacaksa operatörler arasında eşgüdümü sağlayacak düzenleme yapılacak ve uygulanacaktır.
Hava şartlarının, güvenli kullanımı engelleyecek ve işçileri tehlikeye maruz bırakacak şekilde bozulması halinde ekipmanlarının açık havada kullanılması durdurulacaktır.

## Slide 74
TEŞEKKÜRLER…