## Slide 1: İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında Güvenlik
Mustafa ŞEKER

## Slide 2
Eğitmenimizin Ricası
Cep telefonlarının kapalı tutulması
Aklınıza takılan konuların derhal sorulması
?

## Slide 3
Eğitimimizin Amacı
İşyerlerinde kullanılan iş ekipmanlarının tasarım aşamasından başlamak üzere imalat ve kullanımı hususlarının İSG üzerine etkileri hakkında bilgi edinmek
Öğrenim Hedeflerimiz
İş ekipmanlarında güvenlik,
Makine, tezgah ve tesislerde güvenlik,
İş ekipmanlarında bulunacak asgari nitelikler,
İmalatçıların sorumlulukları,
Makinelerin güvenli kullanımına yönelik işaret ve tanımlar,
İlgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak

## Slide 4: Konu Başlıklarımız
1. İş Ekipmanlarının İmalatçılarının Sorumlulukları
2. İş Ekipmanlarının Kullanımı
3. Makinelerin İşaretlenmesi
4. İşletme Talimatları
5. İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler
6. Makine Koruyucuları
7. İlgili Mevzuat ve Uygulamaları

## Slide 5: 7. İlgili Mevzuat ve Uygulamaları
İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
(Resmi Gazete Tarihi: 25.04.2013)
Makine Emniyeti Yönetmeliği
(Resmi Gazete Tarihi: 03.03.2009)

## Slide 6: 1. İş Ekipmanlarının İmalatçılarının Sorumlulukları
İş ekipmanları, insana, diğer canlılara ve çevreye zarar vermemeli,
Bir iş ekipmanı ile birlikte, kullanıcı, ayarcı, bakımcı vb. için gerekli tüm dokümanlar da sağlanmış olmalı,
İş ekipmanları kullanımı, bakımı, ayarı, taşınması vb. sırasında ortaya çıkabilecek her türlü tehlikeli durum ürün piyasaya arz edilmeden önce analiz edilmiş ve gerekli önlemler alınmış olmalı,
İş ekipmanı üzerinde kalmış olan ve ortadan kaldırılamayan riskler için uyarıcı işaret ve açıklayıcı bilgiler sağlanmış olmalı,
İş ekipmanını piyasaya arz eden taraf, yazılı bir beyan (deklarasyon) ile İş ekipmanıyla ilgili tüm sorumluluğu almış olduğunu taraflara bildirmeli.

## Slide 7: 2. İş Ekipmanlarının Kullanımı
İş ekipmanlarında alınacak genel tedbirler:
Makine yerleştirilmesinin uygun olması,
Bütün hareketli kısımların mahfazalarla kapatılması,
Elektrikle çalışan makinelerin topraklanması,
Havayı kirleten makinelere uygun havalandırma yapılması,
Makine durdurulmadan tamir bakım ve temizlik yapılmaması,
Çalıştırma ve durdurma düğmelerinin uygun olması,
Operasyon noktasının koruyucu içine alınması ve
İşe uygun aydınlatma yapılmasıdır.

## Slide 8: 3. Makinelerin İşaretlenmesi
Makine Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)
MADDE 5- (1) İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi, makinayı piyasaya arz etmeden ve/veya hizmete almadan önce;
a)Ek I’de yer alan ilgili temel sağlık ve güvenlik kurallarının karşılanmasını sağlamak,
b) Ek VII Bölüm A’da bahsedilen teknik dosyayı sağlamak,
c) Özellikle talimatlar gibi gerekli bilgileri temin etmek,
ç) 13 üncü maddede belirtilen uygunluk değerlendirmesi için gerekli işlemleri yerine getirmek,
d) Ek II Kısım 1 Bölüm A’da içeriği verilen AT Uygunluk Beyanını makinaya uygun olarak hazırlamak,
e) 16 ncı madde belirtilen hususlara uygun olarak CE uygunluk işaretini iliştirmek zorundadır.

## Slide 9: 3. Makinelerin İşaretlenmesi
Bütün makineler, aşağıdaki asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunur ve silinemez bir şekilde işaretlenmelidir:
İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve tam adresi,
Makinenin tanımı,
CE İşaretlemesi (Ek III)
Seri veya tip tanımlaması,
Varsa seri numarası,
İmalat yılı, yani imalât işleminin tamamlandığı yıl.
Makineye CE işareti iliştirilirken tarih öne veya ileriye alınamaz.
Bunun yanı sıra, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş makineler buna göre işaretlenmelidir.
Makineler, tipi ve güvenli kullanım için esas olan bütün bilgileri de taşımalıdır.

## Slide 10: 3. Makinelerin İşaretlenmesi
CE uygunluk işareti aşağıdaki biçimde ‘CE’ baş harflerinden oluşmalıdır:
CE uygunluk işareti yukarıdaki resimde gösterilen şekle sadık kalmak şartıyla büyütülür veya küçültülür.
CE uygunluk işaretinin çeşitli unsurları, esas olarak aynı düşey öçlüye sahip olmalıdır. Bu ölçü 5 mm’den küçük olmamalıdır. Asgari boyut küçük ölçekli makineler için değiştirilebilir.
CE uygunluk işareti, aynı teknik kullanılarak, imalâtçı veya yetkili temsilcisinin adının hemen yakınına iliştirilmelidir.
Bu Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (c) bendi ve aynı maddenin dördüncü fıkrasının (b) bendinde belirtilen Tam Kalite Güvence İşlemlerinin uygulandığı durumlarda, CE uygunluk işaretinin yanına Onaylanmış Kuruluşun kimlik numarası yazılmalıdır.

## Slide 11: 3. Makinelerin İşaretlenmesi
CE işareti Fransızca kökenli Conformité Europeénné kelimelerinin kısaltılmasıyla oluşturulmuştur.
Avrupa Ekonomik Alanı içerisinde bir ürünün pasaportu olarak bilinen CE işareti, üzerinde bulunduğu ürünün yeni yaklaşım yönetmeliklerinde belirtilen temel koşullara uygunluğunun bir sembolüdür.
Yeni yaklaşım yönetmeliklerinde belirtilmiş olan temel koşullar, sağlık, güvenlik, çevre ve tüketiciyi koruma konularında uyulması zorunlu olan kurallardır.
Bir imalatçı piyasaya güvenli ürün arz etmek zorundadır.
Ayrıca CE işaretini kalite işareti olarak da düşünmemek gerekir.
Bu çoğunlukla emniyetle ilgili bir işarettir.
CE işaretlemesi doğru olarak yapılmış bir ürün güvenli bir üründür.
Ancak kesinlikle kaliteli bir üründür demek mümkün değildir.

## Slide 12: Genel Kurallar
İş ekipmanını seçerken işyerindeki özel çalışma şartlarını, sağlık ve güvenlik yönünden tehlikeleri göz önünde bulundurarak, bu ekipmanın kullanımının ek bir tehlike oluşturmamasına dikkat edilir.
İş ekipmanının, çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden tamamen tehlikesiz olmasını sağlayamıyorsa, kabul edilebilir risk seviyesine indirecek uygun önlemleri alınır.

## Slide 13: 5. İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler
İş ekipmanında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecektir.
Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilecek ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmayacaktır. Kumanda cihazları, istem dışı hareketlerde tehlikeye neden olmayacaktır.
Operatör, ana kumanda yerinden tehlike bölgesinde herhangi bir kimsenin bulunmadığından emin olabilmelidir. Bu mümkün değilse makine çalışmaya başlamadan önce otomatik olarak devreye girecek sesli ve ışıklı ikaz sistemi bulunacaktır.

## Slide 14: 5. İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler
İş ekipmanının çalıştırılması veya durdurulması sırasında doğabilecek tehlikelere maruz kalan işçilerin bu tehlikelerden korunabilmeleri için yeterli zaman ve imkanı olmalıdır.
Kumanda sistemleri güvenli olmalıdır.
Bunlarda meydana gelebilecek herhangi bir hasar veya kırılma tehlikeli bir duruma neden olmamalıdır.
Kontrol sistemleri güvenli olacak ve planlanan kullanım şartlarında olabilecek arıza, bozulma veya herhangi bir zorlanma göz önüne alınarak uygun nitelikte seçilecektir.

## Slide 15: 5. İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler
İş ekipmanlarının çalıştırılması, bu amaç için yapılmış kumandaların ancak bilerek ve isteyerek kullanılması ile sağlanacaktır.
Bu kural, işçiler için tehlike oluşturmadığı sürece;
Her hangi bir sebeple ekipmanın durmasından sonra tekrar çalıştırılmasında, hız, basınç gibi çalışma şartlarında önemli değişiklikler yapılırken de,uygulanacaktır.
Bu kural otomatik çalışan iş ekipmanının normal çalışma programının devamı süresindeki tekrar harekete geçme veya çalışma şartlarındaki değişikler için uygulanmaz.

## Slide 16: 5. İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler
Bütün iş ekipmanlarında, ekipmanı tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir sistem bulunacaktır.
Her bir çalışma yerinde, tehlikenin durumuna göre, iş ekipmanının tamamını veya bir kısmını durdurabilecek ve bu ekipmanın güvenli bir durumda kalmasını sağlayacak kumanda sistemi bulunacaktır.
İş ekipmanlarının durdurma sistemleri, çalıştırma sistemlerine göre öncelikli olacaktır.
İş ekipmanı veya tehlikeli kısımları durdurulduğunda, bunları harekete geçiren enerji de kesilmiş olacaktır.

## Slide 17: 5. İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler
İş ekipmanının tehlikesi ve normal durma süresinin gerektirmesi halinde iş ekipmanında acil durdurma sistemi bulunacaktır.
Parça fırlaması veya düşmesi riski taşıyan iş ekipmanları, bu riskleri ortadan kaldıracak uygun güvenlik tertibatı ile donatılacaktır.
Gaz, buhar, sıvı veya toz çıkarma tehlikesi olan iş ekipmanları, bunları kaynağında tutacak ve/veya çekecek uygun sistemlerle donatılacaktır.
İşçilerin sağlığı ve güvenliği açısından gerekiyorsa, iş ekipmanı ve parçaları uygun yöntemlerle sabitlenecektir.

## Slide 18: 5. İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler
İşçilerin sağlık ve güvenliği açısından önemli bir tehlike oluşturabilecek, iş ekipmanının parçalarının kırılması, kopması veya dağılması riskine karşı uygun koruma önlemleri alınacaktır.
İş ekipmanının hareketli parçalarıyla mekanik temas riskinin kazaya yol açabileceği hallerde; iş ekipmanı, tehlikeli bölgeye ulaşmayı önleyecek veya bu bölgeye ulaşılmadan önce hareketli parçaların durdurulmasını sağlayacak uygun koruyucular veya koruma donanımı ile donatılacaktır.

## Slide 19: 5. İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler
Koruyucular ve koruma donanımı:
Sağlam yapıda olacak,
İlave tehlike yaratmayacak,
Kolayca yerinden çıkarılmayacak veya etkisiz hale getirilemeyecek şekilde olacak,
Tehlike bölgesinden yeterli uzaklıkta bulunacak,
Ekipmanın operasyon noktalarının görülmesini gereğinden fazla kısıtlamayacak,
Sadece işlem yapılan alana girişi kısıtlayacak, bunlar çıkarılmadan parça takılması, sökülmesi ve bakım için gerekli işlemlerin yapılması mümkün olacaktır.

## Slide 20: 5. İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler
İş ekipmanının çalışılan veya bakımı yapılan bölge ve operasyon noktaları, yapılacak işleme uygun şekilde aydınlatılacaktır.
İş ekipmanının yüksek veya çok düşük sıcaklıktaki parçaları, işçilerin teması veya yaklaşması riskine karşı korunacaktır.
İş ekipmanına ait ikaz donanımları kolay algılanır ve anlaşılır olacaktır.
İş ekipmanı sadece tasarım ve imalat amacına uygun işlerde ve şartlarda kullanılacaktır.

## Slide 21: 5. İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler
İş ekipmanının bakım işleri, ancak ekipman kapalı iken yapılabilecektir.
Bunun mümkün olmadığı hallerde, bakım işleri yürütülürken gerekli önlemler alınacak veya bu işlerin tehlike bölgesi dışında yapılması sağlanacaktır.
Bakım defteri bulunan makinelerde bakımla ilgili işlemler günü gününe bu deftere işlenecektir.

## Slide 22: 5. İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler
İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve gereçler kolayca görülebilir ve tanınabilir olacaktır. Ekipmanın enerji kaynaklarına yeniden bağlanması işçiler için tehlike yaratmayacaktır.
İş ekipmanlarında, işçilerin güvenliğinin sağlanmasında esas olan ikaz ve işaretler bulunacaktır.
İşçilerin üretim, bakım ve ayar işlemleri yapacakları yerlere güvenli bir şekilde ulaşabilmeleri ve orada güvenli bir şekilde çalışabilmeleri için uygun şartlar sağlanacaktır.

## Slide 23: 5. İş Ekipmanlarında Bulunacak Asgari Gerekler
Bütün iş ekipmanı, ekipmanın aşırı ısınması veya yanmasına veya ekipmandan gaz, toz, sıvı, buhar veya üretilen, kullanılan veya depolanan diğer maddelerin yayılması riskine karşı işçilerin korunmasına uygun olacaktır.
Bütün iş ekipmanı, ekipmanın veya ekipmanda üretilen, kullanılan veya depolanan maddelerin patlama riskini önleyecek özellikte olacaktır.
Bütün iş ekipmanı, işçilerin doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden korunmasına uygun olacaktır.

## Slide 24
Kendinden HAREKETLİ veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen
iş ekipmanları için asgari gerekler;
Üzerinde işçi bulunan iş ekipmanı, ekipmanın bir yerden bir yere götürülmesi sırasında tekerleklere veya paletlere takılma veya temas etme riski de dahil işçiler için oluşacak BÜTÜN RİSKLERİ azaltacak şekilde uygun sistemlerle donatılacaktır.
İş ekipmanının çekicisi ile çekilen ekipman veya aksesuarları ya da yedekte çekilen herhangi bir nesnenin, BİRBİRİNE ÇARPMA VEYA SIKIŞMA riskinin bulunduğu durumlarda, bu ekipmanlar çarpma ve sıkışmayı önleyecek koruyucularla donatılacaktır. Çarpma veya sıkışma riski önlenemiyorsa, işçilerin olumsuz etkilenmemesi için gerekli önlemler alınacaktır.
Üzerinde işçi bulunan hareketli iş ekipmanı, normal çalışma koşullarında DEVRİLME riskine karşı;
- Cihaz bir çeyrekten (90 derecelik açı) fazla dönmeyecek şekilde yapılmış olacak veya
- Bir çeyrekten fazla dönüyorsa, üzerinde bulunan işçinin etrafında yeterli açıklık bulunacak veya
- Aynı etkiyi sağlayacak başka sistem olacaktır.
İş ekipmanında, ekipmanın DEVRİLMESİ HALİNDE, üzerinde bulunan işçinin ekipman ile yer arasında sıkışarak ezilmesini önleyici sistem bulunacaktır.

## Slide 25
FORKLİFTLERİN DEVRİLMESİNDEN KAYNAKLANAN RİSKLERİN AZALTILMASI İÇİN;
- Sürücü için kabin olacak veya,
- Forklift devrilmeyecek yapıda olacak veya,
- Forkliftin devrilmesi halinde, taşınan işçilerin ezilmemeleri için, yeterli açıklık kalmasını sağlayacak yapıda olacak veya,
- Forklift, devrilmesi halinde sürücünün ezilmesini önleyecek yapıda olacaktır.
Kendinden hareketli iş ekipmanı hareket halinde iken kişiler için risk oluşturuyorsa aşağıdaki şartları sağlayacaktır;
a) Ekipmanda yetkisiz kişilerce çalıştırılmasını önleyecek donanım bulunacaktır. (?ANAHTAR VS)
b) Aynı anda hareket eden birden fazla elemanı bulunan iş ekipmanında bu elemanların çarpışmasının etkilerini en aza indirecek önlemler alınacaktır.
c) Ekipmanı frenleyecek ve durduracak bir donanımı bulunacaktır. Gerektiriyorsa, ayrıca bu donanımın bozulması halinde otomatik olarak devreye giren veya kolayca ulaşılabilecek şekilde yapılmış ACİL FRENLEME VE DURDURMA sistemi bulunacaktır.
d) Görüşü iyileştirmek için uygun yardımcı araçlar kullanılacaktır.
e) Gece veya karanlık yerlerde kullanılmak üzere tasarımlanmış iş ekipmanında, yapılan işi yürütmeye uygun ve işçilerin güvenliğini sağlayacak AYDINLATMA SİSTEMİ bulunacaktır.
f) Yangın çıkma tehlikesi olan iş ekipmanının yangın söndürme cihazları bulunacaktır.
g) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, kontrol sınırlarının dışına çıkması halinde otomatik olarak hemen duracak şekilde olacaktır.(Emniyet sınırları-sviçleri-engeller vs.)
h) Uzaktan kumandalı iş ekipmanı, çarpma ve ezilme tehlikelerine karşı korunaklı olacak, çarpma riski kontrol altına alınacaktır.

## Slide 26
Yüklerin kaldırılmasında kullanılan iş ekipmanları için asgari gerekler;
1. Sağlam, dayanıklı ve özellikle olacaktır.
2. Kaldırılabilecek MAKSİMUM YÜK açıkça görülebilecek şekilde işaretlenmiş olacak, makinanın değişik şekillerde kullanımında da maksimum yükü gösteren levhalar veya işaretler bulunacaktır.
Kaldırma için KULLANILAN AKSESUARLAR da güvenli kullanım için gereken özellikte olacaktır.
İnsan kaldırmak ve taşımak için tasarlanmamış iş ekipmanları, AMACI DIŞINDA kullanımını önlemek için uygun bir şekilde ve açıkça işaretlenecektir.
Sabit olarak kurulan iş ekipmanları,
yükün;
a) İşçilere çarpması,
b) Tehlikeli bir şekilde sürüklenmesi veya düşmesi,
c) İstem dışı kurtulması,
riskini azaltacak şekilde tesis edilecektir.
İşçileri kaldırma veya taşımada kullanılan iş ekipmanlarında;
a) Taşıma kabininin düşme riski uygun araçlarla önlenecek,
b) Kullanıcının kabinden düşme riski önlenecek,
c) Özellikle kullanıcının çarpma, sıkışma veya ezilme riski önlenecek,
d) Herhangi bir olay neticesinde kabin içinde mahsur kalan işçilerin tehlikeye maruz kalmaması ve kurtarılması sağlanacaktır.
Şayet, düşme riski önlenemiyorsa, GÜVENLİK HALATI ile teçhiz edilecek ve her çalışma günü kontrol edilecektir.

## Slide 27
Tüm iş ekipmanları için genel hükümler
En az risk oluşturacak şekilde yerleştirilecek, kurulacak ve kullanılacaktır.
İş ekipmanının kurulması veya sökülmesi, özellikle imalatçı tarafından verilen kullanma talimatı doğrultusunda güvenli koşullar altında yapılacaktır.
Kullanımı sırasında YILDIRIM DÜŞME İHTİMALİNE KARŞI tedbir alınacaktır.
Kendinden hareketli veya bir başka araç vasıtasıyla hareket edebilen iş ekipmanlarının kullanımı ile ilgili hükümler
Uygun eğitim almış işçiler tarafından kullanılacaktır.
Trafik kuralları konulacak ve uygulanacaktır.
Çalışma alanında görevli olmayan işçiler bulunmayacak.
Mekanik olarak hareket ettirilen seyyar iş ekipmanlarında, ancak güvenliğin tam olarak sağlanması halinde işçi taşınmasına izin verilecektir.
İş ekipmanının çalışma ortamının havasını bozmaması için tedbir alınacaktır

## Slide 28
Yük kaldırmada kullanılan iş ekipmanı ile ilgili hükümler
Zemin özellikleri de dikkate alınarak öngörülen bütün kullanım şartlarında sağlam ve kararlı bir şekilde kullanılması sağlanacaktır.
İnsanların kaldırılmasında sadece bu amaç için sağlanan iş ekipmanı ve aksesuarları kullanılacaktır.
Olağanüstü veya acil olan istisnai durumlarda insanları kaldırmak amacıyla yapılmamış iş ekipmanı, GEREKLİ ÖNLEMİ ALMAK VE GÖZETİM ALTINDA OLMAK şartıyla insanların kaldırılmasında kullanılabilir.
Kaldırılan yükün altında insan olmayacak, yük insanların üzerinden geçirilmeyecektir.
Kaldırma aksesuarları, sapanın şekli ve yapısı dikkate alınarak, kaldırılacak yüke, kavrama noktalarına, bağlantı elemanlarına ve atmosfer şartlarına uygun seçilecektir.
Kaldırma aksesuarları bozulmayacak veya hasar görmeyecek şekilde muhafaza edilecektir.

## Slide 29
Kılavuzsuz (askıda iken serbest olan yük) yükleri kaldırmakta kullanılan iş ekipmanı
Çalışma alanları kesişen iki veya daha fazla kaldırma aracının çarpışmaması için gerekli önlemler alınacaktır.
İş ekipmanının yükü kaldırması esnasında yana eğilmemesi, devrilmemesi, kaymamasını, yerinden oynamaması için gerekli tedbirler alınacaktır.
Yük yolunu tamamen göremiyorsa operatöre yol gösterecek uzman bir kişi görevlendirilecektir.
Yükün işçiler tarafından elle bağlanması veya çözülmesi halinde işin güvenlikle yapılabilmesi için gerekli düzenleme yapılacak, uygun şekilde planlanacak ve gözetim altında yürütülecektir.
Özellikle bir yük, iş ekipmanıyla aynı anda kaldırılacaksa operatörler arasında eşgüdümü sağlayacak düzenleme yapılacak ve uygulanacaktır.
İş ekipmanını besleyen güç kaynağı tamamen veya kısmen kesildiğinde (YÜKÜ OTOMATİK OLARAK ASKIDA TUTACAK FRENLERİ OLACAK) yükü askıda tutamıyorsa, ortaya çıkabilecek risklerden işçileri korumak için uygun önlemler alınacaktır.
Açık hava şartlarında yapılan çalışmalarda, özellikle iş ekipmanının devrilmesini önleyecek tedbirler alınacaktır.

## Slide 30
Yüksekte yapılan geçici işlerde, iş ekipmanının kullanımı ile ilgili hükümler
Yüksekte yapılan geçici işler uygun bir platformda, güvenlik içinde ve uygun ergonomik koşullarda yapılamıyorsa, güvenli çalışma koşullarını sağlayacak en uygun iş ekipmanı seçilecektir. Kişisel koruma önlemleri yerine toplu koruma önlemlerine öncelik verilecektir.
Ulaşımda kullanılan yol ve araçlar ile platformlar, katlar veya ara geçitler arasındaki geçişlerde düşme riski bulunmayacaktır.
El merdivenleri ancak, düşük risk olan yerlerde kullanılabilir.
Halat kullanılarak yapılan çalışmalar ancak, daha güvenli iş ekipmanı kullanılmasının gerekmediği durumlarda yapılabilir.
Risk değerlendirmesi göz önünde bulundurularak ve özellikle işin süresine ve ergonomik zorlamalara bağlı olarak, uygun aksesuarlı oturma yerleri sağlanacaktır.
Düşmeleri önleyecek koruyucular yapılacaktır.
Yüksekte yapılan geçici işler uygun hava koşullarında sürdürülecektir.

## Slide 31
El merdivenlerinin kullanımı ile ilgili özel hükümler
Portatif el merdivenleri, basamakları yatay konumda olacak şekilde düzgün, sağlam, ölçüsü uygun, sabit pabuçlar üzerinde duracaktır.
Portatif el merdivenlerinin kullanımı sırasında üst veya alt uçları sabitlenerek veya kaymaz bir malzeme kullanılarak ayaklarının kayması önlenecektir.
Mobil el merdivenleri, üzerine çıkılmadan önce hareketleri durdurulacak ve sabitlenecektir.
El merdivenlerinde her zaman işçilerin elleriyle tutunabilecekleri uygun yer ve sağlam destek bulunacaktır.

## Slide 32
İskelelerin kullanımı ile ilgili özel hükümler
İskeleler sağlam ve dayanıklı olacaktır.
İskeleyi kurma, kullanma ve sökme PLANI uzman bir kişi tarafından yapılacaktır.
Bu planlar aşağıda belirtilen bilgileri içerecektir.
a) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması ile ilgili planların anlaşılır olmalıdır ,
b) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması sırasında güvenlik,
c) İşçilerin veya malzemelerin düşme riskini önleyecek tedbirler,
d) İskelelerde güvenliği olumsuz etkileyebilecek değişen hava koşullarına göre alınacak güvenlik önlemleri,
e) İskelelerin taşıyabileceği yükler,
f) İskelelerin kurulması, sökülmesi veya değişiklik yapılması işlemleri sırasında ortaya çıkabilecek diğer riskler.
Tekerlekli iskelelerin çalışma esnasında kendiliğinden hareket etmesi uygun araçlarla önlenecektir.
Platform elemanları ve dikey korkulukların arasında düşmelere neden olabilecek tehlikeli boşluklar bulunmayacaktır.
Kurma, sökme veya değişiklik yapılması sırasında iskelenin kullanıma hazır olmayan kısımları, genel uyarı işaretleri ile işaretlenecek ve tehlikeli bölgeye girişler fiziksel araçlarla önlenecektir.
İskelelerin kurulması, sökülmesi veya üzerinde önemli değişiklik yapılması, yetkili uzman bir kişinin gözetimi altında yeterli eğitim almış işçiler tarafından yapılacaktır.

## Slide 33
Halat kullanarak yapılan çalışmalarla ilgili özel hükümler
a) Sistemde en az iki ayrı (kancalı) halat bulunacak, bunlardan biri, inip çıkmada veya destek olarak kullanılan ÇALIŞMA HALATI, GÜVENLİK HALATI olacaktır.
b) İşçilere, çalışma halatına bağlı paraşütçü tipi emniyet kemeri verilecek ve kullandırılacaktır. Emniyet kemerinin ayrıca güvenlik halatı ile bağlantısı sağlanacaktır.
c) Çalışma halatı, güvenli iniş ve çıkış araçları ile teçhiz edilecek ve kullanıcının hareket kontrolünü kaybetmesi halinde, düşmesini önlemek için KENDİLİĞİNDEN KİLİTLENEBİLEN sisteme sahip olacaktır.
d) İşçi tarafından kullanılan alet, edevat ve diğer aksesuarlar paraşütçü tipi emniyet kemerine veya oturma yerine veya başka uygun bir yere bağlanarak güvenli hale getirilecektir.
e) Acil bir durumda işçinin derhal kurtarılabilmesi için iş uygun şekilde planlanacak ve gözetim sağlanacaktır.
f) işçilere yapacakları işe uygun ve özellikle kurtarma konusunda yeterli eğitim verilecektir.
Risk değerlendirmesi gözönünde bulundurularak ikinci bir halat kullanılmasının işin yapılmasını daha tehlikeli hale getirdiği istisnai durumlarda, güvenliği sağlayacak yeterli önlemler alınmak şartıyla tek bir halatla çalışma yapılabilir.