## Slide 1
İstanbuluzman
Risk Yönetimi
İSTANBULUZMAN

## Slide 2
İSTANBULUZMAN
 |  | Risk Tanımları (Değerlendirme-Analiz-Uygulama) | 
1
Soru Sayısı = 25
Notes: 2
2

## Slide 3
TEHLİKE
«Çalışma çevresinin fiziki kusurları ve uygun olmayan şartları ile insanların hatalı davranışları gibi, çalışma ortam ve koşullarında var olan ve/veya dışarıdan gelebilecek; ama kapsamı belirlenmemiş; maruz kimselere, işyerine ve çevreye zarar ya da hasar verme potansiyelidir.»
«Çalışanların yaralanma ve sağlık sorunlarına neden olabilen güvenli olmayan iş ortamı ve uygulamalardır.»
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Tehlike tanımı /
Notes: 3
3

## Slide 4
TEHLİKE
«İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem»
(TS 18001-2004 versiyonu)
«İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem»
(TS 18001-2007 versiyonu)
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Tehlike tanımı /
Notes: 4
4

## Slide 5
TEHLİKE
«Çalışanların yaralanma ve sağlık sorunlarına neden olabilen güvenli olmayan iş ortamı ve uygulamalardır.»
«İnsan sağlığına zararlı olma olasılığının ölçüsü» (Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü)
«Büyük zarar veya yok olmaya yol açabilecek durum; gerçekleşme ihtimali bulunan fakat istenmeyen sakıncalı durum»
(TDK Büyük Türkçe Sözlük)
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Tehlike tanımı /
Notes: 5
5

## Slide 6
TEHLİKE
«İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2013
«Bir şeyin zarar veya hasar verme potansiyeli»
«Bir zarar, hasar/yaralanma oluşturabilme potansiyeli»
«Bir olayın meydana gelme olasılığı»
(TDK Bilim ve Sanat Terimleri Sözlüğü)
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Tehlike tanımı (2)
Notes: 6
6

## Slide 7
TEHLİKE SINIFI
«İşyeri için belirlenen tehlike grubu»
İş sağlığı ve güvenliği açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak yapılır.
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 7
7

## Slide 8
RİSK
«İşyerinde meydana gelebilecek, maruz kimselere veya çalışma çevresine zarar ya da hasar verici nitelikteki; bir olayın meydana gelme ihtimali (olasılığı) ile, zarar verme derecesinin (şiddetinin) bileşkesi»
«Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı (çıkaracağı) zarar, hasar veya yaralanma şiddetinin bileşimi»
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Risk tanımı (1)
Notes: 8
8

## Slide 9
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
RİSK | =
OLASILIK | x
ŞİDDET
Bir işyerinde yapılan risk değerlendirmesinde, el ve yüz bölgesinde 1. derece yanıkla sonuçlanması beklenen A riskiyle ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanması beklenen B riskine ait skorlar kıyaslandığında A riskinin daha büyük olduğu gözlenmiştir. Bu durumda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?
Artıran ve Azaltan Faktörler
Artıran ve Azaltan Faktörler
Artıran ve Azaltan Faktörler
Bir riskin azaltılması için; riskin olasılığının ve/veya şiddetinin azaltılması gerekir.
Notes: 9
9

## Slide 10
RİSK
«Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimidir.»
(TS 18001-2007 versiyonu)
«Tehlikeli bir olayın oluşma olasılığı ile zarar verme derecesinin birleşimidir.»
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Risk tanımı (1)
Notes: 10
10

## Slide 11
RİSK
«Bir kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet koşullarında ortaya çıkma olasılığı»
«Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2013)
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Risk tanımı (2)
Notes: 11
11

## Slide 12
TEHLİKE RİSK İLİŞKİSİ
«Tehlikelerin çalışanlar, makineler, malzemeler, gibi kaynakları vardır.»
«Bir tehlike kaynağından birden çok tehlike, her bir tehlikeden de birden çok risk ortaya çıkabilir. Her bir riskte birden çok yöntemle kontrol edebilir.»
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 12
12

## Slide 13
RİSK DEĞERLENDİRME
«Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin
etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses-süreç.»
«Kabul Edilebilir Risk Düzeyi (KERD): Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.»
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 13
13

## Slide 14
RİSK DEĞERLENDİRME
İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek;
Tehlikelerin belirlenmesi,
Bu tehlikelerin riske dönüşmesine yol açan faktörlerin belirlenmesi,
Bu tehlikelerden kaynaklanan risklerin analiz edilerek derecelendirilmesi,
Kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması,
…………….amacıyla yapılması gerekli çalışmalardır.
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2013)
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 14
14

## Slide 15
KATLANILABİLİR RİSK
«Organizasyonun yasal yükümlülükleri ve İSG politikası
çerçevesinde tahammül edilebilir düzeye indirilmiş risk»
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 15
15

## Slide 16
ÖNLEM / ÖNLEME
«İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümüdür.»
«İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2013)
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 16
16

## Slide 17
RAMAK KALA OLAY – KIL PAYI – HASARSIZ OLAY
Oluşum tarzı itibariyle bir kaza olmasına rağmen sonuçları açısından; yaralanma, zarar veya hasarın meydana gelmediği durumdur.»
«Kazayla sonuçlanmayan olaylardır.»
«İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2013)
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 17
17

## Slide 18
KAZA
«Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay»
«İşin yapımı ve yürütümü sırasında meydana gelen tehlikeli durum ve tehlikeli davranışların zaman ve mekân şartlarında bir araya gelmesinden kaynaklanan, ölüm, hastalık, yaralanma, zarar veya hasara sebebiyet veren istenmeyen olaydır.»
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 18
18

## Slide 19
KAZA
«Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan olaydır.»
İLO: «Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaylardır.»
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 19
19

## Slide 20
OLAY – VAKA
«Olay-Vaka: Yaralanmaya, sağlığın bozulmasına veya ölüme sebep olan veya sebep olacak potansiyele sahip olan işle ilgili olaylardır.»
«Acil durumda özel bir olaydır.»
Olay = Kaza + Ramak Kala
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 20
20

## Slide 21
İŞ KAZASI
İLO: «Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaylardır.»
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 21
21

## Slide 22
GÜVENLİK
«Risklerin tanımlanmış bir zaman aralığı süresince, kabul edilebilir düzey (KERD) içerisinde kalmasına güvenlik denir.»
«Zarar ve ziyan riskinin olmadığı durum»
«Kabul edilmez zararın riskinden uzak kalma durumu»
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Tanım
Notes: 22
22

## Slide 23
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
«Çalışanların, geçici işlerin, sözleşmeli personelin, ziyaretçilerin veya iş ortamı içindeki diğer kişilerin sağlıklı ve güvende olmalarını etkileyen koşullar ve
Faktörlerdir.»
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 23
23

## Slide 24
TETKİK
«Faaliyetlerin ve ilgili sonuçlarının planlanmış düzenlemelere uygunluğunu, bu düzenlemelerin etkili bir biçimde uygulandığını ve politika ve hedefleri gerçekleştirmek için uygun olduğunu belirlemek amacıyla yapılan sistematik değerlendirmedir.»
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 24
24

## Slide 25
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
«Organizasyonun İSG politikasına bağlı olarak genel işçi sağlığı ve iş güvenliği performansında gelişmeler sağlamak için; iş sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemini geliştirme sürecidir.»
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 25
25

## Slide 26
UYGUNSUZLUK
«Doğrudan ya da dolaylı olarak insan yaralanması ya da hastalığı, malın hasar görmesi, işyeri çevresinin zarar görmesi ya da bunların kombinasyonuna neden
olabilecek iş standartları, pratikler, prosedürler, kurallar, yönetim sistemi performansı ve
benzerlerinden, herhangi bir sapmanın olmasıdır.»
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 26
26

## Slide 27
UYGUNSUZLUK
«Olduğundan veya dolaylı olarak sakatlanmaya, hastalığa, mülke zarara, işyeri ortamına veya bunların bazılarına veya hepsine yol açabilecek şekilde çalışma
standartlarından, uygulamalardan, prosedürlerden, düzenleyici kuralardan, yönetim sistemi performansından vs. herhangi sapma»
TANIMLAR
İSTANBULUZMAN
Notes: 27
27

## Slide 28
İSTANBULUZMAN
 |  | İSG Yönetim Sistemi | 
2
Soru Sayısı=1
Notes: 28
28

## Slide 29
İSG YÖNETİMİ
«İSG yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmek, işletmenin zarar ve hasara uğramasına engel olmaktır.»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 29
29

## Slide 30
İSG YÖNETİM SİSTEMİ (OHSAS)
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
UYGULAMA – ÖLÇME (VE DEĞERLENDİRME) – İZLEME
İSG
POLİTİKASI
TEHLİKE & RİSK ANALİZİ
ÖNEMLİ RİSKLER AMAÇ VE HEDEFLER
İSG PROGRAM(LAR)I
Plan
Prosedür
Talimat
Harici
Doküman
(YÖNETİMİN)
GÖZDEN GEÇİRME
Notes: 30
30

## Slide 31
İSTANBULUZMAN
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
İSG POLİTİKASI
(Tüm sağlık ve güvenlik hedefleri)
1
PLANLAMA
(Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrol süreçleri)
2
UYGULAMA-İŞLETME
(Çalışan eğitimi, bilinçlendirme, görüşlerin alınması ve gerekli dokümantasyon sisteminin kurulması)
3
KONTROL-DÜZELTİCİ FAALİYETLER
(Performans ölçümü, kayıtlar ve kayıtların yönetimi)
4
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
(Üst yönetim belli aralıklarla sistemin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğini gözden geçirmesi)
5
İSG YÖNETİM SİSTEMİ
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Notes: 31
31

## Slide 32
İSG YÖNETİM SİSTEMİ
İSG POLİTİKASI
İSG POLİTİKASI
Yönetimin Gözden Geçirilmesi
Denetim
Planlama
Performans Ölçümleri
Geri Bildirim
Bir işletmede organizasyonun en üst makamı tarafından onaylanmış İSG politikası olmalıdır. Dokümante edilmiş İSG politikası organizasyonun tüm iş kollarıyla ve diğer yönetim disiplinleri (kalite yönetimi-ISO-9001, çevre yönetimi-ISO-14001) ile tutarlı olmalıdır.
Notes: 32
32

## Slide 33
İSTANBULUZMAN
İSG YÖNETİM SİSTEMİ
UYGULAMA VE İŞLETME
UYGULAMA
İŞLETME
Tetkik
Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
Performans Ölçümleri
Geri Bildirim
Planlama
Notes: 33
33

## Slide 34
İSTANBULUZMAN
İSG YÖNETİM SİSTEMİ
KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER
KONTROL VE DÜZELTİCİ FAALİYETLER
Uygulama ve İşletme
Tetkik
Yönetimin Gözden Geçirilmesi
Performans Ölçümleri-İzleme
Geri Besleme (Feedback)
Notes: 34
34

## Slide 35
İSTANBULUZMAN
İSG YÖNETİM SİSTEMİ
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
Kontrol ve Düzeltici Faaliyetler
İç Etkenler
Politika
Dış Etkenler
Notes: 35
35

## Slide 36
İSTANBULUZMAN
RİSK YÖNETİMDE PUKÖ DÖNGÜSÜ
P
U
K
Ö
Uygula
Kontrol Et
Önlem Al
Planla
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Notes: 36
36

## Slide 37
PLANLA
İş Sağlığı ve Güvenliği açısından amacın belirlenmesi
Mevcut durumu analiz etme
Hedeflerin belirlenmesi
Kayıtların analizi edilmesi
Tehlikelerin belirlenmesi
Risk değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi
  TS 18001 Standardı
Detaylı plan hazırlaması (uygulama planı)
İç talimatların hazırlama
RİSK YÖNETİMDE PUKÖ DÖNGÜSÜ
İSTANBULUZMAN
Notes: 37
37

## Slide 38
UYGULA
Riskleri Değerlendirme
Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
Kontrol önlemlerinin seçimi ve uygulaması
Her bölümdeki İlgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama
Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
Uygulama sonuçlarını yakın takip etme
RİSK YÖNETİMDE PUKÖ DÖNGÜSÜ
İSTANBULUZMAN
Notes: 38
38

## Slide 39
KONTROL ET
Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verilmesi aşamasıdır,
Ölçüm ve analiz (Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı?)
İç talimatlar ve yönergeleri gözden geçirme
Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme
İlgili kişileri bilgilendirme
RİSK YÖNETİMDE PUKÖ DÖNGÜSÜ
İSTANBULUZMAN
KERD belirlendiği aşama
Notes: 39
39

## Slide 40
ÖNLEM AL
Kalıcı bir denetleme sistemi kurulması
Etkili önlemleri standartlaştırması
Gerekli eğitim ve yönlendirmeleri sağlaması
RİSK YÖNETİMDE PUKÖ DÖNGÜSÜ
İSTANBULUZMAN
Notes: 40
40

## Slide 41
İSTANBULUZMAN
PUKÖ’NUN PERFORMANSA ETKİSİ
P
U
K
Ö
Uygula
Kontrol Et
Önlem Al
Planla
PERFORMANS
ZAMAN
Notes: 41
41

## Slide 42
İSTANBULUZMAN
 |  | Risk Yönetim Prosesi (Süreci) (Risk Management Proses-RMP) | 
3
Soru Sayısı = 30
Notes: 42
42

## Slide 43
RİSK YÖNETİM PROSESİ
“Çalışma hayatında insan sağlığı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik politikalar ve tecrübelerin uygulanmasına Risk Yönetimi denir.”
“Risk Yönetim Prosesi-Süreci” İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin temel taşını oluşturur.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 43
43

## Slide 44
RİSK YÖNETİM PROSESİ
Risk Yönetim Prosesi; İçerik, tanımlama, inceleme, değerlendirme, uygulama, izleme ve haberleşme uygulamalarının sistematik uygulamasıdır.
Risk yönetimi bir organizasyonda «Stratejik ve operasyonel seviyede» uygulanır
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 44
44

## Slide 45
İSTANBULUZMAN
RİSK DEĞERLENDİRMEDE
BİREY YAKLAŞIMININ AVANTAJLARI
RİSK DEĞERLENDİRMEDE
BİREY YAKLAŞIMININ DEZAVANTAJLARI
Çabuk sonuç alınmasını sağlar
Kişinin meslektaşları tarafından yönlendirilmesini engeller
Kişinin kendisini bir takımın parçası olarak hissetmesini sağlar
Maliyeti düşüktür
Teknik uzmanlık gerektirir
Yönetimin “İSG, bu konunun profesyonellerinin işidir” anlayışı
Birey yaklaşımının tek boyutlu olması yetersizlik getirebilir
Katılım sağlanamadığından insanlar tehlikelerin kendi bölümlerinde olmadığını düşünür
Kişilerin farklı kavrama seviyeleri değerlendirmeyi etkileyebilir
Koruma faaliyetlerinin kişileri etkilemesi değerlendirmeyi etkileyebilir
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

## Slide 46
İSTANBULUZMAN
RİSK DEĞERLENDİRMEDE
GRUP-TAKIM YAKLAŞIMININ AVANTAJLARI
RİSK DEĞERLENDİRMEDE
GRUP-TAKIM YAKLAŞIMININ DEZAVANTAJLARI
Gerekli bilgi tüm çalışanlar tarafından sağlanabilir
Herkesi tatmin edecek sonuçlar elde edilebilir
Katılanlara aidiyet ve işbirliği ruhu kazandırır
Yöneticilerin katılımı, sonuçlara çalışanın da sahip çıkmasını sağlar
Takım çalışmalarından netice daha geç alınabilir
Takım içi etkileşim sonucu etkileyebilir
Çalışılması gereken zaman ve maliyet yüksek olur
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)

## Slide 47
RİSK YÖNETİM PROSES-SÜREÇ ŞEMASI
Prosesi Belirle
Güvenlik Dizayn Kriterlerini Belirle
Riski Kabul Etmenin
Riski Ortadan Kaldırmanın Maliyeti
İnsan Faktörü
Başarısızlık Senaryosunu Tanımla
Potansiyel Tehlikeleri Belirle
(Nitel-Nicel Risk Değerlendirmesi)
1
2
3
Materyalin Tepkisi
(Mühendislik Bölümü Verisi)
Prosesin Potansiyeli
(Mühendislik Bölümü Verisi)
Parçaların Başarısızlık Datası
Kayıplar
Güvenlik
Riski Transfer Et
Riski Ortadan Kaldır
Riski Azalt
Notes: 47
47

## Slide 48
İSTANBULUZMAN
RİSK YÖNETİM PROSESİ-SÜRECİ / GENEL
Tehlikelerin Belirlenmesi-Tanımlama
(Strateji-Organizasyon-Yönetim)
Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi
(Seçenekler-Metod-Plan)
Kontrol Önlemlerinin Uygulanması
Risklerin Değerlendirilmesi
(Değer Biçme)
İletişim
&
Danışma
(KERD)
İzleme
&
Gözden
Geçirme
Riskleri Belirleme-Analiz Etme-Tahmin
(Kontroller/Olasılık-Önem) - (Risk Düzeyi)
Risklerin Derecelendirilmesi
(Kriterleri Tekrar Kıyasla-Riskleri Belirleme)
‘’Not: Avustralya standardı AS/NZS 4360’’
1
2
3
4
5
Notes: 48
48

## Slide 49
RİSK DEĞERLENDİRME NEDİR?
«Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilmesidir.»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2013)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 49
49

## Slide 50
İSTANBULUZMAN
SN | RİSK YÖNETİM BASAMAKLARI
1 | Tehlikeleri Tanımlama (Belirleme)
2 | Riskleri Belirleme (Analiz Etme - Tahmin Etme )
3 | Risk Değerlendirme (Kabul Edilebilirlik Değerlendirmesi - KERD)
4 | Kontrol Önlemlerini (Tedbirlerini) Tespit Etme (Kararlaştırma)
5 | Kontrol Önlemlerini Yerine Getirme (Uygulama)
6 | Süreci İzleme ve Gözden Geçirme, Gerektiğinde Yenileme
7 | İletişim ve Danışma
8 | Dokümantasyon (Yeni yönetmelik)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Öncelik sıralaması / İlk basamak / KERD
Notes: 50
50

## Slide 51
İSTANBULUZMAN
Tehlikeleri Tanımlama (Belirleme)
1
Notes: 51
51

## Slide 52
TEHLİKELERİ TANIMLAMA (BELİRLEME) «GİRDİLER»
Benzer kuruluşlarda olmuş olan kaza ve olaylar,
Diğer ilgili taraflardan alınan bilgiler,
Çalışanlardan elde edilen İSG bilgileri,
İşyerindeki gözden geçirme ve iyileştirme faaliyetleri (reaktif ya da proaktif olabilir),
Denetim sonuçları,
Elektrik kullanımı,
En iyi uygulamalar hakkındaki bilgiler,
İletişim belgeleri,
İnceleme raporları,
İSG politikası,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 52
52

## Slide 53
TEHLİKELERİ TANIMLAMA (BELİRLEME) «GİRDİLER»
İSG’ne ilişkin hukuki ve diğer şartlar (mevzuat),
Kaza ve olay kayıtları,
Kimyasal ve biyolojik maddeler,
Kuruluşa özgü tipik tehlike riskleri,
Kuruluşun tesisleri, prosesleri ve faaliyetleri hakkındaki bilgiler,
Makina, ekipman bilgileri,
Malzeme envanterleri (ham maddeler, kimyasallar, atıklar, ürünler ve alt ürünler),
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS),
Ön gözden geçirme sonuçları,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 53
53

## Slide 54
TEHLİKELERİ TANIMLAMA (BELİRLEME) «GİRDİLER»
Profesyonel destek ve uzmanlıklar,
Proses akış şemaları,
Radyasyon kaynakları,
Sağlık riskleri taramasıdır.
Saha planları,
Tıbbi/ilkyardım raporları,
Toksikoloji ve diğer sağlık ve iş güvenliği verileri,
Uygunsuzluklar,
Verilerin izlenmesi,
Yangın,
Yöntemler ve görevler,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 54
54

## Slide 55
İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2013
Acil durum planları
Artık ve atıklarla ilgili işlemler
Çalışanların eğitim, yaş, cinsiyet ve benzeri özellikleri ile sağlık gözetimi kayıtları
Çalışanların tecrübe ve düşünceleri
Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu
İş ekipmanları
İş kazası kayıtları
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 55
55

## Slide 56
İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2013
İşe başlamadan önce ilgili mevzuat gereği alınacak çalışma izin belgeleri
İşyeri bina ve eklentileri
İşyerinde meydana gelen ancak yaralanma/ölüme neden olmadığı halde işyeri ya da iş ekipmanının zarara uğramasına yol açan olaylara ilişkin kayıtlar
İşyerinde yürütülen faaliyetler ile iş ve işlemler
İşyerinin teftiş sonuçları
Kullanılan maddeler
Malzeme güvenlik bilgi formları
Meslek hastalığı kayıtları
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 56
56

## Slide 57
İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2013
Organizasyon ve hiyerarşik yapı, görev, yetki ve sorumluluklar
Ortam ve kişisel maruziyet düzeyi ölçüm sonuçları
Ramak kala olay kayıtları
Sağlık ve güvenlik planı ve patlamadan korunma dokümanı gibi belirli işyerlerinde hazırlanması gereken dokümanlar
Üretim süreç ve teknikleri
Varsa daha önce yapılmış risk değerlendirmesi çalışmaları
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 57
57

## Slide 58
TEHLİKELERİ TANIMLAMA (BELİRLEME) «GİRDİLER»
Tanımlanan (belirlenen) tehlikelerle ilgili olarak herhangi bir mevzuat, standart, rehber veya madde güvenlik bilgi
formu var mı?
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 58
58

## Slide 59
TEHLİKE KAYNAKLARI
İnsana (Kişiye) bağlı faktörler (M)
Kullanılan makina/ekipman/donanımdan kaynaklanan faktörler (M)
Çalışma ortamından (İş çevresinden) kaynaklı faktörler (M)
Yönetim ve işlemlerden kaynaklı faktörler (M)
Yapılan işten kaynaklanan faktörler
Kullanılan malzemeden kaynaklanan faktörler
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 59
59

## Slide 60
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
TEHLİKE BELİRLEMEDE [4M] MODELİ | 
Man (İnsan) | Tehlikeli davranışlar (Aceleci ve dikkatsiz çalışma) Fizyolojik faktörler (Görme ve duymada eksiklik)
Machine (Makine-Ekipman) | Fiziksel kusurlar (Uygun olmayan, koruyucusuz makine ve ekipmanlar)
Media (Ortam-Çevre) | Ergonomik faktörler (Sıcaklık, nem, gürültü, toz, çalışma pozisyonu)
Management (Yönetim) | Yönetimsel faktörler (Yetersiz prosedürler, talimatlar ve iş organizasyonları)
Notes: 60
60

## Slide 61
İNSANA (KİŞİYE) BAĞLI TEHLİKE KAYNAKLARI
Psikolojik Nedenli; (Unutkanlık, sıkıntı, üzüntü, keder, çevre etkileri, istem dışı davranış, ihmalci davranış, hatalı davranış vb.)
Fiziksel Nedenli; (Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalık vb.)
İşyeri Nedenli; (İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim vb.)
«Deneyim, eğitim, sağlık düzeyi, bedensel yetersizlikler, işi yapan dışındakilerin etkilenmesi»
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
M
Notes: 61
61

## Slide 62
MAKİNE-EKİPMAN-DONANIMA BAĞLI TEHLİKELER
  Bakımsızlık
  Kontrolsüzlük
  Yıpranma
  Koruyucuların olmaması
  Eski teknoloji
  Hatalı yerleşim
  Yetersiz koordinasyon
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
M
Notes: 62
62

## Slide 63
ÇALIŞMA ORTAMINA (İŞ ÇEVRESİNE) BAĞLI TEHLİKELER
İç Çevre Unsurları: Çalışanı etkileyebilecek maddi olan (sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü, toz, zemin, giriş-çıkışlar, korkuluklar, merdiven vb.) olmayan tüm şartlar
Dış Çevre Unsurları: Jeolojik riskler (deprem vb.), coğrafi riskler (sel, vb.), atmosferik riskler (don, fırtına, çevre işyerlerinden gelen gazlar), çevreden gelen biyolojik, kimyasal riskler,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
M
İşyerinden kaynaklanan-kaynaklanmayan
Notes: 63
63

## Slide 64
YÖNTEMLERE VE SÜRECE BAĞLI TEHLİKELER
Süreçler – Alt süreçler ve İşlemler ile ilgili;
  Yetersiz yönetim organizasyonu,
  Yetersiz kurallar ve talimatlar,
  Yetersiz güvenlik yönetim planı,
  Eğitim ve öğretim yetersizliği,
  Yetkin olmayan personel istihdamı,
Örnek: Bir Tanka Nitrik Asit doldurulması
  Hortum yanlış vanaya bağlanıyor,
  Oluşan kimyasal reaksiyon sonucu bir patlama gerçekleşiyor.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
M
Notes: 64
64

## Slide 65
YAPILAN İŞE BAĞLI TEHLİKE KAYNAKLARI
İş Kolları: Sanayi, Hizmet vb.
Faaliyet Türü: işletme, bakım onarım vb.
İşin Güçlüğü: Ağır ve tehlikeli işler, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle çalışmalar vb.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 65
65

## Slide 66
KULLANILAN MALZEMELERE BAĞLI TEHLİKELER
Kimyasal tehlikeler
  Aerosoller: Tozlar/Lifler, Duman, Buhar, Yangın,
  Sıvılar: Sıvıya Batma, Sıçrama, Yanma vb.
  Gazlar/buharlar: Gaz Birikmesi/Patlama, Yangın, Zehirli Gaz Soluma
Biyolojik tehlikeler
  Zararlı bakteriler, virüsler, mantarlar
  Mikrobiyolojik olmayan antijenler
Diğer (kesici, delici malzemeler vb.)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 66
66

## Slide 67
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Tehlike – risk arasındaki ilişki (Önce-Sonra)
Üretim Süreci
Tehlike
Tehlike
Tehlike
Risk
Risk
Tehlike kaynağından bir başka tehlike çıkabilir
Tehlikelerin sonucu olarak riskler ortaya çıkar
Tehlike işyerinde her bölümde, her evrede çıkar
Tehlikeler kaza olmadan fark edilmeyebilir
Tehlikeler tanımlanıp-değerlendirilmelidir
Notes: 67
67

## Slide 68
TEHLİKELERİ GRUPLANDIRMA
  Mevzuat bazlı gruplama,
  Proses bazlı gruplama,
  Yerleşim bazlı gruplama,
  Organizasyon bazlı gruplama,
  Bilimsel bazlı gruplama,
  Karma bazlı gruplama,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 68
68

## Slide 69
Mevzuat Bazlı Gruplandırma (Yönetmelikler)
İSG Yönetmeliği (Genel)
İşyeri Bina Eklentileri
İş Ekipmanlarının Kullanımında
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Güvenlik
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunma
Gürültü-Titreşim
Elle Taşıma İşleri Ekranlı Araçlar
Kanserojen Mutajen Maddelerle Çalışmalar Sağlık G
Biyolojik Maddelerle Çalışmalar SG Yönetmeliği,
Maden İşleri
Yapı İşyerlerinde Çalışmalar Sağlık Güvenlik
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 69
69

## Slide 70
Proses Bazlı Sınıflaması (Yönetim Sistemleri)
TS ISO 9000 (Kalite)
TS ISO 14000 (Çevre)
TS OHSAS 18000 (İSG)
………………kurulmuş ve proseslerin belirlenmiş olması halinde bu yaklaşım uygulanabilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 70
70

## Slide 71
Yerleşim Esaslı Sınıflaması
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
İdari
İdari
Kazan Dairesi
Kompresör Dairesi
Sosyal Tesis
Mutfak Yemekhane
Soyunma-Duş
Dökümhane
İmalathane
Montaj Bölümü
Kaynak Atölyesi
Trafo Dağıtım
Notes: 71
71

## Slide 72
İSTANBULUZMAN
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Bilimsel Bazlı Gruplandırma
Mekanik Tehlikeler
Elektrik Tehlikesi
Termal Tehlikeler
İklim Koşulları
Renkler
Çok faktörlü tehlikeler
Nemli-ıslak Koşullarda çalışmak
Basınçlı Ortam
Titreşim
Ses (Gürültü)
Radyasyon
Yangın, Patlamalar
Kimyasallar
Biyolojik Materyaller
Fiziksel Stres
Psikolojik Stres
İnsanlar
Hayvanlar
Aydınlatma
Notes: 72
72

## Slide 73
İSTANBULUZMAN
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Karma Bazlı Gruplandırma
Mekanik Tehlikeler
Elektrik Tehlikesi
Termal Tehlikeler
Nemli-Islak Koşullar
Yangın-Patlamalar
Kimyasallar
Biyolojik Materyaller
Aydınlatma
MAKİNELERDEN
KAYNAKLANAN
TEHLİKELER
Ses (Gürültü)
Radyasyon
Notes: 73
73

## Slide 74
İSTANBULUZMAN
Riskleri Belirleme – Tahmin Etme
(Analiz Etme)
2
Notes: 74
74

## Slide 75
RİSKLERİ BELİRLEME (TAHMİN ETME)
Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin
  Hangi sıklıkta oluşabileceği,
  Risklerden kimlerin,
  Nelerin,
  Ne şekilde,
  Hangi şiddette,…. zarar görebileceği belirlenir.
Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2013)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 75
75

## Slide 76
RİSKLERİ ANALİZ ETME
Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler;
  İşletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri,
  İşyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri,
  İşyerinin kısıtları,
  Ulusal veya uluslararası standartlar,
………….esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2013)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 76
76

## Slide 77
RİSKLERİ ANALİZ ETME
«Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.»
«Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2013)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 77
77

## Slide 78
İSTANBULUZMAN
Risk Değerlendirme (KERD)
«Kabul Edilebilirlik Değerlendirmesi»
3
Notes: 78
78

## Slide 79
RİSKLERİ DEĞERLENDİRME
Riskler değerlendirilir, derecelendirilir ve gerekli kontrol ölçümlerinin yapılması için prosedürler oluşturulur.
Risk seviyelerinin kabul edilebilirliğinin (katlanılabilirliğinin) önceden oluşturulmuş kriterler ile kıyaslaması yapılır.
«Çalışma hayatında kabul edilebilir risk seviyesi ihtimali Milyonda Birdir»
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 79
79

## Slide 80
RİSKLERİ DEĞERLENDİRME
«İhtiyaç duyulan her ilave risk kontrol önleminin belirlenmesi, risk kontrol önlemlerinin riski katlanılabilir bir seviyeye indirmeye yetip yetmeyeceğinin değerlendirilmesi yapılır.»
Risk değerlendirmesi aşamasında, riskin kabul edilebilirliğine karar vermek için, riskin önemi üzerinde kapsamlı olarak karar verilir.
«Bu tamamen yargılara dayanır. Bunu da iletişim ve danışma belirler.»
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 80
80

## Slide 81
RİSK ALGISI
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
RİSK DEĞERLENDİRMESİ
(Bilim)
RİSK
YÖNETİMİ
(Politika)
RİSK
İLETİŞİMİ
(Paydaşlar Arasında İnteraktif Bilgi Paylaşımı)
Risk Algısı
Notes: 81
81

## Slide 82
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Zaman
Risk Algılama (Önem) Düzeyi
Ciddi Kaza
İlk Risk
Belirleme Noktası
(Risk Algılama Seviyesinde Artış)
Zamanla Düşüş
Kanıksama (Zamanla Düşüş)
RİSK ALGISI (Eşit Risk=Milyonda Bir Ölüm Riski)
Notes: 82
82

## Slide 83
Risk Algılamasını Etkileyen Faktörler
Maruziyet miktarı,
Maruziyet şekli,
Maruz kalan kişinin yaşı,
Maruz kalanın ustalık düzeyi,
Maruz kalan kişi sayısı,
Riskin korkutuculuk düzeyi,
Riskin anlaşılabilirlik düzeyi,
Riskin ne derece eşit dağıldığı,
Riski kişinin ne derece önleyebileceği,
Riskin kişisel olarak kabullenilip kabullenilmediği,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Faktörler /
Notes: 83
83

## Slide 84
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
RİSKİN OLASILIĞINI ve ŞİDDETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
RİSK | =
OLASILIK | x
ŞİDDET
TEHLİKE (4M) | 
Men Machine Media Management | İnsan Makine-Ekipman Ortam-Çevre Yönetim
Zarar-Hasar | Yaralanma
KAZA | 
Riskin olasılığını artıran / riskin şiddetini artıran
Notes: 84
84

## Slide 85
Riskin Olasılığını Etkileyen Faktörler
İnsanla İlgili Riski Artıran Faktörler;
Maruziyet miktarı,
Maruziyet şekli,
Maruziyet süresi,
Maruz kalan kişinin ustalık düzeyi,
Maruz kalan kişi sayısı,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Faktörler /
Notes: 85
85

## Slide 86
İSTANBULUZMAN
Kontrol Önlemlerini (Tedbirlerini)
Tespit Etme (Karar Verme)
4
Notes: 86
86

## Slide 87
RİSK KONTROL ADIMLARI
Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemine göre sıralı hale getirilen risklerin kontrolü amacıyla bir planlama yapılır.»
Planlamadan sonra belirlenen tehlikelerin ortadan kaldırılması, bu mümkün değil ise risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için gerekli kontrol tedbirlerine karar verilir.
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2003)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 87
87

## Slide 88
KURALLAR
Genellikle kontrol yöntemleri alternatifli olarak belirlenir ve fayda-maliyet analizi yapılarak yetkililerin tercihine sunulur.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 88
88

## Slide 89
KONTROL TEDBİRLERİ HİYERARŞİSİ (Yönetmelik-Eski)
İşverenler aşağıdaki genel prensiplere uygun tedbirleri almalıdır:
Tehlikeleri ortadan kaldırmak,
Ortadan kaldırılamayan tehlikeleri değerlendirmek,
Tehlikeler ile kaynağında mücadele etmek,
İşleri kişilere uygun hale getirmek,
Teknik gelişmeleri adapte etmek,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 89
89

## Slide 90
KONTROL TEDBİRLERİ HİYERARŞİSİ (Yönetmelik-Eski)
Tehlikeli olanların yerine tehlikesizleri veya daha az tehlikelileri ikame etmek,
Çalışma ortamına ilişkin bütün şartları, teknolojiyi, iş organizasyonunu, çalışma şartlarını ve sosyal ilişkileri bir arada değerlendirerek birbirini destekler mahiyette tedbirler politikası geliştirmek,
Toplu korunma önlemlerine kişisel korunma önlemlerinden daha çok öncelik vermek,
İşçilere uygun talimatları vermek.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 90
90

## Slide 91
KONTROL TEDBİRLERİ-ÖNLEMLERİ-SIRASI-HİYARARŞİSİ
Riski Ortadan Kaldırılma (Eliminasyon)
Yerine Koyma (Substitusyon)
Kontrol ve İzolasyon
Mühendislik Kontrolü
Yönetimle İlgili Kontroller
Kişisel Korunma (KKD)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 91
91

## Slide 92
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Önlem Hiyerarşisi
Riskin kaynağında önlenmesi (ortadan kaldırılması,
azaltılması, kaynağın özelliklerinin değiştirilmesi)
Teknik güvenlik tedbirleri
(Fiziksel olarak bireyin riskten izole edilmesi)
Organizasyonla ilgili tedbirler
(Risk faktörüyle temas eden kişi sayısı-süresinin azaltılması)
Kişisel koruyucu donanımların (KKD) kullanılması
Davranışlarla ilgili tedbirler
(Eğitim)
İSTANBULUZMAN
Notes: 92
92

## Slide 93
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
 | Risk Kontrolünde Öncelik Sıralaması (Hiyerarşisi) |  |  | 
0 | Üretimin planlanması … dan sonra |  |  | 
1 | Kaynakta Koruma | 1 | Eliminasyon (Elimine Etmek) | Riski yüksek olan zararlı etmenin, kimyasalın, riskin … ortadan kaldırılması
 |  | 2 | Substitusyon (Yerine Koyma-İkame Etme- Değiştirme) | Riski yüksek olanın yerine, riski daha düşük bir etmen, makine seçimi, değiştirme
2 | Ortamda Koruma | 3 | Tecrit Etme (Yalıtım-Kontrol-İzolasyon) | Tehlike kaynağı materyal, makina, ekipman veya proses izole edilmelidir
 |  | 4 | Yönetsel Önlemler (proses-süreç) | Kurallar-politikalar (süre kısıtlaması, eşik değer, işaretlemeler, …)
3 | Kişide Koruma | 5 | Toplu Önleme (Koruma) | Öncelikle toplu koruma yapılmalıdır.
 |  | 6 | Bireysel Önleme | Risk engellenemiyorsa daha sonra bireysel koruma (KKD)…) yapılmalıdır.
Sıralama / İçerik / Öncelik / Olumlu-Olumsuz (!!!!!!!!!!!!!!!)
Notes: 93
93

## Slide 94
KAYNAKTA KORUMA
Riskin Ortadan Kaldırılması (Elimine Etmek-Eliminasyon)
«Tesis içerisinde yüksek tehlike taşıyan materyalin, makinenin veya prosesin (sürecin) elimine edilmesi»
Örneğin; Teknolojisi eski olan ve çift el kumanda yada fotosel tertibatı yapılamayan presin kullanımdan kaldırılması.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
1
Notes: 94
94

## Slide 95
KAYNAKTA KORUMA
Yerine Koyma–İkame Etme (Substitusyon)
«Eğer tehlike (kaynakta) elimine edilemiyorsa, yüksek risk taşıyan materyal, makine veya proses daha az risk taşıyan ile değiştirilmeli»
Örneğin; Proses içerisinde kullanılan toksik veya çabuk yanıcı bir çözücünün, toksik olmayan ve parlama noktası yüksek bir çözücü ile değiştirilmesi.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
2
Tanım
Notes: 95
95

## Slide 96
ORTAMDA KORUMA
Tecrit Etme (Yalıtım-Kontrol-İzolasyon)
«Eğer tehlike kaynakta kontrol (eliminasyon- substitusyon) edilemiyorsa, tehlike kaynağı (materyal, makina, ekipman veya proses) izole edilmelidir.»
Tehlike kaynağını izole etmek mümkün değil ise, tehlikeli durumdan etkilenen insan sayısının, etkilenme süresinin ve etkilenme miktarının azaltılması sağlanmalıdır.
Örnek: Boyahanedeki boyaların daha az tehlikeli boyalarla değiştirilmesi,… kapalı sistem boya kabini kul.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
3
Notes: 96
96

## Slide 97
ORTAMDA KORUMA
Yönetsel Önlemler (Proses-Süreç-Politika)
«Dizayn mühendisleri, elimine, ikame ve izole edilemeyen ve kontrolü sağlanamayan tehlikeyi gidermek için makinanın, tesisatın veya prosesin tasarımı üzerinde çalışmalıdır-değiştirmelidir.»
Örnek; Tehlikenin fazla olduğu bölümlerde çalışan sayısının azaltılması, çalışma süresinin kısaltılması veya bu bölümlerde dönüşümlü olarak çalışılması
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
4
Notes: 97
97

## Slide 98
Yönetimle İlgili Kontroller İçin Yapılması Gerekenler
Riski ortadan kaldırma süreci belirlenir
Sorumlulukların ataması yapılır
Eğitim prosedürleri oluşturulur
Çalışma izin formları oluşturulur
İşçinin, prosesteki işin gerekliliği hesaba katılır
İşçinin olaya ilgisini sağlama-sürdürmesi için çalışma
İşçileri bilgilendirme ve katılımlarını sağlama formları
İş akışı şeması üzerinde çalışılır
İşyeri düzeni ile ilgili çalışma yapılır
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 98
98

## Slide 99
KİŞİDE KORUMA
Toplu Önleme (Koruma) Önceliklidir;
«Risk kontrol adımları uygulanırken toplu korunma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmesi ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanmalıdır.»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmelik-Aralık, 2013
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
5
Notes: 99
99

## Slide 100
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Kenar koruma
Güvenlik ağları
Kapak
Barikatlama
Emniyet kemeri=Kişisel koruma
Yüksekten düşmelere karşı toplu ve kişisel koruma önlemleri-tedbirler
Notes: 100
100

## Slide 101
KİŞİDE KORUMA
Bireysel Önleme (Koruma
Kişisel koruyucuların kullanılması korunmada en son seçim olması gerekir. Çünkü KKD kullanımı;
KKD’ler rahatsızlık vericidir,
KKD’lerin denetiminin yapılması zordur,
KKD’ler riski ortadan kaldırmada daha az etkilidir.
«Kişisel koruyucu kullanımı gerekli ise mutlak suretle koruyucu ekipmanın kullanım prosedürünün yayınlanması gereklidir.»
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
6
Notes: 101
101

## Slide 102
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
KKD’LERİN RİSKİN OLASILIĞINI ve ŞİDDETİNİ ETKİLEMESİ
RİSK | =
OLASILIK | x
ŞİDDET
KKD’lerin olasılık ve şiddete etkisi
Risk: Kaygan yüzeyde düşerek yaralanma
Önlem: Kaydırmaz tabanlı ayakkabı
Risk: Yüksekten düşen cismin başa çarpması
Önlem: Baret
Risk: Elin sıcak demirle temas ederek yanması / Önlem: Sıcak işlem eldiveni
Notes: 102
102

## Slide 103
İSTANBULUZMAN
Kontrol Tedbirlerini (Önlemlerini)
Uygulama (Yerine Getirme)
5
Notes: 103
103

## Slide 104
Kontrol Önlemlerini Uygulama-Yerine Getirme
«Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.»
Ancak tanımlanan her gerekli risk azaltma ve kontrol önlemleri ile ilgili değişiklikler uygulamaya konulmadan önce denenmelidir.
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmelik-Aralık, 2013)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 104
104

## Slide 105
Kontrol Önlemlerini Uygulama-Yerine Getirme
Bu basamak şu hususları içerir:
Çalışma yöntemlerinin geliştirilmesi (İş ve İşlemler)
Sorumluların belirlenmesi
Eğitim ve öğretimin sağlanması
İletişim
Denetim
Bakım
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 105
105

## Slide 106
Kontrol Önlemlerini Uygulama-Yerine Getirme
Sırasıyla; «Riskin ortaya çıkma ihtimalinin önlenmesi, azaltılması veya hasarın potansiyel şiddet derecesinin azaltılması amaçlanmalıdır.»
Uygun kontrol ölçümleri bu aşamada devreye girer. Değişimden dolayı gelen direnç nedeniyle ölçümler uygulanırken uzun zaman alabilir.
Bunu ortadan kaldırmak için sık sık eğitim, teçhizat satın alınması veya tesisat da değişikliğe ihtiyaç duyulabilir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 106
106

## Slide 107
Kontrol Önlemlerinde Prensipler
  Sistematiklik Prensibi,
  Toplu Koruma Prensibi,
  İlave Risk Oluşturmama Prensibi,
  Ekonomik Olma Prensibi,
  Risklerin Özgünlüğü Prensibi,
  Risk Algılama Değişkenliği Prensibi,
  Sübjektiflik Prensibi,
  Katılımcılık Prensibi,
  Proaktif Yaklaşım Prensibi,
  Mali Yük Getirmeme Prensibi,
  Koruma Düzeyini Yükseltme Prensibi,
  Diğer Sistemlere Entegre Olabilme Prensibi,
  Gözden Geçirme ve Sürekli İyileştirme Prensibi,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 107
107

## Slide 108
Sistematiklik Prensibi
Risk Değerlendirme çalışmaları başından sonuna kadar sistematik bir yaklaşım ve kurgu içinde yürütülmelidir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
1
Notes: 108
108

## Slide 109
Toplu Koruma Prensibi
Risk kontrol çalışmalarında öncelik, kişisel korunma tekniklerine değil toplu korunma tekniklerine verilmelidir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
2
Notes: 109
109

## Slide 110
İlave Risk Oluşturmama
Risk kontrol yöntemlerinin seçiminde ve uygulamasında, operatörler ve diğer çalışanlar için ilave risk oluşturulmamasına azami dikkat edilmelidir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
3
Notes: 110
110

## Slide 111
Ekonomik Olma Prensibi
Risk kontrol yöntemi ile koruma derecesi arasında
ekonomiklik açısından bir bağıntı bulunmalıdır.
En az harcama ile en yüksek koruma derecesini sağlayan kontrol yöntemleri araştırılarak tercih edilmelidir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
4
Notes: 111
111

## Slide 112
Risklerin Özgünlüğü Prensibi
Her kuruluşta risklerin ve kontrol yöntemlerinin kuruluşa özgü olduğu unutulmamalıdır.
Benzer işyeri, makine, ekipman ve şartlardan bile farklı risklerden kaynaklanabileceği ve farklı risk kontrol yöntemlerinin uygulanabileceği dikkate alınmalıdır.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
5
Notes: 112
112

## Slide 113
Risk Algılama Değişkenliği Prensibi
Riskler, mevcut riskler algılayıcıların (kişilerin) özelliklerinden dolayı farklı düzey ve şekillerde algılanabilirler.
Bu farklılığın başlıca sebepleri arasında; eğitim, kültür, statü, sosyal yapı, tecrübe, ekonomik durum gibi sebepler yer almaktadır.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
6
Notes: 113
113

## Slide 114
Sübjektiflik Prensibi
Risk Değerlendirmesi işleminin bütün aşamaları sübjektif kabul ve kararlara dayanmaktadır. Risk algılaması, olayın gerçekleşme ihtimali, zarar-hasarın derecesi, kontrol tedbirlerinin etkinliği, tecrübe gibi bütün konular sübjektif konular olup kişiden kişiye farklılık göstermektedir.
Bu farklılığın ortadan kaldırılması ya da asgariye indirilmesi için geniş kapsamlı ve detaylı, ülke ve kuruluş bazında veri tabanları oluşturulmasına ihtiyaç vardır.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
7
Notes: 114
114

## Slide 115
Katılımcılık Prensibi
Yönetim ve iş gücünün katılımı ile:
Tehlike ve risklerin ortak algılama ile belirlendiği,
Çalışmanın gerekli ve işe yarar olduğu,
İstenmeyen durumları önlemede başarılı olunacağı fikri herkes tarafından kabul edilir hale getirilmelidir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
8
Notes: 115
115

## Slide 116
İSTANBULUZMAN
İzleme ve Gözden Geçirme
«Yeniden Risk Değerlendirme Zamanı»
6
Notes: 116
116

## Slide 117
İzleme – Gözden Geçirme
İzleme;
«Hazırlanan önleme eylem planlarının uygulama adımları düzenli olarak takip edilir, denetlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilerek gerekli önleyici ve düzeltici işlemler tamamlanır.»
Gözden geçirme;
«Eylem planı çerçevesinde tamamlanmış olan önleyici ve düzeltici işlemlerin etkinliği takip edilir.»
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 117
117

## Slide 118
İzleme – Gözden Geçirme
«Periyodik gözden geçirmelerde, eğer yeni aksaklık ya da tehlike tespit edilir ise; yeniden veri toplanır, riskin analizi ve derecelendirmesi yapılır, planlama ve uygulama işlem basamakları yeniden tekrarlanarak risk kontrol altına alınır/kabul edilebilir düzeye indirilir.»
Uygun kontrol ölçümleri uygulandıktan sonra, daha önceden tespit edilmiş tehlikelerin, artan risk değerlerinin kabul edilebilirliklerini değerlendirmek için yeniden değer biçmeye ihtiyaç duyulabilir.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 118
118

## Slide 119
Bu Basamakta Bu Sorular Cevaplandırılmalıdır
Seçilen kontrol tedbirleri planlandığı gibi tamamlanmış mı?
Seçilen kontrol tedbirleri yerinde tedbirler mi?
Bu kontrol tedbirleri uygulanmış mı?
Bu kontrol tedbirleri doğru bir şekilde uygulanmış mı?
Seçilen yöntem çalışıyor mu?
Yapılan değişiklikler amaçlarınıza uygun sonuçlanmış mı?
Değerlendirilen risklere maruziyet ortadan kaldırılmış veya yeterince azaltılmış mı?
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 119
119

## Slide 120
SN | YENİDEN RİSK DEĞERLENDİRME ZAMANI
1 | Yapılmış olan risk değerlendirmesi en az yılda bir gözden geçirilir, en geç beş (5) yılda bir yenilenir. (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik)
2 | İşyerindeki binalarda yapılan değişiklik sonrasında,
3 | İşyerinde yapılan teknoloji ve ekipman değişikliği sonrasında (yeni makine-ekipman alınması),
4 | Üretim yöntemindeki önemli değişiklikler olması sonrasında,
5 | İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,
6 | Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılmış olması,
7 | Çevreden kaynaklanan ve işyeri genelini etkileyen yeni bir tehlikenin ortaya çıkması,
8 | İSG ile ilgili teftişlerde gerekli görülmüş olması,
9 | Risk değerlendirme raporunda belirtilmiş olması,
10 | Ortam ölçümleri ve sağlık gözetim sonuçlarının yenilemeyi gerektirmesi,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 120
120

## Slide 121
SN | YENİDEN RİSK DEĞERLENDİRME ZAMANI
1 | Çok tehlikeli işyerlerinde en geç iki yılda bir yenilenir
2 | Tehlikeli işyerlerinde en geç dört yılda bir yenilenir
3 | Az tehlikeli işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir
4 | İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
5 | İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi
6 | Üretim yönteminde değişiklikler olması
7 | İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi
8 | Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
9 | Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi
10 | İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 121
121

## Slide 122
İSTANBULUZMAN
İletişim ve Danışma
7
Notes: 122
122

## Slide 123
İletişim ve Danışma
«Sonuçlar, düzeltici/önleyici faaliyetlerin tanımlanması, konu ile ilgili gelişmeler, değişiklik yapılan veya yeni İSG amaçlarının oluşturulması için girdi sağlanması amacıyla yönetime bilgi verilmeli, ayrıca bilgi toplama aşamasında alt işverenlerde dahil olmak üzere tüm gruplarla iletişim ve danışma kurulmalıdır.»
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 123
123

## Slide 124
RİSK İLETİŞİMİ
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Uzman/Mühendis
Risk Değerlendirmesine Güvenir
Objektif
Analitik
Rasyonel Karar
Toplum/Halk
Davranışını Risk Algısı Yönlendirir
Sübjektif
Hipotetik
İrrasyonel Karar
Risk İletişimi
(Risk konusundaki bilgilerin ilgili taraflar arasında paylaşımı)
Notes: 124
124

## Slide 125
İSTANBULUZMAN
Dokümantasyon
8
Notes: 125
125

## Slide 126
İletişim ve Danışma
İşyerinin unvanı, adresi ve işverenin adı
Gerçekleştiren kişilerin isim ve unvanları ile bunlardan iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimi olanların Bakanlıkça verilmiş belge bilgileri.
Gerçekleştirildiği tarih ve geçerlilik tarihi
Risk değerlendirmesi işyerindeki farklı bölümler için ayrı ayrı yapılmışsa her birinin adı
Belirlenen tehlike kaynakları ile tehlikeler
Tespit edilen riskler
Risk analizinde kullanılan yöntem veya yöntemler
Tespit edilen risklerin önem ve öncelik sırasını da içeren analiz sonuçları
Düzeltici ve önleyici kontrol tedbirleri, gerçekleştirilme tarihleri ve sonrasında tespit edilen risk seviyesi
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 126
126

## Slide 127
İSTANBULUZMAN
 |  | Mevzuat Açısından Risk Değerlendirme | 
4
Soru Sayısı = 10
Notes: 127
127

## Slide 128
SN | KANUN VE YÖNETMELİKLER
1 | 4857 Sayılı İş Kanunu
2 | 6331 Sayılı İSG Kanunu
3 | İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
4 | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
5 | Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
6 | Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
7 | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
8 | Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
9 | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
10 | Titreşim Yönetmeliği
11 | Gürültü Yönetmeliği
12 | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
13 | Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği (Sağlık ve Güvenlik planı hazırlama…)
14 | İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
14 | İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Numaralı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmesi
16 | Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
MEVZUATTA RİSK DEĞERLENDİRME
Notes: 128
128

## Slide 129
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken, aşağıdaki hususlar dikkate alınır;
Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi
İşyerinin tertip ve düzeni
Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
1
Notes: 129
129

## Slide 130
4857 Sayılı İş Kanununun 78. Maddesi
Bu maddeye göre çıkartılmış yönetmeliklerin çoğunda, işverenlere işyerlerinde «Risk Değerlendirmesi» yapma ve alınan sonuçlara göre gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirlenme zorunluluğunun getirilmiştir.
«İş kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale getirilmiştir.»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Hangi işyerlerinde
2
Notes: 130
130

## Slide 131
İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmelik (29.12.02/28512)
İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
3
Notes: 131
131

## Slide 132
Yönetmelikler
Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
«Kişisel koruyucu donanımları değerlendirmek ve seçmek, alınan tedbirlerle önlenemeyen risklerin analiz ve değerlendirmesini yapmak»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
4
Notes: 132
132

## Slide 133
Yönetmelikler
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
«Patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin
değerlendirmesini yapmak»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
5
Notes: 133
133

## Slide 134
Yönetmelikler
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
«Bu işlerde çalışanların, bu maddelere maruziyet şekli, maruziyet miktarı ve maruziyet süresinin belirleyerek risk değerlendirmesi yapılmalıdır. Risk değerlendirmesi her durumda en geç 5 yılda bir yapılmalıdır. Maruziyet şekli değiştiğinde tekrarlanmalıdır. İstenmesi halinde yetkililere verilmelidir. Değerlendirmede deri yolu da dahil olmak üzere vücuda giriş yollarının tümü dikkate alınmalıdır. Çalışmak istemeyenlerin istekleri dikkate alınmalıdır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
6
Hangisi yanlıştır (2)
Notes: 134
134

## Slide 135
Yönetmelikler
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
«İşyerinde tehlikeli kimyasal madde bulunup bulunmadığını tespit etmek ve tehlikeli kimyasal madde bulunması halinde risk değerlendirmesi yapmak»
«Kimyasal maddelerin kullanımına ilişkin risk değerlendirilmesi her durumda en geç 5 yılda bir yenilenmelidir»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Periyot-süre (5)
7
Notes: 135
135

## Slide 136
Yönetmelikler
Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri
Hakkında Yönetmelik
«Asbest tozuna maruziyet riski bulunan çalışmalarda,
asbestin türü ve fiziksel özellikleri ile çalışanların maruziyet derecesini dikkate alarak risk değerlendirmesi yapmak»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
8
Notes: 136
136

## Slide 137
Yönetmelikler
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
«Biyolojik etkenlere maruz kalma riski bulunan herhangi bir çalışmada, işçinin bu maddelere maruziyetinin türü, düzeyi ve süresini belirleyerek sağlık ve güvenliğine yönelik riskleri değerlendirmek ve alınması gereken önlemleri belirlemek»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
9
Notes: 137
137

## Slide 138
Yönetmelikler
Titreşim Yönetmeliği
«Mekanik titreşime maruziyetten kaynaklanan
risklerin belirlemesi ve değerlendirmesini yapmak»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
10
Notes: 138
138

## Slide 139
Yönetmelikler
Gürültü Yönetmeliği
«Gürültüden kaynaklanan risklerin belirlemesi ve
değerlendirmesini yapmak»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
11
Notes: 139
139

## Slide 140
Yönetmelikler
Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
«Çalışma merkezlerinde, ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan zorlayıcı travmalara neden olabilecek riskleri belirlemek ve bu riskleri ortadan kaldıracak veya en aza indirecek sağlık ve güvenlik önlemlerini almak»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
12
Notes: 140
140

## Slide 141
Yönetmelikler
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
«Madde 5-b:İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine
başlamadan önce, 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planı hazırlayacaktır. Madde 7-b:Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Yapı alanında Ek-II’de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel önlemler planda yer alacaktır.»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
13
Notes: 141
141

## Slide 142
Yönetmelikler
İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
«İşyeri hekimlerinin görevleri arasında iş sağlığı
ve güvenliği çalışmaları kapsamında işyerinde periyodik incelemeler yapmak ve risk değerlendirme çalışmalarına katılmak yer alır.»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
14
Notes: 142
142

## Slide 143
Yönetmelikler
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
«Yer altı ve yer üstü maden işletmeleri ile sondajla
maden çıkarılan işletmelerde “Sağlık ve Güvenlik
Dokümanı” hazırlanırken işçilerin iş yerinde maruz
kalabilecekleri risklerin belirlemesi ve değerlendirmesini yapmak»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
15
Notes: 143
143

## Slide 144
İLO Sözleşmeleri
İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Numaralı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmesi
5. madde: Her işverenin istihdam ettiği işçilerin sağlık ve güvenliği için sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda katılımının gerekliliği göz önüne alınarak, iş sağlığı hizmetleri, işletmedeki iş risklerine uygun
ve yeterli olacak şekilde aşağıdaki görevleri kapsayacaktır. İşyerlerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi…
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
16
Notes: 144
144

## Slide 145
Yönetim Sistemeleri
  TS EN ISO 9001
  OHSAS/TS 18001
  TS EN ISO 14001
  «İşyerlerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
17
Notes: 145
145

## Slide 146
İSTANBULUZMAN
 |  | Risk Yöntem Metodunu Seçmek | 
5
Notes: 146
146

## Slide 147
İSTANBULUZMAN
Risk Değerlendirmesinin Faydaları
Notes: 147
147

## Slide 148
NEDEN RİSK DEĞERLENDİRME
İşyerinin yazılı prosedür ve politikalarının oluşmasını ya da olgunlaşmasını sağlar.
İşyeri çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmalarını ve katılımını sağlar.
İşyeri yönetiminin de iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgi sahibi olmalarını ve bu konularda karar vermelerini sağlar.
Risk analizi prosesinden alınan ilk sonuçlar ile organizasyon yada işletmedeki olası tehlikeler ve alınacak tedbirler belirlenir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 148
148

## Slide 149
NEDEN RİSK DEĞERLENDİRME
İşyerindeki risklerin büyüklüğünün hesaplamasına ve riskin tolere edilebilir olup olmadığına belirler.
İşyerinde yanlış güvenlik tedbirleri, insanlarda yanlış güvenlik bilinci oluşmuş olabilir, tüm bu tedbirlerin ve güvenlik bilincinin gözden geçirilmesini sağlar.
İşyerinde yasal yükümlülükler ve İSG politikası çerçevesinde KERD indirilmiş riskle çalışılmasını sağlar.
İşyerindeki gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin gerçekleştirilmesini sağlayacak verilerin kaydedilmesini, sonuçların izlenmesini ve ölçülmesini sağlar.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 149
149

## Slide 150
ÇALIŞANLAR AÇISINDAN YARARLARI
Katılım hakkı,
Haberdar olma,
Sorumlulukların belirlenmesi,
Kayıtlara ulaşabilme,
Bütün çalışanları kapsaması,
Kuralların önceden belirlenmesi,
Proaktif yaklaşım-sürekli gelişim,
Acil durum hazırlığı,
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 150
150

## Slide 151
İŞVEREN AÇISINDAN YARARLARI
Tehlike ve risklerini önceden görebilme,
Uluslararası saygınlık ve geçerlilik,
Proaktif yaklaşımla acil durumlar için her an hazırlık,
İstenmeyen durumların önlenmesi ile kayıpların azaltılması,
Sorumlulukların-görevlerin belirlenmesi ve paylaşımı,
Güvenli teknoloji seçimi ile güvenli çalışma ortamı oluşturma,
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Faydaları
Notes: 151
151

## Slide 152
DEVLET AÇISINDAN YARARLARI
Tarafların katılımı ile yükün azalması,
Denetim kolaylığı,
Sürekli gelişme,
Uluslararası SG yönetim sistemine hazırlık,
Düzenli veri akışının sağlanması,
Çalışma barışına katkı,
Kayıpların azalması,
Risk kültüründe gelişme,
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 152
152

## Slide 153
İSTANBULUZMAN
Risk Değerlendirme Ekibi ve Mrtodu
Notes: 153
153

## Slide 154
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
İşveren veya işveren vekili-temsilcisi (Koordinasyon)
İşyeri hekimi
İş güvenliği uzmanı (A, B, C Sınıfı)
İşyerindeki çalışan-işçi temsilcileri
İşyerindeki destek elemanları
İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar
ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlar
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Risk değerlendirme ekibi
Notes: 154
154

## Slide 155
UYGUN METODU SEÇMEK
Risk değerlendirmesinde hangi metodun seçileceği en büyük sorudur. Bu konuda uluslararası kabul görmüş eğilim şu yöndedir;
Genel (ön) tehlike analizinin yapılması
Tehlike analizi sonuçlarının gözden geçirilmesi
Detaylı analizler için uygun analiz metodunun seçilmesi
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Hangi metodoloji?
Notes: 155
155

## Slide 156
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
1. Adım | Genel tehlike analizi yapmak
2. Adım | Tehlikeleri, tetikleyen sebepleri ve olası etkilerini bulmak
3. Adım | Uygun analiz metodunu seçmek
Tehlikeler | HAZOP – FMEA – HACCP
Sebepler | ETA
Etkiler | FTA
Notes: 156
156

## Slide 157
RİSK RİSK DEĞERLENDİRME SEÇİM ŞEMASI
1 | Tanımlama ve Sistemin Sınırlarını Belirleme
2 | Kalitatif Tanımlama ve Tehlikeleri Değerlendirme
3 | Kabul Edilebilir ve Edilemez Risklerin Ayrıştırılması
 | Kritik ve tehlikeli bir olayın meydana gelme frekansının (olasılığının) hesaplanması
Kritik ve tehlikeli bir olayın şiddetinin (büyüklüğünün) hesaplanması | 
 | Riski Değerlendir
 | Kantitatif Risk Değerlendirme | 
1
2
3
…
n
1-Risk Haritası (MSDS, NFPA, KOD…vb.)
2-Bilgi Bankası Oluşturma
3-Başlangıç (Ön) Tehlike Analizi
1-Hata Ağacı Analizi
2-FMEA
3-HAZOP
1-Risk Matrisi
2-İş Güvenlik Analizi
3-Birincil Risk Analizi
1-Hata Ağacı Analizi
2-Olay Ağacı Analizi
3-Neden-Sonuç Analizi
İSTANBULUZMAN
Notes: 157
157

## Slide 158
RİSK HARİTASI
  Makro Ayrıştırma Algoritması
  Mikro Ayrıştırma Algoritması
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 158
158

## Slide 159
RİSK HARİTASI / Makro Ayrıştırma Algoritması
Risk haritalarının hazırlanması aşamasında öncelikle makro ve mikro ayrıştırma algoritması uygulanmalıdır. Çünkü işletmelerin/işyerlerin her yeri aynı oranda tehlike
taşımamaktadır.
Bu işlemin yapılması risk değerlendirmesi yapacak, İGU veya takımına hem zaman kazandıracak hem de maddi kaybı engelleyecektir.
Ayrıştırma algoritması uygulanan işyerinde tehlikeli bölümlerinin tehlike derecelerine göre birbirinden ayrıştırılması gereklidir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 159
159

## Slide 160
RİSK HARİTASI / Makro Ayrıştırma Algoritması
İşyerinin topografyası,
Meteoroloji,
Kimyasal madde depolama tankları,
Dış proses üniteleri,
Liman ve dolum üniteleri varsa dış etkiler (sabotaj, rüzgar, sel, çevre işyeri,…)
………….dikkate alınmalıdır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 160
160

## Slide 161
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Üniteyi Ayrıştırma
Analizi Detaylandır
RİSK HARİTASI / Makro Ayrıştırma Algoritması
Notes: 161
161

## Slide 162
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
RİSK HARİTASI / Makro Ayrıştırma Algoritması
Notes: 162
162

## Slide 163
RİSK HARİTASI / Acil Eylem Planı
Makro ayrıştırma algoritması uygulanırken özellikle kimyasal proses ünitesi içeren yada yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerle çalışmalar yapılan veya basınçlı kapların bulunduğu bölümler işaretlenmelidir.
Mikro ayrıştırma uygulanırken bu bölümlerdeki etkiler de göz önüne alınarak, işyerlerinde mutlaka “Acil Eylem
Planı” hazırlanmalıdır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 163
163

## Slide 164
İSTANBULUZMAN
ACİL EYLEM GEREKEN DURUMLAR
ACİL EYLEM EKİLERİ
Yangın
Patlama
Deprem
Sel
İnsan sağlığını tehdit edici bir olay
Çevre sağlığına etki edici bir olay
Büyük hasar, zarar ve ziyan oluşturacak durumlar
Domino etkisi
İnsan sağlığının hemen yada uzun vadede etkilenmesine neden olabilecek kimyasal madde/gaz ve zehirli maddelerin dökülmesine veya yayılmasına neden olan olay
Yangın Ekibi
İlk Yardım Ekibi
Güvenlik Ekibi
Bakım Ekibi
Sızıntı Kontrol Ekibi
Refakat Etmekle Görevli Ekip
RİSK HARİTASI / MAKRO AYRIŞTIRMA

## Slide 165
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
RİSK HARİTASI / Makro Ayrıştırma Algoritması
Notes: 165
165

## Slide 166
RİSK HARİTASI / Mikro Ayrıştırma Algoritması
İşletmede makro ayrıştırma yapıldıktan sonra, daha zor bir aşama olan mikro ayrıştırmaya geçilmelidir. Mikro ayrıştırma yapılırken, bilgi bankalarına ihtiyaç vardır. Bu
bankaların oluşturulması hem tecrübe gerektirir hem de yoğun çalışmaya ihtiyaç vardır.
“Bu aşamada mikro ayrıştırma algoritmanın yanlış uygulanması, bir sonraki aşamaların başarısını azaltacaktır.”
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 166
166

## Slide 167
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
RİSK HARİTASI / Mikro Ayrıştırma Algoritması
Bilgi Bankası Veri Kullanımı / Veri Elde Etme Aşamaları
Notes: 167
167

## Slide 168
İSTANBULUZMAN
OLUŞTURULACAK BİLGİ BANKALARI
OLUŞTURULACAK ALGORİTMALAR
Yapı malzemesi bilgi bankası,
Ekipman özellikli bilgi bankası,
Materyal özellikli bilgi bankası,
Proses ünitesi özellikli bilgi bankası,
Kaza senaryoları bilgi bankası,
Ekipman gözetleme algoritması,
Ekipman davranış algoritması,
Kaza senaryosu sonuç algoritmasıdır.
RİSK HARİTASI / MİKRO AYRIŞTIRMA

## Slide 169
RİSK HARİTASI / Yapı Malzemesi Bilgi Bankası
Mikro ayrıştırma algoritması uygularken, işletme içerisindeki yapı malzemeleri ve/veya elemanlarının yanıcılık ve dayanıklılık sınıfları ve yangın sınıfı belirlenmeli, bu bilgiler ışığında yangın alarm ve tatbikatı, acil eylem planı üretilmeli ve yangın ekibinin eğitimi bu bilgiler doğrultusunda yapılmalıdır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 169
169

## Slide 170
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Mikro Ayrıştırma Algoritması / Ekipman Özellikli Bilgi Bankası
Notes: 170
170

## Slide 171
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Mikro Ayrıştırma Algoritması / Ekipman Özellikli Bilgi Bankası
Notes: 171
171

## Slide 172
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Mikro Ayrıştırma Algoritması / Ekipman İzleme Algoritması
Notes: 172
172

## Slide 173
Mikro Ayrıştırma Algoritması / Materyal Özellikli Bilgi Bank
Malzeme Güvenlik Bilgi Formlarının-MSDS Hazırlama
Kaza/Olay ve Sağlık Kayıtlarının Oluşturulması
İşletme/İşyeri Analizi
İşaretlemeler
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 173
173

## Slide 174
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Mikro Ayrıştırma Algoritması / Proses Özellikli Bilgi Bankası
Notes: 174
174

## Slide 175
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Mikro Ayrıştırma Algoritması / Kaza Senaryoları Bilgi Bankası
Notes: 175
175

## Slide 176
İSTANBULUZMAN
 |  | Risk Metodolojileri (Yöntemleri) | 
6
Soru Sayısı = 20
Notes: 176
176

## Slide 177
RİSK ANALİZ METODU-YÖNTEMİ-TEKNİĞİ
Risk analizi, risk değerlendirmesi aşamasında belirlenmiş olan risklerin daha detaylı anlaşılması için yapılan çalışmadır. Risk analizi, seçilecek risk metodunun seçilmesine yardımcı olur.
Risk analizi; analiz edilecek riske, analizin amacına, erişilebilen bilgi ve kaynakların seviyesine bağlı olarak farklılık gösterir.
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Metotlar /
Notes: 177
177

## Slide 178
RİSK ANALİZ METODU-YÖNTEMİ-TEKNİĞİ
  Analiz duruma göre 3 temel yöntem vardır.
  Bunlar;
  Kalitatif (Nitel-Sıralı-Ordinal-Tanımlayıcı)
  Kantitatif (Nicel-Sayısal-Rakamsal-Nümerik)
  Karma (Kalitatif-Nicel-Kantitatif-Nitel)
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Metotlar /
Notes: 178
178

## Slide 179
İSTANBULUZMAN
Kalitatif Metotlar
(Nitel-Sıralı-Ordinal-Tanımlayıcı)
1
Notes: 179
179

## Slide 180
KALİTATİF (NİTEL – SIRALI – ORDİNAL) METOD
«Kalitatif (Qualitative) risk analizi riski hesaplarken ve ifade ederken numerik (nicel-sayısal-rakamsal-matematiksel) değerler yerine tanımlayıcı (nitel-ordinal-sıralı) (düşük, yüksek, çok yüksek gibi) değerler kullanır.»
Nitel: »Ölçülemeyen, sayılamayan, miktarı tespit edilemeyen»
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 180
180

## Slide 181
KALİTATİF (NİTEL – SIRALI – ORDİNAL) METOD
Kalitatif analiz, olayların potansiyel etkilerinin derecesini ve bunların ortaya çıkma ihtimallerini, kelimelerden oluşan skalalar üzerinden analiz eder.
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 181
181

## Slide 182
KALİTATİF (NİTEL – SIRALI – ORDİNAL) METODLAR
Olursa Ne Olur Analizi (What if…?)
Ön Tehlike Analizi Metodu (PHA)
Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Analizi (HAZOP)
Neden - Sonuç Analizi (CCA)
Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi (PRA)
Güvenlik Denetimi (Safety Audit)
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 182
182

## Slide 183
İSTANBULUZMAN
Kantitatif (Nicel–Sayısal–Rakamsal)
Metotlar
2
Notes: 183
183

## Slide 184
KANTİTATİF (NİCEL–SAYISAL–RAKAMSAL) METOD
«Kantitatif (Quantitative-Nicel) risk analizinde, risk hesaplanırken sayısal-rakamsal yöntemler kullanılır.»
Nicel: «Ölçülebilen, sayılabilen, miktarı tespit edilebilen, azlığı ya da çokluğu belirlenebilen»
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 184
184

## Slide 185
KANTİTATİF (NİCEL–SAYISAL–RAKAMSAL) METOD
«Bu metotta tehdidin olma ihtimali ile tehdidin etkisine sayısal değerler verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip risk değeri bulunur.»
Risk = Tehdidin Olma İhtimali x Tehdidin Etkisi
Risk = Olasılık x Şiddet
formülü kantitatif risk analizinin temel formülüdür.
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 185
185

## Slide 186
KANTİTATİF (NİCEL–SAYISAL–RAKAMSAL) METOD
Faydalı Sonuçları;
Bir riskin zaman içinde alınan tedbirlerle azalıp azalmadığının kontrolü,
Risklerin kabul edilebilir olup olmadığının tespiti,
Risklerin birbirleriyle kıyaslanması,
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Faydalarındandır
Notes: 186
186

## Slide 187
KANTİTATİF (NİCEL–SAYISAL–RAKAMSAL) METODLAR
FMEA (HTEA-Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi)
Fine-Kinney Analiz Metodu
Jhon-Ridley Analiz Metodu
Risk Değerlendirme Karar Matrisi (RADM)
  3x3 Tipi Matris Metodu
  L-Tipi Matris Metodu
  X-Tipi Matris Metodu
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 187
187

## Slide 188
İSTANBULUZMAN
Karma Metotlar
3
Notes: 188
188

## Slide 189
YARI KANTİTATİF (KARMA) METOD
«Yarı-kantitatif analizde kalitatif analizde kullanılan skalalardaki kelimelerden oluşan tanımlamaların yerini rakamlar almaktadır.»
Bu yöntemde daha geniş derecelendirme skalaların uygulanmasını sağlamak amaçlanmıştır.
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 189
189

## Slide 190
YARI KANTİTATİF (KARMA) METODLAR
Neden-Sonuç Analizi (Sebep-Sonuç Analizi)
ETA (Olay Ağacı Analizi Yöntemi)
FTA (Hata Ağacı Analizi Yöntemi)
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Kalitatif-Kantitatif Metotlar /
Notes: 190
190

## Slide 191
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
KAYNAKLAR AÇISINDAN RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİNİN KIYASLAMASI |  |  |  |  |  |  | 
Kriter | Açıklama | What if | FMEA FMECA | HACCP | HAZOP | JSA | PHA
Takım Yaklaşımı | Metot takım yaklaşımı gerektirir mi? | Bir Analistle Yapılır | Takım/Tim/Ekip Yapılır | Takım/Tim/Ekip Yapılır | Takım/Tim/Ekip Yapılır | Takım/Tim/Ekip Yapılır | Bir Analistle Yapılır
Gereken Doküman | Etkin bir analiz için gerekli dokümanlar? | Çok Az | Çok Fazla | Çok Fazla | Çok Fazla | Çok Fazla | Orta
Gerekli Zaman | Analiz için gereken zaman? | Az (<1 gün) | Orta (1 hafta) | Orta (1 hafta) | Çok (>1 hafta) |  | 
Takım Lideri Tecrübesi Yetkinliği - Deneyimi | Analizi yönetmek için takım liderinin olması gereken yetkinlik derecesi? | Orta Düzey | Çok Fazla | Orta Düzey | Çok Fazla | Çok Fazla | Çok Fazla
Yöntem Nicel / Nitel | Sonuçlar nicel veya nitel? | Nitel (Kalitatif) | Nitel (Kalitatif) | Nitel (Kalitatif) | Nitel (Kalitatif) | Nitel (Kalitatif) | Nitel (Kalitatif)
Tümevarım Tümdengelim | Analiz prespektfik veya retrospektif? | Tümevarım | Tümevarım | Tümevarım | Tümevarım |  | 
Geniş / Spesifik Tehlike | Metot genel bir analiz mi, yoksa proses spesifik mi? | Genel | Spesifik | Spesifik | Spesifik | Genel | Genel
Proses - Branş | Prosese özgü bir metot mu? | Basit Prosedürlü İşler | Elektrik Mekanik | Gıda/Tarım | Kimya/İlaç | Her Sektör | Her Sektör
Notes: 191
191

## Slide 192
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
KAYNAKLAR AÇISINDAN RİSK ANALİZ YÖNTEMLERİNİN KIYASLAMASI |  |  |  |  |  |  | 
Kriter | Açıklama | Güvenlik Denetimi | L Tipi Matris | X Tipi Matris | Neden Sonuç | ETA | FTA
Takım Yaklaşımı | Metot takım yaklaşımı gerektirir mi? | Bir Analistle Yapılır | Bir Analistle Yapılır | Takım/Tim/Ekip Yapılır | Takım/Tim/Ekip Yapılır | Birey/Takım | Birey/Takım
Gereken Doküman | Etkin bir analiz için gerekli dokümanlar? | Çok Az | Çok Az | Çok Fazla | Çok Fazla | Çok Fazla | Çok Fazla
Gerekli Zaman | Analiz için gereken zaman? |  |  |  |  | Çok (>1 hafta) | Çok (>1 hafta)
Takım Liderinin Tecrübesi Yetkinliği - Deneyimi | Analizi yönetmek için takım liderinin olması gereken yetkinlik derecesi? | Orta Düzey | Orta Düzey | Çok Fazla | Çok Fazla | Çok Fazla | Çok Fazla
Yöntem Nicel / Nitel | Sonuçlar nicel veya nitel ? | Nitel Kalitatif | Nitel Kalitatif | Nitel Kalitatif | Nitel/Nicel | Nitel/Nicel | Nitel/Nicel
Tümevarım Tümdengelim | Analiz prespektfik veya retrospektif? |  |  |  |  | Tümevarım | Tümdengelim
Geniş / Spesifik Tehlike | Metot genel bir analiz mi, yoksa proses spesifik mi? | Genel | Basit Prosedürlü İşler | Genel | Spesifik | Çok Spesifik | Çok Spesifik
Proses - Branş | Prosese özgü bir metot mu? |  |  |  |  |  | 
Notes: 192
192

## Slide 193
İSTANBULUZMAN
PROSES / SİSTEM |  | FMEA-HTEA RİSK DERECELENDİRME FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  | DEĞERLENDİREN |  |  |  | 
ALT SİSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DÜZENLEYEN |  |  |  | 
DİZAYN / YÖNTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVİZYON NO |  |  |  | 
FMEA TAKIMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVİZYON TARİHİ |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HAREKET SORUMLUSU |  |  |  | 
SİSTEM PARÇA | POTANSİYEL HATA TÜRLERİ | HATANIN SONUÇLARI | S | HATANIN NEDENLERİ | P | KONTROL ÖNLEMLERİ | D | ROS | TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER (EYLEMLER) | SORUMLU TAMAMALAMA TARİHİ | HAREKET TARİHİ | YENİ (S) | YENİ (P) | YENİ (D) | YENİ ROS
Risk Değerlendirme Formu
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
Notes: 193
193

## Slide 194
PROSES/SİSTEM ADI
Analizi yapılacak olan proses/sistemin referans numarası varsa yazılır, yoksa kısa bir tanımı yapılır.
Örneğin; kaynakhane, montaj bölümü, boyahane vb.)
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 194
194

## Slide 195
ALT PROSES/SİSTEM ADI
Eğer proses veya sistemin bir alt sistemi için analiz yapılıyor ise bu alt sistemin kısa bir tanımı yapılır.
Örneğin; havalandırma tesisatı, fırın, kazan dairesi vb.
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 195
195

## Slide 196
TAKIM ADI / TAKIM LİDERİ
Takım Adı
Takımı oluşturan bütün kişilerin isimleri ve bölümleri
Takım Lideri
Sorumlu olan İş Güvenliği Uzmanının adı
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 196
196

## Slide 197
TARİH / REVİZYON TARİHİ / RİSK DEĞ. NUMARASI
Tarih
Risk Değerlendirmesinin yapıldığı tarih
Revizyon Tarihi
Risk Değerlendirmesinin son revizyon tarihi
Risk Değerlendirmesi Numarası
Takip etmek amacıyla kullanılabilecek bir Risk
Değerlendirmesi numarası
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 197
197

## Slide 198
İSTANBULUZMAN
 |  | Kalitatif (Nitel-Sıralı) Yöntemler | 
1
Notes: 198
198

## Slide 199
KALİTATİF (NİTEL – SIRALI – ORDİNAL) METODLAR
Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Analizi (HAZOP)
Olursa Ne Olur Analizi (What if…?)
Ön Tehlike Analizi Metodu (PHA)
Neden - Sonuç Analizi (CCA)
Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi (PRA)
Güvenlik Denetimi (Safety Audit)
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 199
199

## Slide 200
HAZOP
(Hazard and Operability Studies)
Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi
1

## Slide 201
RİSK METODOLOJİSİ / HAZOP
İSTANBULUZMAN
 | KRİTERLER | HAZOP (Hazard and Operbility Studies) Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi
 | Amaç | Tehlikelerin ve İşletme problemlerinin belirlenmesi.
 | Yer ve Zaman | Tesis projesinin belirginleştiği aşamada veya tesiste büyük değişiklikler yapılmadan evvel kullanılabilir.
 | Gerekli Bilgiler | Çizimler, prosedürler ve akış şemaları ile tesisle ilgili detaylı bilgilere ihtiyaç vardır.
 | Sonuçlar | Tehlikeleri ve işletme problemlerini belirleyerek İSG’nin sağlanması için, izlenecek yöntemler belirlenir.
 | Eleman İhtiyacı | 5-7 kişilik uzman ekibine ve büro raportörlere ihtiyaç vardır.
 | Zaman-Maliyet | Her konu için ekip 3-5 saat zaman gerekir. Planlama ekip oluşturma ve doküman hazırlama için de ilave zaman gereklidir.
Notes: 201
201

## Slide 202
KULLANIM ALANI
HAZOP (Hazard and Operability Studies)
«Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışması Metodolojisi»
«Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi»
Kimya endüstrisi tarafından, bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak geliştirilmiş bir yöntemdir.
RİSK DEĞERLENDİRME / HAZOP
İSTANBULUZMAN
HAZOP tanımı (4)
Notes: 202
202

## Slide 203
ÖZELLİKLERİ – 1
Multidisipliner bir tim tarafından, kaza odaklarının saptanması, analizleri ve ortadan kaldırılmaları için uygulanır.
Belirli anahtar ve kılavuz kelimeler kullanarak yapılan sistemli bir beyin fırtınası çalışmasıdır.
Takım elemanları sistemdeki kimyasallar, prosesler ve ekipmanlar konusunda uzman kişiler olmalıdır.
Bu metot ile normal operasyon şartlarından prosedürlerinden sapmalar belirlenebilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 203
203

## Slide 204
ÖZELLİKLERİ – 2
Özellikle kimya, ilaç, petrokimyasal ve nükleer prosesler için uygun bir analiz yöntemidir.
Rehber kelimeleri kullanarak yapısal bir beyin fırtınası mantığı ile çalışır.
Önceden belirlenen işletme koşullarından sapmaları belirlemek amacıyla özel bir soru yapısı kurar.
Analiz çok disiplinli bir takım tarafından gerçekleştirilmelidir ve bir takım lideri tarafından yönetilmelidir.
HAZOP takımı aşağıda belirtilen çalışma gurubundan oluşur.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 204
204

## Slide 205
HAZOP TAKIMI
Fabrikanın işveren vekili
Fabrika müdürü
İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı
İşletme (Proses) Mühendisi
Sistem ve Otomasyon Mühendisi
Elektrik Mühendisi
İnşaat Mühendisi (Gerekli ise)
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 205
205

## Slide 206
HAZOP TAKIMININ ÇALIŞMA PLANI
Öncelikle çalışma kapsamı belirlenmelidir.
Kapsam belirlendikten sonra normal (emniyetli) çalışma koşulları açıklanmalıdır.
Daha sonra dizayn parametreleri ve tablolar kullanılıp tüm proses parametrelerine rehber kelimeler uygulanarak olası sapmalar ortaya çıkarılmalıdır.
Daha sonra bu olası sapmaların sonuçları değerlendirilmelidir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 206
206

## Slide 207
HAZOP ÇALIŞMALARINI YENİLEME
HAZOP takımının belirlediği sürelerde,
Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,
Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,
Proseste veya operasyonda kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda,
En az beş yılda bir defa,
Tamir ve bakım işlerine başlamadan önce,
Prosese/operasyona bir eklenti veya tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete başlandığında
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 207
207

## Slide 208
HAZOP TEHLİKE SAPMA ANALİZİ
 | FİZİKSEL PARAMETRELER
 | PROSESİN/OPERASYONUN BİR BÖLÜMÜ
KİMYASAL PARAMETRELER | 
 | HAZOP SAPMA MATRİKSİ (Anahtar Kelimeler + Kılavuz Kelimeler)
 | TEHLİKELİ SAPMA
 | NEDEN ARAŞTIRMASI
SONUÇ ARAŞTIRMASI | 
Notes: 208
208

## Slide 209
RİSK DEĞERLENDİRME
 | Proses Bölümünün ya da Operasyon Adımının Amacını Açıkla
 | Bir Prosesi/Operasyon Adımlarından Birini Seç
Proses Bölümünün veya Operasyonun Diğer Adımına Uygula | 
 | Prosesin Bir Değişkenini ya da Bir Görevini Seç
Prosesin veya Operasyonun Tüm Değişkenleri ya da Tüm Görevleri İçin Tekrar Et | 
 | Seçtiğin Proses Değişkeni/Görev İçin Kılavuz Kelimeleri Kullanarak Anlamlı Sapmaları Belirle
Tüm Kılavuz Kelimeler İçin Tekrar Et | 
 | Anlamlı Sapmanın Muhtemel Nedenlerini Listele
Yapılması Gereken Eylemleri Belirle | 
Sonuçlar, Nedenler ve Korunma Temelli Risklerin Kabul Edilebilirliğini Belirle | 
 | Sapmayı Önlemek İçin Mevcut Korunmayı Tanımla
 | Sapma İle İlişkisi Bulunan Sonuçları Dikkatle Gözden Geçir
Notes: 209
209

## Slide 210
İSTANBULUZMAN
1 | Bir tank seç
2 | Tank veya boru hattı için genel amacını açıkla
3 | Bir hat seç
4 | Hat için amacını açıkla
5 | İlk anahtar kelimeni uygula
6 | Anlamlı bir sapma geliştir
7 | Olası nedenler üzerinde çalış
8 | Sonucu üzerinde çalış
9 | Tehlikeleri keşfet
10 | Kayıt tut
11 | İlk anahtar kelime için elde ettiğin tüm anlamlı sapma için 6-10 arasını tekrarla
12 | 5-11 arasını tüm anahtar kelimeler için tekrar et
13 | Çalışma yaptığın hattı işaretle
14 | 3-13 arasını tüm hatlar için tekrar et
15 | Yardımcı bir sistem seç (Ör: Isıtma sistemi)
16 | Yardımcı sistem için amacını açıkla
17 | Yardımcı sistem için 5-12 arasını tekrar et
18 | Çalışma yaptığın yardımcı sistemi işaretle
19 | 15-18 arasını tüm yardımcı sistemler için uygula
20 | Tank için amacını açıkla
21 | 5-12 arasını tekrar et
22 | Çalışma yaptığın tankı işaretle
23 | Akım şemasındaki tüm tanklar için 1-22 arasını tekrar et
24 | Bitirmek için akış şemasını işaretle
25 | 1-24 arasını tüm akış şeması için tekrar et
 | Başla | 
 | Bitir | 
HAZOP Çalışma Akış Şeması
Notes: 210
210

## Slide 211
İSTANBULUZMAN
Sembol | Aktivite | Çoğunlukla Sonucu
 | OPERASYON | Ürün, başarılan adım, prosesteki ilerleme adımı, değişkenlik adımı
 | DENETLEME | Kantitatif veya kalitatif uygulanan
 | TAŞIMA | Nakliye veya taşıma
 | GECİKME* | Müdahale, çatışma, engel veya gecikme
 | DEPOLAMA | Ambarda depolama, stoklama, bir bölümde tutma
PROSES AKIM ŞEMASI
Soru
Notes: 211
211

## Slide 212
İSTANBULUZMAN
Rehber Kelimeler |  | Açıklama | Örnek
YOK | No, None, Not | Beklenen değişken karşılanmamış | Akış yok
FAZLA | More, Higher | Parametrede nicelik olarak artma | Yüksek sıcaklık oluştu
AZ | Less, Lower | Parametrede nicelik olarak azalma | Düşük basınç oluştu
AYRICA | As well as | İlave bir aktivite | Diğer vana da kapandı
KISMEN | Part of | Beklenen değişkenin bir kısmı karşılanmış | Sistemin sadece bir kısmı durdu
TERS | Reverse | Beklenenin tersi gerçekleşmiş | Sistem durunca reaktör vakum yaptı
DİĞER | Other Than | Başka bir değişken ile yer değiştirme | Gaz hattında sıvı var
GEÇ-ERKEN | Early/Late | Faaliyetin istenen zamanda olmaması | 
ÖNCE-SONRA | Before/After | Sıralamanın doğru yapılmaması | 
HAZOP REHBER KELİMELER
Kullanılan rehber kelimeler (2)
Notes: 212
212

## Slide 213
İSTANBULUZMAN
Örnekler |  | 
AKIŞ | KOMPOZİSYON | pH
BASINÇ | İLAVELER | SIRA
SICAKLIK | AYRIM | START/STOP
KARIŞTIRMA | ZAMAN | SİNYAL
TRANSFER | HIZ | FAZ
SEVİYE | PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ | AKIŞKANLIK
ÖLÇÜM | İLETİŞİM | REAKSİYON
KONTROL | OPERASYON | REAKSİYON
HAZOP REHBER KELİMELER
Notes: 213
213

## Slide 214
İSTANBULUZMAN
HAZOP REHBER KELİMELER
Basınç Ölçer
Emniyet Vanası
Klapeler
Conta
Isı
Sıvı
Yemek
Örnekler |  | 
AKIŞ | KOMPOZİSYON | pH
BASINÇ | İLAVELER | SIRA
SICAKLIK | AYRIM | START/STOP
KARIŞTIRMA | ZAMAN | SİNYAL
TRANSFER | HIZ | FAZ
SEVİYE | PARTİKÜL BÜYÜKLÜĞÜ | AKIŞKANLIK
ÖLÇÜM | İLETİŞİM | REAKSİYON
KONTROL | OPERASYON | REAKSİYON
Notes: 214
214

## Slide 215
İSTANBULUZMAN
Rehber Kelime | Proses Parametresi | Sapma | Olası Sebep | Sonuç | Öneriler
YOK | Sıvı | Basınç Oluşmaz | Sıvı koyulmadı | Yemek yanar | Kontrol listesi oluştur
KISMEN | Klape | Klapeler kapağı istenilen kuvvette tutmaz | Klapeler yeterince sıkılmadı | Emniyet vanasından önce içerideki basınç, kapak açılarak boşalır (yaralanma !) | Klapelerin üzeri sıkılması gereken noktalar belirlenerek işaretlenir
FAZLA | Isı | Basınç artar | Ocak açık bırakıldı | Belirli bir seviyede emniyet vanası açılır | Basıncın sürekli takibi ve ocak ateşinin kontrolü
HAZOP REHBER KELİMELER
Notes: 215
215

## Slide 216
İSTANBULUZMAN
HAZOP | KLAVUZ KELİMELER |  |  |  |  |  | 
 | FAZLA | AZ | HİÇ | TERS | PARÇASI | …KADAR İYİ | …DEN BAŞKA
AKIŞ | Yüksek Akış | Düşük Akış | Akış Yok | Akış Yönü Ters |  |  | İçeriği Kaybetmek
BASINÇ | Yüksek Basınç | Düşük Basınç | Vakum |  | Kısmi Basınç |  | 
SICAKLIK | Yüksek Sıcaklık | Düşük Sıcaklık |  |  |  |  | 
SEVİYE | Yüksek Seviye | Düşük Seviye | Seviye Yok |  |  |  | 
KOMPOZİSYONYADA DURUM | İlave Fazla | Kayıp Faz |  | Durumun Değişmesi | Yanlış İçerik |  | Yanlış Materyal
REAKSİYON | Yüksek Reaksiyon Oranı | Düşük Reaksiyon Oranı | Reaksiyon Yok | Ters Reaksiyon | Eksik Reaksiyon | Yan Etki | Yanlış Reaksiyon
ZAMAN | Çok Uzun | Çok Kısa |  |  |  |  | Yanlış Zaman
SIRA | Adım Çok Geç | Adım Çok Erken | Geriye Kalan Adım |  | Geriye Kalan Adımın Parçası | Ekstra Eylem Dahil Olması | Yanlış Eylem Almak
HAZOP REHBER KELİMELER
Notes: 216
216

## Slide 217
What if…?
(What İf…?)
Olursa Ne Olur Analizi…?
2

## Slide 218
RİSK METODOLOJİSİ / OLURSA NE OLUR…?
İSTANBULUZMAN
 | KRİTERLER | (What ıf...? Analysis) Olursa Ne Olur Analizi
 | Amaç | Muhtemel kaza ve olayları belirlemek, risk değerini azaltmak için metotlar geliştirmek.
 | Yer ve Zaman | Proses geliştirme sürecinde, üretime başlama öncesinde, tesiste değişiklik öncesinde.
 | Gerekli Bilgiler | Tesise, ekipmana ve operasyona ait detaylı bilgi, çizim prosedür vb. dokümanlar
 | Sonuçlar | Muhtemel kaza ve olaylar ile risk kontrol ve indirme tekniklerinin tablo haline getirilmesi.
 | Eleman İhtiyacı | Her araştırma konusu için 2-3 deneyimli uzman gereklidir.
 | Zaman-Maliyet | Zaman ve maliyet yüksektir. İlk kez uygulanan tesislerde hazırlık için ek bir süreye ihtiyaç vardır.
Notes: 218
218

## Slide 219
What if…? AÇIKLAMA
Bu metot, fabrika ziyaretleri ve prosedürlerin gözden geçirmesi esnasında yararlıdır.
«Bu metot işlemlerin herhangi bir aşamasında uygulanabilir.»
«Hali hazırda var olan, kaçınılmaz potansiyel tehlikelerin tespit edilme oranını yükseltir.»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 219
219

## Slide 220
What if…? AÇIKLAMA
Bu yöntem genel soru olan “Olursa Ne Olur?” ile başlar ve sorulara verilen cevaplara dayanır.
Aksaklıkların muhtemel sonuçları belirlenir ve sorumlu kişiler tarafından her biri için tavsiyeler tanımlanır.
Risk değerlendirme raporunda, tehlikelerin tipini tarif etmek ve tavsiyeleri değerlendirmek maksadıyla kullanılır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 220
220

## Slide 221
What if…? AÇIKLAMA
Az tecrübeli risk analistleri tarafından yürütülebilir. Bu metot ile yapılan risk değerlendirmesinde, risk analistinin dikkati yalızca bir noktaya odaklanabilir yada analistin tecrübesi o noktadaki tehlikeyi görmesine imkan vermez.
Bu metot çeşitli disiplinlerdeki takım üyelerinin tecrübelerine dayanması ve bu takımdaki üyelerin tecrübelerine göre sonuçların çok fazla etkilenmesi nedeniyle informel bir metottur.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 221
221

## Slide 222
Soru | Sonuç | Tavsiyeler | Sorumlu | Eylem Zamanı
……….olursa ne olur? |  |  |  | 
…...….olursa ne olur? |  |  |  | 
……….olursa ne olur? |  |  |  | 
What if…? RİSK DEĞERLENDİRMESİ
Açıklama; Bu metotta risklere sayısal değerler verilmez!
Sayısal değer kullanmaması
Notes: 222
222

## Slide 223
PHA
(Preliminary Hazard Analysis)
Ön Tehlike Analizi
3

## Slide 224
ETA
İSTANBULUZMAN
 | KRİTERLER | PHA (Preliminary Hazard Analysis) Ön Tehlike Analizi
 | Amaç | Ön tehlike belirlemesi ve gerekli tasarım verilerinin derlenmesi
 | Yer ve Zaman | Tasarım öncesi aşamada
 | Gerekli Bilgiler | Tasarım kriterleri; İş ekipmanları ve Hammadde özellikleri
 | Sonuçlar | Tehlike listeleri ve güvenlik tavsiyeleri
 | Eleman İhtiyacı | Tecrübeli iki teknik eleman
 | Zaman-Maliyet | Oldukça kısa süre, Maliyeti düşüktür
Notes: 224
224

## Slide 225
PHA AMAÇ
İşletmenin-tesisin tasarımı aşamasında tehlikelerin analizi için kullanılan tehlike değerlendirme tekniğidir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Hangi amaç için
Notes: 225
225

## Slide 226
PHA YÖNTEMİYLE RİSK ANALİZİ
İSTANBULUZMAN
PHA R = OLASILIK x ŞİDDET |  |  | ŞİDDET |  |  | 
 |  |  | Katostrofik Felakete Yol Açan | Tehlikeli | Marjinal Pek Az | Önemsiz
 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4
FREKANS | Çok Sık Tekrarlanan | A | 1A | 2A | 3A | 4A
 | Muhtemel | B | 1B | 2B | 3B | 4B
 | Ara Sıra Olan | C | 1C | 2C | 3C | 4C
 | Pek Az | D | 1D | 2D | 3D | 4D
 | İhtimal Dışı (Olanıksız) | E | 1E | 2E | 3E | 4E
 | Ciddi
 | Orta
 | Yüksek
Notes: 226
226

## Slide 227
CCA
(Cause-Consequence Analysis)
Neden - Sonuç Analizi
4

## Slide 228
ETA
İSTANBULUZMAN
 | KRİTERLER | CCA (Cause-Consequence Analaysis) Sebep Sonuç Analizi
 | Amaç | Potansiyel kazaların ve zincirleme olayların ve bunların temel sebeplerinin bulunması.
 | Yer ve Zaman | Tasarım veya işletme aşamasındaki bir tesiste potansiyel kazaların ve sebeplerinin belirlenmesi için kullanılır.
 | Gerekli Bilgiler | Kazalara neden olabilecek bileşen kusurları ve süreç hatalarına ait detaylı bilgiler ile kazanın sonuçlarını etkileyebilecek İSG ve acil durum prosedür ve sistem
 | Sonuçlar | Muhtemel kazalar ve zincirleme olaylar ile bunların temel sebepleri belirlenir. Nitel ve gerekli ön bilgiler sağlandığında nicel sonuçlara ulaşılabilir.
 | Eleman İhtiyacı | Biri bu yöntemi iyi bilen diğerleri tesisi, prosesleri ve sistemler arası ilişkileri tanıyan deneyimli kişilerden oluşan 2-4 kişi ile yeterlidir.
 | Zaman-Maliyet | İstenilen detaylara bağlı olarak bir hafta veya 2-6 haftalık bir süre gerekir.
Notes: 228
228

## Slide 229
  NEDEN-SONUÇ ANALİZİ
NEDEN – SONUÇ ANALİZİ
İSTANBULUZMAN
AÇIKLAMALAR
Bu teknik nükleer enerji santrallerinin risk analizinde kullanılmak üzere Danimarka RISO laboratuvarlarında geliştirilmiştir.
Diğer endüstrilerin sistemlerinin güvenlik düzeyinin belirlenmesi için de adapte ediliştir.
Hata Ağacı Analizi ve Olay Ağacı Analizinin bir harmanıdır.
Amacı; Olaylar arasındaki zinciri tanımlarken istenilmeyen sonuçların nelerden meydana geldiğini belirlemektir.
Hem tümdengelim hem de tümevarım analiz yöntemlerini kullanır.
Notes: 229
229

## Slide 230
NEDEN - SONUÇ ANALİZİ
«Neden-Sonuç Analizinde balık kılçığı diyagramı olarak da bilinen risk değerlendirme tekniği kullanır.»
«Balık kılçığı diyagramı üzerinde kök nedenlere doğru keşif sağlaması açısından Hata Ağacı Analizine benzer.»
«Hata ağacı analizi ve olay ağacı analizi yöntemlerini birlikte kullanan tehlike değerlendirme tekniğidir.»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Balıkçı kılçığı / Birlikte kullanan (3)
Notes: 230
230

## Slide 231
NEDEN - SONUÇ ANALİZİ
«Organizasyondaki aksaklıkların analiz edilmesinde yardımcı olur.
Bu analizin uygulanmasıyla; organizasyon faaliyetleri arasında önceliklendirme yapılması ve değişiklik için açıklamaların kaydedilmesi sağlanır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 231
231

## Slide 232
NEDEN-SONUÇ ANALİZİNİN AVANTAJLARI
Neden – Sonuç analizi “en kötü durum” sonucuna göre hataların belirlenmesi ile sınırlandırılmamıştır.
Daha az tutucudur ve imkan dahilinde daha gerçekçidir.
Son olayın tahmin edilmesine ihtiyaç yoktur.
Çoklu yanlışların ve hataların var olduğu sistemlerin değerlendirilmesine imkan sağlar.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 232
232

## Slide 233
NEDEN-SONUÇ ANALİZİNİN AVANTAJLARI
Olayların zaman sıralaması dikkatle gözden geçirilir.
Uygun sistem işlemlerinin sonuçlarının olasılığı farklı sayılarla belirlenebilir, kayıpların derecelendirmesi yapılabilir. O nedenle, kısmi başarıların veya hataların dereceleri belirlenebilir.
Sistemin maruz kaldığı, potansiyel tek (nokta) hatalar veya başarılar değerlendirilebilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 233
233

## Slide 234
NEDEN-SONUÇ ANALİZİNİN LİMİTLERİ
Analistin sistemdeki değişikleri önceden sezmesi gerekir.
Operasyonun aşamalarının analist tarafından önceden sezilmesi gerekir.
Sonucun şiddetinin belirlenmesi sübjektif olabilir ve analist için savunması zordur.
Olasılıkları saptamak genellikle zordur ve tartışmalıdır.
Başlatıcı meydan okuma analiz tarafından ortaya çıkarılmaz, fakat analist tarafından görülebilmelidir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 234
234

## Slide 235
İSTANBULUZMAN
Neden-Sonuç Analizi / Olaylar |  | Anlamı
 | DAİRE | Esas olay (yaprak başlatan olay). Bu sembol birincil durumdaki problem için kullanılır. Daha ileri bir gelişimi gerektirmeyen, işleme gerek duyulmayan temel bir olaydır.
 | VEYA KAPISI | Sembol altındaki bir veya birden fazla girdi olaydan en az herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda yukarıda yer alan olayın ortaya çıkması gerçekleşir.
 | VE KAPISI | Sadece sembol altındaki tüm girdi olayların gerçekleşmesi durumunda yukarıda yer alan olayın ortaya çıkması gerçekleşir.
 | SONUÇ TANIMLAYICI | Hata seviyesini belirten son olay veya koşul.
 | DALLANDIRMA OPERATÖRÜ | Eğer koşullar uygun ise çıktı «Evet’tir», eğer koşullar uygun değilse çıktı «Hayır’dır». Dallandırma operatörüne kusur ve başarı ifadelerinden her ikisi de yazılabilir. PY+PN=1
PROSES AKIM ŞEMASI SEMBOLLER
H
E
OLAY
Notes: 235
235

## Slide 236
BAŞLANGIÇ TEHLİKE ANALİZİ RİSK DEĞERLENDİRME FORMU |  |  |  |  |  | 
Yer |  |  | Değerlendirme |  |  | 
Proses |  |  | Düzenleyen |  |  | 
Alt Sistem |  |  | Revizyon No-Tarih |  |  | 
Potansiyel Tehlike | Tehlikeli Olayın Nedeni | Tehlikeli Durum | Korunma Kaybı | Kaza | Şiddet Frekans | Düzeltici Önlem
PHA RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Notes: 236
236

## Slide 237
PRA
(Preliminary Risk Analysis)
Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi
4

## Slide 238
PRA AMAÇ
«Sistemin veya prosesin potansiyel tehlikeli parçalarını tespit ederek değer biçmek ve tespit edilen her bir potansiyel tehlike için az yada çok kaza ihtimallerini belirlemek için kullanılır.»
Bu metot kapsamlı detaylar sağlamak maksadıyla dizayn edilmemiştir.
Bu metodun amacı daha çok muhtemel-gerçekleşebilecek önemli problemlerin acele tespit edilmesini sağlamaktır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 238
238

## Slide 239
PRA UYGULAMA
Analist, tehlikeli parçaları ve durumları gösteren kontrol listelerine güvenerek bu analizi yapar.
Bu listeler kullanılan teknolojiye ve ihtiyaca göre düzenlenir.
Bu listelerde belirlenen tehlikeler daha sonra risk değerlendirme formunda değerlendirilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 239
239

## Slide 240
PRA UYGULAMA
Formlarda mutlak surette "Ciddiyet" ve "Sonuç" değerlendirilmelidir.
“Önleyici Ölçümler” ve “Önlemlerin Yerine Getirilme Ölçümleri” başlıklarında ise tehlikelerin giderilmesi yada kontrol altına alınması için gereken aşamalar belirtilir
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 240
240

## Slide 241
PRA YARARLARI
Bir işletmedeki/sistemdeki tesisatının/ekipmanının tam olup olmadığını/kusursuz işleyip işlemediğini saptar,
Kontrol edilecek hususların atlanılmasını engeller,
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 241
241

## Slide 242
PRA YARARLARI
Listelerindeki sorular işletmeye özel hazırlandığı için, risk değerlendirmesi yapılan tesisin eksiklikleri saptanır,
Listelerde belirlenen noksanlıklar için «Birincil Risk Analizi» uygulanarak gerekli önlemler tespit edilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 242
242

## Slide 243
PRA ÇEKLİST
İSTANBULUZMAN
PRA ÇEKLİST |  |  |  | 
Proses / Sistem |  | Tarih |  | 
Alt Sistem |  | Revizyon No |  | 
Formu Dolduran |  | Sayfa No |  | 
Formu Dolduranın Birimi / Görevi |  | Doküman No |  | 
TEHLİKELER |  | EVET | HAYIR | AÇIKLAM
A01 |  |  |  | 
A02 |  |  |  | 
A03 |  |  |  | 
A04 |  |  |  | 
A05 |  |  |  | 
A06 |  |  |  | 
A07 |  |  |  | 
B01 |  |  |  | 
B02 |  |  |  | 
B03 |  |  |  | 
B04 |  |  |  | 
B05 |  |  |  | 
B06 |  |  |  | 
B07 |  |  |  | 
B08 |  |  |  | 
B09 |  |  |  | 
B10 |  |  |  | 
B11 |  |  |  | 
C01 |  |  |  | 
C02 |  |  |  | 
C03 |  |  |  | 
C04 |  |  |  | 
Notes: 243
243

## Slide 244
PRA ÇEKLİST
İSTANBULUZMAN
RİSKİN ŞİDDETİ İLE ETKİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ |  |  |  | 
ŞİDDET | GÜVENLİK ETKİSİ | ÇEVRESEL ETKİ | EKONOMİK ETKİ | KAYIP ETKİSİ
MAJÖR (1) | Bir veya daha fazla ölüm veya sürekli sakat kalma | Ekosistemin uzun süre kesintiye uğramasına neden olan veya uzun süreli kronik sağlık riski açığa çıkması | >500.000 | >500.000
ORTA (2) | Hastanede yatmayı gerektirecek yaralanma ve iş günü kaybı | Ekosistemin kısa süreli kesintiye uğratan etki | 10.000 – 500.000 | 10.000 – 500.000
MİNÖR (3) | İlkyardım gerektiren yaralanmalar | Küçük akut çevresel kirlilik veya halk sağlığına etki | 10.000 – 1 | 10.000 – 1
Notes: 244
244

## Slide 245
İSTANBULUZMAN
 |  | Kantitatif (Nicel-Sayısal) Yöntemler | 
2
Notes: 245
245

## Slide 246
KANTİTATİF (NİCEL–SAYISAL–RAKAMSAL) METODLAR
FMEA (HTEA-Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi)
Fine-Kinney Analiz Metodu
Jhon-Ridley Analiz Metodu
Risk Değerlendirme Karar Matrisi (RADM)
  3x3 Tipi Matris Metodu
  L-Tipi Matris Metodu
  X-Tipi Matris Metodu
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
İSTANBULUZMAN
Notes: 246
246

## Slide 247
FMEA – HTEA
(Failure Mode and Effects Analysis)
Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi Metodolojisi
1

## Slide 248
FMEA
İSTANBULUZMAN
 | KRİTERLER | FMECA(Failure Mode Effects and Criticality Analysis) Hata Modları Etkileri ve Kritiklik Analizi
 | Amaç | Sistem ve ekipmanların kusurlarını ve her kusurun sistem üzerindeki potansiyel tehlikesini belirlemek
 | Yer ve Zaman | Tasarım, inşa ve işletme aşamasında
 | Gerekli Bilgiler | Tesis fonksiyonlarının bilinmesi Ekipman listesi Ekipman fonksiyonlarının bilinmesi
 | Sonuçlar | Sistem ve ekipman kusurlarının ve bunların etkilerinin sistemli bir listesi. Bağımsız hataları ve en kötü durum tahminini de içerebilir
 | Eleman İhtiyacı | Genel olarak tesisi ve sistemi iyi bilen 2 uzman personel yeterlidir
 | Zaman-Maliyet | Uzun zaman ve yüksek maliyet
Notes: 248
248

## Slide 249
FMEA AÇIKLAMLAR – 1
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
«Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi Metodolojisi»
FMEA disiplini, ABD ordusunda geliştirilmiştir. FMEA Üzerine Prosedürler olarak adlandırılan Askeri Prosedür «MIL-P- 1629» 9 Kasım 1949 tarihinde başlatılmıştır.
Sistem ve donatım hatalarının etkilerinin belirlenmesi için güvenilir bir değerlendirme tekniği olarak kullanılmıştır
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
FMEA tanımı (2)
Notes: 249
249

## Slide 250
FMEA AÇIKLAMLAR – 2
FMEA bütün teknoloji ağırlıklı sektörler, uzay sektörü, kimya endüstrisi ve otomobil sanayinde çok popülerdir.
Bu metodun popüler olmasındaki başlıca sebebi kullanımının kolay olması ve geniş teorik bilgi gerektirmemesidir.
Orta düzeyde deneyimi olan bir risk değerlendirme timi tarafından rahatlıkla uygulanabilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 250
250

## Slide 251
FMEA UYGULAMASI
Her hatanın nedenlerini ve etkenlerini belirler.
Tümevarım mantığı ile çalışır
Potansiyel hataları tanımlar.
Olasılık, şiddet ve saptanabilirliğe bağlı olarak hataların önceliğini ortaya çıkarır.
Sorunların izlenmesini ve düzeltici faaliyetlerin yapılmasını sağlar.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 251
251

## Slide 252
FMEA ÇEŞİTLERİ
Sistem FMEA (HTEA)
Tasarım FMEA (HTEA)
Proses FMEA (HTEA)
Servis FMEA (HTEA)
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
FMEA – HTEA çeşitleri /
Notes: 252
252

## Slide 253
SİSTEM FMEA
«Sistem ve alt sistemleri analiz ederek, sistemin eksiklerinden doğan, sistem fonksiyonları arasındaki potansiyel hata türlerini belirlemeye odaklanır.»
Hedefi; Sistemin;
  Kalitesini,
  Güvenirliğini,
  Korunabilirliğini ……………………artırmaktır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
1
Notes: 253
253

## Slide 254
SİSTEM FMEA FAYDALARI
Sistemi etkileyen potansiyel problemlerin bulunabileceği alanlar daralır,
Sistem içerisinde uygulanacak prosedürler için bir temel oluşturulmasına yardımcı olur.
Sistem içerisindeki fazlalıkların tespit edilmesine yardım eder,
Optimum sistem tasarım alternatiflerinin seçilmesinde yol gösteri
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
1
Notes: 254
254

## Slide 255
TASARIM FMEA
«Tasarım hatalarından doğan hata türlerine yönelik olarak üretime başlamadan önce ürünlerin analiz edilmesinde kullanılır.»
Hedefi;
  Tasarım kalitesini,
  Güvenirliğini
  Korunabilirliğini ……………………artırmaktır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
2
Notes: 255
255

## Slide 256
TASARIM FMEA FAYDALARI
Tasarım geliştirme faaliyetleriyle ilgili önceliklerin belirlenmesi,
Potansiyel hataların tasarım aşamasında iken belirlenmesinin sağlaması,
Potansiyel güvenlik sorunlarının belirlenerek ortadan kaldırılmasına yardım etmesi ve değişiklik için açıklamaların kaydedilmesinin sağlanması,
Önemli ve kritik özelliklerin belirlenmesine yardım etmesi,
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
2
Notes: 256
256

## Slide 257
PROSES FMEA
«Bu analiz üretim veya montaj prosesindeki eksiklerden doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak ve üretim ve montaj prosesini analiz etmek amacına hizmet etmektedir.»
Gerekli Dokümanlar;
İşletmenin tesis ve ekipman yerleşim planları
İşletmenin proses akış diyagramları
İşletmenin iş kazası kayıtları
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
3
Kullanım durumu (2)
Notes: 257
257

## Slide 258
PROSES FMEA FAYDALARI
Üretim veya montaj prosesinin analizine yardımcı olması
Düzeltici faaliyetlerin önceliklerinin belirlemesi,
Kritik veya önemli olan özellikleri tespit etmede ve kontrol planı oluşturmada yardımcı olması
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
3
Notes: 258
258

## Slide 259
SERVİS FMEA
«Organizasyondaki aksaklıkların analiz edilmesinde yardımcı olur. Bu analizin uygulanmasıyla; organizasyon faaliyetleri arasında önceliklendirme yapılması ve değişiklik için açıklamaların kaydedilmesi sağlanır.
İş akışının, sistem ve proses analizinin etkin bir şekilde yapılmasında, işteki hataların ve kritik önemli işlerin belirlenmesinde ve kontrol planlarının oluşturulmasında yol göstermesi gibi avantajlar sağlar.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
4
Notes: 259
259

## Slide 260
SEMBOLLER | AÇIKLAMALAR
P | Her bir zarar modunun oluşma olasılık değeri
S | Zararın ne kadar önemli olduğunun değeri, şiddet, ciddiyet
D | Zarar meydana getirecek durumun keşfedilmesinin zorluk derecelendirilmesi
RÖS | Risk Öncelik Sayısı
RÖS DEĞERİ | P, S ve D değerlerinin çarpımıyla elde edilir.
FORMÜL | RÖS = P (Olasılık) x S (Şiddet) x D (Fark Edilebilirlik)
FMEA KULLANILAN SEMBOLLER
«Hata türü ve etkileri analizinde riski belirleyen parametrelerin ölçülmesinde
1-10 ölçeği kullanılır.»
Notes: 260
260

## Slide 261
FMEA / ZARARIN ŞİDDETİ (CİDDİYETi)
İSTANBULUZMAN
 | SİSTEM FMEA ŞİDDET ETKİ SINIFLAMASI |  | 
 | Etki-Tehlike | Şiddetin Etkisi | Derece
 | Uyarısız Gelen | Felakete yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata | 10
 | Uyarısız Gelen | Yüksek hasara ve toplu ölümlere yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata | 9
 | Çok Yüksek | Sistemin tamamen hasar görmesini sağlayan yıkıcı etkiye sahip ağır yaralanmalara, 3. derece yanık, akut ölüm vb. etkiye sahip hata türü | 8
 | Yüksek | Ekipmanın tamamen hasar görmesine sebep olan ve ölüme, zehirlenme, 3. derece yanık, akut ölümcül hastalık vb. etkiye sahip hata | 7
 | Orta | Sistemin performansını etkileyen, uzuv ve organ kaybı, ağır yaralanma, kanser vb. etkiye sahip hata | 6
 | Düşük | Kırık, kalıcı küçük iş görememezlik, 2. derece yanık, beyin sarsıntısı vb. etkiye sahip hata | 5
 | Çok Düşük | İncinme, küçük kesik ve sıyrıklar, ezilmeler vb. hafif yaralanmalar ile kısa süreli rahatsızlıklara neden olan hata | 4
 | Küçük | Sistemin çalışmasını yavaşlatan hata | 3
 | Çok Küçük | Sistemin çalışmasında kargaşaya yol açan hata | 2
 | Yok | Etki yok | 1
Notes: 261
261

## Slide 262
FMEA / ZARARIN OLUŞMA OLASILIĞI
İSTANBULUZMAN
 | SİSTEM FMEA OLASILIK ETKİ SINIFLAMASI |  | 
 | Hata Olasılığı | Hata İhtimali | Derece
 | Çok Yüksek / Kaçınılmaz Hata | 1/2 ‘den fazla | 10
 |  | 1/3 | 9
 | Yüksek / Tekrar Tekrar Hata | 1/8 | 8
 |  | 1/20 | 7
 | Orta / Ara Sıra Olan Hata | 1/80 | 6
 |  | 1/400 | 5
 |  | 1/2.000 | 4
 | Düşük / Nispeten Az Olan Hata | 1/15.000 | 3
 |  | 1/150.000 | 2
 | Pek Az / Olası Olamayan Hata | 1/1.500.000’den düşük | 1
Notes: 262
262

## Slide 263
FMEA / FARK EDİLEBİLİRLİK
İSTANBULUZMAN
 | SİSTEM FMEA FARK EDİLEBİLİRLİK ETKİ SINIFLAMASI |  | 
 | Fark Edilebilirlik | Fark Edilebilirlik Olasılığı | Derece
 | Fark Edilmez | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği mümkün değil | 10
 | Çok Az | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok zor | 9
 | Az | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği uzak | 8
 | Çok Düşük | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği uzak | 7
 | Düşük | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok düşük | 6
 | Orta | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği orta | 5
 | Yüksek Ortalama | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği yüksek ortalama | 4
 | Yüksek | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği yüksek | 3
 | Çok Yüksek | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok yüksek | 2
 | Hemen Hemen Kesin | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği hemen hemen kesin | 1
Notes: 263
263

## Slide 264
FMEA / RİSK DEĞERİ VE İŞLEMLER
İSTANBULUZMAN
RÖS (RÖG) DEĞERİ | =
OLASILIK «P» | X
ŞİDDET «S» | X
FARK EDİLEBİLİRLİK «D»
RÖS DEĞERİ (Risk Öncelik Sırası-Göstergesi) | ÖNLEM
RÖS < 40 | Önlem Almaya Gerek Yok
40 <= RÖS <= 100 | Önlem Alınabilir
RÖS > 100 | Önem Alınması Gereklidir
?
RÖS değerini belirleyen faktörler - anlamı / Formül (5)
Notes: 264
264

## Slide 265
RÖS ANLAMI – 1
Analizi yapılan ürün veya sistemin öngörülen kalitesi hakkında genel bir fikir edinmek için RÖS'lerden yararlanılır. RÖS ne kadar büyükse hata o kadar önemlidir.
Risk öncelik sayıları ile, ürünün dayanıklılık, güvenilirlik ve güvenlikle ilgili ihtiyaçları arasında bir korelasyon vardır. Dolayısıyla bu puanlarla önem dereceleri arasında bir bağıntı kurulabilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 265
265

## Slide 266
RÖS ANLAMI – 2
RÖS'ler büyükten küçüğe sıralanarak, en büyük puana sahip olan potansiyel hatanın nedeni analiz edilerek düzeltici faaliyetler başlatılır.
Düzeltici faaliyetlerden sonra RÖS tekrar hesaplanarak kontrol edilir. RÖS, istenen değere düşene kadar, düzeltici faaliyetlerle birlikte HTEA analizine devam edilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 266
266

## Slide 267
RÖS ANLAMI – 3
Risk Öncelik Puanının (Azami Risk Puanının);
Minimum değeri : 1
Maksimum değeri : 1000 ……….. dir.
Uygulamalarda genelde RÖS 100 ise düzeltici önleyici faaliyetler başlatılır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Minimum, maksimum değerler
Notes: 267
267

## Slide 268
RÖS ANLAMI – 4
Aynı RÖS değerine sahip iki veya daha fazla hata varsa, öncelikle şiddeti, sonra da saptama değeri yüksek olan ele alınmalıdır.
Şiddeti yüksek olan hata önceliklidir. Çünkü bu değer hatanın etkisini göstermektedir.
Saptama, ortaya çıkma değerinden daha önemlidir. Çünkü burada söz konusu olan hatanın müşteriye ulaşmasıdır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 268
268

## Slide 269
Düzeltici Önlemler
Düzeltici önlemler, olası hata şekillerini veya nedenlerini ortadan kaldırmak veya olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi için tasarım, üretim süreci, malzeme veya üretim yöntemi gibi çeşitli unsurlarda yapılacak değişikliklerdir.
Düzeltici önlemler ile RÖS değerleri aşağıya çekilmeye çalışılır. Bunun için olasılık, şiddet ve keşfedilebilirlik değerlerini azaltmak gereklidir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 269
269

## Slide 270
Düzeltici Önlemler
Hatanın ortaya çıkma olasılığını azaltmak için süreç veya tasarımın tekrar gözden geçirilerek düzeltilmesi gerekir,
Şiddet derecesinin azaltılması yalnızca tasarımın tekrar gözden geçirilmesi ile sağlanır,
Keşfedilebilirlik olasılığını arttırmak için süreç tekrar gözden geçirilmelidir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 270
270

## Slide 271
MUHTEMEL ZARAR MODU
Sistem içerisinde zarara neden olabilecek işlemler esnasında meydana gelebilecek rastlantısal ve doğal olaylara «muhtemel zarar modu» denir.
İşletmenin bütünü içerisindeki parçalar ayrı ayrı ele alınır, olası zarar verici olaylar (zarar modları) tespit edilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 271
271

## Slide 272
İSTANBULUZMAN
PROSES / SİSTEM |  | FMEA-HTEA RİSK DERECELENDİRME FORMU |  |  |  |  |  |  |  |  | DEĞERLENDİREN |  |  |  | 
ALT SİSTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DÜZENLEYEN |  |  |  | 
DİZAYN / YÖNTEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVİZYON NO |  |  |  | 
FMEA TAKIMI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | REVİZYON TARİHİ |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | HAREKET SORUMLUSU |  |  |  | 
SİSTEM PARÇA | POTANSİYEL HATA TÜRLERİ | HATANIN SONUÇLARI | S | HATANIN NEDENLERİ | P | KONTROL ÖNLEMLERİ | D | ROS | TAVSİYE EDİLEN İYİLEŞTİRMELER (EYLEMLER) | SORUMLU TAMAMALAMA TARİHİ | HAREKET TARİHİ | YENİ (S) | YENİ (P) | YENİ (D) | YENİ ROS
FMEA-HTEA Risk Değerlendirme Formu
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Notes: 272
272

## Slide 273
FMEA / ÖRNEK
İSTANBULUZMAN
SN | Sistem (Parça) | Hata Modu | Etkisi | Tespit Edilmesi (Koruma Yöntemi) | Öneriler
1 | Fren merkezi | Fren hidrolik yağı yok. Kampanalar birbirine yapışmış | Fren tutmaz Frenler kilitlenir | El freni | Hidrolik yağı seviye ölçümü ve uyarı sistemi Periyodik kontrol ve yılda bir bakım
2 | Hava yastığı sensörleri | Darbe anında sensörlere uyarı gitmiyor. Sensörlere hatalı uyarı sinyali gidiyor | Hava yastığı açılmaz, Yolcu korunmaz, Hava yastığı yanlış zamanda açılır | Sistem hata uyarı ışıkları, Hava yastığının açılması için 3 sensörden en az 2 sensörün mesaj alması gerekir | İlave sensörler monte edilmeli, 20.000 km bakım listesine sensör testi ilave edilmeli
Notes: 273
273

## Slide 274
FİNE-KİNNEY
2

## Slide 275
KULLANDIĞI PARAMETRELER
Olasılık – İhtimal – Şans
  Zararın Gerçekleşme Olasılığı,
Sıklık – Seyreklik – Frekans
  Tehlikeye Zaman İçinde Maruz Kalma Tekrarı
Şiddet – Sonuçların Etkisi
  Tehlikenin İnsan ve/veya Çevre Üzerindeki Tahmini Zararı
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Kullanılan parametreler /
Notes: 275
275

## Slide 276
FİNE-KİNNEY
İSTANBULUZMAN
 | OLASILIK – İHTİMAL – ŞANS «Zararın Gerçekleşme Olasılığı-İhtimali-Şansı» |  | OLASILIK DEĞERİ
 | Beklenir, Kesin | Çok Kuvvetle Muhtemel | 10
 | Yüksek / Oldukça Mümkün | Kuvvetle Muhtemel | 6
 | Olası | Nadir Fakat Olabilir | 3
 | Mümkün Fakat Düşük | Oldukça Düşük İhtimal | 1
 | Beklenmez Fakat Mümkün | Zayıf İhtimal | 0,5
 | Beklenmez | Pratik Olarak İmkansız | 0,2
Notes: 276
276

## Slide 277
FİNE-KİNNEY
İSTANBULUZMAN
 | FREKANS – SIKLIK «Tehlikeye Zaman İçinde Maruz Kalma Tekrarı-Sıklığı» |  | FREKANS DEĞERİ
 | Rutin Olmayan | Rutin Olan | 
 | Sürekli (Hemen hemen her zaman) | Bir saatte birkaç defa | 10
 | Sık (Sıklıkla) | Günde bir veya birkaç defa | 6
 | Ara Sıra | Haftada bir veya birkaç defa | 3
 | Sık Değil (Nadir) | Ayda bir veya birkaç defa | 2
 | Oldukça Seyrek (Oldukça Nadir) | Yılda birkaç defa | 1
 | Çok Seyrek (Çok Nadir) | Yılda bir veya daha seyrek | 0,5
Notes: 277
277

## Slide 278
FİNE-KİNNEY
İSTANBULUZMAN
 | ŞİDDET - SONUÇLARIN ETKİSİ «Tehlikenin İnsan ve/veya Çevre Üzerindeki Tahmini Zararı» |  |  | ŞİDDET DEĞERİ
 |  | İnsana Zararları | Çevreye Zararları | 
 | Dikkate Alınmalı | Birden Fazla Ölümlü Kaza | Çevresel felaket | 100
 | Önemli | Öldürücü Kaza | Ciddi çevresel zarar | 40
 | Ciddi | Kalıcı Hasar-Yaralanma-İş Kaybı | Çevresel engel ve şikayet | 15
 | Çok Ciddi | Önemli Hasar-Yaralanma-Dış İlkyardım | Arazi dışında çevresel zarar | 7
 | Çok Kötü | Küçük Hasar-Yaralanma-Dahili İlkyardım | Arazide çevresel zarar | 3
 | Felaket | Ucuz Atlatma | Çevresel zarar yok | 1
Azami şiddet puanı?
Notes: 278
278

## Slide 279
FİNE-KİNNEY / RİSK DEĞERİ VE İŞLEMLER
İSTANBULUZMAN
RİSK DEĞERİ | =
OLASILIK DEĞERİ | X
FREKANS DEĞERİ | X
ŞİDDET DEĞERİ
RİSK DEĞERİ | RİSK DERECELENDİRME SONUCU «Yapılacak İşlemler» | 
400 < R | Tolerans Gösterilemez Risk | Hemen gerekli önlemler alınmalı veya iş durdurulmalı, kapatılma gibi önlemler düşünülmelidir.
200 < R < 400 | Esaslı Risk | Kısa dönemde “birkaç ay içerisinde” iyileştirilmelidir.
70 < R < 200 | Önemli Risk | Uzun dönemde “yıl içerisinde” iyileştirilmelidir.
20 < R < 70 | Olası Risk | Gözetim altında uygulanmalıdır.
R < 20 | Önemsiz Risk | Önlem öncelikli değildir.
?
Her bir parametrenin anlamı /
Notes: 279
279

## Slide 280
İSTANBULUZMAN
Tehlike | Olasılık | Frekans | Şiddet | Risk Skoru | Kontrol ? | Sonuç
Araçla İnsan Buluşması | Yüksek-Oldukça Mümkün | Sık | Öldürücü Kaza | 400<R | Yok | Tolerans Gösterilemez Risk
DEĞER | 6 | 6 | 40 | 1440 |  | 
Göze Çapak Kaçması | Mümkün Fakat Düşük | Ara sıra | Önemli Hasar, Yaralanma | 20<R<70 | KKD Kullanılıyor | Olası Risk
DEĞER | 1 | 3 | 7 | 21 |  | 
Ağır Malzeme Kaldırma | Yüksek-Oldukça Mümkün | Ara sıra | Önemli Hasar, Yaralanma | 20<R<200 | Yok | Önemli Risk
DEĞER | 6 | 3 | 7 | 126 |  | 
FİNE-KİNNEY / ÖRNEKLER
Notes: 280
280

## Slide 281
JOHN-RİDLEY
3

## Slide 282
JOHN RİDLEY
«Sayısal risk değerlendirme metotlarından biridir. Bu modelde de riskin büyüklüğü; ortaya çıkma sıklığı ve şiddetinden yola çıkarak sayısal olarak değerlendirilir.»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 282
282

## Slide 283
FİNE-KİNNEY
İSTANBULUZMAN
MAKSİMUM POTANSİYEL KAYIP DEĞERLERİ |  | 
 | Çoklu Ölüm | 50
 | Tekli Ölüm | 45
 | Sürekli Sakatlık | 40
 | Gözün Kaybı | 35
 | Kol/Bacak Kaybı | 30
 | El/Ayak Kaybı | 25
 | Sağırlık | 20
 | Kırık | 15
 | Derin Kesik | 10
 | Hafif Yaralanma | 5
 | Çizik Sıyrık | 1
ORTAYA ÇIKMA İHTİMALİ DEĞERLERİ |  | 
 | Her An | 50
 | Saatte 1 | 35
 | Günde 1 | 25
 | Haftada 1 | 15
 | Ayda 1 | 10
 | Yılda 1 | 5
 | 5 Yıl ve Daha Fazla Sürede 1 | 1
AKSİYONLARIN YERİNE GETİRİLME MÜDDETLERİ |  | 
 | Risk Değeri | Aksiyon Aciliyeti
 | 100’den Çok | Derhal
 | 80 – 100 | Bugün
 | 60 – 79 | 2 Gün İçerisinde
 | 40 – 59 | 4 Gün İçerisinde
 | 20 – 39 | 1 Hafta İçerisinde
 | 10 – 19 | 1 Ay İçerisinde
 | 0 – 9 | 3 Hafta İçerisinde
RİSK DEĞERİ = SIKLIK x (MPKD + OÇİD)
SIKLIK |  | 
 | Bir denetim boyunca aynı riskle karşılaşma miktarı | 
Notes: 283
283

## Slide 284
ÖRNEK
Bir saha denetiminde 1 defa karşılaşılan, Maximum potansiyel kayıp değeri göz kaybı (35) olan ve Ortaya çıkma ihtimal değeri de günde bir (25) olan bir işyerinde risk değeri kaçtır?
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
RİSK DEĞERİ = 1 X (35 + 25) / RD=60
Notes: 284
284

## Slide 285
JSA
(Job Safety Analysis)
İş Güvenlik Analizi
4

## Slide 286
JSA
Bu metot (İş Güvenlik Analizi-JSA), kişi veya gruplar tarafından gerçekleştirir
İş görevleri üzerinde yoğunlaşır
Bir işletme veya fabrikada işler ve görevler iyi tanımlanmışsa bu metodoloji uygundur
Analiz, bir iş görevinden kaynaklanan tehlikelerin doğasını direkt olarak irdeler
İş Güvenlik Analizi (JSA) olarak adlandırılan analiz dört aşamadan oluşur
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Özellikler
Notes: 286
286

## Slide 287
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
1 | Yapı
2 | Tehlikelerin Tanımlanması
3 | Risklere değer Biçilmesi
4 | Güvenlik Ölçüsü Önerisi
Notes: 287
287

## Slide 288
YAPI
JSA'nın ilk aşamasıdır.
«Görev adımlarının veya alt görevlerin numaralandırılarak ayrıntılı olarak analiz edilmesi ve bu adımları bozacak durumların ve yapının belirlenmesi temel anlayışını içerir.»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
1
Notes: 288
288

## Slide 289
TEHLİKELERİN TANIMLANMASI
Alt görevler birer birer gözden geçirilir. Böylece alt görevleri bozabilecek tehlikelerin özellikleri daha kolay anlaşılabilir.
Çeşitli sayıda sorular tehlikelerin tanımlanmasına yardımcı olmak amacıyla sorulabilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
2
Notes: 289
289

## Slide 290
Sorulabilecek Sorular
Hangi tip zarar gerçekleşebilir?
Zarar/Tehlike için bir çeklist kullanım için hazırlanabilir mi?
Çalışma esnasında özel bir problem veya sapma meydana çıkabilir mi?
Görevi yapmak için diğer bir yol var mı?
Tehlikeli materyal, teçhizat, makina vb. içeriyor mu?
İş görevi zor mu?
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
2
Notes: 290
290

## Slide 291
RİSKLERE DEĞER BİÇİLMESİ
Tehlikelerin veya problemlerin her birinin
tanımlamasından sonra, şiddetin sonucuna göre,
maruz kalabilecek kişi sayına ve meydana gelme olasılığına göre değer biçilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
3
Notes: 291
291

## Slide 292
GÜVENLİK ÖLÇÜSÜ ÖNERİSİ
İş Güvenlik analizi için önerilen güvenlik ölçümünün büyük bir avantajı uygun kontrol ölçümünün oldukça kolay üretilebilmesidir.
Bu aşamada yapılabilecek bir çaba da riskin azaltılması için o görevde tehlike/riske giden yol boyunca öneride bulunmaktır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
4
Notes: 292
292

## Slide 293
Ölçümler Şunlara Başvurabilir
Ekipman ve yardımcı görevler,
İş görev programı ve metotları ( eğer uygulanabilir ise alternatif metot kullan),
Belirli görevler için ihtiyaçların giderilmesi,
İş emirleri, eğitimler vb. geliştirilip düzenlenmesi,
Zor durumları nasıl ele almak gerektiğinin planlanması,
Güvenlik aygıtları, dedektör vb. güvenlik cihazlarını kurulması,
Kişisel koruyucu teçhizatın mutlaka kullanılmasını sağlayacak tedbir alınması,
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
4
Notes: 293
293

## Slide 294
JSA
İSTANBULUZMAN
 | Bir İş Yapılırken Tehlikenin Gerçekleşme İhtimali | 
 | OLASILIK | DERECELENDİRME
 | Sık Sık | 10 Saat veya Daha Fazla
 | Ara Sıra | 6 – 9 Saat
 | Seyrek | 3 – 5 Saat
 | Çok Seyrek | Olası Olmayan
 | Bir İş Yapılırken Karşılaşılacak Tehlikenin Şiddeti | 
 | R. POTANSİYELİ | DERECELENDİRME
 | Hafif | Geçici sakatlığa, hastalığa/yaralanmaya yol açacak durum/koşul
 | Hafif | Ciddi yaralanma/hastalığa, bunların sonunda iş günü kaybına ve ekipman veya malzeme kaybına neden olan koşul veya iş
 | Orta | İnsan yaşamını tehlikeye düşürecek, kalıcı sakatlığa yol açacak yada iş gücü, ekipman/malzeme kaybına neden olacak durum
Notes: 294
294

## Slide 295
RİSK DEĞERLENDİRME SEÇİM DİYAGRAMI
İSTANBULUZMAN
JSA |  | OLASIK |  |  | 
 |  | SIK SIK | ARA SIRA | SEYREK | ÇOK SEYREK
POTANSİYEL | HAFİF | 4 | 3 | 2 | 1
 | ORTA | 8 | 6 | 4 | 2
 | CİDDİ | 12 | 9 | 6 | 3
Notes: 295
295

## Slide 296
İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRME FORMU |  |  |  |  |  | 
Yer |  |  | Revizyon No |  |  | 
Tarih |  |  | Revizyon Tarihi |  |  | 
Referans |  |  | Formu Dolduran |  |  | 
KOD | Tehlike | Potansiyel (A) | Olasılık (B) | (A-B) Risk Sınıflaması | Etkinlik | Önlemler
A01 |  |  |  |  |  | 
A02 |  |  |  |  |  | 
A02 |  |  |  |  |  | 
A04 |  |  |  |  |  | 
A05 |  |  |  |  |  | 
B01 |  |  |  |  |  | 
B02 |  |  |  |  |  | 
JSA RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Notes: 296
296

## Slide 297
RADM
(Risk Assessment Decision Matris)
Risk Değerlendirme Karar Matrisi
5

## Slide 298
İSTANBULUZMAN
L-Tipi Matris
Notes: 298
298

## Slide 299
L TİPİ MATRİS
«Daha çok sebep sonuç ilişkilerinin belirlenmesinde ve küçük işletmelerde tek başına risk analizi yapmak isteyen analistler için ideal olan bir yöntemdir»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Kullanılan amacı
Notes: 299
299

## Slide 300
RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)
İSTANBULUZMAN
 | İHTİMAL | OLASILIK – İHTİMAL
 | Çok Küçük | Hemen hemen hiç
 | Küçük | Çok az (yılda bir kez), sadece anormal durumlarda
 | Orta | Az (yılda bir kez)
 | Yüksek | Sıklıkla (ayda bir)
 | Çok Yüksek | Çok sıklıkla (haftada bir, her gün), normal çalışma şartlarında
 | SONUÇ | ŞİDDET
 | Çok Hafif | İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren
 | Hafif | İşgünü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi, ilkyardım gerektiren
 | Orta | Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerektiren
 | Ciddi | Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı
 | Çok Ciddi | Ölüm, sürekli iş görememezlik
L TİPİ MATRİS
Notes: 300
300

## Slide 301
5x5 MATRİX YÖNTEMİYLE RİSK ANALİZİ
İSTANBULUZMAN
R = OLASILIK*ŞİDDET |  |  | ŞİDDET «D: Zarar Verme Derecesi» |  |  |  | 
 |  |  | Çok Ciddi İş Saati-İlkyardım | Ciddi İş Günü-İlkyardım | Orta Hafif Yara-Tedavi | Hafif Ölüm-Ciddi Yar-MH | Çok Hafif >1 Ölüm-SİG
 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
OLASILIK «O» ‘Frekans’ | Çok Yüksek «Günde Bir) | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
 | Yüksek «Haftada Bir» | 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
 | Orta «Ayda Bir» | 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
 | Küçük «3 Ayda Bir» | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
 | Çok Küçük «Yılda Bir» | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
 | Düşük Risk
 | Orta Risk
 | Yüksek Risk
Acil Tedbir Gerektirmeyebilir
Bu Risklere Olabildiğince Çabuk Müdahale Edilmeli
Bu Risklerle İlgili Hemen Çalışma Yapılmalı
Notes: 301
301

## Slide 302
RİSK SKORUNA GÖRE YAKLAŞIM
Kabul Edilemez Risk
(15-16-20-25)
Kabul Edilebilir Risk
(1-2-3-4-5-6)
Dikkate Değer Risk
(8-9-10-12-15)
Hemen Çalışma Yapılmalı
En Kısa Zamanda Tedbir Alınmalı
Acil Tedbir Gerekmeyebilir
İSTANBULUZMAN
Notes: 302
302

## Slide 303
RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)
İSTANBULUZMAN
SONUÇ |  | EYLEM
25 | Katlanılamaz | Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen risk düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.
15-16-20 | Önemli | Belirtilen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devan etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve önlem sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.
8-9-10-12 | Orta Düzeyde | Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.
2-3-4-5-6 | Katlanılabilir | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.
1 | Önemsiz | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.
Notes: 303
303

## Slide 304
İSTANBULUZMAN
PROSES / SİSTEM |  | L TİPİ MATRİS RİSK DERECELENDİRME FORMU |  |  |  |  | DEĞERLENDİREN | 
ALT SİSTEM |  |  |  |  |  |  | DÜZENLEYEN | 
DİZAYN / YÖNTEM |  |  |  |  |  |  | REVİZYON NO | 
TAKIM |  |  |  |  |  |  | REVİZYON TARİHİ | 
TEHLİKE | KİMLER ETKİLENEBİLİR | SONUÇ | TEHLİKELERİN ORTAYA ÇIKMA İHTİMALİ | ŞİDDET DERECESİ | RİSK SKORU | ETKİN KONTROL VARMI? | ÖNLEMLER | 
L Tipi Matris Risk Değerlendirme Formu
RİSK DEĞERLENDİRME FORMU
Notes: 304
304

## Slide 305
İSTANBULUZMAN
X-Tipi Matris
Notes: 305
305

## Slide 306
X TİPİ MATRİS
«Tecrübeli bir takım lideri önderliğinde disiplinli bir takım çalışması gerektiren ve mutlaka 5 yıllık geçmiş kaza araştırmasına ihtiyaç duyulan bir uygulama yöntemidir»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Yöntemin şartları
Notes: 306
306

## Slide 307
RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)
İSTANBULUZMAN
 | OLASILIK | DERECELENDİRME – AÇIKLAMA
 | Çok Küçük | Sadece olağanüstü durumlarda gerçekleşir
 | Küçük | Çoklu ekipman, valf, insan, boru hattı hatası, proses hattındaki spontane hatalar
 | Orta | İnsan ve ekipman hatasının kombinasyonu, proses hattındaki/borulamalarında hata
 | Yüksek | İkili ekipman hatası, ekipmandan sızıntı, hortum yırtılması, borularda kırılma, insan hat
 | Çok Yüksek | Basit ekipman/valf hatası, hortumda sızıntı/her günkü insan hatası
X TİPİ MATRİS
Notes: 307
307

## Slide 308
RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)
İSTANBULUZMAN
 | ŞİDDET |  | DERECELENDİRME – AÇIKLAMA
 | Çok Hafif | Personel | Hafif sıyrıklar, 3 günden az işgünü kaybı
 |  | Toplum | Direkt etki yok
 |  | Çevre | Tamamen kontrol altında tutulabilecek çevresel etki
 |  | Ekipman | Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1 – 1.000 arası
 | Hafif* | Personel* | İlkyardım gerektiren yaralanmalar
 |  | Toplum | Koku veya gürültü yayılması sonucu rahatsızlık verilmesi, direkt etki yok
 |  | Çevre | Kontrol altına alınabilecek lokal çevresel etki
 |  | Ekipman | Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1.000 – 10.000 arası
 | Orta* | Personel* | Doktor müdahalesi gerektiren şiddetli yaralanmalar ve meslek hastalıkları
 |  | Toplum | Doktor müdahalesi gerektiren şiddetli yaralanmalar
 |  | Çevre | Kontrol altına alınamayan küçük düzeyli çevresel etki
 |  | Ekipman | Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1.0000 – 100.000 arası
 | Yüksek* «Ciddi» | Personel* | Hayatı tehdit edici yaralanma, akut zehirlenmesi MH/İK, meslek hastalığı sonucu 1 kişinin ölümü
 |  | Toplum | Hayatı tehdit edici yaralanma veya kaza sonucu 1 kişinin ölümü
 |  | Çevre | Kontrol altına alınmayan orta düzeyli çevresel etki
 |  | Ekipman | Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 100.000 – 1.000.000 arası
 | Çok Yüksek* «Çok Ciddi» | Personel* | Birçok çalışanın hayatını tehdit edici şekilde yaralanma, MH yakalanması, İK/MH sonunda ölmesi
 |  | Toplum | Hayatı tehdit edici şekilde yaralanma, meslek hastalığına yakalanma, İK/MH bağlı birden çok ölüm
 |  | Çevre | Kontrol altına alınamayan büyük çaplı çevresel etki
 |  | Ekipman | Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1.000.000 ve üzeri
X TİPİ MATRİS
Notes: 308
308

## Slide 309
RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)
İSTANBULUZMAN
 | SONUÇ | ÖNCEKİ KAZALAR
 | Ö | Ölümlü kaza
 | UK | Uzuv kayıplı hayati tehlike, oluşturulabilecek kaza, hayati tehlike oluşturacak meslek hastalığı
 | İGK | İşgünü kaybı, uzun süreli tedavi gerektiren iş kazası veya meslek hastalığı
 | HY | Hafif yaralanma
 | KRK | Kazaya ramak kalma, tehlikeli durum
X TİPİ MATRİS
Notes: 309
309

## Slide 310
RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)
İSTANBULUZMAN
X TİPİ MATRİS RD DEĞİŞKENLERİ
A
Olayın, kazanın şiddetinin gerçekleşme oranı
D
Bir olayın, kazanın etkileyeceği personelde bıraktığı şiddetin derecesi
C
Önceki bir olayın, kazanın etkileyeceği personel sayısı
B
Daha önce olmuş bir olayın, kazanın şiddetinin gerçekleşme olasılığı
RDS | = | A | + | B | + | C | + | D
Notes: 310
310

## Slide 311
RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)
A = Olasılık x Şiddet |  |  | B = Olasılık x Önceki Kazalar |  |  | C = Önceki Kaza x Personel Sayısı |  |  | D = Personel Sayısı x Şiddet |  | 
Ö | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ÖNCEKİ BENZER KAZALAR (Sonuç) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
UK | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
IGK | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
HY | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
KRK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
B | OLASILIK |  |  |  |  | C | PERSONEL SAYISI |  |  |  | 
ÇOK CİDDİ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ŞİDDET | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
CİDDİ | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
ORTA | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
HAFİF | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
ÇOK HAFİF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | ÇOK KÜÇÜK | KÜÇÜK | ORTA | YÜKSEK | ÇOK YÜKSEK | D | 1 KİŞİ | 1-3 KİŞİ | 5 KİŞİ | 5-10 KİŞİ | 10 FAZLA
Notes: 311
311

## Slide 312
Risk Puanlama
6

## Slide 313
İSTANBULUZMAN
 |  | Kantitatif ve Kalitatif Yöntemler | 
3
Notes: 313
313

## Slide 314
YÖNTEMLER
FTA (Hata Ağacı Analizi)
ETA (Olay Ağacı Analizi)
Neden-Sonuç Analizi
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 314
314

## Slide 315
FTA
(Fault Tree Analysis)
Hata Ağacı Analizi
1

## Slide 316
ETA
İSTANBULUZMAN
 | KRİTERLER | (Fault Tree) Hata Ağacı Analizi
 | Amaç | Kazaya neden olabilecek ekipman ve insan hataları ile bunların kombinasyonlarının belirlenmesi.
 | Yer ve Zaman | Tasarımda, ekipman hatalarını ve oluşabilecek görünmeyen kusurları ortaya çıkarmak, işletme sırasında potansiyel kusurları incelemek.
 | Gerekli Bilgiler | Detaylı tesis işletme bilgileri, tesis ve ekipman kusurlarının ve bunların etkilerinin çok iyi bilinmiş ve anlaşılmış olması.
 | Sonuçlar | Kazaya neden olabilecek ekipman- operatör hatalarının listeleri. Sonuçlar nitel veya gerekli bilgiler sağlandığında nicel olabilir.
 | Eleman İhtiyacı | Sistemi iyi bilen personelle işbirliği yapan bir eleman yeterlidir. Birden çok ağaç için ekip çalışması tercih edilmelidir.
 | Zaman-Maliyet | Süre sistemin detayına ve analizin derinliğine bağlıdır. Bir gün veya haftalarca sürebilir. Maliyeti yüksektir.
Notes: 316
316

## Slide 317
FTA AÇIKLAMA
«Hata ağacı analizi kavramı (FTA), 1962 yılında Bell Telefon Laboratuvarlarında, Mınutemen kıtalararası balistik füze hedefleme kontrol sisteminin güvenlik değerlendirmesini gerçekleştirmek maksadıyla dizayn edilmiştir.
«Hata ağacı metodolojisi, sistem hatalarını ile sistem ve sistem bileşenlerinin hatalarındaki özgül sakıncalı olaylar arasındaki bağlantıyı gösteren mantıksal diyagramlardır.»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 317
317

## Slide 318
PTA UYGULAMA
Bu metotta, tümdengelim mantığa kullanılır,
Bu metotta önce sakıncalı olay, daha önceden tanımlanmış olay ile hataların nedensel ilişkileri araştırılır,
FTA bir işletmede yapılan işler ile ilgili kritik hataların veya ana (majör) hataların, sebeplerinin ve potansiyel karşıt önlemlerinin şematik (ağaç köküne bağlanarak) gösterilmesidir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 318
318

## Slide 319
PTA AMACI
FTA'nın amacı hataların gidiş yollarını, fiziksel ve insan kaynaklı hata olaylarını sebep olacak yolları tanımlamaktır.
FTA belirli bir hata olayı üzerine odaklanan analizci bir tekniktir.
Daha sonra muhtemel alt olayları mantıksal bir diyagramla şematize eder.
Grafik olarak insan yada malzeme kaynaklı hasarların muhtemel kombinasyonlarını oluşturur.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Özellikler /
Notes: 319
319

## Slide 320
PTA AMACI
İhtimallerini ortaya çıkarabileceği önceden tahmin edilebilen istenmeyen hata olayını (en üst olay) grafik olarak inceler.
FTA çok geniş kapsamlı olarak güvenlik ve risk analizinde kullanılır.
FTA kalitatif bir teknik olarak bir hatayı alt bileşenlerine ayırarak onu irdelediği için kullanışlıdır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 320
320

## Slide 321
PTA AMACI
FTA her düzeyde tehlike oluşturan hataların analizini yapar ve bir mantık diyagramı aracılığı ile en büyük olayı (kaybı) oluşturan hataların ve problemlerin olası tüm kombinasyonlarını gösterir.
FTA, FMEA tekniği ve diğer risk değerlendirme metotları ile amaç birliği içinde uygulanabilir.
FTA’da oluşması istenmeyen olayın kökündeki sebebe kadar inilerek istenmeyen diğer olası hatalar ve onların sebepleri ortaya çıkarılır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 321
321

## Slide 322
PTA AMACI
Tüm bu hataları ve sebeplerini görüntülemede tekniğin kendine özel mantık sembollerinden yararlanılarak hatanın soy ağacı çıkarılır.
FTA da FMEA gibi sistem analizine gerek duyar. Sistem analizi olgusunun içerdiği ön koşulları aşağıdaki şekilde özetlemek olasıdır.
  Sistem ilişkisi çerçevesinde düşünülmesi,
  Kritik sistem elemanlarının seçilmesi,
  Kritik işletme koşullarının belirlenmesi.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 322
322

## Slide 323
PTA AMACI
Hata Ağacı Analizinin ana hedefleri şunlardır:
  Herhangi bir sistemin güvenirliğinin tanımlanması
  Herhangi bir probleme etki eden karmaşık ve biri birleri ile karşılıklı ilişki içinde bulunan olumsuzlukların belirlenmesi ve bu olumsuzlukların oluşma olasılıklarının değerlendirilmesi
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 323
323

## Slide 324
İSTANBULUZMAN
FTA
Aşamaları
Notes: 324
324

## Slide 325
FTA AŞAMALARI
İSTANBULUZMAN
 | Sitemin detaylı incelenmesi | 
 | Ana problemin ve buna etki eden olumsuzlukların tespiti | 
 | Komponentlerin olumsuzluk türlerinin tespiti | 
 | Hata ağacının oluşturulması | 
 | Hata ağacı girdilerinin değerlendirilmesi | 
 | Başla | 
Sistem Analizi
Hata Ağacının Oluşturulması
Değerlendirme
Notes: 325
325

## Slide 326
FMA
Analiz için bir proses veya bölüm seçilir, diyagram üstüne bir kutu çizilir ve bileşenler içine listelenir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
1
Notes: 326
326

## Slide 327
FMA
Proses ve bölüm ile ilgili kritik arızalar ve tehlikeler tanımlanır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
2
Notes: 327
327

## Slide 328
FMA
Riskin sebebi tanımlanır ve riskin altına muhtemel bütün sebepleri listelenir ve oval daireler içinde riske bağlanır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
3
Notes: 328
328

## Slide 329
FMA
Bir kök sebebe doğru ilerlenir. Her risk için sebeplere ulaşana kadar tanımlanır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
4
Notes: 329
329

## Slide 330
FMA
Her kök sebep için karşıt ölçümler tanımlanır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
5
Notes: 330
330

## Slide 331
FMA
FTA diğer metodolojilerde olduğu gibi amaçların belirli olduğu sistematik bir yol izlemek durumundadır.
Bu yol genel olarak tanımlama, planlama, değerlendirme ve sonuçların analizi ve önerilerin belirlendiği adımlardan ibarettir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 331
331

## Slide 332
FMA «HATA AĞACI OLUŞTURMA» AŞAMALARI
Anlaşılabilir zirve olayı teşhis et
«Zirve olaya» katkıda bulunan olaylara,
mantık kapısı ile bağlantı kur
Birinci-seviye katkı bulunan olayı teşhis et
Esas olay «yaprak/başlatan/temel» analitik çözümün limitini göster
İkinci-seviye
katkısı bulunan
olayı teşhis et
Tekrarla/Devam
Zirve olaya katkısı bulunan İkinci-seviye olaya mantık kapısı ile
bağlantı kur
1
3
2
5
4
6
Notes: 332
332

## Slide 333
İSTANBULUZMAN
FTA
Diyagramlarında
Kullanılan Semboller
Notes: 333
333

## Slide 334
FMA AĞAÇ STRATEJİLERİ VE YAPILARI
Ağaç yapısının temel amacı insan, cihaz ve çevresel olaylar arasındaki ilişkileri gösterir.
Bu metotta, ana sorunu oluşturan ara sorunlar birden fazla olabilmektedir. Bu sebeple sistem değerlendirilirken ve/veya kavramları (bağlaçları) kullanılır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 334
334

## Slide 335
İSTANBULUZMAN
Olaylar |  | Anlamı
 | DİKDÖRGEN | Mantık kapısı ile bağlı daha basit olayların elementlerin veya faktörlerin kombinasyonu ile ortaya çıkan olay
 | DAİRE | Esas olay (yaprak-başlatan olay). Bu sembol birinci durumdaki problem için kullanılır. Daha ileri bir gelişimi gerçekleştirmeyen, işleme gerek duyulmayan temel bir olaydır.
 | ELİPS | Mantık kapısı ile bağlı, yapılması zorunlu olay
 | ÜÇGEN | Aktarma sembolü, bağlantı ve birleştirme görevinde kullanılır.
 | VE KAPISI | Sadece sembol altındaki tüm girdi olayların gerçekleşmesi durumunda yukarıda yer alan olayın ortaya çıkması gerçekleşir.
PROSES AKIM ŞEMASI SEMBOLLER
Notes: 335
335

## Slide 336
İSTANBULUZMAN
Olaylar |  | Anlamı
 | VEYA KAPISI | Sembol altındaki bir veya birden fazla girdi olaydan en az herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda yukarıda yer alan olayın ortaya çıkması gerçekleşir.
 | KOMBİNASYON | N girdi olay içinden en az M tane gerçekleşirse baştaki olay gerçekleşir.
 | KARE | Sadece tanımlanmamış ve belirsiz bir son olayı tanımlamaktadır.
 | DARALTILMIŞ DAİRE | Analizin bu bölümünde daha fazla ilerlemeye ihtiyaç olmadığını işaret eder.
PROSES AKIM ŞEMASI SEMBOLLER
Ve / Veya semboller
Notes: 336
336

## Slide 337
FMA «Basit Tarifler»
VE (AND) İşlemi: Ve işleminde iki Boolean değişkeni vardır. A ve B çıkışı, (A.B) şeklinde yazılır.
VEYA (Or) İşlemi: Veya işleminde A ve B gibi iki Boolean değişkeni vardır. (A+B) şeklinde yazılır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Ve / Veya kullanımı
Notes: 337
337

## Slide 338
FMA «BOOLEAN MATEMATİĞİ»
İSTANBULUZMAN
A | B | A.B
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 0 0 1
Lojik Ve (and) İşlemi |  | 
A | B | A+B
0 0 1 1 | 0 1 0 1 | 0 1 1 1
Lojik Veya (or) İşlemi |  | 
KURAL | 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | A=0 veya A=1 0.0=0 1+1=1 0+0=0 1.1=1 1.0=0.1=0 1+0=0+1=1
Notes: 338
338

## Slide 339
FMA «BOOLEAN MATEMATİĞİ»
İSTANBULUZMAN
TEOREM | 
T1 | Commutative Kanunu Değişebilirlik
A | A+B = B+A
B | A.B = B.A
T2 | Associative Kanunu Birleşme
A | (A+B)+C = A+(B+C)
B | (A.B).C = A.(B.C)
T3 | Distributive Kanunu Dağılma
A | A.(B+C) = A.B+A.C
B | A+(B.C) = (A+B) (A+C)
T4 | Identity Kanunu Özdeşlik
A | A+A = A
B | A.A = A
T6 | Redudance Kanunu Fazlalık Yasası
A | A.(A+B) = A
T7 | Absorpsiyon Kanunu Soğurma
A | (A.B)+A = A
B | (A+B).B = B
T8 | Morgan Teoremi
A | (A+B) = (A.B)
B | (A.B) = (A+B)
Notes: 339
339

## Slide 340
FMA «İŞLEM BASİTLEŞTİRİLMESİ»
Çeşitli karmaşık işlemler teoremlerden faydalanılarak basitleştirilebilir.
Dolayısıyla aynı işlem birçok mantık kapısı yerine az kapı kullanılarak gerçekleştirilebilir.
Böylece hata ağacı üzerinde hatalar daha basit olarak görülebilir. (Minimal Cut Set).
Cut Set’in bulunması ve Minimal Cut Set’e indirgenmesi için Boolean matematiği kullanılır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 340
340

## Slide 341
FMA «MİNİMAL CUT SET ARAŞTIRMASI»
1. Hata ağacındaki, zirve olaya “T” harfi verilir.
2. Zirve olayın altıdaki, birbirine mantık kapıları ile bağlı basit olaylara “T1” ‘den başlamak kaydıyla harf verilir.
3. Zirve olayın altındaki birbirine mantık kapıları ile bağlı esas olaylara “A” ‘dan başlamak üzere harf verilir.
4. Zirve olayın altındaki mantık kapılarına herhangi bir harf veya sayı verilmez.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 341
341

## Slide 342
T4=A.B
T3=B+C
T1=A+T3=A+(B+C)
T2=C+T4=C+(A.B)
T=T1+T2=(A+B+C).[C+(A.B)]
T=(A+B+C).C+(A+B+C)
T=A.C+B.C+C+A.B+A.B+C.A.B
T
3
T2
5
5
3
T1
T3
T4
A
B
C
C
A
B
Hata Ağacı Boolean Tanımlaması
Notes: 342
342

## Slide 343
T1
T5
A
B
C
Azaltılmış (Mantık Eşiği) Hata Ağacı
Notes: 343
343

## Slide 344
MATRİS İLE MİNİMAL CUT SET ARAŞTIRMASI
1. Esas olay (yaprak, başlatan olay)’lar hariç ağaçtaki tüm elementler yok sayılır. 2. Zirve olaya en yakın olandan başlamak kaydıyla, mantık kapılarına “harf”, yapraklara (esas olay) “sayı” verilir. 3. Birinci adım olarak zirve olaydan aşağıya doğru, harfleri ve numaraları kullanarak matris oluşturulur.
4. İlk olarak zirve olayın altındaki mantık kapısının harfi matrisin en üst sol kısmına yazılır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 344
344

## Slide 345
MATRİS İLE MİNİMAL CUT SET ARAŞTIRMASI
5. “VE” kapılarının harfleri matriste YATAY olarak yazılır, yine “VE” mantık kapılarının girdileri de matriste YATAY olarak yer değiştirilir.
6. “VEYA” kapılarının harfleri matriste DÜŞEY olarak yazılır, yine “VEYA” mantık kapılarının girdileri de matriste DÜŞEY olarak yer değiştirilir. Harfin altındaki sıralar dolu ise aşağıya doğru yeni bir satıra yazılır, ancak “VEYA” mantık kapılarının girdilerini matriste yer değiştirirken harfin bulunduğu satırdaki tüm sayılar aşağıdaki yeni sıraya da aktarılır.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 345
345

## Slide 346
MATRİS İLE MİNİMAL CUT SET ARAŞTIRMASI
7. Final Matris başlatıcıları gösteren bir matristir. Bu matrisin her satırı boolean cut set’i dir.
8. Final matris sonucunda aşağıdaki değerlendirme yapılarak matris indirgenir ve “Minimal Cut Set” elde edilir: a) Bir satırın her elemanı yukarıdaki sütununda tekrarlanıyorsa satırı iptal et b) Bir satır içinde tekrarlanan bir sayı var ise sayının birini sil c) Birbirleriyle aynı olan satırları sil
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 346
346

## Slide 347
ZİRVE
A
D
G
T1
1
3
4
6
4
1
B
C
T3
2
E
3
5
F
Notes: 347
347

## Slide 348
A |  | 
B |  | 
C |  | 
1 | D | 
F | 6 | 
1 | 2 | 
F | D | 
1 | E | 
1 | 2 |  | 
3 | 5 | G | 6
1 | E |  | 
1 | 2 |  | 
3 | 5 | G | 6
1 | 3 |  | 
1 | 4 |  | 
Boolean-Cut Set
MATRİSİN OLUŞTURULMASI
Notes: 348
348

## Slide 349
ETA
(Event Tree Analysis)
Olay Ağacı Analizi
2

## Slide 350
ETA
İSTANBULUZMAN
 | KRİTERLER | ETA (Event Tree Analysis) Olay Ağacı Analizi
 | Amaç | Kazaya neden olan/olabilecek başlatıcı olayı ve onu takip eden olaylar zincirini belirlemek.
 | Yer ve Zaman | Tasarımda gerekli İSG tedbirlerinin belirlenmek, işletirken önlemlerin yeterliliğini belirlemek veya ekipman kusurlarının sonuçlarını görebilmek.
 | Gerekli Bilgiler | Ekipman kusuru, sistem hatası gibi muhtemel kaza sebepleri ve başlatıcı olaylar ve iş güvenliği sistemlerinin ve acil durum planı işlev bilgileridir.
 | Sonuçlar | Kazaya neden olabilecek başlatıcı olayın ve takiben zincirleme olayların kronolojik sıraya göre belirlenmesidir.
 | Eleman İhtiyacı | Bir kişi yeterlidir. Ancak biri bu tekniği diğerleri de tesis ve işlemleri iyi bilen 2-3 kişilik bir ekip halinde çalışmak daha yararlı olabilir.
 | Zaman-Maliyet | Zaman başlatıcı olayların sayısı ve sistemin karmaşıklığına bağlıdır. Küçük tesislerde 2-4 hafta büyük tesislerde 2-4 ay sürebilir.
Notes: 350
350

## Slide 351
ETA (Olay Ağacı Analizi)
«Olay ağacı analizi başlangıçta nükleer endüstride daha çok uygulama görmüş ve nükleer enerji santrallerinde işletilebilme analizi olarak kullanılmıştır, daha sonra diğer sektörlerde de sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır.»
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 351
351

## Slide 352
ETA (Olay Ağacı Analizi)
Her hangi bir tehlikeli olayın oluşturabileceği çeşitli senaryolar analiz edilir.
İdeal olarak, birden fazla proses ve koruma sistemlerinin olduğu tesislerde kullanılır.
Kazaların sıklığı ve/veya olasılıkları sayısal olarak belirlenebilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 352
352

## Slide 353
ETA (Olay Ağacı Analizi)
Başlangıç noktasından hareketle birçok olaylar zincirinin oluşturulması prensibi ile (ileri doğru mantık tekniği) çalışır.
Modellenen sistem çok iyi tanımlanmalıdır.
Özellikle birden çok koruma ve operasyon sistemlerinin olduğu durumlar için idealdir.
Neden? Bu metod ile olaylar zinciri modellenebilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 353
353

## Slide 354
ETA (Olay Ağacı Analizi)
Olay Ağacı analizi, başlangıçta seçilmiş olan olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek sonuçların akışını diyagram ile gösteren bir yöntemdir.
Hata ağacı analizinden farklı olarak bu metodolojide tümevarım mantığı kullanır.
Sistem içindeki tüm güvenilir operasyonel değişimler tanımlanır. Her bir yol takip edildiğinde nihai başarı veya hataya götürür.
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 354
354

## Slide 355
ETA (Olay Ağacı Analizi) / Genel Durum
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Sistem içindeki tüm güvenilir operasyonel değişimler tanımlanır. Her bir yol takip edildiğinde nihai başarı veya hataya götürür.
Notes: 355
355

## Slide 356
ETA (Olay Ağacı Analizi) / Bernoulli Modeli
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Sistemin davranışını temsil eden basit ağaca indirgenir. İkili dal kullanılır. Final çıktıları geri döndürülemez hatalar ve hiç yenilgisiz başarılara direk olarak götürür. Bir hata ağacı/diğer analizler; başlangıç olayın veya koşulun olasılığı belirlenir.
Notes: 356
356

## Slide 357
ETA (Olay Ağacı Analizi) Transformasyon
Sisteme meydan okuyan bir olaya karşı sistemin cevabının ve başarı/hata değerlendirmesinin yapıldığı Olay Ağacı diyagramından hata ağacı diyagramına kolaylıkla transformasyon yapılabilir.
Böylelikle final çıktılarından elde edilmiş olan geri dönülemez hataların esas olaylarının değerlendirmesi ve eşit hata ağacının belirlenmesi sağlanır
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 357
357

## Slide 358
ETA (Olay Ağacı Analizi) Transformasyon
RİSK DEĞERLENDİRME
İSTANBULUZMAN
Notes: 358
358