## Slide 1
Druz
Risk Yönetimi
DRUZ

## Slide 2
 |  | Kalite Yönetim Sistemlerinde Risk Değerlendirme | 
1
DRUZ
Soru Sayısı = 3-5
Notes: 2
2

## Slide 3
İSG YÖNETİMİ
«İSG yönetim sisteminin temel amacı işyerlerindeki çalışma koşullarından kaynaklanan her türlü tehlike ve sağlık riskini azaltarak insan sağlığını etkilemeyen seviyeye düşürmek, işletmenin zarar ve hasara uğramasına engel olmaktır.»
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 3
3

## Slide 4
İSG YÖNETİM SİSTEMİ (OHSAS)
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
UYGULAMA – ÖLÇME (VE DEĞERLENDİRME) – İZLEME
İSG
POLİTİKASI
TEHLİKE & RİSK ANALİZİ
ÖNEMLİ RİSKLER AMAÇ VE HEDEFLER
İSG PROGRAM(LAR)I
Plan
Prosedür
Talimat
Harici
Doküman
(YÖNETİMİN)
GÖZDEN GEÇİRME
DRUZ
Notes: 4
4

## Slide 5
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
İSG POLİTİKASI
(Tüm sağlık ve güvenlik hedefleri)
1
PLANLAMA
(Tehlike tanımlaması, risk değerlendirmesi ve risk kontrol süreçleri)
2
UYGULAMA-İŞLETME
(Çalışan eğitimi, bilinçlendirme, görüşlerin alınması ve gerekli dokümantasyon sisteminin kurulması)
3
KONTROL-DÜZELTİCİ FAALİYETLER
(Performans ölçümü, kayıtlar ve kayıtların yönetimi)
4
YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ
(Üst yönetim belli aralıklarla sistemin uygunluk, yeterlilik ve etkinliğini gözden geçirmesi)
5
İSG YÖNETİM SİSTEMİ
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
DRUZ
Notes: 5
5

## Slide 6
RİSK YÖNETİMDE PUKÖ DÖNGÜSÜ
P
U
K
Ö
Uygula
Kontrol Et
Önlem Al
Planla
SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
DRUZ
Notes: 6
6

## Slide 7
PLANLA
İSG açısından amacın belirlenmesi
Mevcut durumu analiz etme
Hedeflerin belirlenmesi
Kayıtların analizi edilmesi
Tehlikelerin belirlenmesi
Risk değerlendirme tekniklerinin belirlenmesi
  TS 18001 Standardı
Detaylı plan hazırlaması (uygulama planı)
İç talimatların hazırlama
RİSK YÖNETİMDE PUKÖ DÖNGÜSÜ
DRUZ
Notes: 7
7

## Slide 8
UYGULA
Riskleri Değerlendirme
Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verme
Kontrol önlemlerinin seçimi ve uygulaması
Her bölümdeki İlgili kişileri bilgilendirme, eğitme ve katılımını sağlama
Faaliyet planını izleme ve gerçekleştirme
Uygulama sonuçlarını yakın takip etme
RİSK YÖNETİMDE PUKÖ DÖNGÜSÜ
DRUZ
Notes: 8
8

## Slide 9
KONTROL ET
Risklerin kabul edilebilir olup olmadığına karar verilmesi aşamasıdır,
Ölçüm ve analiz (Hedef veya hedeflere ulaşıldı mı?)
İç talimatlar ve yönergeleri gözden geçirme
Olası sapmaları tespit etme ve kaydetme
İlgili kişileri bilgilendirme
RİSK YÖNETİMDE PUKÖ DÖNGÜSÜ
KERD belirlendiği aşama
DRUZ
Notes: 9
9

## Slide 10
ÖNLEM AL
Kalıcı bir denetleme sistemi kurulması
Etkili önlemleri standartlaştırması
Gerekli eğitim ve yönlendirmeleri sağlaması
RİSK YÖNETİMDE PUKÖ DÖNGÜSÜ
DRUZ
Notes: 10
10

## Slide 11
PUKÖ’NUN PERFORMANSA ETKİSİ
P
U
K
Ö
Uygula
Kontrol Et
Önlem Al
Planla
PERFORMANS
ZAMAN
DRUZ
Notes: 11
11

## Slide 12
 |  | Risk Tanımları (Tehlike, Risk, Olay, Kaza, …vb. ) | 
DRUZ
2
Soru Sayısı = 25-….
Notes: 12
12

## Slide 13
TEHLİKE
«Çalışma çevresinin fiziki kusurları ve uygun olmayan şartları ile insanların hatalı davranışları gibi, çalışma ortam ve koşullarında var olan ve/veya dışarıdan gelebilecek; ama kapsamı belirlenmemiş; maruz kimselere, işyerine ve çevreye zarar ya da hasar verme potansiyelidir.»
«Çalışanların yaralanma ve sağlık sorunlarına neden olabilen güvenli olmayan iş ortamı ve uygulamalardır.»
TANIMLAR
DRUZ
Notes: 13
13

## Slide 14
TEHLİKE NEDİR?
DRUZ
Notes: 14
14

## Slide 15
TEHLİKE
«İnsanların yaralanması, hastalanması, malın veya malzemenin hasar görmesi, işyeri ortamının zarar görmesi veya bunların gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem»
(TS 18001-2004 versiyonu)
«İnsanların yaralanması veya sağlığının bozulması veya bunların birlikte gerçekleşmesine sebep olabilecek kaynak, durum veya işlem»
(TS 18001-2007 versiyonu)
TANIMLAR
DRUZ
Notes: 15
15

## Slide 16
TEHLİKE
«İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyeli»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2012)
TANIMLAR
DRUZ
Notes: 16
16

## Slide 17
TEHLİKE SINIFLAMASI
«İSG açısından, yapılan işin özelliği, işin her safhasında kullanılan veya ortaya çıkan maddeler, iş ekipmanı, üretim yöntem ve şekilleri, çalışma ortam ve şartları ile ilgili diğer hususlar dikkate alınarak yapılır.»
«Ağır ve tehlikeli işler?»
TANIMLAR
DRUZ
Notes: 17
17

## Slide 18
RİSK
«İşyerinde meydana gelebilecek, maruz kimselere veya çalışma çevresine zarar ya da hasar verici nitelikteki; bir olayın meydana gelme ihtimali (olasılığı) ile, zarar verme derecesinin (şiddetinin) bileşkesi»
«Belirli bir tehlikeli olayın meydana gelme olasılığı ile bu olayın sonuçlarının ortaya çıkardığı (çıkaracağı) zarar, hasar veya yaralanma şiddetinin bileşimi»
TANIMLAR
DRUZ
Notes: 18
18

## Slide 19
RİSK
«Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin birleşimidir.»
(TS 18001-2007 versiyonu)
TANIMLAR
DRUZ
Notes: 19
19

## Slide 20
RİSK
«Bir kimyasal maddenin zarar verme potansiyelinin çalışma ve/veya maruziyet koşullarında ortaya çıkma olasılığı»
«Tehlikeden kaynaklanacak kayıp, yaralanma ya da başka zararlı sonuç meydana gelme ihtimali»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2012)
TANIMLAR
DRUZ
Notes: 20
20

## Slide 21
TEHLİKE RİSK İLİŞKİSİ
«Tehlikelerin çalışanlar, makineler, malzemeler, gibi kaynakları vardır.»
«Bir tehlike kaynağından birden çok tehlike, her bir tehlikeden de birden çok risk ortaya çıkabilir. Her bir riskte birden çok yöntemle kontrol edebilir.»
TANIMLAR
DRUZ
Notes: 21
21

## Slide 22
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Tehlike – risk arasındaki ilişki (Öncelik sırası)
Üretim Süreci
Tehlike
Tehlike
Tehlike
Risk
Risk
1.Tehlike kaynağından bir başka tehlike çıkabilir
2.Tehlikelerin sonucu olarak riskler ortaya çıkar
3.Tehlike işyerinde her bölümde, her evrede çıkar
4.Tehlikeler kaza olmadan fark edilmeyebilir
5.Tehlikeler tanımlanıp-değerlendirilmelidir
DRUZ
Notes: 22
22

## Slide 23
TANIMLAR
RİSK | =
OLASILIK | x
ŞİDDET
Soru; Bir işyerinde yapılan risk değerlendirmesinde, el ve yüz bölgesinde 1. derece yanıkla sonuçlanması beklenen A riskiyle ağır yaralanma veya ölümle sonuçlanması beklenen B riskine ait skorlar kıyaslandığında A riskinin daha büyük olduğu gözlenmiştir. Bu durumda ne söylenebilir?
Artıran ve Azaltan Faktörler
Artıran ve Azaltan Faktörler
Artıran ve Azaltan Faktörler
Bir riskin azaltılması için; riskin olasılığının ve/veya şiddetinin azaltılması gerekir.
A riskinin olasılık düzeyi B riskinin olasılık düzeyinden büyüktür.
Çalışanın ustalık düzeyi
Tehlikeye maruz kalan kişi sayısı
Tehlikeye maruz kalma süresi
Kazadaki yaralanmanın ciddiyet derecesi
DRUZ
Notes: 23
23

## Slide 24
TANIMLAR
RİSKİN OLASILIĞINI ve ŞİDDETİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
RİSK | =
OLASILIK | x
ŞİDDET
TEHLİKE (4M) | 
Men Machine Media Management | İnsan Makine-Ekipman Ortam-Çevre Yönetim
Zarar-Hasar | Yaralanma
KAZA | 
DRUZ
Notes: 24
24

## Slide 25
RİSK DEĞERLENDİRME
«Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin
etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul (tolere) edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses-süreç.»
«Kabul Edilebilir Risk Düzeyi (KERD): Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.»
TANIMLAR
DRUZ
Notes: 25
25

## Slide 26
RAMAK KALA OLAY – KIL PAYI – HASARSIZ OLAY
Oluşum tarzı itibariyle bir kaza olmasına rağmen sonuçları açısından; yaralanma, zarar veya hasarın meydana gelmediği durumdur.»
«İşyerinde meydana gelen; çalışan, işyeri ya da iş ekipmanını zarara uğratma potansiyeli olduğu halde zarara uğratmayan olay»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2012)
TANIMLAR
DRUZ
Notes: 26
26

## Slide 27
KAZA (OLAYI)
«Ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara veya diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olay»
TANIMLAR
DRUZ
Notes: 27
27

## Slide 28
RAMAK KALA OLAY – KAZA OLAYI İLİŞKİSİ
İnsan Tabiat Şartları Karşısında Zayıftır
«İnsanın Zayıflığı» %0,5-1
Kazalar tam önlenemez!
1
Kişisel Kusurlar %0,5-1
Zayıflığın Kişisel Boyutu Psikososyal ve Çevresel Faktörlere Bağlı
2
Tehlikeli Hareket Tehlike Durum %98
Tehlikeli hareket-durumun aynı anda olması
3
Ramak Kala
Yaralanma, zarar, hasar oluşmamış
4
Kaza
Yaralanma, zarar, hasar meydana gelmesi
5
Kaza zincirini oluşturan halkalardan biri olmadıkça diğeri oluşmaz ve kaza meydana gelmez!
DRUZ

## Slide 29
İŞ KAZASI
İLO: «Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaylardır.»
WHO «Önceden planlanmamış, çoğu kişisel yaralanmalara, makinelerin ve araç gereçlerin zarara uğramasına, üretimin bir süre durmasına yol açan bir olay»
TANIMLAR
DRUZ
Notes: 29
29

## Slide 30
ÖNLEM / ÖNLEME
«İşyerinde yürütülen işlerin bütün safhalarında iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için planlanan ve alınan tedbirlerin tümü»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık-2012)
TANIMLAR
DRUZ
Notes: 30
30

## Slide 31
GÜVENLİK
«Risklerin tanımlanmış bir zaman aralığı süresince, kabul edilebilir düzey içerisinde kalmasına güvenlik denir.»
TANIMLAR
DRUZ
Notes: 31
31

## Slide 32
UYGUNSUZLUK
«Doğrudan ya da dolaylı olarak insan yaralanması ya da hastalığı, malın hasar görmesi, işyeri çevresinin zarar görmesi ya da bunların kombinasyonuna neden
olabilecek iş standartları, pratikler, prosedürler, kurallar, yönetim sistemi performansı ve
benzerlerinden, herhangi bir sapmanın olmasıdır.»
TANIMLAR
DRUZ
Notes: 32
32

## Slide 33
 |  | Mevzuat Açısından Risk Değerlendirmesi | 
DRUZ
3
Notes: 33
33

## Slide 34
SN | KANUN VE YÖNETMELİKLER
1 | 4857 Sayılı İş Kanunu
2 | 6331 Sayılı İSG Kanunu
3 | İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği
4 | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik
5 | Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
6 | Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
7 | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
8 | Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
9 | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik
10 | Titreşim Yönetmeliği
11 | Gürültü Yönetmeliği
12 | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
13 | Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği (Sağlık ve Güvenlik planı hazırlama…)
14 | İşyeri Hekimlerinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik
14 | Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
16 | İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Numaralı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmesi
MEVZUATTA RİSK DEĞERLENDİRME
Notes: 34
34

## Slide 35
SN | KANUN VE YÖNETMELİKLER
17 | Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği
18 | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
19 | Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
20 | Büyük Endüstriyel Kazaların Kontrolü Hakkında Yönetmelik
21 | Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik
22 | Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği
23 | Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliği
24 | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik
MEVZUATTA RİSK DEĞERLENDİRME
Notes: 35
35

## Slide 36
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
İşveren, iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Risk değerlendirmesi yapılırken, aşağıdaki hususlar dikkate alınır;
Belirli risklerden etkilenecek çalışanların durumu
Kullanılacak iş ekipmanı ile kimyasal madde ve müstahzarların seçimi
İşyerinin tertip ve düzeni
Genç, yaşlı, engelli, gebe veya emziren çalışanlar gibi özel politika gerektiren gruplar ile kadın çalışanların durumu
RİSK DEĞERLENDİRME
1
DRUZ
Notes: 36
36

## Slide 37
4857 Sayılı İş Kanununun 78. Maddesi
Bu maddeye göre çıkartılmış yönetmeliklerin çoğunda, işverenlere işyerlerinde «Risk Değerlendirmesi» yapma ve alınan sonuçlara göre gerekli sağlık ve güvenlik önlemlerini belirlenme zorunluluğunun getirilmiştir.
«İş kanunu kapsamındaki tüm işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılması zorunlu hale getirilmiştir.»
RİSK DEĞERLENDİRME
2
DRUZ
Notes: 37
37

## Slide 38
İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmelik (29.12.02/28512)
İşveren; çalışma ortamının ve çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlama, sürdürme ve geliştirme amacı ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden risk değerlendirmesi yapar veya yaptırır.
RİSK DEĞERLENDİRME
3
DRUZ
Notes: 38
38

## Slide 39
Yönetmelikler
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde çalışanların, bu maddelere;
Maruziyet şekli,
Maruziyet miktarı
Maruziyet süresi
……belirlenerek risk değerlendirmesi yapılacak ve alınması gerekli sağlık ve güvenlik önlemleri belirlenecektir.
RİSK DEĞERLENDİRME
4
DRUZ
Notes: 39
39

## Slide 40
Yönetmelikler
Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Risk değerlendirmesinin geçerli olduğu süre ile hangi aralıklarla yenileneceği belirlenecek ve her durumda en az beş yılda bir defa yenilenecektir.
Risk değerlendirmesi, ayrıca çalışma şartlarında maruziyet düzeyini etkileyebilecek herhangi bir değişiklik olduğunda da yeniden yapılacaktır
RİSK DEĞERLENDİRME
4
DRUZ
Notes: 40
40

## Slide 41
Yönetmelikler
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Risk değerlendirmesi, şunlar dikkate alınarak yapılır;
Kimyasal maddenin sağlık ve güvenlik yönünden tehlike ve zararları
İmalatçı, ithalatçı, satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formu (MSDS)
Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi
Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı
Bu Yönetmelik eklerinde verilen mesleki maruziyet sınır değerleri ve biyolojik sınır değerleri
Alınan ya da alınması gereken önleyici tedbirlerin etkisi
Varsa, daha önce yapılmış olan sağlık gözetimlerinin sonuçları
RİSK DEĞERLENDİRME
5
DRUZ
Notes: 41
41

## Slide 42
Yönetmelikler
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Risk değerlendirmesi aşağıdaki hallerde yenilenecektir;
Risk değerlendirmesinde belirlenen sürelerde
Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda
Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde
Kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda
En az beş (5) yılda bir defa
RİSK DEĞERLENDİRME
5
DRUZ
Notes: 42
42

## Slide 43
Yönetmelikler
Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik
Risk değerlendirmesi, tamir ve bakım işleri de dahil olmak üzere kimyasal maddelerle çalışılan tüm işleri kapsayacaktır.
Birden fazla kimyasal madde ile çalışılan işlerde, bu maddelerin her biri ve birbirleri ile etkileşimleri dikkate alınarak risk değerlendirmesi yapılacaktır.
Tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete ancak risk değerlendirilmesi yapılarak belirlenen her türlü önlem alındıktan sonra başlanacaktır.
RİSK DEĞERLENDİRME
5
DRUZ
Notes: 43
43

## Slide 44
Yönetmelikler
Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği
«Yer altı ve yer üstü maden işletmeleri ile sondajla
maden çıkarılan işletmelerde “Sağlık ve Güvenlik
Dokümanı” hazırlanırken işçilerin iş yerinde maruz
kalabilecekleri risklerin belirlemesi ve değerlendirmesini yapmak»
RİSK DEĞERLENDİRME
6
DRUZ
Notes: 44
44

## Slide 45
Yönetmelikler
Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği
«Madde 5-b:İşveren veya proje sorumlusu, yapı işine
başlamadan önce, 7 nci maddenin (b) bendinde belirtilen sağlık ve güvenlik planı hazırlayacaktır. Madde 7-b:Yapı alanında yürütülen faaliyetleri dikkate alarak, uygulanacak kuralları belirleyen bir sağlık ve güvenlik planı hazırlayacak veya hazırlanmasını sağlayacaktır. Yapı alanında Ek-II’de belirtilen işler yapılıyorsa, bu işlerle ilgili özel önlemler planda yer alacaktır.»
RİSK DEĞERLENDİRME
7
DRUZ
Notes: 45
45

## Slide 46
Yönetmelikler
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik
«Sağlık ve güvenlik dokümanı hazırlanırken işçilerin işyerinde maruz kalabilecekleri risklerin belirlenmesi ve değerlendirilmesini yapmak bir işveren yükümlülüğü olarak ifade edilmiştir.»
RİSK DEĞERLENDİRME
8
DRUZ
Notes: 46
46

## Slide 47
İLO Sözleşmeleri
İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Numaralı ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Sözleşmesi
5. madde: Her işverenin istihdam ettiği işçilerin sağlık ve güvenliği için sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla ve işçilerin iş sağlığı ve güvenliği konusunda katılımının gerekliliği göz önüne alınarak, iş sağlığı hizmetleri, işletmedeki iş risklerine uygun
ve yeterli olacak şekilde aşağıdaki görevleri kapsayacaktır. İşyerlerinde sağlığa zararlı risklerin tanımlanması ve değerlendirilmesi…
RİSK DEĞERLENDİRME
9
DRUZ
Notes: 47
47

## Slide 48
Kalite Yönetim Sistemleri
TS EN ISO 9001
TS EN ISO 14001
OHSAS/TS 18001
RİSK DEĞERLENDİRME
10
DRUZ
Notes: 48
48

## Slide 49
 |  | Risk Yönetim Prosesi (Süreci) (Risk Management Proses-RMP) | 
4
DRUZ
Notes: 49
49

## Slide 50
RİSK DEĞERLENDİRME NEDİR?
«Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlamak üzere tehlikeleri tanımlama, riskleri belirleme ve analiz etme, risk kontrol tedbirlerinin kararlaştırılması, dokümantasyon, yapılan çalışmaların güncellenmesi ve gerektiğinde yenileme aşamaları izlenerek gerçekleştirilmesidir.»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2012)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 50
50

## Slide 51
RİSK YÖNETİM PROSESİ
“Çalışma hayatında insan sağlığı ve çevre güvenliği ile ilgili risklerin değerlendirilmesi ve kontrol edilmesine yönelik politikalar ve tecrübelerin uygulanmasına Risk Yönetimi denir.”
“Risk Yönetim Prosesi-Süreci” İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin temel taşını oluşturur.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 51
51

## Slide 52
RİSK YÖNETİM PROSESİ-SÜRECİ / GENEL
Tehlikeleri Belirlenme (Tanımlama)
(Girdiler…)
Risklerin Değerlendirilmesi
(Değer Biçme)
İletişim & Danışma (KERD)
Riskleri Belirleme (Tahmin Etme)
(Risk Haritası-İşyeri Bilgi Bankaları)
Riskleri Derecelendirme (Analizi)
(Kriterleri Tekrar Kıyasla - Risk Düzeyi)
‘’Not: Avustralya standardı AS/NZS 4360’’
1
2
3
4
5
DRUZ
Kontrol Önlemlerinin Belirlenmesi
(Seçenekler-Metod-Plan)
Kontrol Önlemlerinin Uygulanması
Risk Analiz Metotları
Korunma Önceliği
(KERD İndirme)
KERD
(Yasa-İSG Politikası)
İzleme & Gözden Geçirme
Tehlike Girdileri
(Objektiflik Açısından)
Notes: 52
52

## Slide 53
Tehlikeleri Tanımlama (Belirleme)
1
DRUZ
Notes: 53
53

## Slide 54
A İŞYERİ
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
B İŞYERİ
Sektör: Tekstil / Çalışan Sayısı: 50
Sektör: Tekstil / Çalışan Sayısı: 50
Notes: 54
54

## Slide 55
TEHLİKELERİ TANIMLAMA (BELİRLEME) «GİRDİLER»
Benzer kuruluşlarda olmuş olan kaza ve olaylar,
Diğer ilgili taraflardan alınan bilgiler,
Çalışanlardan elde edilen İSG bilgileri,
İşyerindeki gözden geçirme ve iyileştirme faaliyetleri (reaktif ya da proaktif olabilir),
Denetim sonuçları,
Elektrik kullanımı,
En iyi uygulamalar hakkındaki bilgiler,
İletişim belgeleri,
İnceleme raporları,
İSG politikası,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 55
55

## Slide 56
TEHLİKELERİ TANIMLAMA (BELİRLEME) «GİRDİLER»
İSG’ne ilişkin hukuki ve diğer şartlar (mevzuat),
Kaza ve olay kayıtları,
Kimyasal ve biyolojik maddeler,
Kuruluşa özgü tipik tehlike riskleri,
Kuruluşun tesisleri, prosesleri ve faaliyetleri hakkındaki bilgiler,
Makina, ekipman bilgileri,
Malzeme envanterleri (ham maddeler, kimyasallar, atıklar, ürünler ve alt ürünler),
Malzeme Güvenlik Bilgi Formları (MSDS),
Ön gözden geçirme sonuçları,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 56
56

## Slide 57
TEHLİKELERİ TANIMLAMA (BELİRLEME) «GİRDİLER»
Profesyonel destek ve uzmanlıklar,
Proses akış şemaları,
Radyasyon kaynakları,
Sağlık riskleri taramasıdır.
Saha planları,
Tıbbi/ilkyardım raporları,
Toksikoloji ve diğer sağlık ve iş güvenliği verileri,
Uygunsuzluklar,
Verilerin izlenmesi,
Yangın,
Yöntemler ve görevler,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 57
57

## Slide 58
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
TEHLİKE BELİRLEMEDE [4M] MODELİ |  | 
Man | İnsan | Tehlikeli davranışlar (Aceleci ve dikkatsiz çalışma) Fizyolojik faktörler (Görme ve duymada eksiklik)
Machine Material | Makine Ekipman | Fiziksel kusurlar (Uygun olmayan, koruyucusuz makine ve ekipmanlar)
Media | Ortam-Çevre | Ergonomik faktörler (Sıcaklık, nem, gürültü, toz, çalışma pozisyonu)
Management Method | Yönetim Yöntem | Yönetimsel faktörler (Yetersiz prosedürler, talimatlar ve iş organizasyonları)
DRUZ
Notes: 58
58

## Slide 59
İNSANA (KİŞİYE) BAĞLI TEHLİKE KAYNAKLARI
Psikolojik Nedenli; (Unutkanlık, sıkıntı, üzüntü, keder, çevre etkileri, istem dışı davranış, ihmalci davranış, hatalı davranış vb.)
Fiziksel Nedenli; (Yorgunluk, uykusuzluk, alkol, hastalık vb.)
İşyeri Nedenli; (İnsan ilişkileri, takım çalışması, iletişim vb.)
«Deneyim, eğitim, sağlık düzeyi, bedensel yetersizlikler, işi yapan dışındakilerin etkilenmesi»
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
M
DRUZ
Notes: 59
59

## Slide 60
MAKİNE-EKİPMAN-DONANIMA BAĞLI TEHLİKELER
  Bakımsızlık
  Kontrolsüzlük
  Yıpranma
  Koruyucuların olmaması
  Eski teknoloji
  Hatalı yerleşim
  Yetersiz koordinasyon
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
M
DRUZ
Notes: 60
60

## Slide 61
ÇALIŞMA ORTAMINA (İŞ ÇEVRESİNE) BAĞLI TEHLİKELER
İç Çevre Unsurları: Çalışanı etkileyebilecek maddi olan (sıcaklık, nem, aydınlatma, gürültü, toz, zemin, giriş-çıkışlar, korkuluklar, merdiven vb.) olmayan tüm şartlar
Dış Çevre Unsurları: Jeolojik riskler (deprem vb.), coğrafi riskler (sel, vb.), atmosferik riskler (don, fırtına, çevre işyerlerinden gelen gazlar), çevreden gelen biyolojik, kimyasal riskler,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
M
DRUZ
Notes: 61
61

## Slide 62
YÖNTEMLERE VE SÜRECE BAĞLI TEHLİKELER
Süreçler – Alt süreçler ve İşlemler ile ilgili;
  Yetersiz yönetim organizasyonu,
  Yetersiz kurallar ve talimatlar,
  Yetersiz güvenlik yönetim planı,
  Eğitim ve öğretim yetersizliği,
  Yetkin olmayan personel istihdamı,
Örnek: Bir Tanka Nitrik Asit doldurulması
  Hortum yanlış vanaya bağlanıyor,
  Oluşan kimyasal reaksiyon sonucu bir patlama gerçekleşiyor.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
M
DRUZ
Notes: 62
62

## Slide 63
TEHLİKELERİ GRUPLANDIRMA
  Mevzuat bazlı gruplama,
  Proses bazlı gruplama,
  Yerleşim bazlı gruplama,
  Organizasyon bazlı gruplama,
  Bilimsel bazlı gruplama,
  Karma bazlı gruplama,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 63
63

## Slide 64
Yerleşim Esaslı Gruplandırma
RİSK DEĞERLENDİRME
İdari
İdari
Kazan Dairesi
Kompresör Dairesi
Sosyal Tesis
Mutfak Yemekhane
Soyunma-Duş
Dökümhane
İmalathane
Montaj Bölümü
Kaynak Atölyesi
Trafo Dağıtım
DRUZ
Notes: 64
64

## Slide 65
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Bilimsel Bazlı Gruplandırma
Mekanik Tehlikeler
Elektrik Tehlikesi
Termal Tehlikeler
İklim Koşulları
Renkler
Çok faktörlü tehlikeler
Nemli-ıslak Koşullarda çalışmak
Basınçlı Ortam
Titreşim
Ses (Gürültü)
Radyasyon
Yangın, Patlamalar
Kimyasallar
Biyolojik Materyaller
Fiziksel Stres
Psikososyal Stres
İnsanlar
Hayvanlar
Aydınlatma
Notes: 65
65

## Slide 66
Riskleri Belirleme – Tahmin Etme
2
DRUZ
Notes: 66
66

## Slide 67
RİSKLERİ BELİRLEME – TAHMİN ETME
Tespit edilmiş olan tehlikelerin her biri ayrı ayrı dikkate alınarak bu tehlikelerden kaynaklanabilecek risklerin
  Hangi sıklıkta oluşabileceği,
  Risklerden kimlerin,
  Nelerin,
  Ne şekilde,
  Hangi şiddette,…. zarar görebileceği belirlenir.
Bu belirleme yapılırken mevcut kontrol tedbirlerinin etkisi de göz önünde bulundurulur.
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2012)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 67
67

## Slide 68
Risk Değerecenlendirme-Analiz Etme
«Kabul Edilebilirlik Değerlendirmesi-KERD»
3
DRUZ
Notes: 68
68

## Slide 69
RİSKLERİ DERECELENDİRME - ANALİZ ETME
Toplanan bilgi ve veriler ışığında belirlenen riskler;
  İşletmenin faaliyetine ilişkin özellikleri,
  İşyerindeki tehlike veya risklerin nitelikleri,
  İşyerinin kısıtları,
  Ulusal veya uluslararası standartlar,
………….esas alınarak seçilen yöntemlerden biri veya birkaçı bir arada kullanılarak analiz edilir.
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2012)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 69
69

## Slide 70
RİSKLERİ DERECELENDİRME - ANALİZ ETME
«Analizin ayrı ayrı bölümler için yapılması halinde bölümlerin etkileşimleri de dikkate alınarak bir bütün olarak ele alınıp sonuçlandırılır.»
«Analiz edilen riskler, kontrol tedbirlerine karar verilmek üzere etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre en yüksek risk seviyesine sahip olandan başlanarak sıralanır ve yazılı hale getirilir.»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2012)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 70
70

## Slide 71
RİSKLERİ DERECELENDİRME - ANALİZ ETME
Derecelendirilen risklerin «Risk seviyelerinin kabul edilebilirliğinin» önceden oluşturulmuş kriterler ile kıyaslaması yapılır.
Risk değerlendirmesi aşamasında, riskin kabul edilebilirliğine karar vermek için, riskin önemi üzerinde kapsamlı olarak karar verilir. «Bu tamamen yargılara dayanır.»
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
11-20 | Dikkate değer risk
1-10 | Kabul edilebilir risk
21-25 | Kabul edilemez risk
Acil tedbir gerektirmeyebilir
Mümkün olduğunca çabuk müdahale edilmeli
Hemen çalışma yapılmalı
Notes: 71
71

## Slide 72
Kontrol Önlemlerini (Tedbirlerini)
Tespit Etme (Karar Verme)
4
DRUZ
Notes: 72
72

## Slide 73
KONTROL ÖNLEMLERİNİ BELİRLEME
İhtiyaç duyulan her ilave risk kontrol önleminin belirlenmesi, risk kontrol önlemlerinin riski katlanılabilir bir seviyeye indirmeye yetip yetmeyeceğinin değerlendirilmesi yapılır.
      Riskin Yanıtlanması
      Riskin Kontrol Edilmesi
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 73
73

## Slide 74
RİSK YANITLANMASI (KONTROL ADIMLARI)
Risk yanıtlaması; kurum üst yönetimi tarafından, riske karşılık alınacak tutumun belirlenmesidir. Tüm riskler kontrol edilmek zorunda değildir. Yönetim, kontrol dışında da risk stratejileri belirleyebilir.
Analiz edilerek etkilerinin büyüklüğüne ve önemlerine göre sıralı hale getirilen risklerin (kusurların) kontrolü amacıyla «4 başlıkta risk yanıtlama planlaması» yapılır.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 74
74

## Slide 75
RİSK YANITLANMASI (KONTROL ADIMLARI)
Kabullenme (Kabul Etmek – Kabul – Üstlenmek)
Kaçınma (Kaçınmak)
Azaltma
Transfer Etme (Devretme)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 75
75

## Slide 76
RİSK KONTROL ADIMLARI
Planlamadan sonra belirlenen tehlikelerin ortadan kaldırılması, bu mümkün değil ise risklerin kabul edilebilir düzeye indirilmesi için gerekli kontrol tedbirlerine karar verilir.
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği-Aralık, 2012)
Genellikle kontrol yöntemleri alternatifli olarak belirlenir ve fayda-maliyet analizi yapılarak yetkililerin tercihine sunulur.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 76
76

## Slide 77
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)******!!!!!!
 | Risk Kontrolünde Öncelik Sıralaması (Hiyerarşisi) |  |  | 
0 | Üretimin planlanması … dan sonra |  |  | 
1 | Kaynakta Koruma | 1 | Eliminasyon (Elimine Etmek) | Riski yüksek olan zararlı etmenin, kimyasalın, riskin … ortadan kaldırılması
 |  | 2 | Substitusyon (Yerine Koyma-İkame Etme- Değiştirme) | Riski yüksek olanın yerine, riski daha düşük bir etmen, makine seçimi, değiştirme
2 | Ortamda Koruma | 3 | Tecrit Etme (Yalıtım-Kontrol-İzolasyon) | Tehlike kaynağı materyal, makina, ekipman veya proses izole edilmelidir
 |  | 4 | Yönetsel Önlemler (proses-süreç) | Kurallar-politikalar (süre kısıtlaması, eşik değer, işaretlemeler, …)
3 | Kişide Koruma | 5 | Toplu Önleme-Koruma | Öncelikle toplu koruma yapılmalıdır. Risk ek yöntemlerle engellenir. Eklenmiş güvenliktir.
 |  | 6 | Bireysel-Kişisel Önleme-Koruma | Bireysel korumaya en son başvurulur. (KKD kullanımı, Tıbbi koruma, Hijyen)
 |  | 7 | Seçme (Uygun İşe Yerleştirme) | Duyarlı kişilerin riskle karşılaşmasının önlenmesi gerekir.
DRUZ
Notes: 77
77

## Slide 78
KAYNAKTA KORUMA
Riskin Ortadan Kaldırılması (Elimine Etmek-Eliminasyon)
«Tesis içerisinde yüksek tehlike taşıyan materyalin, makinenin veya prosesin (sürecin) elimine edilmesi, ortadan kaldırılması, yok edilmesi…»
Örnek; Teknolojisi eski olan ve çift el kumanda yada fotosel tertibatı yapılamayan presin kullanımdan kaldırılması. İnsanla yapılan işin makineyle yapılması. Otomasyona geçilmesi…
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
1
DRUZ
Notes: 78
78

## Slide 79
KAYNAKTA KORUMA
Yerine Koyma–İkame Etme-Yer Değiştirme (Substitusyon)
«Tehlike (kaynakta) elimine edilemiyorsa, yüksek risk taşıyan materyal, makine veya proses daha az risk taşıyan ile değiştirilir…»
Örnek; Proses içerisinde kullanılan toksik (zehirleyici) olan veya çabuk yanıcı olan bir çözücünün, toksik olmayan ve parlama noktası yüksek bir çözücü ile değiştirilmesi.
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
2
DRUZ
Notes: 79
79

## Slide 80
ORTAMDA KORUMA
Tecrit Etme (Yalıtım-Kontrol-İzolasyon)
«Eğer tehlike kaynakta kontrol (eliminasyon- substitusyon) edilemiyorsa, tehlike kaynağı (materyal, makina, ekipman veya proses) izole edilmelidir.»
Örnek; Boyahanedeki boyaların daha az tehlikeli boyalarla değiştirilmesi,… kapalı sistem boya kabini kullanılması
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
3
DRUZ
Notes: 80
80

## Slide 81
ORTAMDA KORUMA
Yönetsel Önlemler-Uygunlaştırma (Proses-Süreç-Politika)
«Dizayn mühendisleri, elimine, ikame ve izole edilemeyen ve kontrolü sağlanamayan tehlikeyi gidermek için makinanın, tesisatın veya prosesin tasarımını değiştirmelidir…»
Örnek; Tehlikenin fazla olduğu bölümlerde çalışan sayısının azaltılması, çalışma süresinin kısaltılması veya bu bölümlerde dönüşümlü olarak (rotasyonla) çalışılması… Mekanın işe uygun hale getirilmesi….
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
4
DRUZ
Notes: 81
81

## Slide 82
KİŞİDE KORUMA
Toplu Önleme (Koruma) Önceliklidir;
«Risk kontrol adımları uygulanırken toplu koruma önlemlerine, kişisel korunma önlemlerine göre öncelik verilmeli ve uygulanacak önlemlerin yeni risklere neden olmaması sağlanmalıdır.»
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmelik-Aralık, 2012)
«Toplu korumada risk ek yöntemlerle engellenir. Bu durum eklenmiş güvenlik olarak da adlandırılır.»
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
5
DRUZ
Notes: 82
82

## Slide 83
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Kenar koruma
Güvenlik ağları
Kapak
Barikatlama
Emniyet kemeri=Kişisel koruma
Yüksekten düşmelere karşı toplu ve kişisel koruma önlemleri-tedbirleri
DRUZ
Notes: 83
83

## Slide 84
KİŞİDE KORUMA
Bireysel-Kişisel Önleme (Koruma);
İşyerlerinde çalışanları risklerden korumada en son başvurulacak yöntem olarak kişisel-bireysel koruma yöntemleri gelmektedir.
Bunlar;
KKD’ler (Kişisel Korunma Araçları)
Tıbbi Koruma (Aşılama-tetanos gibi, Sağlık eğitimi)
Kişisel Hijyen (Sağlıklı su, yeterli beslenme, temizlik)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
6
DRUZ
Notes: 84
84

## Slide 85
KİŞİDE KORUMA / KKD Kullanımı
Kişisel koruyucu donanım kullanımının korunmada en son başvurulacak yöntem olmasının nedenleri;
KKD’lar rahatsızlık vericidir,
KKD’ların denetiminin yapılması zordur,
KKD’lar riski ortadan kaldırmada daha az etkilidir.
«Kişisel koruyucu kullanımı gerekli ise mutlak suretle koruyucu ekipmanın kullanım prosedürünün yayınlanması gereklidir.»
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
6
DRUZ
Notes: 85
85

## Slide 86
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
KKD’LERİN RİSKİN OLASILIĞINI ve ŞİDDETİNİ ETKİLEMESİ
RİSK | =
OLASILIK | x
ŞİDDET
Risk: Kaygan yüzeyde düşerek yaralanma
Önlem: Kaydırmaz tabanlı ayakkabı
Risk: Yüksekten düşen cismin başa çarpması
Önlem: Baret
Risk: Elin sıcak demirle temas ederek yanması / Önlem: Sıcak işlem eldiveni
DRUZ
Notes: 86
86

## Slide 87
(KİŞİYİ) SEÇME
Seçme (Duyarlı Kişilerin Riskle Karşılaşmasının Önlenmesi-Azaltılması);
Yasal düzenlemelere uygun seçme (Çalışma yasağı)
Tıbbi seçme (Sağlığın yürütülen ise uygun olmaması)
Mesleki seçme (İse/riske uygun eğitimi olmayanların ise alınmaması)
Doğal seçme (İsin gereklerini kişisel özellikleri nedeniyle yerine getirememe durumu)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
7
DRUZ
Notes: 87
87

## Slide 88
Kontrol Tedbirlerini (Önlemlerini)
Uygulama (Yerine Getirme)
5
DRUZ
Notes: 88
88

## Slide 89
KONTROL ÖNLEMLERİNİ UYGULAMA
«Kararlaştırılan tedbirlerin iş ve işlem basamakları, işlemi yapacak kişi ya da işyeri bölümü, sorumlu kişi ya da işyeri bölümü, başlama ve bitiş tarihi ile benzeri bilgileri içeren planlar hazırlanır. Bu planlar işverence uygulamaya konulur.»
Ancak tanımlanan her gerekli risk azaltma ve kontrol önlemleri ile ilgili değişiklikler uygulamaya konulmadan önce denenmelidir.
(İSG Risk Değerlendirmesi Yönetmelik-Aralık, 2012)
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 89
89

## Slide 90
KONTROL ÖNLEMLERİNİ UYGULAMA
Sırasıyla; «Riskin ortaya çıkma ihtimalinin önlenmesi, azaltılması veya hasarın potansiyel şiddet derecesinin azaltılması amaçlanmalıdır.»
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 90
90

## Slide 91
Kontrol Önlemlerinde Prensipler
  Sistematiklik Prensibi,
  Toplu Koruma Prensibi,
  İlave Risk Oluşturmama Prensibi,
  Ekonomik Olma Prensibi,
  Risklerin Özgünlüğü Prensibi,
  Risk Algılama Değişkenliği Prensibi,
  Sübjektiflik Prensibi,
  Katılımcılık Prensibi,
  Proaktif Yaklaşım Prensibi,
  Mali Yük Getirmeme Prensibi,
  Koruma Düzeyini Yükseltme Prensibi,
  Diğer Sistemlere Entegre Olabilme Prensibi,
  Gözden Geçirme ve Sürekli İyileştirme Prensibi,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 91
91

## Slide 92
İzleme ve Gözden Geçirme
«Yeniden Risk Değerlendirme Zamanı»
6
DRUZ
Notes: 92
92

## Slide 93
İzleme – Gözden Geçirme
İzleme;
«Hazırlanan önleme eylem planlarının uygulama adımları düzenli olarak takip edilir, denetlenir ve aksayan yönler yeniden gözden geçirilerek gerekli önleyici ve düzeltici işlemler tamamlanır.»
Gözden geçirme;
«Eylem planı çerçevesinde tamamlanmış olan önleyici ve düzeltici işlemlerin etkinliği takip edilir.»
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
DRUZ
Notes: 93
93

## Slide 94
SN | YENİDEN RİSK DEĞERLENDİRME ZAMANI
1 | Yapılmış olan risk değerlendirmesi en az yılda bir gözden geçirilir, en geç beş (5) yılda bir yenilenir. (Kanserojen ve Mutajen Maddelerle…. Kimyasal Maddeler…. Hakkında Yönetmelik)
2 | İşyerindeki binalarda yapılan değişiklik sonrasında,
3 | İşyerinde yapılan teknoloji ve ekipman değişikliği sonrasında (yeni makine-ekipman alınması,
4 | Üretim yöntemindeki önemli değişiklikler olması sonrasında,
5 | İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi,
6 | Yeni bir mevzuatın yürürlüğe girmesi veya mevcut mevzuatta değişiklik yapılmış olması,
7 | Çevreden kaynaklanan ve işyeri genelini etkileyen yeni bir tehlikenin ortaya çıkması,
8 | İSG ile ilgili teftişlerde gerekli görülmüş olması,
9 | Risk değerlendirme raporunda belirtilmiş olması,
10 | Ortam ölçümleri ve sağlık gözetim sonuçlarının yenilemeyi gerektirmesi,
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 94
94

## Slide 95
SN | YENİDEN RİSK DEĞERLENDİRME ZAMANI (Aralık 2012)
1 | Çok tehlikeli işyerlerinde en geç iki yılda bir yenilenir
2 | Tehlikeli işyerlerinde en geç dört yılda bir yenilenir
3 | Az tehlikeli işyerlerinde en geç altı yılda bir yenilenir
4 | İşyerinin taşınması veya binalarda değişiklik yapılması
5 | İşyerinde uygulanan teknoloji, kullanılan madde ve ekipmanlarda değişiklikler meydana gelmesi
6 | Üretim yönteminde değişiklikler olması
7 | İş kazası, meslek hastalığı veya ramak kala olay meydana gelmesi
8 | Çalışma ortamına ait sınır değerlere ilişkin bir mevzuat değişikliği olması
9 | Çalışma ortamı ölçümü ve sağlık gözetim sonuçlarına göre gerekli görülmesi
10 | İşyeri dışından kaynaklanan ve işyerini etkileyebilecek yeni bir tehlikenin ortaya çıkması
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Notes: 95
95

## Slide 96
 |  | Risk Analiz Metodu ve Ekibi | 
5
DRUZ
Notes: 96
96

## Slide 97
UYGUN METODU SEÇMEK
Risk değerlendirmesinde hangi metodun seçileceği en büyük sorudur. Bu konuda uluslararası kabul görmüş eğilim şu yöndedir;
Genel (ön) tehlike analizinin yapılması,
Tehlike analizi sonuçlarının gözden geçirilmesi,
Detaylı analizler için uygun analiz metodunun seçilmesi,
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 97
97

## Slide 98
RİSK HARİTASI
  Makro Ayrıştırma Algoritması
  Mikro Ayrıştırma Algoritması
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 98
98

## Slide 99
RİSK DEĞERLENDİRME
Üniteyi Ayrıştırma
Analizi Detaylandır
RİSK HARİTASI / Makro Ayrıştırma Algoritması
Ayrıştırma algoritması uygulanan işyerinde tehlikeli bölümlerinin tehlike derecelerine göre birbirinden ayrıştırılması gereklidir.
DRUZ
Notes: 99
99

## Slide 100
RİSK DEĞERLENDİRME
RİSK HARİTASI / Makro Ayrıştırma Algoritması
DRUZ
Notes: 100
100

## Slide 101
Risk Değerlendirme Ekibi
DRUZ
Notes: 101
101

## Slide 102
RİSK DEĞERLENDİRME EKİBİ
İşveren veya işveren vekili-temsilcisi (Koordinasyon)
İşyeri hekimi
İş güvenliği uzmanı (A, B, C Sınıfı)
İşyerindeki çalışan-işçi temsilcileri
İşyerindeki destek elemanları
İşyerindeki bütün birimleri temsil edecek şekilde belirlenen ve işyerinde yürütülen çalışmalar, mevcut veya muhtemel tehlike kaynakları ile riskler konusunda bilgi sahibi çalışanlar
ihtiyaç duyulduğunda bu ekibe destek olmak üzere işyeri dışındaki kişi ve kuruluşlar
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 102
102

## Slide 103
 |  | Risk Metodolojileri (Yöntemleri) | 
6
DRUZ
Notes: 103
103

## Slide 104
RİSK ANALİZ METODU-YÖNTEMİ-TEKNİĞİ
  Analiz duruma göre 3 temel yöntem vardır.
  Bunlar;
  Kalitatif (Nitel-Sıralı-Ordinal-Tanımlayıcı)
  Kantitatif (Nicel-Sayısal-Rakamsal-Nümerik)
  Karma (Kalitatif-Nicel-Kantitatif-Nitel)
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
DRUZ
Notes: 104
104

## Slide 105
Kalitatif Metotlar
(Nitel-Sıralı-Ordinal-Tanımlayıcı)
1
DRUZ
Notes: 105
105

## Slide 106
KALİTATİF (NİTEL – SIRALI – ORDİNAL) METOD
«Kalitatif (Qualitative) risk analizi riski hesaplarken ve ifade ederken numerik (nicel-sayısal-rakamsal-matematiksel) değerler yerine tanımlayıcı (nitel-ordinal-sıralı) (düşük, yüksek, çok yüksek gibi) değerler kullanır.»
Nitel: »Ölçülemeyen, sayılamayan, miktarı tespit edilemeyen»
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
DRUZ
Notes: 106
106

## Slide 107
KALİTATİF (NİTEL – SIRALI – ORDİNAL) METODLAR
Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Analizi (HAZOP)
Olursa Ne Olur Analizi (What if…?)
Ön Tehlike Analizi Metodu (PHA)
Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi (PRA)
Güvenlik Denetimi (Safety Audit)
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
DRUZ
Notes: 107
107

## Slide 108
Kantitatif (Nicel–Sayısal–Rakamsal)
Metotlar
2
DRUZ
Notes: 108
108

## Slide 109
KANTİTATİF (NİCEL–SAYISAL–RAKAMSAL) METOD
«Kantitatif (Quantitative-Nicel) risk analizinde, risk hesaplanırken sayısal-rakamsal yöntemler kullanılır.»
Nicel: «Ölçülebilen, sayılabilen, miktarı tespit edilebilen, azlığı ya da çokluğu belirlenebilen»
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
DRUZ
Notes: 109
109

## Slide 110
KANTİTATİF (NİCEL–SAYISAL–RAKAMSAL) METOD
«Bu metotta tehdidin olma ihtimali ile tehdidin etkisine sayısal değerler verilir ve bu değerler matematiksel ve mantıksal metotlar ile proses edilip risk değeri bulunur.»
Risk = Tehdidin Olma İhtimali x Tehdidin Etkisi
Risk = Olasılık x Şiddet
formülü kantitatif risk analizinin temel formülüdür.
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
DRUZ
Notes: 110
110

## Slide 111
KANTİTATİF (NİCEL–SAYISAL–RAKAMSAL) METOD
Faydalı Sonuçları;
Bir riskin zaman içinde alınan tedbirlerle azalıp azalmadığının kontrolü,
Risklerin kabul edilebilir olup olmadığının tespiti,
Risklerin birbirleriyle kıyaslanması,
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
DRUZ
Notes: 111
111

## Slide 112
KANTİTATİF (NİCEL–SAYISAL–RAKAMSAL) METODLAR
FMEA (HTEA-Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi)
Fine-Kinney Analiz Metodu
Jhon-Ridley Analiz Metodu
Risk Değerlendirme Karar Matrisi (RADM)
  3x3 Tipi Matris Metodu
  L-Tipi Matris Metodu
  X-Tipi Matris Metodu
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
DRUZ
Notes: 112
112

## Slide 113
Karma Metotlar
3
DRUZ
Notes: 113
113

## Slide 114
YARI KANTİTATİF (KARMA) METODLAR
ETA (Olay Ağacı Analizi Yöntemi)
FTA (Hata Ağacı Analizi Yöntemi)
Neden-Sonuç Analizi (Sebep-Sonuç Analizi)
RİSK METODOLOJİLERİ (YÖNTEMLERİ-TEKNİKLERİ)
DRUZ
Notes: 114
114

## Slide 115
 |  | Kalitatif (Nitel-Sıralı) Yöntemler | 
1
DRUZ
Notes: 115
115

## Slide 116
HAZOP
(Hazard and Operability Studies)
Tehlike ve İşletilebilme Çalışması Metodolojisi
1
DRUZ

## Slide 117
AÇIKLAMALAR – 1
HAZOP (Hazard and Operability Studies)
Tehlike ve İşletilebilirlik Çalışması Metodolojisi
Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi
RİSK DEĞERLENDİRME / HAZOP
DRUZ
Notes: 117
117

## Slide 118
AÇIKLAMALAR – 2
Kimya endüstrisi tarafından, (bu sanayinin özel tehlike potansiyelleri dikkate alınarak) geliştirilmiş bir yöntemdir. Günümüzde özellikle kimya, petrokimya, ilaç ve nükleer prosesler için uygun bir analiz yöntemidir.
Belirli rehber (anahtar) ve kılavuz kelimeler kullanarak yapılan yapısal ve sistemli bir beyin fırtınası çalışmasıdır.
RİSK DEĞERLENDİRME / HAZOP
DRUZ
Notes: 118
118

## Slide 119
Rehber-Anahtar Kelimeler
Yok
Fazla
Az
Ayrıca
Kısmen
Ters
Diğer
Geç - Erken
Önce – Sonra
...............................gibi
RİSK DEĞERLENDİRME / HAZOP
Kılavuz Kelimler
Akış
Basınç
Sıcaklık
Seviye
Kompozisyon/Durum
Reaksiyon
Zaman
Sıra
………………………………gibi
DRUZ
Notes: 119
119

## Slide 120
HAZOP ÇALIŞMALARINI YENİLEME ZAMANI
En az beş yılda bir defa,
HAZOP takımının belirlediği sürelerde,
Tamir ve bakım işlerine başlamadan önce,
Çalışma koşullarında önemli bir değişiklik olduğunda,
Ortam ölçümleri ve sağlık gözetimlerinin sonuçlarına göre gerektiğinde,
Proseste veya operasyonda kimyasal maddeler nedeni ile herhangi bir kaza olduğunda,
Prosese/operasyona bir eklenti veya tehlikeli kimyasal maddeler içeren yeni bir faaliyete başlandığında,
RİSK DEĞERLENDİRME / HAZOP
DRUZ
Notes: 120
120

## Slide 121
Sembol | Aktivite | Çoğunlukla Sonucu
 | OPERASYON | Ürün, başarılan adım, prosesteki ilerleme adımı, değişkenlik adımı
 | DENETLEME | Kantitatif veya kalitatif uygulanan
 | TAŞIMA | Nakliye veya taşıma
 | GECİKME* | Müdahale, çatışma, engel veya gecikme
 | DEPOLAMA | Ambarda depolama, stoklama, bir bölümde tutma
HAZOP PROSES AKIM ŞEMASI
DRUZ
Notes: 121
121

## Slide 122
What if…?
(What İf…?)
Olursa Ne Olur Analizi…?
2
DRUZ

## Slide 123
Açıklamalar – 1
İşyeri ziyaretleri ve prosedürlerin gözden geçirmesi esnasında yararlıdır. Hali hazırda var olan, kaçınılmaz potansiyel tehlikelerin tespit edilme oranını yükseltir.
Bu metot işlemlerin herhangi bir aşamasında uygulanabilir.
Bu yöntem genel soru olan “Olursa Ne Olur?” ile başlar ve sorulara verilen cevaplara dayanır.
RİSK METODOLOJİSİ / OLURSA NE OLUR…?
DRUZ
Notes: 123
123

## Slide 124
Açıklamalar – 2
Risk değerlendirme raporunda, tehlikelerin tipini tarif etmek ve tavsiyeleri değerlendirmek amacıyla kullanılır.
Az tecrübeli risk analistleri tarafından yürütülebilir.
Bu metot çeşitli disiplinlerdeki takım üyelerinin tecrübelerine dayanması ve bu takımdaki üyelerin tecrübelerine göre sonuçların çok fazla etkilenmesi nedeniyle informel bir metottur.
RİSK METODOLOJİSİ / OLURSA NE OLUR…?
DRUZ
Notes: 124
124

## Slide 125
Soru | Sonuç | Tavsiyeler | Sorumlu | Eylem Zamanı
……….olursa ne olur? |  |  |  | 
…...….olursa ne olur? |  |  |  | 
……….olursa ne olur? |  |  |  | 
RİSK METODOLOJİSİ / OLURSA NE OLUR…?
DRUZ
Notes: 125
125

## Slide 126
PHA
(Preliminary Hazard Analysis)
Ön Tehlike Analizi
3
DRUZ

## Slide 127
Açıklamalar – 1
İşletmenin-tesisin tasarımı aşamasında tehlikelerin analizi için kullanılan tehlike değerlendirme tekniğidir.
Bir işletmede hangi tür tehlikelerin sıklıkla ortaya çıktığını ve hangi analiz metodunun uygulanacağını belirleyen metodolojidir.
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 127
127

## Slide 128
PRA
(Preliminary Risk Analysis)
Çeklist Kullanılarak Birincil Risk Analizi
Kontrol Listeleri Kullanarak Risk Analizi
4
DRUZ

## Slide 129
Açıklamalar – 2
İki adımda gerçekleştirilir;
Check listelerindeki özel sorularla, analizi yapılan tesisin eksiklikleri saptanır.
Bir önlemler katalogu ile yapılması gereken düzeltmeler önerilir.
RİSK DEĞERLENDİRME / PRA
DRUZ
Notes: 129
129

## Slide 130
RİSK DEĞERLENDİRME / PRA
PRA ÇEKLİST |  |  |  | 
Proses / Sistem |  | Tarih |  | 
Alt Sistem |  | Revizyon No |  | 
Formu Dolduran |  | Sayfa No |  | 
Formu Dolduranın Birimi / Görevi |  | Doküman No |  | 
TEHLİKELER |  | EVET | HAYIR | AÇIKLAM
A01 |  |  |  | 
A02 |  |  |  | 
A03 |  |  |  | 
A04 |  |  |  | 
A05 |  |  |  | 
A06 |  |  |  | 
A07 |  |  |  | 
B01 |  |  |  | 
B02 |  |  |  | 
B03 |  |  |  | 
B04 |  |  |  | 
B05 |  |  |  | 
B06 |  |  |  | 
B07 |  |  |  | 
B08 |  |  |  | 
B09 |  |  |  | 
B10 |  |  |  | 
B11 |  |  |  | 
C01 |  |  |  | 
C02 |  |  |  | 
C03 |  |  |  | 
C04 |  |  |  | 
DRUZ
Notes: 130
130

## Slide 131
 |  | Kantitatif (Nicel-Sayısal) Yöntemler | 
2
DRUZ
Notes: 131
131

## Slide 132
FMEA – HTEA
(Failure Mode and Effects Analysis)
Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi Metodolojisi
1
DRUZ

## Slide 133
Açıklamlar – 1
FMEA (Failure Mode and Effects Analysis)
Olası Hata Türleri ve Etkileri Analizi Metodolojisi
ABD ordusunda geliştirilmiştir. FMEA üzerine prosedürler olarak adlandırılan Askeri Prosedür (MIL-P- 1629) 9 Kasım 1949 tarihinde başlatılmıştır.
RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA
DRUZ
Notes: 133
133

## Slide 134
Açıklamlar – 2
FMEA bütün teknoloji ağırlıklı sektörler, uzay sektörü, kimya endüstrisi ve otomobil sanayinde çok popülerdir.
Bu metodun popüler olmasındaki başlıca sebebi kullanımının kolay olması ve geniş teorik bilgi gerektirmemesidir. Orta düzeyde deneyimi olan bir risk değerlendirme timi tarafından rahatlıkla uygulanabilir.
RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA
DRUZ
Notes: 134
134

## Slide 135
FMEA ÇEŞİTLERİ
Sistem FMEA (HTEA)
Tasarım FMEA (HTEA)
Proses FMEA (HTEA)
Servis FMEA (HTEA)
RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA
DRUZ
Notes: 135
135

## Slide 136
SİSTEM FMEA
«Sistem ve alt sistemleri analiz ederek, sistemin eksiklerinden doğan, sistem fonksiyonları arasındaki potansiyel hata türlerini belirlemeye odaklanır.»
Hedefi; Sistemin;
  Kalitesini,
  Güvenirliğini,
  Korunabilirliğini ……………………artırmaktır.
RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA
1
DRUZ
Notes: 136
136

## Slide 137
SİSTEM FMEA FAYDALARI
Sistemi etkileyen potansiyel problemlerin bulunabileceği alanlar daralır
Sistem içerisinde uygulanacak prosedürler için bir temel oluşturulmasına yardımcı olur
Sistem içerisindeki fazlalıkların tespit edilmesine yardım eder
Optimum sistem tasarım alternatiflerinin seçilmesinde yol gösterir
RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA
1
DRUZ
Notes: 137
137

## Slide 138
TASARIM FMEA
«Tasarım (fizibilite) hatalarından doğan hata türlerine yönelik olarak üretime başlamadan önce ürünlerin analiz edilmesinde kullanılır.»
Hedefi;
  Tasarım kalitesini,
  Güvenirliğini
  Korunabilirliğini ……………………artırmaktır.
RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA
2
DRUZ
Notes: 138
138

## Slide 139
TASARIM FMEA FAYDALARI
Tasarım geliştirme faaliyetleriyle ilgili önceliklerin belirlenmesi
Potansiyel hataların tasarım aşamasında iken belirlenmesinin sağlaması
Potansiyel güvenlik sorunlarının belirlenerek ortadan kaldırılmasına yardım etmesi ve değişiklik için açıklamaların kaydedilmesinin sağlanması
Önemli ve kritik özelliklerin belirlenmesine yardım etmesi
RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA
2
DRUZ
Notes: 139
139

## Slide 140
PROSES-SÜREÇ FMEA
«Bu analiz üretim veya montaj prosesindeki eksiklerden doğabilecek hata türlerini ortadan kaldırmak ve üretim ve montaj prosesini analiz etmek amacına hizmet etmektedir.»
Gerekli Dokümanlar;
İşletmenin (tesisin) ve ekipmanın yerleşim planları
İşletmenin proses akış diyagramları
İşletmenin iş kazası kayıtları
RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA
3
DRUZ
Notes: 140
140

## Slide 141
PROSES-SÜREÇ FMEA FAYDALARI
Üretim/montaj prosesinin analizine yardımcı olması
Düzeltici faaliyetlerin önceliklerinin belirlemesi,
Kritik veya önemli olan özellikleri tespit etmede ve kontrol planı oluşturmada yardımcı olması
RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA
3
DRUZ
Notes: 141
141

## Slide 142
SERVİS-HİZMET FMEA
«Organizasyondaki aksaklıkların analiz edilmesinde yardımcı olur. Bu analizin uygulanmasıyla; organizasyon faaliyetleri arasında önceliklendirme yapılması ve değişiklik için açıklamaların kaydedilmesi sağlanır.
Müşteri hizmetlerini geliştirmek amacıyla;
Üretim
Kalite güvence
Pazarlama
……….koordinasyonu ile uygulanan bir yöntemdir
RİSK DEĞERLENDİRME / FMEA -HTEA
4
DRUZ
Notes: 142
142

## Slide 143
Semboller |  | Ölçek | Açıklamalar
Olasılık – İhtimal | P | 1-10 | Hatanın-zararın zaman içinde gerçekleşme sıklığını gösteren değer
Şiddet – Ciddiyet | S | 1-10 | Hatanın-zararın gerçekleşmesi durumunda sonuçların derecesini gösteren değer
Fark edilebilirlik Tespit edilebilirlik | S | 1-10 | Hatanın-zararın istenmeyen sonuçlara sebep olmadan tespit edilebilme derecesini gösteren değer
RÖS (RÖD) | Risk Öncelik Sayısı (Risk Öncelik Değeri) |  | 
FORMÜL | RÖS = P x S x D (Olasılık x Şiddet x Fark Edilebilirlik) |  | 
FMEA KULLANILAN SEMBOLLER
DRUZ
Notes: 143
143

## Slide 144
FMEA / ZARARIN OLUŞMA OLASILIĞI
 | OLASILIK – İHTİMAL |  | 
 | Hata Olasılığı | Hata İhtimali | Derece
 | Çok Yüksek / Kaçınılmaz Hata | 1/2 ‘den fazla | 10
 |  | 1/3 | 9
 | Yüksek / Tekrar Tekrar Hata | 1/8 | 8
 |  | 1/20 | 7
 | Orta / Ara Sıra Olan Hata | 1/80 | 6
 |  | 1/400 | 5
 |  | 1/2.000 | 4
 | Düşük / Nispeten Az Olan Hata | 1/15.000 | 3
 |  | 1/150.000 | 2
 | Pek Az / Olası Olamayan Hata | 1/1.500.000’den düşük | 1
DRUZ
Notes: 144
144

## Slide 145
FMEA / ZARARIN ŞİDDETİ (CİDDİYETi)
 | ŞİDDET – CİDDİYET |  | 
 | Etki-Tehlike | Şiddetin Etkisi | Derece
 | Uyarısız Gelen | Felakete yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata | 10
 | Uyarısız Gelen | Yüksek hasara ve toplu ölümlere yol açabilecek etkiye sahip ve uyarısız gelen potansiyel hata | 9
 | Çok Yüksek | Sistemin tamamen hasar görmesini sağlayan yıkıcı etkiye sahip ağır yaralanmalara, 3. derece yanık, akut ölüm vb. etkiye sahip hata türü | 8
 | Yüksek | Ekipmanın tamamen hasar görmesine sebep olan ve ölüme, zehirlenme, 3. derece yanık, akut ölümcül hastalık vb. etkiye sahip hata | 7
 | Orta | Sistemin performansını etkileyen, uzuv ve organ kaybı, ağır yaralanma, kanser vb. etkiye sahip hata | 6
 | Düşük | Kırık, kalıcı küçük iş görememezlik, 2. derece yanık, beyin sarsıntısı vb. etkiye sahip hata | 5
 | Çok Düşük | İncinme, küçük kesik ve sıyrıklar, ezilmeler vb. hafif yaralanmalar ile kısa süreli rahatsızlıklara neden olan hata | 4
 | Küçük | Sistemin çalışmasını yavaşlatan hata | 3
 | Çok Küçük | Sistemin çalışmasında kargaşaya yol açan hata | 2
 | Yok | Etki yok | 1
DRUZ
Notes: 145
145

## Slide 146
FMEA / FARK EDİLEBİLİRLİK
İSTANBULUZMAN
 | FARK EDİLEBİLİRLİK – TESPİT EDİLEBİLİRLİK – SAPTANABİLİRLİK |  | 
 | Fark Edilebilirlik | Fark Edilebilirlik Olasılığı (Saptanabilirlik-Tespit Edilebilirlik) | Derece
 | Fark Edilmez | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği mümkün değil | 10
 | Çok Az | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok zor | 9
 | Az | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği uzak | 8
 | Çok Düşük | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği uzak | 7
 | Düşük | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok düşük | 6
 | Orta | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği orta | 5
 | Yüksek Ortalama | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği yüksek ortalama | 4
 | Yüksek | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği yüksek | 3
 | Çok Yüksek | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği çok yüksek | 2
 | Hemen Hemen Kesin | Potansiyel hatanın nedeninin ve takip eden hatanın keşfedilebilirliği hemen hemen kesin | 1
Notes: 146
146

## Slide 147
RİSK DEĞERİ VE İŞLEMLER / FMEA
RÖS (RÖD) DEĞERİ | =
OLASILIK «P» | X
ŞİDDET «S» | X
FARK EDİLEBİLİRLİK «D»
RÖS (RÖD) DEĞERİ | ÖNLEM
RÖS < 40 | Önlem almaya gerek yok
40 <= RÖS <= 100 | Önlem alınmasında fayda var
RÖS > 100 | Mutlak önem alınması gereklidir
RÖS (RÖD) DEĞERİ (1-1000) | AÇIKLAMALAR
1 – 50 | Düşük Riskli
50 – 100 | Orta Riskli
100 – 200 | Yüksek Riskli (düzeltici-önleyici faaliyet)
200 – 1000 | Çok Yüksek Riskli
RÖS | =
1-10 | X
1-10 | X
1-10
Notes: 147
147

## Slide 148
FİNE-KİNNEY
2
DRUZ

## Slide 149
KULLANDIĞI PARAMETRELER
Olasılık – İhtimal – Şans
  Zararın Gerçekleşme Olasılığı,
Sıklık – Seyreklik – Frekans
  Tehlikeye Zaman İçinde Maruz Kalma Tekrarı
Şiddet – Sonuçların Etkisi
  Tehlikenin İnsan ve/veya Çevre Üzerindeki Tahmini Zararı
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 149
149

## Slide 150
FİNE-KİNNEY
 | OLASILIK – İHTİMAL – ŞANS «Zararın Gerçekleşme Olasılığı-İhtimali-Şansı» |  | OLASILIK DEĞERİ
 | Beklenir, Kesin | Çok Kuvvetle Muhtemel | 10
 | Yüksek / Oldukça Mümkün | Kuvvetle Muhtemel | 6
 | Olası | Nadir Fakat Olabilir | 3
 | Mümkün Fakat Düşük | Oldukça Düşük İhtimal | 1
 | Beklenmez Fakat Mümkün | Zayıf İhtimal | 0,5
 | Beklenmez | Pratik Olarak İmkansız | 0,2
DRUZ
Notes: 150
150

## Slide 151
FİNE-KİNNEY
 | FREKANS – SIKLIK «Tehlikeye Zaman İçinde Maruz Kalma Tekrarı-Sıklığı» |  | FREKANS DEĞERİ
 | Rutin Olmayan | Rutin Olan | 
 | Sürekli (Hemen hemen her zaman) | Bir saatte birkaç defa | 10
 | Sık (Sıklıkla) | Günde bir veya birkaç defa | 6
 | Ara Sıra | Haftada bir veya birkaç defa | 3
 | Sık Değil (Nadir) | Ayda bir veya birkaç defa | 2
 | Oldukça Seyrek (Oldukça Nadir) | Yılda birkaç defa | 1
 | Çok Seyrek (Çok Nadir) | Yılda bir veya daha seyrek | 0,5
DRUZ
Notes: 151
151

## Slide 152
FİNE-KİNNEY
 | ŞİDDET - SONUÇLARIN ETKİSİ «Tehlikenin İnsan ve/veya Çevre Üzerindeki Tahmini Zararı» |  |  | ŞİDDET DEĞERİ
 |  | İnsana Zararları | Çevreye Zararları | 
 | Dikkate Alınmalı | Birden Fazla Ölümlü Kaza | Çevresel felaket | 100
 | Önemli | Öldürücü Kaza | Ciddi çevresel zarar | 40
 | Ciddi | Kalıcı Hasar-Yaralanma-İş Kaybı | Çevresel engel ve şikayet | 15
 | Çok Ciddi | Önemli Hasar-Yaralanma-Dış İlkyardım | Arazi dışında çevresel zarar | 7
 | Çok Kötü | Küçük Hasar-Yaralanma-Dahili İlkyardım | Arazide çevresel zarar | 3
 | Felaket | Ucuz Atlatma | Çevresel zarar yok | 1
DRUZ
Notes: 152
152

## Slide 153
FİNE-KİNNEY / RİSK DEĞERİ VE İŞLEMLER
RİSK DEĞERİ-PUANI | =
OLASILIK DEĞERİ | X
FREKANS DEĞERİ | X
ŞİDDET DEĞERİ
RİSK DEĞERİ | RİSK DERECELENDİRME SONUCU «Yapılacak İşlemler» | 
400 < R | Tolerans Gösterilemez Risk | Hemen gerekli önlemler alınmalı veya iş durdurulmalı, kapatılma gibi önlemler düşünülmelidir.
200 < R < 400 | Esaslı Risk | Kısa dönemde “birkaç ay içerisinde” iyileştirilmelidir.
70 < R < 200 | Önemli Risk | Uzun dönemde “yıl içerisinde” iyileştirilmelidir.
20 < R < 70 | Olası Risk | Gözetim altında uygulanmalıdır.
R < 20 | Önemsiz Risk | Önlem öncelikli değildir.
?
DRUZ
Notes: 153
153

## Slide 154
JOHN-RİDLEY
3
DRUZ

## Slide 155
JOHN RİDLEY
«Bu modelde; riskin büyüklüğü; ortaya çıkma sıklığı ve şiddetinden yola çıkarak sayısal olarak değerlendirilir.»
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 155
155

## Slide 156
JOHN RİDLEY
MAKSİMUM POTANSİYEL KAYIP DEĞERLERİ (MPKD) |  | 
 | Çoklu Ölüm | 50
 | Tekli Ölüm | 45
 | Sürekli Sakatlık | 40
 | Gözün Kaybı | 35
 | Kol/Bacak Kaybı | 30
 | El/Ayak Kaybı | 25
 | Sağırlık | 20
 | Kırık | 15
 | Derin Kesik | 10
 | Hafif Yaralanma | 5
 | Çizik Sıyrık | 1
DRUZ
ORTAYA ÇIKMA İHTİMALİ DEĞERLERİ (OÇİ) |  | 
 | Her An | 50
 | Saatte 1 | 35
 | Günde 1 | 25
 | Haftada 1 | 15
 | Ayda 1 | 10
 | Yılda 1 | 5
 | 5 Yıl ve Daha Fazla Sürede 1 | 1
SIKLIK - FREKANS |  | 
 | Bir denetim boyunca aynı riskle karşılaşma miktarı | 
Notes: 156
156

## Slide 157
JOHN RİDLEY
RİSK DEĞERİ-PUANI | =
SIKLIK | X
MPKD | +
OÇİD
AKSİYONLARIN YERİNE GETİRİLME MÜDDETLERİ |  | 
 | Risk Değeri | Aksiyon Aciliyeti
 | >100 | Derhal
 | 80 – 100 | Bugün
 | 60 – 79 | 2 Gün İçerisinde
 | 40 – 59 | 4 Gün İçerisinde
 | 20 – 39 | 1 Hafta İçerisinde
 | 10 – 19 | 1 Ay İçerisinde
 | 0 – 9 | 3 Hafta İçerisinde
DRUZ
Notes: 157
157

## Slide 158
RADM
(Risk Assessment Decision Matris)
Risk Değerlendirme Karar Matrisi
5
DRUZ

## Slide 159
3x3 Matris
DRUZ
Notes: 159
159

## Slide 160
RİSK DEĞERLENDİRMESİ / 3X3 MATRİSİ
 | ŞİDDET ÖLÇEĞİ | 
 | DERECELENDİRME | 
 | Düşük (Hafif şiddetli) | Hafif yaralanma veya rahatsızlık, en fazla 3 gün çalışamama
 | Orta (Orta Şiddetli) | Uzun süreli yaralanma veya hastalık; basit yaralanmalar veya kırıklar gibi, en fazla 30 gün çalışamama
 | Yüksek (Son derece şiddetli) | Kalıcı yaralanma/hastalık veya ölüm parmak kesilmesi, ikinci/üçüncü derece yanıklar, kafatası çatlakları, kanser, astım
DRUZ
Notes: 160
160

## Slide 161
RİSK DEĞERLENDİRMESİ / 3X3 MATRİSİ
3x3 MATRİS [R = Ş x O] |  |  | OLASILIK |  | 
 |  |  | DÜŞÜK | ORTA | YÜKSEK
 |  |  | 1 | 2 | 3
ŞİDDET | DÜŞÜK | 1 | 1 | 2 | 3
 | ORTA | 2 | 2 | 4 | 6
 | YÜKSEK | 3 | 3 | 6 | 9
3-4 | Dikkate değer risk
1-2 | Kabul edilebilir risk
6-9 | Kabul edilemez risk
Acil tedbir gerektirmeyebilir
Mümkün olduğunca çabuk müdahale edilmeli
Hemen çalışma yapılmalı
DRUZ
Notes: 161
161

## Slide 162
L-Tipi Matris
DRUZ
Notes: 162
162

## Slide 163
L TİPİ MATRİS
«Daha çok sebep sonuç ilişkilerinin belirlenmesinde ve küçük işletmelerde tek başına risk analizi yapmak isteyen analistler için ideal olan bir yöntemdir»
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 163
163

## Slide 164
RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)
 | İHTİMAL | OLASILIK – İHTİMAL
 | Çok Küçük | Hemen hemen hiç
 | Küçük | Çok az (yılda bir kez), sadece anormal durumlarda
 | Orta | Az (yılda bir kez)
 | Yüksek | Sıklıkla (ayda bir)
 | Çok Yüksek | Çok sıklıkla (haftada bir, her gün), normal çalışma şartlarında
 | SONUÇ | ŞİDDET
 | Çok Hafif | İş saati kaybı yok, ilkyardım gerektiren
 | Hafif | İşgünü kaybı yok, kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi, ilkyardım gerektiren
 | Orta | Hafif yaralanma, yatarak tedavi gerektiren
 | Ciddi | Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı
 | Çok Ciddi | Ölüm, sürekli iş görememezlik
L TİPİ MATRİS
DRUZ
Notes: 164
164

## Slide 165
5x5 MATRİX YÖNTEMİYLE RİSK ANALİZİ
R = OLASILIK*ŞİDDET |  |  | ŞİDDET «D: Zarar Verme Derecesi» |  |  |  | 
 |  |  | Çok Ciddi İş Saati-İlkyardım | Ciddi İş Günü-İlkyardım | Orta Hafif Yara-Tedavi | Hafif Ölüm-Ciddi Yar-MH | Çok Hafif >1 Ölüm-SİG
 |  |  | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
OLASILIK «O» ‘Frekans’ | Çok Yüksek «Günde Bir) | 5 | 25 | 20 | 15 | 10 | 5
 | Yüksek «Haftada Bir» | 4 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4
 | Orta «Ayda Bir» | 3 | 15 | 12 | 9 | 6 | 3
 | Küçük «3 Ayda Bir» | 2 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2
 | Çok Küçük «Yılda Bir» | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
 | Düşük Risk
 | Orta Risk
 | Yüksek Risk
Acil Tedbir Gerektirmeyebilir
Bu Risklere Olabildiğince Çabuk Müdahale Edilmeli
Bu Risklerle İlgili Hemen Çalışma Yapılmalı
DRUZ
Notes: 165
165

## Slide 166
RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)
SONUÇ |  | EYLEM
25 | Katlanılamaz | Belirlenen risk kabul edilebilir bir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Gerçekleştirilen faaliyetlere rağmen risk düşürmek mümkün olmuyorsa, faaliyet engellenmelidir.
15-16-20 | Önemli | Belirtilen risk azaltılıncaya kadar iş başlatılmamalı, eğer devam eden bir faaliyet varsa derhal durdurulmalıdır. Risk işin devan etmesi ile ilgiliyse acil önlem alınmalı ve önlem sonucunda faaliyetin devamına karar verilmelidir.
8-9-10-12 | Orta Düzeyde | Belirlenen riskleri düşürmek için faaliyetler başlatılmalıdır. Risk azaltma önlemleri zaman alabilir.
2-3-4-5-6 | Katlanılabilir | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol proseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmeli ve bu kontrollerin sürdürüldüğü denetlenmelidir.
1 | Önemsiz | Belirlenen riskleri ortadan kaldırmak için kontrol prosesleri planlamaya ve gerçekleştirecek faaliyetlerin kayıtlarını saklamaya gerek olmayabilir.
DRUZ
Notes: 166
166

## Slide 167
X-Tipi Matris
DRUZ
Notes: 167
167

## Slide 168
X TİPİ MATRİS
Tecrübeli bir takım lideri önderliğinde disiplinli bir takım çalışması gerektiren ve mutlaka 5 yıllık geçmiş kaza araştırmasına ihtiyaç duyulan bir uygulama yöntemidir.
Daha önce meydana gelmiş bir kazanın veya buna bağlı bir olayın tekrarlanma olasılığı da değerlendirilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 168
168

## Slide 169
X TİPİ MATRİS
Öncelikle bir işletme içerisinde bir bölüm/parça veya bir olay seçilir, seçilen konu ile ilgili olarak 5 yıllık geçmiş kaza araştırması yapılır veya arşivler incelenir,
geçmiş kazaların nedenleri belirlenmeye çalışılır ve tekrarlama şansları araştırılır.
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 169
169

## Slide 170
RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)
 | OLASILIK | DERECELENDİRME – AÇIKLAMA
 | Çok Küçük | Sadece olağanüstü durumlarda gerçekleşir
 | Küçük | Çoklu ekipman, valf, insan, boru hattı hatası, proses hattındaki spontane hatalar
 | Orta | İnsan ve ekipman hatasının kombinasyonu, proses hattındaki/borulamalarında hata
 | Yüksek | İkili ekipman hatası, ekipmandan sızıntı, hortum yırtılması, borularda kırılma, insan hat
 | Çok Yüksek | Basit ekipman/valf hatası, hortumda sızıntı/her günkü insan hatası
X TİPİ MATRİS
DRUZ
Notes: 170
170

## Slide 171
RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)
 | ŞİDDET |  | DERECELENDİRME – AÇIKLAMA
 | Çok Hafif | Personel | Hafif sıyrıklar, 3 günden az işgünü kaybı
 |  | Toplum | Direkt etki yok
 |  | Çevre | Tamamen kontrol altında tutulabilecek çevresel etki
 |  | Ekipman | Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1 – 1.000 arası
 | Hafif | Personel | İlkyardım gerektiren yaralanmalar
 |  | Toplum* | Koku veya gürültü yayılması sonucu rahatsızlık verilmesi, direkt etki yok
 |  | Çevre | Kontrol altına alınabilecek lokal çevresel etki
 |  | Ekipman | Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1.000 – 10.000 arası
 | Orta | Personel | Doktor müdahalesi gerektiren şiddetli yaralanmalar ve meslek hastalıkları
 |  | Toplum* | Doktor müdahalesi gerektiren şiddetli yaralanmalar
 |  | Çevre | Kontrol altına alınamayan küçük düzeyli çevresel etki
 |  | Ekipman | Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1.0000 – 100.000 arası
 | Yüksek «Ciddi» | Personel | Hayatı tehdit edici yaralanma, akut zehirlenmesi MH/İK, meslek hastalığı sonucu 1 kişinin ölümü
 |  | Toplum* | Hayatı tehdit edici yaralanma veya kaza sonucu 1 kişinin ölümü
 |  | Çevre | Kontrol altına alınmayan orta düzeyli çevresel etki
 |  | Ekipman | Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 100.000 – 1.000.000 arası
 | Çok Yüksek «Çok Ciddi» | Personel | Birçok çalışanın hayatını tehdit edici şekilde yaralanma, MH yakalanması, İK/MH sonunda ölmesi
 |  | Toplum* | Hayatı tehdit edici şekilde yaralanma, meslek hastalığına yakalanma, İK/MH bağlı birden çok ölüm
 |  | Çevre | Kontrol altına alınamayan büyük çaplı çevresel etki
 |  | Ekipman | Fabrika hasarı/kayıp değeri yaklaşık 1.000.000 ve üzeri
X TİPİ MATRİS
Notes: 171
171

## Slide 172
RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)
 | SONUÇ | ÖNCEKİ KAZALAR
 | Ö | Ölümlü kaza
 | UK | Uzuv kayıplı hayati tehlike, oluşturulabilecek kaza, hayati tehlike oluşturacak meslek hastalığı
 | İGK | İşgünü kaybı, uzun süreli tedavi gerektiren iş kazası veya meslek hastalığı
 | HY | Hafif yaralanma
 | KRK | Kazaya ramak kalma, tehlikeli durum
X TİPİ MATRİS
DRUZ
Notes: 172
172

## Slide 173
RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)
A = Olasılık x Şiddet |  |  | B = Olasılık x Önceki Kazalar |  |  | C = Önceki Kaza x Personel Sayısı |  |  | D = Personel Sayısı x Şiddet |  | 
Ö | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ÖNCEKİ (5 Yıl) BENZER KAZALAR (Sonuç) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
UK | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
IGK | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
HY | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
KRK | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
B | OLASILIK |  |  |  |  | C | PERSONEL SAYISI |  |  |  | 
ÇOK CİDDİ | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | ŞİDDET | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
CİDDİ | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
ORTA | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
HAFİF | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
ÇOK HAFİF | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
A | ÇOK KÜÇÜK | KÜÇÜK | ORTA | YÜKSEK | ÇOK YÜKSEK | D | 1 KİŞİ | 1-3 KİŞİ | 5 KİŞİ | 5-10 KİŞİ | 10 FAZLA
Notes: 173
173

## Slide 174
RADM (RİSK DERECELENDİRME KARAR MATRİSİ)
X TİPİ MATRİS RD DEĞİŞKENLERİ
A
Bir olayın, kazanın şiddetinin gerçekleşme oranı
D
Bir olayın, kazanın etkileyeceği personelde bıraktığı şiddetin derecesi
C
Önceki bir olayın, kazanın etkileyeceği personel sayısı
B
Daha önce olmuş bir olayın, kazanın şiddetinin gerçekleşme olasılığı
RDS | = | A | + | B | + | C | + | D
Elde edilen değerler matris metodolojisi temelli risk değerlendirme tablosuna kaydedilir ve çıkan sonucun büyüklüğüne göre en büyük değerden başlayarak riskler için gerekli önlemler alınır.
DRUZ
Notes: 174
174

## Slide 175
Risk Puanlama
6
DRUZ

## Slide 176
 |  | Kantitatif ve Kalitatif Yöntemler | 
3
DRUZ
Notes: 176
176

## Slide 177
FTA
(Fault Tree Analysis)
Hata Ağacı Analizi
1
DRUZ

## Slide 178
FTA AÇIKLAMA
«Hata ağacı analizi kavramı (FTA), 1962 yılında Bell Telefon Laboratuvarlarında, Mınutemen kıtalararası balistik füze hedefleme kontrol sisteminin güvenlik değerlendirmesini gerçekleştirmek maksadıyla dizayn edilmiştir.
«Hata ağacı metodolojisi, sistem hatalarını ile sistem ve sistem bileşenlerinin hatalarındaki özgül sakıncalı olaylar arasındaki bağlantıyı gösteren mantıksal diyagramlardır.»
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 178
178

## Slide 179
FMA «Basit Tarifler»
VE (AND) İşlemi: Ve işleminde iki Boolean değişkeni vardır. A ve B çıkışı, (A.B) şeklinde yazılır.
VEYA (Or) İşlemi: Veya işleminde A ve B gibi iki Boolean değişkeni vardır. (A+B) şeklinde yazılır.
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 179
179

## Slide 180
Olaylar |  | Anlamı
 | DİKDÖRGEN | Mantık kapısı ile bağlı daha basit olayların elementlerin veya faktörlerin kombinasyonu ile ortaya çıkan olay
 | DAİRE | Esas olay (yaprak-başlatan olay). Bu sembol birinci durumdaki problem için kullanılır. Daha ileri bir gelişimi gerçekleştirmeyen, işleme gerek duyulmayan temel bir olaydır.
 | ELİPS | Mantık kapısı ile bağlı, yapılması zorunlu olay
 | ÜÇGEN | Aktarma sembolü, bağlantı ve birleştirme görevinde kullanılır.
 | VE KAPISI | Sadece sembol altındaki tüm girdi olayların gerçekleşmesi durumunda yukarıda yer alan olayın ortaya çıkması gerçekleşir.
PROSES AKIM ŞEMASI SEMBOLLER
DRUZ
Notes: 180
180

## Slide 181
Olaylar |  | Anlamı
 | VEYA KAPISI | Sembol altındaki bir veya birden fazla girdi olaydan en az herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda yukarıda yer alan olayın ortaya çıkması gerçekleşir.
 | KOMBİNASYON | N girdi olay içinden en az M tane gerçekleşirse baştaki olay gerçekleşir.
 | KARE | Sadece tanımlanmamış ve belirsiz bir son olayı tanımlamaktadır.
 | DARALTILMIŞ DAİRE | Analizin bu bölümünde daha fazla ilerlemeye ihtiyaç olmadığını işaret eder.
PROSES AKIM ŞEMASI SEMBOLLER
DRUZ
Notes: 181
181

## Slide 182
ETA
(Event Tree Analysis)
Olay Ağacı Analizi
2
DRUZ

## Slide 183
ETA (Olay Ağacı Analizi)
«Olay ağacı analizi başlangıçta nükleer endüstride daha çok uygulama görmüş ve nükleer enerji santrallerinde işletilebilme analizi olarak kullanılmıştır, daha sonra diğer sektörlerde de sıklıkla uygulanmaya başlanmıştır.»
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 183
183

## Slide 184
ETA (Olay Ağacı Analizi)
Olay Ağacı analizi, başlangıçta seçilmiş olan olayın meydana gelmesinden sonra ortaya çıkabilecek sonuçların akışını diyagram ile gösteren bir yöntemdir.
Hata ağacı analizinden farklı olarak bu metodolojide tümevarım mantığı kullanır.
Sistem içindeki tüm güvenilir operasyonel değişimler tanımlanır. Her bir yol takip edildiğinde nihai başarı veya hataya götürür.
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 184
184

## Slide 185
CCA
(Cause-Consequence Analysis)
Neden - Sonuç Analizi
3
DRUZ

## Slide 186
  NEDEN-SONUÇ ANALİZİ
NEDEN – SONUÇ ANALİZİ
DRUZ
Notes: 186
186

## Slide 187
NEDEN - SONUÇ ANALİZİ
«Neden-Sonuç Analizinde balık kılçığı diyagramı olarak da bilinen risk değerlendirme tekniği kullanır.»
«Balık kılçığı diyagramı üzerinde kök nedenlere doğru keşif sağlaması açısından Hata Ağacı Analizine benzer.»
«Hata ağacı analizi ve olay ağacı analizi yöntemlerini birlikte kullanan tehlike değerlendirme tekniğidir.»
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 187
187

## Slide 188
NEDEN - SONUÇ ANALİZİ
«Organizasyondaki aksaklıkların analiz edilmesinde yardımcı olur.
Bu analizin uygulanmasıyla; organizasyon faaliyetleri arasında önceliklendirme yapılması ve değişiklik için açıklamaların kaydedilmesi sağlanır.
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 188
188

## Slide 189
NEDEN-SONUÇ ANALİZİNİN AVANTAJLARI
Neden – Sonuç analizi “en kötü durum” sonucuna göre hataların belirlenmesi ile sınırlandırılmamıştır.
Daha az tutucudur ve imkan dahilinde daha gerçekçidir.
Son olayın tahmin edilmesine ihtiyaç yoktur.
Çoklu yanlışların ve hataların var olduğu sistemlerin değerlendirilmesine imkan sağlar.
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 189
189

## Slide 190
NEDEN-SONUÇ ANALİZİNİN AVANTAJLARI
Olayların zaman sıralaması dikkatle gözden geçirilir.
Kısmi başarıların veya hataların dereceleri belirlenebilir.
Sistemin maruz kaldığı, potansiyel tek (nokta) hatalar veya başarılar değerlendirilebilir.
RİSK DEĞERLENDİRME
DRUZ
Notes: 190
190

## Slide 191
Neden-Sonuç Analizi / Olaylar |  | Anlamı
 | DAİRE | Esas olay (yaprak başlatan olay). Bu sembol birincil durumdaki problem için kullanılır. Daha ileri bir gelişimi gerektirmeyen, işleme gerek duyulmayan temel bir olaydır.
 | VEYA KAPISI | Sembol altındaki bir veya birden fazla girdi olaydan en az herhangi birinin gerçekleşmesi durumunda yukarıda yer alan olayın ortaya çıkması gerçekleşir.
 | VE KAPISI | Sadece sembol altındaki tüm girdi olayların gerçekleşmesi durumunda yukarıda yer alan olayın ortaya çıkması gerçekleşir.
 | SONUÇ TANIMLAYICI | Hata seviyesini belirten son olay veya koşul.
 | DALLANDIRMA OPERATÖRÜ | Eğer koşullar uygun ise çıktı «Evet’tir», eğer koşullar uygun değilse çıktı «Hayır’dır». Dallandırma operatörüne kusur ve başarı ifadelerinden her ikisi de yazılabilir. PY+PN=1
PROSES AKIM ŞEMASI SEMBOLLER
H
E
OLAY
DRUZ
Notes: 191
191

## Slide 192
Teşekkür Ederim
DRUZ
Notes: 192
192

## Slide 193
RİSK YÖNETİM PROSESİ (SÜRECİ)
Zaman
Risk Algılama (Önem) Düzeyi
Ciddi Kaza
İlk Risk
Belirleme Noktası
(Risk Algılama Seviyesinde Artış)
Bu artışı eğitimle sağlamak gerekir. (Sürekli Eğitim)
Zamanla Düşüş
Kanıksama-Sistem Körlüğü (Zamanla Düşüş)
RİSK ALGISI (Eşit Risk=Milyonda Bir Ölüm Riski)
DRUZ
Notes: 193
193